1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. Svetilka v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) seva svetlobno moč P=50W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 1r•6W/m2	(B) 1φ•6W/m2	(C) 1θ•4W/m2	(D) 1r•4W/m2

2. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 1050km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce?

(A) 21ºW	(B) 12ºW	(C) 18.5ºW	(D) 28.5ºW

3. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z, je rezultat računske operacije odvajanja grad(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) vektor, K/m	(B) skalar, K/m	(C) vektor, K.m	(D) skalar, K.m

4. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci f=918kHz ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence fž=50Hz. Na mestu sprejema na oddaljenosti r=10m od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:

(A) │E│/│H│=377Ω	(B) │E│/│H│>377Ω	(C) │E│/│H│<377Ω	(D) │E│=0

5. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radio-navigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci f=1.57542GHz. Smernost D=? antene GPS sprejemnika sme znašati največ:

(A) 3dBi	(B) 3dBd	(C) 3	(D) 2dBi

6. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=10kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2μs	(B) 2ms	(C) 20ms	(D) 0.2s

7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

8. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=150MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

9. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte f=1421MHz. Premera antene radioteleskopa znaša d=100m. Na kateri najmanjši razdalji r=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?

(A) 95m	(B) 950m	(C) 9500m	(D) 95km

10. Antene za f=1GHz žal ne moremo pritrditi drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti e=1cm od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze Φ=?:

(A) ±6º	(B)±12º	(C) ±18º	(D) ±24º

11. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost Rs=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Pri kateri frekvenci f'=? se sevalna upornost zanke podvoji:

(A) 1.091MHz	(B) 1.189MHz	(C) 1.414MHz	(D) 2MHz

12. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice d=0.05λ. Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola Z=R+jX=? pri napajanju točno v sredini:

(A) R>73Ω, X<0Ω	(B) R=73Ω, X=0Ω	(C) R=73Ω, X>0Ω	(D) R<73Ω, X=0Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 06.11.2012

1. Visokofrekvenčno moč na sprejemni anteni merimo toplotnim merilnikom, ki meri sproščeno toploto na bremenskem uporu s pomočjo termočlena. S takšnim toplotnim merilnikom zanesljivo merimo najnižjo moč PMIN=?

(A) +30dBm	(B) 10mW	(C) 10μW	(D) -80dBm

2. Gornjo frekvenčno mejo koaksialnega voda določa pojav višjih valovodnih rodov. Laboratorijski merilni inštrumenti so opremljeni s koaksialnimi vtičnicami in vtikači iz družine "Precision-N", ki imajo gornjo frekvenčno mejo fMAX=?

(A) 2.45GHz	(B) 18GHz	(C) 94GHz	(D) 517GHz

3. Neprosojen zaslon se nahaja v ravnini XZ. Na zaslon vpada ravninski val iz smeri -y (polprostor y<0). Majhna odprtina (Δx,Δz«λ) v zaslonu v koordinatnem izhodišču se obnaša kot Huygens-ov izvor, ki seva v polprostor y>0 s smernim diagramom F(θ,φ)=?

(A) 1+sin(θ).sin(φ)	(B) 1+sin(θ).cos(φ)	(C) 1+cos(θX)	(D) 1+cos(θ)

4. Skok tangencialne komponente električnega polja 1NX(E1-E2) opišemo z magnetnim ploskovnim tokom Km. Magnetni naboji in tokovi sicer v resnici ne obstajajo, so le računski pripomoček, kjer ima Km merske enote:

(A) 377Ω/m	(B) A/m	(C) m/A	(D) V/m

5. Sevanje neznane antene računamo po Lorentz-ovem izreku o recipročnosti. Kot sondo uporabimo polvalovni električni dipol na dovolj veliki razdalji r>2.d2/λ v Fraunhofer-jevem področju. Izračun nam neposredno daje:

(A) 1r•S	(B) 1S•E	(C) 1S•H	(D) E in H

6. Enakomerno osvetljena kvadratna odprtina (brez fazne napake) dosega smernost D=31dBi pri frekvenci f=10GHz. Kolikšna je velikost odprtine a=? (stranica kvadrata)? (c=3•108m/s)

(A) 10cm	(B) 30cm	(C) 1m	(D) 3m

7. Piramidni lijak vzbujamo z osnovnim rodom TE01 v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka l izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti a=1dB. Kolikšna je smernost odprtine D=? s stranicama a=5.5λ in b=4.5λ?

(A) 25dBi	(B) 24dBi	(C) 23dBi	(D) 22dBi

8. Najmočnejši stranski snopi velike (a,b»λ), enakomerno osvetljene pravokotne odprtine so glede na glavni snop sevanja antene oslabljeni za a=? [dB]? Napaka faze osvetlitve odprtine je zanemarljivo majhna.

(A) -45dB	(B) -31dB	(C) -7dB	(D) -13dB

9. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer d=2m. Globina zrcala v temenu znaša h=20cm. Na kateri oddaljenosti f=? od temena se nahaja gorišče rotacijsko-simetričnega zrcala?

(A) 80cm	(B) 100cm	(C) 125cm	(D) 160cm

10. Umetni dielektrik izdelamo s kovinskimi palčkami. Palčke usmerimo v smer električnega polja. Najbolj učinkovito povečanje navidezne relativne dielektrične konstante prostora εr dosežemo s palčkami dolžine l=?

(A) λ/4<l<λ/2	(B) l=λ/2	(C) λ/2<l<3λ/4	(D) l=3λ/4

11. Glavna prednost eno-zrcalne parabolične antene izmaknjenega (offset) izreza v primerjavi z anteno z rotacijsko-simetričnim izrezom zrcala je v naslednji lastnosti izdelane antene:

(A) mala antena	(B) manjši žarilec	(C) preprosta oblika	(D) ni senčenja

12. Eno-zrcalna antena z izrezom paraboličnega zrcala in preprostim žarilcem v njegovem gorišču doseže največjo smernost DMAX in največji dobitek GMAX, ko osvetlitev roba zrcala upade za A=? glede na sredino zrcala:

(A) -10dB	(B) -20dB	(C) -30dB	(D) -40dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 27.11.2012

1. Vektorski voltmeter z dvema visokofrekvenčnima vhodoma meri naslednje fizikalne veličine kazalcev napetosti v frekvenčnem pasu od 1MHz do 1000MHz:

(A) razliko faze in	(B) razliko faze in	(C) obe fazi in	(D) obe fazi in
   obe amplitudi	razmerje amplitud	razmerje amplitud	obe amplitudi

2. Pravokotni kovinski valovod WR90 za frekvenčni pas od 8.2GHz do 12.4GHz (laboratorijske vaje v pasu 10GHz) ima naslednje notranje izmere a x b (v milimetrih), da dosežemo enorodovno delovanje v navedenem frekvenčnem pasu:

(A) 165.1x82.55	(B) 86.36x43.18	(C) 22.86x10.16	(D) 7.112x3.556

3. Bočno skupino sestavimo iz dveh neusmerjenih (izotropnih) izvorov na razdalji d=?, ki jih napajamo z enako amplitudo in enako fazo (I1=I2). V katerem območju d=? ima smerni diagram skupine tri snope sevanja?

(A) λ/4<d<3λ/4	(B) λ/2<d<3λ/2	(C) λ<d<2λ	(D) λ/4<d<λ

4. Osno skupino dveh izotropnih virov na izbrani razdalji d napajamo z enako velikima tokovoma I1=I2ejφ. Veličini d in φ izbiramo za največjo smernost osne skupine DMAX ne glede na sevalni izkoristek η. Kolikšen mora biti fazni zamik φ=? za DMAX?

(A) φ=-kd	(B) φ=kd/2	(C) φ=kd	(D) φ→π

5. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih anten, ki imata vsaka zase De=3dBi in inpedanco Z=50Ω. Kolikšna je smernost skupine D=?, če znaša Re(Z12)=-5Ω na izbrani razdalji d med antenama in anteni napajamo sofazno z enako velikima tokovoma I1=I2?

(A) 5.5dBi	(B) 6dBi	(C) 6.5dBi	(D) 7dBi

6. Mikrotrakasta antena je izdelana kot bakrena pravokotna krpica s stranicama a in b na eni strani dvostranskega tiskanega vezja debeline d in dielektričnosti εr ter veliko bakreno ravnino mase na drugi strani. Glavni vzrok za slab sevalni izkoristek η je:

(A) majhen a	(B) majhna a in b	(C) majhen d	(D) majhen εr

7. Sevanje bočne skupine želimo električno odkloniti navzdol za kot α=10º pod obzorje. Kolikšen naj bo fazni zasuk Φ=? med sosednjima antenama na pokončni razdalji d=λ (gornja antena prehiteva), da dosežemo zahtevani odklon glavnega snopa?

(A) 31.3º	(B) 62.5º	(C) 90º	(D) 125º

8. V prostoru izmerimo amplitudi obeh komponent električne poljske jakosti in sicer: │EV│=8V/m in │EH│=6V/m. Uporabljeni merilnik ne zna meriti faze. V kakšnih mejah se lahko nahaja osno razmerje polarizacije R=? (v linearnih enotah)?

(A) 1≤R≤1.333	(B) 1.333≤R≤∞	(C) 0.75≤R≤1.333	(D) 0.75≤R≤1

9. Umetni satelit je opremljen z linearno polarizirano oddajno anteno in se nenadzorovano suče. Kolikšno je razmerje sprejete moči PMAX/PMIN=? na zemeljski postaji, ki je opremljena z neidealno krožno polarizirano anteno s │QS│=0.1?

(A) 1.1	(B) 1.22	(C) 2.23	(D) 1.5

10. Huygens-ov izvor z izmerami Δx=0.01λ in Δy=0.03λ v ravnini xy osvetlimo z idealno desno-krožno polariziranim valovanjem (RHCP, Q=0) v spodnjem pol-prostoru z<0. S kakšno polarizacijo seva Huygens-ov izvor v gornji pol-prostor z>0?

(A) eliptično R=3	(B) eliptično R=9	(C) odvisno od θ,Φ	(D) RHCP

11. UMTS telefon je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu 2.1GHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=290K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 150K	(B) 290K	(C) 54K	(D) 10K

12. Sonce vidimo pod zornim kotom αSonca=0.5º in na dani frekvenci seva s temperaturo T=106K. Za koliko se poveča šumna temperatura ΔT=? usmerjene antene s smernim diagramom v obliki stožca z αantene=5º, ko jo iz hladnega neba zasukamo v Sonce?

(A) 104K	(B) 105K	(C) 106K	(D) 108K

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 11.12.2012

1. Prevajalna funkcija četveropola H(ω) med priključkoma dveh anten v reverberančni komori ima naslednjo časovno odvisnost, ko se oba mešalnika rodov vrtita:

(A) naključni fazo	(B) stalno fazo in	(C) naključno fazo in	(D) stalni fazo
   in amplitudo	naključno amplitudo	stalno amplitudo	in amplitudo

2. Sprejemna merilna glava skalarnega analizatorja vezij (za merjenje smernega diagrama anten) pravilno deluje z visokofrekvenčnim izvorom z modulacijo:

(A) AM 1kHz	(B) AM 27kHz	(C) AM 50Hz	(D) CW (brez
   pravokotnik	pravokotnik	sinus	modulacije)

3. Pravokotni valovodni lijak za frekvenco f=10GHz ima pravokotno odprtino s stranicama a=10cm in b=16cm. Polarizacija takšnega lijaka je:

(A) vedno linearna,	(B) vedno linearna,	(C) odvisna od	(D) krožna ni
   E v smeri a	E v smeri b	vzbujanja lijaka	možna

4. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo pod pravim kotom neprosojen zaslon, ki ima izrezano prvo Fresnel-ovo cono (prva Fresnel-ova cona ni senčena), smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

(A) 90º	(B) 180º	(C) 270º	(D) 360º

5. Radijska zveza na frekvenci f=150MHz premošča razdaljo d=20km v praznem prostoru (c0=3•108m/s). Kolikšno največjo površino A=? doseže prva Fresnel-ova cona v opisani radijski zvezi?.

(A) 100m2	(B) 314m2	(C) 1km2	(D) 314ha

6. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben, ki se dviga nad zveznico oddajnik-sprejemnik za h=2ρ1, kjer je ρ1 polmer prve Fresnel-ove cone na mestu ovire. Kolikšno je dodatno slabljenje a=? [dB], ki ga takšna ovira vnaša v radijsko zvezo?

(A) 6dB	(B) 16dB	(C) 19dB	(D) 22dB

7. Fresnel-ovo zbiralno lečo izdelamo tako, da zasenčimo, drugo, četrto in šesto Fresnel-ovo cono. Kolikšno polje E=? dobimo v točki sprejema v gorišču na osi Fresnel-ove leče glede na sprejem brez leče E∞?

(A) 3E∞	(B) 5E∞	(C) 7E∞	(D) 9E∞

8. Luna ima obliko krogle s polmerom r=1737km. Kolikšna je odmevna površina Lune σ=? za radijske valove s frekvenco f=1GHz, če znaša odbojnost Lunine površine │Γ│=0.27 pri navedeni frekvenci? (c0=3•108m/s)

(A) 6.91•105km2	(B) 2.56•106km2	(C) 3.02•106km2	(D) 9.48•106km2

9. GSM telefon je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu 900MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=30K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 30K	(B) 90K	(C) 150K	(D) 270K

10. Vijačnica iz kovinske žice v praznem prostoru se obnaša kot palica iz umetnega dielektrika za krožno polarizacijo v smeri vijačnice pri določenih izmerah glede na valovno dolžino λ. Kolikšna mora biti dolžina (obseg) enega ovoja vijačnice o=?

(A) λ/4<o<λ/3	(B) 3/4λ<o<4/3λ	(C) 2/3λ<o<3/2λ	(D) 3λ<o<4λ

11. Telefon ima vgrajen fotoaparat z nepremično lečo premera d=2mm. Ostrina je nastavljena na neskončnost (r=∞). Do kakšne najmanjše razdalje rMIN=? daje fotoaparat ostro sliko, če dopuščamo fazno napako Δφ=π pri valovni dolžini λ=0.5μm?

(A) 4m	(B) 8m	(C) 1m	(D) 2m

12. Neželjene motnje, ki jih seva računalniška oprema, merimo na razdalji r=10m. Do katere frekvence f=? moramo ločeno meriti električno poljsko jakost E in magnetno poljsko jakost H, ker E in H pri nizkih frekvencah nista v razmerju Z0=377Ω?

(A) 4.78MHz	(B) 15MHz	(C) 62.8MHz	(D) 300MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.1.2013

1. Kolikšen bi moral biti zračni tlak p=? tik nad površino planeta, da bi radijski valovi lahko natančno sledili ukrivljenosti planeta, ki ima enako maso in izmere ter podobno sestavo ozračja kot Zemlja?

(A) 1bar	(B) 2bar	(C) 4bar	(D) 8bar

2. Kolikokrat je odmevna površina σ večja od površine A ravne kovinske plošče? Ravna kovinska plošča ima obliko kvadrata s stranico, ki je enaka valovni dolžini λ. Valovanje s frekvenco f=3GHz vpada na ploščo pod pravim kotom. (c0=3•108m/s)

(A) 100-krat	(B) 9-krat	(C) 4-krat	(D) 12.56-krat

3.Kolikšen je največji domet d=? (merjeno po površini Zemlje) radijske zveze z enim skokom preko ionosferske plasti F na višini h=300km nad površino Zemlje? Lom v nižjih plasteh ozračja zanemarimo. Zemljo obravnavamo kot kroglo s polmerom RZ=6378km.

(A) 3840km	(B) 1920km	(C) 960km	(D) 480km

4. Kolikšen je lomni količnik n=? ionosferske plasti pri frekvenci f=12MHz? Ionosfersko plast opisuje frekvenca plazme fp=6MHz. Izgube zaradi trkov elektronov z drugimi ioni in nevtralnimi molekulami ozračja so zanemarljivo majhne.

(A) 0.750	(B) 0.866	(C) 1.155	(D) 1.333

5. Radijski sprejem močno slabi odboj od ravnih tal med oddajnikom in sprejemnikom na majhni višini nad tlemi. Če razdaljo r med oddajnikom in sprejemnikom podvojimo in ostanejo vsi ostali podatki radijske zveze nespremenjeni, jakost sprejema upade za:

(A) 3dB	(B) 6dB	(C) 12dB	(D) 24dB

6. Načrtovalec je v računu pozabil upoštevati rezervo zveze in uporabil sprejemnik, ki po občutljivosti komaj dosega srednjo moč sprejetega signala. Kolikšna bo verjetnost izpada takšne zveze, če statistika presiha ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

(A) 100.0%	(B) 63.2%	(C) 50.0%	(D) 36.8%

7. Po vtirjenju in ločitvi od nosilne rakete se umetni satelit običajno vrti, kar povzroča presih telekomandne zveze z zemeljsko postajo. Katera od navedenih raznolikosti je v takšni radijski zvezi popolnoma NEUČINKOVITA?

(A) frekvenčna	(B) časovna	(C) polarizacijska	(D) prostorska

8. Radijska zveza točka-točka uporablja anteni s smernostjo D=16dBi, ki sta usmerjeni druga proti drugi natančno v obzorje. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?, če znaša šumna temperatura neba TN=40K, temperatura tal pa TZ=280K?

(A) 40K	(B) 320K	(C) 280K	(D) 160K

9. Vektorski analizator vezij vsebuje merilni sprejemnik z dvema vhodoma, ki meri naslednje fizikalne veličine kazalcev napetosti na obeh vhodih:

(A) razliko faze in	(B) obe fazi in	(C) razliko faze in	(D) obe fazi in
   razmerje amplitud	razmerje amplitud	obe amplitudi	obe amplitudi

10. Prereza E in H smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi dolge Yagi antene so bolje vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali na grafu:

(A) močnostni	(B) obeh enako	(C) niso vidni	(D) logaritemski

11. Na anteno z dobitkom G=25dBi priključimo oddajnik moči PO=10W na frekvenci f=10GHz. Na kateri razdalji d=? od antene upade vrednost električne poljske jakosti │E│=6Veff/m, kot to zahtevajo veljavni predpisi o škodljivem neionizirajočem sevanju?

(A) 2.89m	(B) 4.08m	(C) 51.3m	(D) 72.6m

12. Prehod iz koaksialnega kabla na pravokotni valovod uporabimo kot lijakasto anteno v nazivnem frekvenčnem pasu valovoda (en sam rod v valovodu). Na polovični frekvenci f/2 od nazivne bo impedanca, ki ji izmerimo na koaksialnem priključku:

(A) povsem realna	(B) povsem jalova	(C) kompleksna	(D) nič

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 40074km	(B) 30699km	(C) 20037km	(D) 15349km

2. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo B=rotA. Kakšne merske enote ima vektorski potencial A[?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v Tesla=Vs/m2?

(A) Vs/m	(B) Vs/m2	(C) Vs/m3	(D) As/m2

3. Neusmerjena svetilka moči P=100W je postavljena na vrh droga višine h=6m nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? na tleh na vodoravni razdalji d=8m od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

(A) 0.221W/m2	(B) 0.124W/m2	(C) 0.080W/m2	(D) 0.041W/m2

4. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c=3.108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

5. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine BV=10kHz?

(A) ni sprememb	(B) 3.16-krat	(C) 10-krat	(D) 100-krat

6. WiFi dostopna točka oddaja z močjo Po=+10dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.5GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=30m je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno (Gs=1). Jakost sprejema Ps=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

7. Sevalno upornost male žične zanke a<<λ najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo Єr=4. Sevalna upornost zanke RS se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

(A) 8krat večja	(B) 4krat večja	(C) 2krat manjša	(D) 4krat manjša

8. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-30º pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod -30º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 0dBd	(B) 8dBd	(C) 3dBi	(D) 6dBi

9. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=225MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

10. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu f=4GHz. Premer antene zemeljske postaje znaša d=22m. Na kateri najmanjši razdalji rMIN=? dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnici?

(A) 51.6m	(B) 129m	(C) 12.9km	(D) 51.6km

11. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najvišjo velikost impedance |Z|MAX?

(A) 150MHz	(B) 300MHz	(C) 450MHz	(D) 600MHz

12. V primerjavi z enakomerno in sofazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

(A) ožji snop	(B) večjo	(C) enak	(D) manjšo
    sevanja	smernost D	dobitek G	smernost D

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 12.11.2013

1. Kolikšno največjo visokofrekvenčno moč P=? omogočajo polprevodniški laboratorijski merilni izvori v frekvenčnem pasu med 1GHz in 10GHz, če na izhodu ne uporabljamo slabilcev niti dodatnih zunanjih ojačevalnikov?

(A) 10mW	(B) 10μW	(C) -70dBm	(D) +35dBm

2. Valovodni lijaki so opremljeni s priključkom (prirobnico) za pravokotni kovinski valovod. Pravilno načrtovan pravokotni kovinski valovod zagotavlja razširjanje enega samega rodu valovanja v frekvenčnem razponu fMIN:fMAX=?

(A) 1:1.414	(B) 1:2.000	(C) 1:2.718	(D) 1:4.000

3. Antena je načrtovana za sprejem satelitske televizije v frekvenčnem pasu f=12GHz. Določite valovno število k=? pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru
(ε=ε0, μ=μ0, Z0=377Ω, c0=3•108m/s)!

(A) 2.5cm	(B) 6.28rd	(C) 40.1/m	(D) 251rd/m

4. Antena ima značilne gradnike postavljene v smeri osi y. Pri izračunu sevanega polja antene izrazimo kotno funkcijo cosθy s koordinatami običajnega krogelnega koordinatnega sistema (r,θ,φ) s severnim tečajem v smeri osi z na naslednji način:

(A) cosθ∙sinφ	(B) sinθ∙cosφ	(C) sinθ∙sinφ	(D) cosθ∙cosφ

5. Skok normalne komponente magnetnega pretoka 1N∙(B1-B2) opišemo z magnetnim ploskovnim nabojem (ploskovno magnetino) σm. Magnetni naboji in tokovi sicer v resnici ne obstajajo, so le računski pripomoček, kjer ima σm merske enote:

(A) Vs/m	(B) A/m	(C) Vs/m2	(D) A/m2

6. Tankožični dipol (ržice<<λ) napajamo simetrično v sredini. V kakšnih mejah se lahko giblje dolžina dipola l=?, če ima impedanca v napajalni točki sredi dipola poleg delovne sevalne upornosti tudi jalovo induktivno komponento?

(A) λ/2<l<λ	(B) λ/4<l<λ/2	(C) λ<l<3λ/2	(D) 3λ/4<l<3λ/2

7. Osnovni rod v pravokotnem kovinskem valovodu razširimo s piramidnim lijakom v odprtino kvadratnega prereza (enaki stranici a v smereh E in H). V katerem prerezu je smerni diagram ožji, če dolžina lijaka zagotavlja zanemarljivo majhno napako faze?

(A) v ravnini H	(B) v ravnini E	(C) enak v E in H	(D) v diagonali

8. Vijačna antena pretežno seva krožno-polarizirano valovanje v smeri osi vijačnice. Kolikšna je dolžina enega ovoja vijačnice l=?, ko se žica, navita v vijačnico obnaša kot umetni dielektrik za krožno polarizirano valovanje?

(A) 0.2λ<l<0.25λ	(B) λ/2<l<3λ/4	(C) 4λ/3<l<3λ/2	(D) 3λ/4<l<4λ/3

9. Plitvo, rotacijsko simetrično parabolično zrcalo premera d=1.5m ima razmerje f/d=0.65. Kolikšen naj bi bil kot sevanja žarilca 2α=? za pravilno osvetlitev opisanega zrcala brez sevanja preko roba zrcala?

(A) 154º	(B) 128º	(C) 58º	(D) 84º

10. Glavna prednost eno-zrcalne parabolične antene simetričnega izreza v primerjavi z izmaknjenim (offset) izrezom zrcala je pri enakem izkoristku osvetlitve odprtine in enaki smernosti antene v naslednji lastnosti izdelane antene:

(A) manjše zrcalo	(B) manjši f/d	(C) globlje zrcalo	(D) ni senčenja

11. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer d=2m. Razmerje med goriščnico in premerom zrcala znaša f/d=0.3. Kolikšna je globina takšnega paraboličnega zrcala h=? v temenu?

(A) 21cm	(B) 42cm	(C) 82cm	(D) 1.33m

12. Piramidni lijak vzbujamo z osnovnim rodom TE01 v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka l izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti a=1dB. Kolikšna je smernost odprtine D=? s stranicama a=5λ in b=4λ?

(A) 18dBi	(B) 20dBi	(C) 22dBi	(D) 24dBi

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 26.11.2013

1. Reverberančna komora je opremljena z dvema mešalnikoma rodov, ki ju vrtita dva elektromotorja. Vrtljaji elektromotorjev so različni iz naslednjega razloga:

(A) tresljaji ne	(B) učinek ni	(C) mešalnika	(D) pokončni ima
    motijo meritev	koreliran	ne trčita	večji navor

2. Pri merjenju faznega poteka tokov v palčkah Yagi antene dobimo kot rezultat valovno število k na strukturi antene. V primerjavi z valovnim številom k0=ω√με v praznem prostoru je k na Yagi anteni:

(A) k=k0	(B) k<k0	(C) k>k0	(D) k=0

3. Kakšen smerni diagram F(θ,Φ)=? ima električno majhna (polmer a<<λ) zanka, po kateri teče izmenični tok I? Zanka se nahaja v ravnini XZ, njena os torej kaže v smeri koordinatne osi Y. V okolici zanke je prazen prostor (ε=ε0, μ=μ0, Z0=377Ω, c0=3•108m/s).

(A) √1-sin2θ∙sin2φ	(B) cosθ∙sinΦ	(C) sinθ∙cosφ	(D) sinθ

4. Bočna skupina dveh izotropnih virov je napajana sofazno s tokovoma enakih jakosti. Skupina doseže največjo smernost DMAX v praznem prostoru, ko se razdalja med viroma d=? nahaja v naslednjem območju dolžin:

(A) 3λ/4<d<λ	(B) 3λ/4<d<λ	(C) λ/4<d<λ/2	(D) λ/2<d<3λ/4

5. Dva enako močna, sofazno napajana izotropna vira se nahajata na razdalji 2.34λ. Koliko snopov N=? ima smerni diagram F(θ,Φ) v prostoru na veliki razdalji od takšne antene?

(A) 3	(B) 5	(C) 8	(D) 10

6. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, tržno dobavljivih anten. Edini podatek o antenah sta -3dB širini glavnega lista smernega diagrama αE=30º in αH=40º. Na kolikšno razdaljo d=? postavimo anteni v smeri sevanega električnega polja? (λ=52cm)

(A) 1.0m	(B) 1.5m	(C) 2.0m	(D) 3.0m

7. Polarizacija antene je navedena z razmerjem krožnih komponent Q=0.3+j0.4. Antena je desno-eliptično polarizirana. Kolikšno je osno razmerje take antene R=? izraženo v decibelih [dB]=?

(A) 3.0dB	(B) 4.8dB	(C) 6.0dB	(D) 9.5dB

8. Radijsko zvezo vzpostavimo med dvema enakima antenama, ki sta obrnjeni ena proti drugi in sta enako polarizirani QO=QS=Q. V kakšnih mejah se lahko giblje faktor prenosa moči zaradi neskladnosti polarizacije η=?

(A) 1≤η≤∞	(B) 0≤η≤∞	(C) 0≤η≤1	(D) 0≤η≤0.5

9. GSM telefon je opremljen z neusmerjeno sprejemno/oddajno anteno v frekvenčnem pasu f=900MHz. V tem pasu znaša povprečna temperatura šuma neba TN=40K. Šumna temperatura tal je enaka temperaturi okolice T0=290K. Kolikšna je šumna temperatura antene TA=?

(A) 330K	(B) 40K	(C) 290K	(D) 165K

10. Radio zvezdo sprejemamo z brezizgubno anteno in izmerimo šum antene TA=50K. Anteno nato zamenjamo z večjo, ki ima za ΔG=+4dB višji dobitek. Kolikšna bo šumna temperatura TA'=? nove antene, obrnjene v isto radio zvezdo, pri šumu neba v ozadju TN=10K?

(A) 55K	(B) 80K	(C) 110K	(D) 160K

11. Krtačke elektromotorja kavnega mlinčka motijo srednjevalovni radijski sprejemnik f=1MHz s kratko žično anteno na razdalji d=3m. Če kavni mlinček umaknemo na razdaljo d'=6m, motnje upadejo za:

(A) -24dB	(B) -18dB	(C) -12dB	(D) -6dB

12. Dolžino celovalovnega dipola iz tanke žice (ržice<<λ) malenkost skrajšamo zaradi kapacitivnosti koncev žice, da dobimo povsem realno impedanco Z=RS=? v napajalni točki. Impedanca takšnega dipola znaša:

(A) 730Ω	(B) 240Ω	(C) 120Ω	(D) 73Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.12.2013

1. Pri meritvi medsebojne impedance Z12 z zrcaljenjem polvalovnega dipola opazimo, da niti realna niti imaginarna komponenta ne nihata simetrično okoli nič. Kaj je narobe?

(A) napačno	(B) premajhno	(C) napačna	(D) r>2d2/λ ni
    določena Z11	zrcalo	frekvenca	izpolnjeno

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo Fresnel-ovo cono in hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

(A) 90º	(B) 180º	(C) 270º	(D) 360º

3. Radijska zveza na frekvenci f=150MHz premošča razdaljo d=20km v praznem prostoru (c0=3•108m/s). Zvezo moti prečni greben točno sredi zveze, ki vnaša dodatno slabljenje a=6dB. Višina grebena h=? nad zveznico oddajnik-sprejemnik znaša:

(A) 0m	(B) 100m	(C) 141m	(D) 200m

4. Žarek vpada pod kotom Θ=60º na vodno gladino. Kolikšna je površina prve Fresnel-ove cone pri odboju svetlobe, če sta laser in detektor oddaljena r1=r2=5m od gladine. Valovna dolžina laserja znaša λ=633nm (rdeča svetloba).

(A) 5•10-6m2	(B) 1•10-5m2	(C) 2•10-5m2	(D) 5•10-5m2

5. Pri kateri frekvenci f=? znaša odmevna površina σ=100m2 ravnega zrcala s fizično površino A=1m2? Odbojnost kovinskega zrcala je Γ=-1. Valovanje vpada na zrcalo pod pravim kotom: vpadni kot Θ=0. (c0=3•108m/s)

(A) 212MHz	(B) 423MHz	(C) 846MHz	(D) 693MHz

6. Fresnel-ovo zbiralno lečo izdelamo tako, da zasenčimo, drugo, četrto, šesto in osmo Fresnel-ovo cono. Kolikšno polje E=? dobimo v točki sprejema v gorišču na osi Fresnel-ove leče glede na sprejem brez leče E∞?

(A) 3E∞	(B) 5E∞	(C) 7E∞	(D) 9E∞

7. Ko anteno z dobitkom G=25dBi zasukamo iz hladnega neba TN=10K v točkasto radijsko zvezdo, izmerimo povečanje šumne temperature ΔT=130K. Kolikšno povečanje šumne temperature ΔT'=? zaznamo, če poskus ponovimo z večjo anteno z dobitkom G'=32dBi?

(A) 26K	(B) 130K	(C) 260K	(D) 650K

8. GSM bazna postaja ima anteno na frekvenci f=900MHz na stolpu višine hO=30m. Na kateri največji razdalji d=? doseže jakost sprejema prvi lokalni maksimum za pešca, ki drži svoj telefon na hS=1.5m nad tlemi? (c0=3•108m/s)

(A) 135m	(B) 270m	(C) 540m	(D) 1080m

9. Pozimi izmerimo krivinski polmer radijskih žarkov v dobro premešanem ozračju R=28000km brez inverzije (brez megle v kotlinah). Kolikšen krivinski polmer R'=? pričakujemo poleti, ko se poveča absolutna vlažnost v toplejšem ozračju?

(A) 12000km	(B) 25000km	(C) 30000km	(D) 40000km

10. Telefon ima vgrajen fotoaparat z nepremično lečo premera d=1mm. Ostrina je nastavljena na neskončnost (r=∞). Do kakšne najmanjše razdalje rMIN=? daje fotoaparat ostro sliko, če dopuščamo fazno napako Δφ=π pri valovni dolžini λ=0.5μm?

(A) 0.5m	(B) 1m	(C) 2m	(D) 4m

11. Gorišče sprejemnega zrcala poiščemo na znani, a premajhni razdalji r<2d2/λ od merilnega oddajnika. Pri sprejemu satelitov bo treba z žarilcem storiti naslednje:

(A) oddaljiti	(B) pustiti na	(C) približati	(D) ponoviti
    od zrcala	istem mestu	k zrcalu	iskanje

12. Pri meritvi polarizacije neznane antene izmerimo osno razmerje R=6dB. O položaju maksimumov in minimumov žal nimamo podatkov. Kolikšno je lahko razmerje krožnih komponent Q=? iste neznane antene?

(A) 6dB	(B) 3dB	(C) 6	(D) 3

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 14.1.2014

1. Lomni količnik troposfere opišemo z izrazom n(h)=1+Δn•exp(-h/H), kjer sta konstanti Δn=0.0003 in H=8.5km. Na kateri nadmorski višini h=? se krivinski polmer R radijskih žarkov podvoji glede na h'=0?

(A) 4.3km	(B) 5.9km	(C) 8.5km	(D) 11.8km

2. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil kroglast balon ECHO premera 2r=30m, ki je deloval kot pasivni odbojnik. Kolikšna je bila njegova odmevna površina σ=? pri frekvenci f=8GHz? Površina balona je aluminij Γ=-1 (c0=3•108m/s)

(A) 707m2	(B) 2827m2	(C) 4465m2	(D) 4.47.107m2

3. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi gost ioniziran oblak, ki prekine vse radijske zveze do frekvence f=1GHz. Kolikšna je gostota elektronov Ne=? [m-3] v oblaku? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 6.28•109m-3	(B) 2.48•1012m-3	(C) 3.14•1014m-3	(D) 1.24•1016m-3

4. Srednjevalovni oddajnik v Domžalah dela na frekvenci f=918kHz z močjo P=300kW. Domet tega oddajnika preko loma oziroma odboja od ionosferskih plasti se v 24 urah spreminja in doseže največjo vrednost:

(A) podnevi	(B) zvečer	(C) ponoči	(D) zjutraj

5. Bazna postaja mobilne telefonije ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=1.5km?

(A) 25m	(B) 30m	(C) 45m	(D) 60m

6. Pri prostorskem raznolikem sprejemu razdalja med antenama zadošča, da je polje nekorelirano. Verjetnost izpada prve zveze je P1=14%, verjetnost izpada druge zveze je P2=10%. Kolikšna je skupna verjetnost izpada P=?, če izbiramo boljši sprejemnik?

(A) 1.4%	(B) 2.8%	(C) 7%	(D) 10%

7. Isti radiofrekvenčni kanal lahko ponovno uporabimo na takšni oddaljenosti, da so za signal in motnjo izpolnjeni naslednji pogoji (obkrožite NAPAČEN odgovor):

(A) razmerje	(B) rezerva	(C) skladni oddajni	(D) raznoliki
    slabljenja zvez	presiha	moči in anteni	sprejem

8. Prereza E in H smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi dolge Yagi antene so slabše vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali jakosti na grafu:

(A) močnostni	(B) obeh enako	(C) niso vidni	(D) logaritemski

9. Mikrovalovni spektralni analizator je merilni inštrument, ki meri eno ali več naslednjih fizikalnih veličin:

(A) razliko faze in	(B) samo fazo	(C) jakost in	(D) samo jakost
    razmerje jakosti	spektra	fazo spektra	spektra

10. Neusmerjeno brezizgubno anteno odnesemo iz zaprte sobe na streho. Za koliko ΔT=? [K] se spremeni šumna temperatura sprejemnega sistema, če povprečna šumna temperatura neba znaša TN=10K? Šumna temperatura sobe je enaka temperaturi okolice TO=290K.

(A) 280K	(B) 140K	(C) 53K	(D) 0K

11. Kolikšna sme biti moč oddajnika PO=? na frekvenci f=2.1GHz z anteno z dobitkom G=25dBi, da na razdalji d=50m električna poljska jakost ne preseže mejne vrednosti │E│<6Veff/m, kot to zahtevajo veljavni predpisi o škodljivem neionizirajočem sevanju?

(A) 87W	(B) 9.4W	(C) 4.7W	(D) 0.87W

12. Prehod iz koaksialnega kabla na pravokotni valovod uporabimo kot lijakasto anteno v nazivnem frekvenčnem pasu valovoda (en sam rod v valovodu). Na polovični frekvenci f/2 od nazivne bo odbojnost Γ, ki ji izmerimo na koaksialnem priključku:

(A) |Γ|=2	(B) |Γ|=0.5	(C) |Γ|=1	(D) Γ=0

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 28.10.2014

1. Votlo kovinsko cev pravokotnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente magnetnega polja H:

(A) samo	(B) samo	(C) vzdolžni in	(D) nima
    vzdolžni H	prečni H	prečni H	polja H

2. S spektralnim analizatorjem merimo jakost širokopasovnega šuma. Ločljivost nastavimo na B=100kHz in rezultat meritve povprečimo z video sitom Bv=1kHz. Na zaslonu spektralnega analizatorja odčitamo jakost -70dBm. Spektralna gostota šuma je:

(A) -102.5dBm/Hz	(B) -122.5dBm/Hz	(C) -100dBm/Hz	(D) -117.5dBm/Hz

3. Mednarodna vesoljska postaja ISS kroži nad površino Zemlje na višini h=350km. Kolikšno pot l=? opravi vesoljska postaja v eni celi tirnici (360º), če predpostavimo, da je Zemlja krogla s polmerom R=6378km?

(A) 40074km	(B) 42273km	(C) 41174km	(D) 37875km

4. Če je T(x,y,z) funkcija porazdelitve absolutne temperature [K] v prostoru s kartezičnimi koordinatami x, y in z [m], je rezultat računske operacije odvajanja rot(T)=? fizikalna veličina z merskimi enotami:

(A) ne obstaja	(B) vektor, K/m	(C) skalar, K/m	(D) vektor, K.m

5. Za branje knjige potrebujemo osvetlitev najmanj |S|=1W/m2. Kako močno neusmerjeno svetliko P=? potrebujemo na višini h=0.75m nad pisalno mizo? Izkoristek pretvorbe električne energije v svetlobo znaša ηO=15%.

(A) 7W	(B) 28W	(C) 47W	(D) 189W

6. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na razdalji d=2m bosta velikost električnega polja motenj |E| in velikost magnetnega polje motenj |H|, ki jih seva transformator, v medsebojnem razmerju:

(A) |E|/|H|<377Ω	(B) |E|/|H|=377Ω	(C) |E|/|H|>377Ω	(D) |H|/|E|=377Ω

7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo PO=+20dBm na neusmerjeni anteni (Go=1) na frekvenci f=2.4GHz. Prenosni računalnik ima enako neusmerjeno anteno (GS=1) in zahteva jakost sprejema PS>-70dBm. Domet zveze d=? v praznem prostoru (c0=3•108m/s) znaša:

(A) 31.5m	(B) 315m	(C) 3.15km	(D) 31.5km

8. V roke dobimo neznano ground-plane anteno z eno osrednjo pokončno plačko in srajčko iz štirih poševnih palčk. Osrednja pokončna palčka je dolga l1=14cm. Palčke srajške so vse štiri enake dolžine l2=21cm. Za katero frekvenco f=? je načrtovana GP antena?

(A) 643MHz	(B) 215MHz	(C) 107MHz	(D) 430MHz

9. Telekomunikacijski satelit se nahaja na višini h=35800km nad ekvatorjem Zemlje. Kolikšna naj bo smernost D=? antene na krovu, ki pokriva celotno vidno površino Zemlje? Zemljo privzamemo kot kroglo s polmerom R=6378km.

(A) 5.6dBi	(B) 11.2dBi	(C) 22.4dBi	(D) 44.9dBi

10. Mikrovalovna usmerjena radijska zveza uporablja anteno premera d=3m na frekvenci f=7GHz. Na kateri razdalji r=? od antene dosega sevano polje lastnosti daljnega polja, kjer smemo meriti smerni diagram antene F(Θ,Φ)? (c0=3•108m/s)

(A) 42m	(B) 420m	(C) 4.2km	(D) 42km

11. Pokončni dipol za f=600MHz vgradimo ekscentrično na vrtiljak, da med vrtenjem faza opleta za ΔΦ=180º. Kolikšno opletanje sprejete moči ΔPS=? opazimo na razdalji r=5m od osi vrtiljaka, če je sevanje pokončnega dipola v vodoravni ravnini neusmerjeno?

(A) 0.43dB	(B) 0.22dB	(C) 0.87dB	(D) 1.74dB

12. Ravno antensko žico dolžine l=1m in premera 2r=1mm napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci f=? občuti vir najnižjo velikost impedance |Z|MIN?

(A) 600MHz	(B) 300MHz	(C) 450MHz	(D) 150MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 18.11.2014

1. V reverberančni komori skušamo vzbuditi vsoto velikega števila rodov. Medsebojno faze in amplitude rodov stalno menjamo s pomočjo dveh mešalnikov rodov. Kakšna mora biti odbojnost sten reverberančne komore Γ=?, da dosežemo opisani cilj?

(A) |Γ|=1	(B) Γ=0	(C) Γ=imaginaren	(D) Γ=realen

2. Če je pri neposrednem merjenju dobitka v radijski zvezi med dvema antenama razdalja med antenama premajhna in ne spoštuje Fraunhofer-jevega pogoja, bomo kot rezultat meritve dobili dobitek G', ki je v primerjavi z resničnim dobitkom G:

(A) G'>G	(B) G'=G	(C) G'<G	(D) G'=G+1dB

3. Polvalovni dipol v osi z ima amplitudni smerni diagram F(Θ,Φ)=cos(π/2∙cosθ)/sinθ. Za koliko decibelov a=? [dB] upade sevanje dipola pri kotu θ=π/6 glede na maksimum smernega diagrama pri θ=π/2?

(A) -3.79dB	(B) -7.58dB	(C) -15.2dB	(D) -1.90dB

4. Dva polvalovna dipola kratko staknemo na koncih, da dobimo zaviti dipol. Če je eden od polvalovnih dipolov kratkosklenjen tudi v svoji napajalni točki, sevalna upornost v napajalni točki drugega dipola znaša:

(A) 37Ω	(B) 73Ω	(C) 146Ω	(D) 292Ω

5. EM Huygens-ov izvor je postaljen v koordinatno izhodišče tako, da je maksimum sevanja usmerjen v smeri osi x. Smerni diagram F(Θ,Φ)=? opisanega Huygens-ovega izvora zapišemo v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) s tečajem v smeri osi z na naslednji način:

(A) 1+ sinθ∙sinφ	(B) 1+ cosθ∙sinφ	(C) 1+cosθ	(D) 1+sinθ∙cosφ

6. Ena od inačic napajanja pokončne antene je tudi "J" antena, kjer napajanje privedemo v osi antene in s primernim transformatorjem poskrbimo za prilagoditev impedance. Smerni diagram "J" antene v grobem ustreza simetričnemu dipolu naslednje dolžine l=?:

(A) λ/2	(B) 3λ/4	(C) λ	(D) 3λ/2

7. Prereza E in H smernega diagrama dolgega, položnega piramidnega lijaka z zanemarljivo kvadratno napako faze se razlikujeta v naslednji lastnosti:

(A) H ima ožji	(B) E ima stranske	(C) H ima stranske	(D) E ima širši
    glavni snop	snope	snope	glavni snop

8. Enakomerno in sofazno osvetljena odprtina ima obliko kroga s polmerom r=5λ. Kolikšno smernost D=? [dBi] dosega opisana odprtina, če so izgube osvetljevanja zanemarljivo majhne (η=100%)?

(A) 10dBi	(B) 20dBi	(C) 30dBi	(D) 40dBi

9. Yagi antena je načrtovana za sprejem zemeljske televizije v frekvenčnem pasu f=600MHz. Določite valovno število k=? pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru (ε=ε0, μ=μ0, Z0=377Ω, c0=3•108m/s)!

(A) 0.5m	(B) 6.28rd	(C) 12.57rd/m	(D) 0.08m/rd

10. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=0.5m. Premer zrcala znaša d=3m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

11. Dvozrcalna Cassegrain antena ima veliko zrcalo v obliki rotacijskega paraboloida. Malo zrcalo (podzrcalo) ima geometrijsko obliko:

(A) rotacijski	(B) rotacijski	(C) rotacijski	(D) krogelna
    hiperboloid	elipsoid	paraboloid	kapica

12. Rotacijsko simetrično, globoko parabolično zrcalo z razmerjem f/d=0.35 osvetlimo s korugiranim lijakom (prirobnico) tako, da dosežemo čimbolj enakomerno osvetlitev in majhno sevanje preko roba. Izkoristek osvetlitve odprtine ηO=? doseže vrednost:

(A) 95%	(B) 30%	(C) 50%	(D) 80%

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 2.12.2014

1. Vektorski analizator vezij prikaže prevajalno funkcijo S21(ω) reverberančne komore z dvema mešalnikoma rodov, ki ju vrtita dva elektromotorja, kot:

(A) stalno amplitudo	(B) naključno fazo	(C) naključno amplitudo	(D) stalno fazo
    in naključno fazo	in amplitudo	in stalno fazo	in amplitudo

2. Pri iskanju faznega središča antene s pomočjo vektorskega analizatorja vezij potrebujemo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

(A) nemoduliran	(B) AM ON/OFF	(C) AM ON/OFF	(D) FM 1MHz
    nosilec (CW)	1kHz	27.8kHz	velik koleb

3. Koaksialni kabel uporabimo na takšni frekvenci, kjer lahko vzbudimo samo osnovni TEM rod valovanja. Električno polje E v dielektriku kabla ima naslednjo(e) komponento(e) v valjnem koordinatnem sistemu (ρ,φ,z), kjer os z sovpada z osjo kabla:

(A) E=1φEφ+1zEz	(B) E=1φEφ	(C) E=1ρEρ+1zEz	(D) E=1ρEρ

4. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, enako orientiranih in enako polariziranih anten. Meritev smernosti D pokaže povečanje za natančno faktor 2 (3dB) glede na eno samo anteno. Za elemente impedančne matrike četveropola dveh anten tedaj velja:

(A) Re(Z11)=0	(B) Im(Z11)=0	(C) Re(Z12)=0	(D) Im(Z12)=0

5. Neznana antena ima smerni diagram F(θ,Φ)=cos(π/2∙sinθ∙cosΦ)/√1-sin2θ∙cos2φ. Za kakšno vrsto antene gre?

(A) λ/2 dipol	(B) zankica v	(C) Huygens-ov vir	(D) tokovni el.
    v osi X	ravnini YZ	v ravnini XZ	v osi Y

6. Neznana ground-plane antena ima srajčko iz paličastih radialov dolžine l=0.6m. Pokončna palčka je nekoliko krajša in debelejša. Za katero frekvenco f=? je najverjetneje načrtovana omenjena antena?

(A) 100MHz	(B) 150MHz	(C) 300MHz	(D) 500MHz

7. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega osno razmerje R=3dB. Kolikšna je velikost razmerja krožnih komponent |Q|=?, če je antena pretežno desno-krožno polarizirana (RHCP)?

(A) 2.0	(B) 0.5	(C) 0.33	(D) 0.17

8. Radijsko zvezo vzpostavimo med dvema enakima antenama, ki sta obrnjeni ena proti drugi in sta enako polarizirani |QO|=|QS|=0.5. V kakšnih mejah se lahko giblje faktor prenosa moči zaradi neskladnosti polarizacije η=?

(A) 0.5≤η≤1	(B) 0≤η≤0.5	(C) 0.36≤η≤1	(D) 0≤η≤0.36

9. Skupina dveh neusmerjenih virov seva v pet različnih snopov v prostoru. V kakšnih mejah se lahko giblje razdalja d=? med viroma, če vira napajamo sofazno z enako velikima tokovoma?

(A) λ/2<d<λ	(B) λ<d<3λ/2	(C) 3λ/2<d<5λ/2	(D) 5λ/2<d<7λ/2

10. Bočno skupino sestavljajo štirje enako močni neusmerjeni izvori, ki so postavljeni na enakih medsebojnih razdaljah h=λ/2 eden nad drugim na osi z. Za koliko a=? [dB] upade jakost sevanja skupine v smeri α=15º pod ravnino XY? (Θ=α+π/2, cosθ=sinα)

(A) -2.0dB	(B) -4.0dB	(C) -8.0dB	(D) -16dB

11. Polarizacijo valovanja opišemo z vektorjem 1L+1D∙C (ni enotni vektor), kjer sta 1L in 1D smerna vektorja leve in desne krožne polarizacije ter je C kompleksna konstanta. Kateri od navedenih vektorjev je na ta vektor pravokoten?

(A) 1L∙C*-1D	(B) 1L-1D∙C	(C) 1L∙C-1D	(D) 1L-1D∙C*

12. Prenosna kratkovalovna radijska postaja je opremljena s pokončno paličasto anteno (monopolom), ki je dosti krajša h<<λ od valovne dolžine. Sevalna upornost RS takšne antene je sorazmerna frekvenci na naslednji način:

(A) RS=α∙f4	(B) RS=α/f	(C) RS=α∙f	(D) RS=α∙f2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 6.1.2015

1. Pri meritvi smernega diagrama skupine dveh enakih lijakov opazimo, da dobimo ničlo sevanja natančno v bočni smeri, kjer smo pričakovali največje sevanje. Kaj je narobe?

(A) vse antene	(B) faza enega	(C) napačna	(D) r>2d2/λ
imajo RHCP	lijaka obrnjena	frekvenca	ni izpolnjeno

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo, drugo in tretjo Fresnel-ovo cono ter hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

(A) 180º	(B) 270º	(C) 360º	(D) 90º

3. Nd-YAG laser oddaja na valovni dolžini λ=1064nm žarek moči P=1kW krožnega prereza premera 2r=5mm. Za kolikšno največjo gostoto moči SMAX=? moramo načrtovati zrcalo, od katerega se žarek odbije, da ne pride do zažiga v Arago-vi točki?

(A) 51MW/m2	(B) 102MW/m2	(C) 204MW/m2	(D) 815MW/m2

4. V primerjavi z vzporednim napajanjem bočne antenske skupine ima zaporedno napajanje iste skupine enakih anten naslednjo pomanjkljivost:

(A) višje izgube	(B) nižjo	(C) daljše	(D) odklon snopa
napajalnih vodov	smernost	napajalne vode	s frekvenco

5. Radijska zveza na frekvenci f=150MHz premošča razdaljo d=20km v praznem prostoru (c0=3•108m/s). Zvezo moti prečni greben točno sredi zveze, ki vnaša dodatno slabljenje a=16dB. Višina grebena h=? nad zveznico oddajnik-sprejemnik znaša:

(A) 0m	(B) 100m	(C) 141m	(D) 200m

6. Izotropni izvor se nahaja na višini h=λ/4 nad veliko (A>>λ2) vodoravno kovinsko ploščo z Γ=-1. Kolikšna je šumna temperatura TA=? opisane antene, če je njen sevalni izkoristek blizu enote η≈1? Nebo seva s TN=70K, Zemlja seva s TZ=TO=290K.

(A) 70K	(B) 290K	(C) 180K	(D) 140K

7. Na vhodu sprejemnika s pasovno širino B=1MHz in šumno temperaturo TS=870K priključimo anteno s šumno temperaturo TA=290K. Kolikšna je navidezna skupna moč šuma PN=?, preračunana na vhodne sponke sprejemnika? (kB=1.38•10-23J/K, TO=290K)

(A) -114dBm	(B) -111dBm	(C) -108dBm	(D) -105dBm

8. Diagram sevanja brezizgubne (η≈1) antene ima obliko stožca z zornim kotom αA=5º in ravnim temenom. Za koliko stopinj ΔT=? se poveča šumna temperatura antene, ko snop zasukamo iz hladnega neba TN=10K v Sonce z zornim kotom αs=0.5º in TS=106K?

(A) 102K	(B) 106K	(C) 105K	(D) 104K

9. Med oddajnikom in sprejemnikom imamo neprosojen zaslon z odprtino, ki natančno ustreza prvi Fresnel-ovi coni. Za koliko se poveča jakost sprejema, če v odprtino v zaslonu vstavimo takšno dielektrično zbiralno lečo, da dobimo najmočnejši sprejem?

(A) 2dB	(B) 4dB	(C) 6dB	(D) 10dB

10. Usmerjena mikrovalovna radijska zveza na frekvenci f=18GHz je napeljana preko ravnega zrcala površine A=30m2 na gorskem grebenu. Kolikšna je odmevna površina σ=? opisanega zrcala, če valovanje vpada pod kotom Θ=45º)? (c0=3•108m/s)

(A) 4•106m2	(B) 40•106m2	(C) 2•106m2	(D) 20•106m2

11. CCD fotoaparat ima izostreno sliko na velikih razdaljah r=∞. Kaj stori samodejno ostrenje fotoaparata, ko v vidno polje zaide cvetlica na razdalji r'=10cm?

(A) oddalji	(B) pusti lečo	(C) približa	(D) zmanjša
lečo od CCD	na istem mestu	lečo k CCD	odprtino leče

12. Neželjene motnje, ki jih seva računalniška oprema, merimo na razdalji r=3m. Do katere frekvence f=? moramo ločeno meriti električno poljsko jakost E in magnetno poljsko jakost H, ker E in H pri nizkih frekvencah nista v razmerju Z0=377Ω?

(A) 4.78MHz	(B) 100MHz	(C) 15.9MHz	(D) 62.8MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih con. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

(A) neporaščen	(B) zaobljen	(C) zaobljen	(D) vodoravna
oster greben	travnat kucelj	gozdnat kucelj	visoka planota

2. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnost Sonca frekvenca plazme ionosfere fp=? (meja εr=0) v slojih F1 oziroma F2 lahko doseže vrednost:

(A) 1MHz	(B) 10MHz	(C) 100MHz	(D) 1GHz

3. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra |F(f)| kot funkcijo frekvence f v naslednjih dveh skalah:

(A) 10log(f) in	(B) linearna f	(C) linearna f	(D) 10log(f)
10log|F(f)|	in moč |F(f)|2	in 10log|F(f)|	in |F(f)]|

4. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1017/m3 Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 28.2GHz	(B) 14.1GHz	(C) 28.2MHz	(D) 4.49GHz

5. WiFi zvezo na frekvenci f=2.4GHz vzpostavimo na razdalji d=50m nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni hO=hS=?, da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal Γ=-1? (c0=3•108m/s)

(A) 62.5cm	(B) 1.25m	(C) 2.5m	(D) 5m

6. Bazna postaja mobilne telefonije f=900MHz ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=2km?

(A) 80m	(B) 160m	(C) 40m	(D) 28.3m

7. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera 2r=30m, prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik A=? daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci f=3GHz kot kroglasti balon? (c0=3•108m/s)

(A) 707m2	(B) 6.3•108m2	(C) 4465m2	(D) 0.75m2

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=3km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 1.87km	(B) 33.7km	(C) 16.8km	(D) 5.6km

9. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost PMIN=-105dBm na frekvenci f=2.1GHz. Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema <P>=?, da bo verjetnost izpada zveze PIZPADA=2% pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

(A) -82dBm	(B) -75dBm	(C) -95dBm	(D) -88dBm

10. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=200m visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. (RZ=6378km)

(A) 58.3km	(B) 50.5km	(C) 43.7km	(D) 67.4km

11. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci f=1575.42MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 10K	(B) 270K	(C) 140K	(D) 560K

12. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

(A) čim večja	(B) raznoliki	(C) nizka TA+TS	(D) usmerjen
sprejemna antena	sprejem	zemeljske postaje	TX robota

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.10.2015

1. Kolikšna je dolžina (obseg) vzporednika, ki poteka na višini morske gladine mimo Ljubljane na severni zemljepisni širini φ=46°N? Zemljo privzamemo kot kroglo s povprečnim polmerom RZ=6378km.

(A) 40074km	(B) 20037km	(C) 4431km	(D) 27838km

2. Ena meritev spektra s panoramskim sprejemnikom ločljivosti B=1MHz traja t=1ms brez dodatnega video sita. Če vključimo še video sito s pasovno širino BV=30kHz, bo meritev istega spektra z isto ločljivostjo trajala:

(A) 3000ms	(B) 33.3ms	(C) 0.3ms	(D) 333ms

3. Votlo kovinsko cev pravokotnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente električnega polja E:

(A) samo	(B) samo	(C) vzdolžni in	(D) nima
    prečni E	vzdolžni E	prečni E	polja E

4. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=500kHz. Na kateri razdalji d=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0=377Ω? (c0=3•108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

5. Gostoto prevodnega električnega toka J=γE izračunamo iz specifične prevodnosti snovi γ in vektorja električne poljske jakosti E. Kakšne merske enote ima gostota električnega toka J v sistemu merskih enot MKSA?

(A) A	(B) A/m	(C) A/m2	(D) A/m3

6. Mikrovalovna usmerjena radijska zveza uporablja anteno premera d=60cm na frekvenci f=18GHz. Na kateri razdalji r=? od antene dosega sevano polje lastnosti daljnega polja, kjer smemo meriti smerni diagram antene F(Θ,Φ)? (c0=3•108m/s)

(A) 43.2m	(B) 432m	(C) 4.23km	(D) 4.23m

7. Bazna postaja mobilne telefonije na vrhu droga seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do el=-10º pod obzorjem. V gornjo poloblo antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod el<-10º. Smernost D=? antene znaša:

(A) 21.2dBi	(B) 10.6dBi	(C) 3dBi	(D) 6dBi

8. Dinamično (ω≠0) električno polje opisuje izraz E=1θCe-jkr/(r•sinθ) v praznem prostoru v krogelnih koordinatah (r,θ,Φ). Opisano polje NIMA ene od navedenih lastnosti:

(A) porazdeljene	(B) singularnost	(C) singularnost	(D) porazdeljene
    vrtince	v izhodišču	v osi z	izvore

9. Izračunajte domet r=? v praznem prostoru (c0=3•108m/s) brez ovir med dvema ročnima radijskima postajama, ki sta opremljeni z oddajnikoma moči PO=1W na frekvenci f=150MHz, sprejemnikoma občutljivosti PS=-120dBm in antenama z dobitkom G=1=0dBi.

(A) 1592m	(B) 50.33km	(C) 159.2km	(D) 5033km

10. Srednje-valovni radijski oddajnik uporablja vitek pokončen kovinski stolp višine h=160m. Stolp je izoliran od tal. Med stolp in ozemljitev priključimo oddajnik. Pri kateri frekvenci f=? občuti oddajnik najvišjo velikost impedance |Z|MAX? (c0=3•108m/s)

(A) 1875kHz	(B) 938kHz	(C) 469kHz	(D) 234MHz

11. Televizijski satelit oddaja na f=12GHz iz geostacionarne tirnice na razdalji r=40000km od Zemlje. S TV signalom želimo pokriti manjšo državo s površino A=220000km2. Kolikšna je smernost D=? [dBi] primerne oddajne antene na krovu satelita? (c0=3•108m/s)

(A) 19.6dBi	(B) 33.6dBi	(C) 49.6dBi	(D) 66.6dBi

12. Bazna postaja LTE uporablja oddajnik moči PO=100W in sektorsko oddajno anteno z dobitkom G=18dBi. Na kateri razdalji r=? od antene doseže električno polje najvišjo zakonsko dovoljeno vrednost |E|=6Veff/m po evropski odredbi o škodljivem sevanju?

(A) 72.5m	(B) 38.7m	(C) 18.2m	(D) 9.1m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 10.11.2015

1. Neželjeno elektromagnetno sevanje UTP kabla za Ethernet omejujemo na številne različne načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) simetrično	(B) prepletanje	(C) izolacija	(D) omejitev
napajanje parice	žic parice	iz polietilena	pasovne širine

2. Majhen Δx,Δy<<λ elektromagnetni Huygensov izvor v ravnini xy lahko nadomestimo z naslednjimi osnovnimi, električno majhnimi antenami:

(A) sam tokovni	(B) sama	(C) nemogoče,	(D) tok.el. h<<λ
element h<<λ	zankica A<<λ2	ker ni magnetin	in zankica A<<λ2

3. Gornjo frekvenčno mejo koaksialnega voda določa pojav višjih valovodnih rodov. Sodobna mikrovalovna elektronika in pripadajoče antene so večinoma opremljeni z vtikači in vtičnicami družine SMA, ki ima gornjo frekvenčno mejo enorodovnega TEM delovanja:

(A) 4GHz	(B) 26.5GHz	(C) 60GHz	(D) 18GHz

4. Izračunajte smernost D=? [dBi] enakomerno osvetljene krožne odprtine brez fazne napake. Premer odprtine znaša 2r=60cm. Odprtino uporabimo za sprejem satelitske TV v frekvenčnem pasu f=12GHz. (c0=3•108m/s)

(A) 37.6dBi	(B) 43.6dBi	(C) 31.6dBi	(D) 25.6dBi

5. Tankožični dipol (ržice<<λ) napajamo simetrično v sredini. V kakšnih mejah se lahko giblje dolžina dipola l=?, če ima impedanca v napajalni točki sredi dipola poleg delovne sevalne upornosti tudi jalovo kapacitivno komponento?

(A) λ/2<l<λ	(B) 3λ/2<l<2λ	(C) λ/4<l<λ/2	(D) 3λ/4<l<λ

6. Katero od navedenih veličin oddajne antene lahko neposredno izmerimo v Fresnelovem področju na razdalji r<2d2/λ manjši od Rayleighove razdalje, a večji od r>1/k?

(A) Smernost	(B) Smerni	(C) Dobitek	(D) Pretok
D [dBi]	diagram F[Θ,Φ]	G [dBi]	moči S [W/m2]

7. Piramidni lijak vzbujamo z osnovnim rodom TE01 v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka l izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti a=1dB. Kolikšna je smernost odprtine D=? s stranicama a=4λ in b=3λ?

(A) 18dBi	(B) 20dBi	(C) 22dBi	(D) 24dBi

8.EM Huygensov izvor je postavljen v koordinatno izhodišče tako, da je maksimum sevanja usmerjen v smeri osi y. Smerni diagram F(Θ,Φ)=? opisanega Huygensovega izvora zapišemo v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) s tečajem v smeri osi z na naslednji način:

(A) 1+ sinθ∙sinφ	(B) 1+ cosθ∙sinφ	(C) 1+cosθ	(D) 1+sinθ∙cosφ

9. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer d=2m. Globina zrcala v temenu znaša h=25cm. Na kateri oddaljenosti f=? od temena se nahaja gorišče rotacijsko-simetričnega zrcala?

(A) 80cm	(B) 100cm	(C) 125cm	(D) 160cm

10. Dvozrcalna Gregorijanska antena ima veliko zrcalo v obliki rotacijskega paraboloida. Malo zrcalo (podzrcalo) ima geometrijsko obliko:

(A) rotacijski	(B) krogelna	(C) rotacijski	(D) rotacijski
    hiperboloid	kapica	paraboloid	elipsoid

11. V reverberančni komori želimo z več mešalniki rodov, ki se vrtijo z različnimi hitrostmi, ustvariti elektromagnetno polje, ki ima naslednje lastnosti:

(A) naključno	(B) naključno fazo	(C) stalno fazo in	(D) stalno fazo
fazo in amplitudo	in stalno amplitudo	naključno amplitudo	in amplitudo

12. Dolgo vijačno anteno (N=15 ovojev) z osnim sevanjem (obseg ovoja o≈λ, korak d≈0.2λ) napajamo z virom, ki je priključen med vijačno žico in veliko ravno kovinsko ploščo. Sevalna upornost RS=? opisane antene v napajalni točki znaša približno:

(A) 12Ω	(B) 50Ω	(C) 140Ω	(D) 377Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 1.12.2015

1. Vzbujanje odprtine kovinskega piramidnega lijaka s povečano sliko osnovnega rodu TE01 pravokotnega valovoda (s kvadratno napako faze) zagotovimo na naslednji način:

(A) razmerje stra-	(B) z dovolj	(C) z dovolj	(D) z izmerami
nic odprtine 3:4	veliko odprtino	dolgim lijakom	vzbuj.valovoda

2. Lijak bi radi uporabili za osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala premera d=1m in globine v temenu h=12.5cm. Lijak ima fazno središče a=2cm navznoter od prednje odprtine. Na kakšno razdaljo do temena zrcala postavimo odprtino lijaka?

(A) 14.5cm	(B) 48cm	(C) 52cm	(D) 10.5cm

3. Pri merjenju smernega diagrama antene s pomočjo skalarnega analizatorja vezij potrebujemo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

(A) nemoduliran	(B) AM ON/OFF	(C) AM ON/OFF	(D) FM 1MHz
    nosilec (CW)	1kHz	27.8kHz	velik koleb

4. Kovinski piramidni lijak vzbujamo z osnovnim valovodnim rodom za linearno polarizacijo. Na odprtini lijaka izmerimo skoraj konstanto amplitudo in zaostajanje faze, ko se bližamo robovom. V katerem prerezu (ravnini) se premikamo?

(A) v ravnini E	(B) v ravnini H	(C) po diagonali	(D) po poljubni

5. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, enako orientiranih in enako polariziranih anten. Meritev impedančne matrike četveropola dveh anten daje rezultat Z11≈Z12≈Z21≈Z22. Za razdaljo med antenama h tedaj velja:

(A) h=λ/2	(B) h>>λ/2	(C) h=λ/4	(D) h<<λ/4

6. Neznana antena ima izmerjeni amplitudni smerni diagram F(θ,Φ)=1+sinθ∙sinΦ. Za kakšno vrsto antene gre in kako je orientirana?

(A) λ/2 dipol	(B) zankica v	(C) Huygens-ov vir	(D) tokovni el.
    v osi X	ravnini YZ	v ravnini XZ	v osi Y

7. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega osno razmerje R=6dB. Kolikšna je velikost razmerja krožnih komponent |Q|=?, če je antena pretežno desno-krožno polarizirana (RHCP)?

(A) 0.33	(B) 0.5	(C) 2.0	(D) 0.17

8. Radio zvezdo sprejemamo z dvema brezizgubnima antenama. Prva antena doseže šumno temperaturo TA1=90K, druga antena pa TA2=150K. Kolikšno je razmerje dobitkov oziroma razlika v decibelih ΔG=G2-G1=? Obe anteni dajeta TN=30K, ko sta obrnjeni v hladno nebo.

(A) 2dB	(B) 3dB	(C) 5dB	(D) 7dB

9. Enake antene skupine so postavljene na osi Z na medsebojnih razdaljah h=3λ/2. Posamezne antene napajamo s tokovi IN=I0.ejNφ, kjer zaporedno število antene N raste navzgor. Maksimum sevanja želimo v smeri α=15º (Θ=α+π/2, cosθ=sinα) pod ravnino XY. φ=?

(A) 140º	(B) 70º	(C) 280º	(D) 35º

10. Telefon je opremljen z neusmerjeno brezizgubno anteno na frekvenci f=2GHz s povprečno temperaturo TA=150K. Sprejemnik dodaja še TS=100K lastnega šuma. Kolikšna je šumna moč PN=? v pasovni širini B=200kHz? (kB=1.38•10-23J/K, T0=290K)

(A) 6.9•10-18Js	(B) 6.9•10-12W	(C) 6.9•10-14Js	(D) 6.9•10-16W

11. V praznem prostoru (c0=3•108m/s, μr=1, εr=1, Z0=377Ω) izmerimo amplitudi obeh komponent električne poljske jakosti in sicer: |EV|=8V/m in |EH|=6V/m. Kolikšna je gostota pretoka moči |S|=? opisanega valovanja?

(A) 0.048W/m2	(B) 0.085W/m2	(C) 0.133W/m2	(D) 0.265W/m2

12. Dvokrako Arhimedovo spiralo uporabimo kot širokopasovno anteno tako, da izvor vežemo med oba kraka sredi antene. Spirala se nahaja v zraku (c0=3•108m/s, μr=1, εr=1) Pri takšni anteni največ doprinese k sevanju aktivni kolobar, ki ima polmer r=?

(A) r=λ/4	(B) r=λ/2π	(C) r=λ/π	(D) r=λ/2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 21.12.2015

1. Pri meritvi medsebojne impedance dveh enakih anten izmerimo matriko Z četveropola na nastavljivi razdalji d. Elementi matrike Z11, Z12, Z21 in Z22 imajo različne lastnosti. Katera od navedenih lastnosti vedno NE velja na katerikoli razdalji d?

(A) Z12=Z21	(B) Re[Z12]<0	(C) Re[Z11]≥Re[Z21]	(D) Z11=Z22

2. Eliptično polarizirano polje sprejemamo z linearno polarizirano anteno. Sprejemno anteno sukamo tako, da se spreminja ravnina polarizacije, izvor polja pa pri tem ostaja v maksimumu smernega diagrama sprejemne antene. Pri sukanju za 360º dobimo:

(A) 1 maksimum	(B) 3 maksimume	(C) 4 maksimume	(D) 2 maksimuma

3. Izmerjena odmevna površina neznanega letečega predmeta σ=1m2 se s smerjo bistveno ne spreminja pri valovni dolžini λ=3cm. Iz meritve sklepamo, da je NLP oblike:

(A) trirobnik	(B) kovinska	(C) kovinska	(D) kovinski
s stranico 1m	plošča 9cmX9cm	krogla r=56cm	disk r=5.2cm

4. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben v obliki klinaste ovire konstantne višine, ki v celoti zasenči prvo in drugo Fresnelovo cono. Opisana ovira vnaša dodatno slabljenje in fazni zaostanek, ki v primerjavi z neovirano zvezo znaša:

(A) 45º	(B) 180º	(C) 90º	(D) 225º

5. Zbiralno lečo izdelamo s senčenjem sodih Fresnelovih con. Kolikšen mora biti premer Fresnelove leče 2r=?, da izdelana antena doseže smernost D=25dBi pri frekvenci f=10GHz in izkoristku osvetlitve žarilca η=60%? (c0=3•108m/s)

(A) 21.9cm	(B) 38.9cm	(C) 68.9cm	(D) 2.16m

6. V laboratoriju želimo simulirati interferenco neposrednega in odbitega žarka nad ravnimi tlemi. Da bo poskus z odbojem od kovine v laboratoriju čimbolj podoben pojavu pri odboju od ravnih tal (zemlja je dielektrik z izgubami) izberemo polarizacijo:

(A) HP	(B) RHCP	(C) VP	(D) PP45º

7. V primerjavi z zaporednim napajanjem bočne antenske skupine ima vzporedno napajanje iste skupine enakih anten naslednjo pomanjkljivost:

(A) višje izgube	(B) daljše	(C) nižjo	(D) odklon snopa
napajalnih vodov	napajalne vode	smernost	s frekvenco

8. Na vhodu sprejemnika s pasovno širino B=2MHz in šumno temperaturo TS=870K priključimo anteno s šumno temperaturo TA=290K. Kolikšna je navidezna skupna moč šuma PN=?, preračunana na vhodne sponke sprejemnika? (kB=1.38•10-23J/K, TO=290K)

(A) -114dBm	(B) -111dBm	(C) -108dBm	(D) -105dBm

9. WiFi dostopna točna na frekvenci f=2.4GHz je postavljena na višini hTX=5m nad ravnimi tlemi. Uporabnik se nahaja na vodoravni razdalji d=100m od oddajnika. Na kateri (najnižji) višini hRX=? nad tlemi dobimo najmočnejši signal? (c0=3•108m/s)

(A) 31cm	(B) 15cm	(C) 63cm	(D) 125cm

10. Z dvakratno 2D prostorsko Fourierjevo transformacijo skušamo izostriti nejasen diapozitiv. V ravnino prostorskih frekvenc postavimo naslednje prostorsko sito:

(A) mala odprtina	(B) mala temna	(C) Fresnelova	(D) pokončni
v temni podlagi	pega v osi	leča s senčenjem	črtasti vzorec

11. Kolikšen je domet r=? med ročnima radijskima postajama na višini hTX=hRX=1.5m nad ravnimi tlemi. Radijski postaji vsebujeta oddajnika moči PTX=1W, sprejemnika z občutljivostjo PRX=10-14W in anteni z dobitkoma GTX=GRX=1 pri valovni dolžini λ=2m?

(A) 4743m	(B) 15.92km	(C) 474.3km	(D) 1592km

12. Radijsko zvezo na razdalji d=50km moti prečni gorski greben višine h=100m nad zveznico oddajnik-sprejemnik. Pri kateri frekvenci f=? gorski greben natančno pokrije prvo Fresnelovo cono? (c0=3•108m/s)

(A) 750MHz	(B) 15MHz	(C) 75MHz	(D) 375MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 12.1.2016

1. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1016/m3. Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 892MHz	(B) 4.49GHz	(C) 8.92GHz	(D) 1.42GHz

2. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki NE sega v prvo Fresnelovo cono. Motnja gorskega grebena na radijsko zvezo bo najmanjša v naslednjem primeru:

(A) neporaščen	(B) zaobljen	(C) zaobljen	(D) vodoravna
oster greben	travnat kucelj	gozdnat kucelj	visoka planota

3. Kolikšna bo verjetnost izpada Pizpada=? radijske zveze s presihom, ki se podreja Rayleighovi statistiki? Občutljivost sprejemnika, s katerim razpolagamo, dosega EMIN=0.5√<E**2> polovico korena srednje vrednosti kvadrata električnega polja.

(A) 22%	(B) 39%	(C) 61%	(D) 78%

4. Točno opoldne vključimo star radijski sprejemnik in glej čudo, slišimo radijsko postajo iz Johannesburga. Na kateri frekvenci lahko ob tem dnevnem času v Evropi poslušamo radijsko postajo iz Južnoafriške republike?

(A) 220MHz	(B) 22MHz	(C) 2.2MHz	(D) 220kHz

5. Geostacionarni satelit leti na višini h=35800km nad ekvatorjem. Kolikšno smernost D=? ima antena na krovu satelita, ki enakomerno pokrije celotno vidno površino Zemlje in prav nič moči ne seva drugam v vesolje? Zemlja je krogla s polmerom R=6378km.

(A) 22.4dBi	(B) 11.4dBi	(C) 33.4dBi	(D) 173.9dBi

6. Yagi antena izkorišča strukturo z upočasnjenim valovanjem, ki se obnaša kot zbiralna leča iz umetnega dielektrika z εr>1. Valovno število k z mersko enoto [rd/m] je v takšni snovi v primerjavi z valovnim številom k0 v praznem prostoru:

(A) k<k0	(B) k=k0	(C) k>k0	(D) k=0

7. Smerni diagram skupine enakih anten merimo s sprejemnikom mikrovalovnega skalarnega analizatorja vezij. Slednji zahteva na drugem koncu radijske zveze visokofrekvenčni izvor (oddajnik), ki uporablja naslednjo vrsto modulacije:

(A) AM 1kHz	(B) nemoduliran	(C) FM 1kHz	(D) AM 27.8kHz

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=6km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 1.87km	(B) 33.7km	(C) 16.8km	(D) 5.6km

9. Mirujoča brezžična IP kamera uporablja radijsko zvezo brez neposredne vidljivosti do WiFi dostopne točke (usmerjevalnika). Katera vrsta raznolikosti je v opisani radijski zvezi popolnoma NEUČINKOVITA?

(A) frekvenčna	(B) časovna	(C) polarizacijska	(D) prostorska

10. Kolikšna mora biti višina hriba h=? nad ravnino, da znaša radijska vidljivost iz njegovega vrha do sogovornika v ravnini d=100km? Pri računu upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3. (RZ=6378km)

(A) 294m	(B) 392m	(C) 588m	(D) 784m

11. Prostorsko raznolikost izvedemo z dvema enakima antenama na zadostni medsebojni razdalji, da je sprejem nekoreliran. Pri izbiri boljše antene doseže skupna verjetnost izpada zveze P=4%. Kolikšna je verjetnost izpada P'=? pri sprejemu z eno samo anteno?

(A) 2%	(B) 4%	(C) 8%	(D) 20%

12. Trirobnik na jamborju jadrnice ima povprečni presek A=0.04m2.za različne smeri vpada valovanja. Kolikšna je njegova povprečna odmevna površina σ=? za pomorski radar, ki dela na frekvenci f=9.375GHz? (c0=3•108m/s, Гodbojnika=-1)

(A) 19.6m2	(B) 4.9m2	(C) 1.22m2	(D) 0.04m2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 18.10.2016

1. Če na spektralnem analizatorju vidimo sumljive signale, ki najverjetneje ne obstajajo, pač pa nastanejo zaradi nelinearnosti v samem merilniku, je protiukrep:

(A) zožanje	(B) povečanje	(C) povečanje	(D) zožanje
ločljivosti	časa preleta	vhodnega slabljenja	video sita

2. 3D krogelni koordinatni sistem (r,Θ,Φ) je desnoročen s tečajem v smeri kartezične osi z. Krogelne koordinate (r,Θ,Φ) želimo pretvoriti v kartezične (x,y,z). Pri tem izračunamo koordinato x na naslednji način:

(A) r.sinΘ.sinΦ	(B) r.sinΘ.cosΦ	(C) r.cosΘ.sinΦ	(D) r.cosΘ.cosΦ

3. Votlo kovinsko cev krožnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente električnega polja E:

(A) samo	(B) samo	(C) vzdolžni in	(D) nima
    prečni E	vzdolžni E	prečni E	polja E

4. Vektorski potencial A izračunamo iz gostote toka J z reševanjem vektorske valovne enačbe ΔA+ω2μεA=-μJ. Valovna enačba za vektorski potencial deluje (v tem zapisu) v naslednjih merskih enotah (MKSA):

(A) Vs	(B) Vs/m	(C)	Vs/m2	(D) Vs/m3

5. Največji radioteleskop na svetu so zgradili na Kitajskem in ima glavno zrcalo premera d=500m. Na kateri razdalji r=? dobimo daljne polje, ko radioteleskop uporabljamo na frekvenci vodikove črte 1.42GHz? (c0≈3•108m/s)

(A) 4733m	(B) 211km	(C) 2367km	(D) 11200km

6. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco f=50kHz. Na kateri razdalji r=? bosta električno polje motenj E in magnetno polje motenj H približno v razmerju valovne impedance prostora Z0≈377Ω? (c0≈3•108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

7. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci f=180MHz kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov l=? (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu: (c0≈3•108m/s)

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

8. Ulična svetilka vsebuje žarnico moči P=250W in izkoristka η=30% na stebru višine h=7m. Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči |S|=? na tleh na vodoravni razdalji x=5m od stebra svetilke? Slabljenje svetlobe v ozračju zanemarimo.

(A) 81mW/m2	(B) 364mW/m2	(C) 3.64W/m2	(D) 81W/m2

9. Navigacijski sateliti sistema GPS krožijo na višini h=20200km nad površino Zemlje. Kolikšna naj bo smernost D=? antene na krovu, ki pokriva celotno vidno površino Zemlje? Zemljo privzamemo kot kroglo s polmerom R=6378km.

(A) 12.4dBi	(B) 15.4dBi	(C) 18.4dBi	(D) 24.4dBi

10. Dobitek G merimo v radijski zvezi v praznem prostoru med dvema enakima neznanima antenama na razdalji r=3m. Kolikšno odstopanje dobitka ΔG [dBi] pričakujemo zaradi odstopanja faznega središča vsake posamezne antene Δr=+/-10cm?

(A) +/-0.1dBi	(B) +/-0.6dBi	(C) +/-1.5dBi	(D) +/-4dBi

11. Vremenski satelit oddaja z močjo PTX=5W na neusmerjeno anteno GTX=1 na frekvenci f=137.5MHz. Kolikšen je domet zveze r=? do sprejemnika na Zemlji z neusmerjeno sprejemno anteno GRX=1 in občutljivostjo PRX=-110dBm? (c0≈3•108m/s)

(A) 487km	(B) 974km	(C) 1948km	(D) 3897km

12. Fluorescentna svetilka moti srednjevalovni radijski sprejemnik (λ=300m) z motilnim električnim poljem Ei. Najučinkovitejši protiukrep proti tovrstnim motnjam je:

(A) feritna	(B) električna	(C) obračanje	(D) nimamo
sprejemna antena	paličasta antena	sprejemne antene	protiukrepov

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1st midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 18.10.2016

1. If we see suspicious signals on a spectrum analyzer, that may not really exist, but are just a nonlinear product inside the spectrum analyzer, the countermeasure is:

(A) narrow	(B) increase	(C) increase the	(D) narrow the
the resolution	the sweep time	input attenuation	video filter

2. The 3D spherical coordinate system (r,Θ,Φ) is right-handed with the north pole in the direction of the Cartesian axis z. Converting the spherical coordinates (r,Θ,Φ) into Cartesian coordinates (x,y,z) the Cartesian coordinate x is obtained as:

(A) r.sinΘ.sinΦ	(B) r.sinΘ.cosΦ	(C) r.cosΘ.sinΦ	(D) r.cosΘ.cosΦ

3. A hollow metal pipe of circular cross-section is used as a waveguide on its fundamental mode. The forward wave has the following electric field E components:

(A) only	(B) only	(C) both transversal	(D) does not
transversal E	longitudinal E	and longitudinal E	have any E

4. The vector potential A is computed from the current density J by solving the vector wave equation ΔA+ω2μεA=-μJ. The wave equation for the vector potential (as written here) works with the following units (MKSA):

(A) Vs	(B) Vs/m	(C)	Vs/m2	(D) Vs/m3

5. The largest radio-telescope on the world was built in China with the diameter of the primary mirror equal to d=500m. At what distance r=? starts its far field while operating at the hydrogen-line frequency of 1.42GHz? (c0≈3•108m/s)

(A) 4733m	(B) 211km	(C) 2367km	(D) 11200km

6. A switching power supply includes a transformer causing radio interference at a frequency of f=50kHz. At what distance r=? are its electric field E and magnetic field H approximately in the ratio of the free-space wave impedance Z0≈377Ω? (c0≈3•108m/s)

(A) 9.55cm	(B) 9.55m	(C) 95.5m	(D) 955m

7. The radiation pattern of a ground-plane antenna at f=180MHz is being spoiled by unwanted currents in the supporting mast. The length l=? of the radials (rods forming the skirt of the antenna) is chosen for the lowest mast current: (c0≈3•108m/s)

(A) 0.4m	(B) 0.5m	(C) 0.6m	(D) 0.7m

8. A street light contains a P=250W bulb with an efficiency of η=30% on a h=7m high pole above ground. What is power-flux density of light |S|=? on the ground at a horizontal distance x=5m from the pole? The atmospheric attenuation can be neglected.

(A) 81mW/m2	(B) 364mW/m2	(C) 3.64W/m2	(D) 81W/m2

9. GPS navigation satellites are circling the Earth at an altitude of h=20200km above the surface. What directivity D=? is required for the on-board antenna to cover the whole visible hemisphere? The Earth is assumed a sphere with a diameter of R=6378km.

(A) 12.4dBi	(B) 15.4dBi	(C) 18.4dBi	(D) 24.4dBi

10. The gain G is measured in a free-space link between two identical unknown antennas at a distance of r=3m. What is the expected uncertainty ΔG [dBi] of the measurement due to the uncertainty of each antenna phase center amounting to Δr=+/-10cm?

(A) +/-0.1dBi	(B) +/-0.6dBi	(C) +/-1.5dBi	(D) +/-4dBi

11. A weather satellite is transmitting on f=137.5MHz with a power of PTX=5W to an omnidirectional antenna GTX=1. What is the maximum radio range r=? to a ground station with an omnidirectional antenna GRX=1 and receiver sensitivity PRX=-110dBm? (c0≈3•108m/s)

(A) 487km	(B) 974km	(C) 1948km	(D) 3897km

12. A fluorescent light bulb is causing interference to a medium-wave receiver (λ=300m) with its electric field Ei. The best countermeasure against this interference is:

(A) a ferrite	(B) an electrical	(C) reorienting the	(D) there is no
receiving antenna	whip antenna	receiving antenna	countermeasure

Name:	Email:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.11.2016

1. Zaradi načrtovalske napake ima ground-plane antena napačno izbrano dolžino radialov. Takšna antena ima v primerjavi s pravilno načrtovano ground-plane anteno:

(A) slabši	(B) pokvarjen	(C) slabo impedančno	(D) vse navedene
sevalni izkoristek	smerni diagram	prilagoditev	pomanjkljivosti

2. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom WR90, ki je namenjen delovanju v frekvenčnem pasu "X" od 8.20GHz do 12.5GHz. Kolikšna je mejna frekvenca osnovnega rodu fTE01=? v opisanem valovodu z notranjimi izmerami 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

3. Kolikšna je smernost D=? zrcalne antene premera d=3m namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu f=4GHz? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

4. Yagi antena uporablja zbiralno lečo iz umetnega dielektrika. Valovno število k v umetnem dielektriku εr>1 je v primerjavi z valovnim številom k0 v praznem prostoru povezano na naslednji način:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

5. Kateri pogoj NI potreben, da v reverberančni komori dobimo naključno porazdelitev elektromagnetnega polja s časovno odvisnostjo, ki ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

(A) eden ali več	(B) dovolj visoka	(C) najmanj štiri	(D) dobro
mešalnikov rodov	odbojnost sten |Γ|≈1	antene v komori	zaprta komora

6. Huygens-ov izvor ima smerni diagram oblike F(Θ,Φ)=1+cosΘ. Za koliko a=? decibelov upade jakost sevanega električnega polja v smeri Θ=π/4 in Φ=π/2 glede na maksimum sevanja Huygens-ovega izvora?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

7. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=0.5m. Premer zrcala znaša d=6m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

8. Smerni diagram F(Θ,Φ) koherentne antene merimo v radijski zvezi v praznem prostoru na dovolj veliki razdalji (Fraunhofer) z vrtenjem v izbrani ravnini:

(A) samo ene od	(B) obeh RX in	(C) vedno samo	(D) vedno samo
TX ali RX antene	TX anten hkrati	TX antene	RX antene

9. Pravokotni kovinski valovod vzbujamo z rodom TE02. Valovod položno razširimo v piramidni lijak. Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine η=? v smeri osi z (smer potovanja valovanja v valovodu in lijaku), če je napaka faze zanemarljiva?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

10. Umetni dielektrik Yagi antene lahko izdelamo z najrazličnejšim oblikovanjem kovine. Za anteno, ki naj deluje na obeh med sabo pravokotnih polarizacijah, od navedenih oblik NI uporabna:

(A) pravokotne zanke	(B) palčke v ravnini	(C) pravokotni križci	(D) krožni diski

11. Za koliko a=? decibelov naj upade osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala na robu glede na središče zrcala za največji dobitek antene GMAX kot kompromis med podosvetlitvijo in sevanjem preko roba zrcala?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

12. Zapis Friis-ove enačbe v obliki PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 lahko uporabljamo v naslednjih primerih brezvrvičnih zvez:

(A) poljuben TX	(B) koherentni TX	(C) nekoherentni TX	(D) poljuben TX
in poljuben RX	in nekoherentni RX	in poljuben RX	in koherentni RX

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2nd midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 15.11.2016

1. Due to a design error a ground-plane antenna has the wrong radial length. Such an antenna has the following properties when compared to a correctly-designed GP antenna:

(A) lower radiation	(B) corrupted	(C) poor impedance	(D) all defects
efficiency	radiation pattern	matching	mentioned

2. A pyramidal horn is equipped with a WR90 waveguide flange intended for operation in the "X" band from 8.20GHz to 12.5GHz. What is the cutoff frequency of the fundamental waveguide mode fTE01=? with the internal dimensions 22.86mmX10.16mm? (c0=3•108m/s)

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.5GHz	(D) 13.1GHz

3. What is the directivity D=? of a reflector antenna with a diameter of d=3m intended for satellite reception at 4GHz. The reflector is illuminated by a corrugated horn that allows an illumination efficiency η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 39dBi	(B) 40dBi	(C) 41dBi	(D) 42dBi

4. A Yagi antenna uses a collimating lens made of artificial dielectric. The wave number k in the artificial dielectric εr>1 compares to the wave number k0 in free space in the following way:

(A) k=0	(B) k<k0	(C) k=k0	(D) k>k0

5. Which condition is NOT required to obtain a random electromagnetic field in a reverberation chamber with a Rayleigh distribution time dependance?

(A) one or more	(B) large enough	(C) at least four	(D) well closed
mode stirrers	wall reflection |Γ|≈1	antennas inside	chamber

6. A Huygens source has a radiation pattern F(Θ,Φ)=1+cosΘ. By how many a=? decibels the radiated electrical field strength decays in the direction Θ=π/4 and Φ=π/2 compared to the maximum radiation of the Huygens source?

(A) -0.7dB	(B) -1.4dB	(C) -2.1dB	(D) -2.8dB

7. A rotationally-symmetrical parabolic mirror has a depth of h=0.5m. The diameter of the mirror is equal to d=6m. What is the focal-to-diameter ratio f/d=? of the above-mentioned parabolic mirror?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

8. The radiation pattern F(Θ,Φ) of a coherent antenna is measured in a free-space radio link at a sufficient distance (Fraunhofer) by rotating in a selected plane:

(A) just one of either	(B) both TX and RX	(C) always TX	(D) always RX
TX or RX antenna	antenna simultaneously	antenna only	antenna only

9. A TE02 mode propagates in a rectangular waveguide. The latter makes a smooth transition into a pyramidal horn. What is the aperture-illumination efficiency η=? in the direction z (propagation in the waveguide & horn), neglecting the phase error?

(A) 0%	(B) 50%	(C) 75%	(D) 82%

10. Different metal shapes can be used as the artificial dielectric of a Yagi antenna. In an antenna operating on both orthogonal polarizations the following shape can NOT be used:

(A) square loops	(B) rods in one plane	(C) right-angle crosses	(D) round disks

11. How many a=? decibels should the illumination decay at the edge of a rotationally-symmetrical parabolic mirror compared to its center to achieve the maximum antenna gain GMAX as a compromise between under illumination and spillover loss?

(A) -5dB	(B) -40dB	(C) -20dB	(D) -10dB

12. The Friis equation written in the form PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2 can be used in the following cases of wireless communications:

(A) any TX	(B) coherent TX	(C) non-coherent TX	(D) any TX and
and any RX	and non-coherent RX	and any RX	coherent RX

Name:	Email:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 6.12.2016

1. Vektorski voltmeter uporabimo kot navaden voltmeter, da z njim merimo samo amplitudo napetosti enega samega signala. Faza nas ne zanima. Merjeni signal pripeljemo na:

(A) izključno	(B) vseeno na	(C) izključno	(D) meritev
    na vhod A	vhod A ali B	na vhod B	ni možna

2. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih polvalovnih dipolov, ki sta enako orientirana in enako polarizirana. Meritev impedančne matrike četveropola dveh dipolov daje rezultat |Z11|≈|Z22|>>|Z21|≈|Z12|. Za razdaljo med dipoloma h tedaj velja:

(A) h=λ/2	(B) h>>λ/2	(C) h=λ/4	(D) h<<λ/4

3. Korugirani lijak vzbujamo z valovodom krožnega prereza pri frekvenci, ko se širi samo osnovni rod TE11. Električno polje E v valovodu ima naslednjo(e) komponento(e) v valjnem koordinatnem sistemu (ρ,φ,z), kjer os z sovpada z osjo valovoda:

(A) E=1φEφ+1zEz	(B) E=1φEφ	(C) E=1ρEρ+1φEφ	(D) E=1ρEρ

4. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, tržno dobavljivih anten za f=144MHz. Edini podatek o antenah sta -3dB širini glavnega lista smernega diagrama αE=30º in αH=40º. Na kolikšno razdaljo h=? postavimo anteni v ravnini H? (c0=3•108m/s)

(A) 1.04m	(B) 1.52m	(C) 2.08m	(D) 3.05m

5. Osno skupino na razdalji h=3/4λ v osi Z sestavimo iz dveh polvalovnih dipolov, oba dipola enako orientirana v smeri osi X. Dipola napajamo v kvadraturi I2=jI1, kar pomeni fazni zamik četrt periode. Smerni diagram skupine ima naslednje število snopov:

(A) 3	(B) 4	(C) 2	(D) 5

6. Neznana antena ima izmerjeni amplitudni smerni diagram F(θ,Φ)=√1-sin2θ∙sin2Φ. Za kakšno vrsto antene gre in kako je orientirana?

(A) λ/2 dipol	(B) zankica v	(C) Huygens-ov vir	(D) kratka žica
    v osi X	ravnini YZ	v ravnini XZ	v osi Y

7. Pri merjenju dobitka antene preko zrcaljenja iste antene uporabljamo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

(A) nemoduliran	(B) AM ON/OFF	(C) AM ON/OFF	(D) FM 1MHz
    nosilec (CW)	1kHz	27.8kHz	velik koleb

8. Oddajna antena ima razmerje kožnih komponent QO=j0.333. Kakšna mora biti polarizacija sprejemne antene QS=?, da dobimo najmočnejši sprejem? Dobitek sprejemne antene je konstanten. (j=√-1)

(A) -j3	(B) j3	(C) -j0.333	(D) j0.333

9. Desno-krožno polarizirano (RHCP) anteno sestavljata dve enaki linearno-polarizirani Yagi anteni. Vsaka od njiju ima dobitek G=12dBi. Vezje za kvadraturo in prilagoditev impedance vnaša a=-0.3dB izgub. Kolikšen je dobitek sestavljene antene GRHCP=?

(A) 9.3dBi	(B) 14.7dBi	(C) 11.7dBi	(D) 15.3dBi

10. Neusmerjena antena prenosne radijske postaje ima pri frekvenci f=162MHz šumno temperaturo TA=400K. Šumna temperatura sprejemnika znaša TS=600K. Kolikšna je minimalna moč signala PMIN=? za razmerje S/N=10dB v pasovni širini B=15kHz? (kB=1.38•10-23J/K)

(A) 8.3•10-16W	(B) 8.3•10-14W	(C) 2.07•10-16W	(D) 2.07•10-15W

11. Ko v Sonce (zorni kot αS=0.5º) obrnemo brezizgubno anteno s smernostjo D=17dBi (ΩA>>ΩS), se njena šumna temperatura poveča za ΔTA=300K glede na hladno nebo. S kolikšno temperaturo T=? seva Sonce kot črno telo na tej frekvenci?

(A) 1.26•106K	(B) 1.003•105K	(C) 5.96•103K	(D) 1.58•107K

12. Parabolično zrcalno anteno zasukamo v Sonce. Z linearno-polariziranim žarilcem se njena šumna temperatura zviša za ΔTA=1000K. Kolikšno zvišanje temperature ΔTA'=? izmerimo z desno krožno polariziranim žarilcem, če je izkoristek obeh žarilcev enak?

(A) 500K	(B) 1000K	(C) 1414K	(D) 2000K

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3rd midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 6.12.2016

1. A vector voltmeter is used as a conventional voltmeter to measure the amplitude of a single signal. The phase is not measured. The unknown signal should be connected:

(A) exclusively	(B) the same to	(C) exclusively	(D) measurement
    to input A	input A or B	to input B	impossible

2. A broad-side array includes two half-wave dipoles oriented in the same way and polarized in the same way. The measurement of the two-port impedance matrix of the two dipoles shows |Z11|≈|Z22|>>|Z21|≈|Z12|. The distance h between the two dipoles is:

(A) h=λ/2	(B) h>>λ/2	(C) h=λ/4	(D) h<<λ/4

3. A corrugated horn is excited by a circular waveguide at a frequency supporting the fundamental TE11 mode only. The waveguide electric field E has the following components in cylindrical coordinates (ρ,φ,z) with the Z axis corresponding to the waveguide axis:

(A) E=1φEφ+1zEz	(B) E=1φEφ	(C) E=1ρEρ+1φEφ	(D) E=1ρEρ

4. A broad-side array includes two identical, commercial antennas for f=144MHz. The only available information are the -3dB main-lobe beam widths of αE=30º and αH=40º.
What should be the stacking distance h=? in the H plane? (c0=3•108m/s)

(A) 1.04m	(B) 1.52m	(C) 2.08m	(D) 3.05m

5. An end-fire array spaced at h=3/4λ in the Z axis includes two half-wave dipoles both oriented in the X axis. The dipoles are fed in quadrature I2=jI1, meaning a one-quarter period phase shift. How many lobes has the resulting radiation pattern?

(A) 3	(B) 4	(C) 2	(D) 5

6. The measured amplitude radiation pattern of an unknown antenna is equal to F(θ,Φ)=√1-sin2θ∙sin2Φ. What kind of antenna is it and how is it oriented?

(A) λ/2 dipole	(B) small loop	(C) Huygens source	(D) short wire
in the X axis	in the YZ plane	in the XZ plane	in the Y axis

7. Measuring the gain of an antenna by receiving the mirror image of the same antenna, a signal source producing the following radio signal is used:

(A) unmodulated	(B) AM ON/OFF	(C) AM ON/OFF	(D) FM 1MHz
    carrier (CW)	1kHz	27.8kHz	wide deviation

8. The transmitting antenna has the ratio of circularly-polarized components QO=j0.333. What is the required polarization of the receiving antenna QS=? to get the strongest reception? The gain of the receiving antenna is constant. (j=√-1)

(A) -j3	(B) j3	(C) -j0.333	(D) j0.333

9. A right-hand circularly-polarized antenna includes two identical linearly-polarized Yagi antennas. Each has a gain of G=12dBi. The quadrature and impedance matching network has a=-0.3dB insertion loss. What is the gain of the overall antenna GRHCP=?

(A) 9.3dBi	(B) 14.7dBi	(C) 11.7dBi	(D) 15.3dBi

10. The omnidirectional antenna of a portable radio achieves a noise temperature of TA=400K at f=162MHz. The noise temperature of the receiver is TS=600K. What is the minimum signal power PMIN=? for a S/N=10dB in a bandwidth B=15kHz? (kB=1.38•10-23J/K)

(A) 8.3•10-16W	(B) 8.3•10-14W	(C) 2.07•10-16W	(D) 2.07•10-15W

11. Pointing a loss-less antenna with a directivity of D=17dBi (ΩA>>ΩS) to the Sun (angular diameter αS=0.5º), its noise temperature rises by ΔTA=300K compared to the cold sky. What is the black-body temperature T=? of the Sun at this frequency?

(A) 1.26•106K	(B) 1.003•105K	(C) 5.96•103K	(D) 1.58•107K

12. A parabolic-mirror antenna is pointed to the Sun. Its noise temperature increases by ΔTA=1000K with a linearly-polarized feed. What is the temperature increase ΔTA'=? with a circularly-polarized feed, if the efficiency of both feeds is identical?

(A) 500K	(B) 1000K	(C) 1414K	(D) 2000K

Name:	Email:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.12.2016

1. Pri meritvi polarizacije neznane antene izmerimo osno razmerje R=6dB. O položaju maksimumov in minimumov žal nimamo podatkov. Kolikšno je lahko razmerje krožnih komponent Q=? iste neznane antene?

(A) 0.600	(B) j0.333	(C) -1.400	(D) -j0.400

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo in drugo Fresnel-ovo cono ter hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

(A) 90º	(B) 180º	(C) 270º	(D) 360º

3. Kolikšna je smernost D=? brezizgubne antene η=1, če dobimo enako močen šum iz smeri Sonca (TS=106K, αS=0.5º) kot iz smeri smrekovega gozda (TG=T0=290K)? Šumna temperatura hladnega neba za Soncem je približno TN≈10K. (kB=1.38•10-23J/K)

(A) 17.7dBi	(B) 20.7dBi	(C) 23.7dBi	(D) 26.7dBi

4. Pri iskanju gorišča f=? zbiralnega zrcala nimamo dovolj prostora na razpolago. Razdalja med antenama r<2d2/λ je manjša od Fraunhoferjevega pogoja. Kolikšna bo najdena goriščnica f'=? v primerjavi s pravo goriščnico f?

(A) f'<f	(B) f'=f	(C) f'>f	(D) f' nesmiseln

5. Kolikšna je jakost sprejetega polja preko uklanjalnika s senčenjem Fresnelovih con EU v primerjavi z jakostjo preko ravnega zrcala EZ, če sta površini obeh enaki AU=AZ in vpada kota enaka ΘU=ΘZ=45º? Obe napravi vgradimo na isto točko na gorskem grebenu.

(C) EU=EZ/π	(B) EZ=EU/√π	(C) EZ=EU/π	(D) EU=EZ/π2

6. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben, ki se dviga nad zveznico oddajnik-sprejemnik za h=1.4ρ1, kjer je ρ1 polmer prve Fresnelove cone na mestu ovire. Kolikšno je dodatno slabljenje a=? [dB], ki ga takšna ovira vnaša v radijsko zvezo?

(A) 6dB	(B) 16dB	(C) 19dB	(D) 22dB

7. Kolimiran žarek (ravne valovne fronte) HeNe laserja pada pod pravim kotom na neprosojen zaslon s krožno odprtino premera 2r=1mm. Na kateri razdalji d=? za zaslonom pričakujemo podvojitev polja v Aragovi točki? (λ=633nm, c0=3•108m/s)

(A) 0.4mm	(B) 4mm	(C) 4cm	(D) 40cm

8. Usmerjena mikrovalovna zveza na frekvenci f=15GHz premošča razdaljo d=20km v praznem prostoru (c0=3•108m/s). Kolikšno največjo površino A1MAX=? doseže prva Fresnelova cona v opisani usmerjeni mikrovalovni zvezi?.

(A) 100m2	(B) 314m2	(C) 1km2	(D) 3.14ha

9. Oddajnik na satelitu in sprejemnik na Zemlji sta opremljena z neusmerjenima antenama GTX=GRX=1 na medsebojni razdalji r=3000km. Sprejemnik potrebuje signal moči PRX=-110dBm. Določite potrebno moč oddajnika PTX=? na frekvenci f=137MHz! (c0=3•108m/s)

(A) 3kW	(B) 300W	(C) 30W	(D) 3W

10. Vojaški radar lahko zazna letalo vsiljivca na razdalji r=200km. Pozimi se na radarski anteni nabereta sneg in led, kar znižuje dobitek antene za ΔG=-2dB. Na kakšni razdalji r'=? je radar še sposoben zaznati istega vsiljivca pozimi?

(A) 80km	(B) 126km	(C) 159km	(D) 178km

11. Odmevna površina letala znaša σ=10m2 pri frekvenci f=3GHz. Kakšna je površina ravnega zrcala oziroma trirobnika A=?,ki lahko prikaže lažno tarčo enake velikosti na zaslonu vojaškega radarja? (c0=3•108m/s)

(A) 0.089m2	(B) 0.796m2	(C) 1.26m2	(D) 10m2

12. Dobitek antene lahko merimo tudi preko njene zrcalne slike v veliki kovinski plošči. Dobitka katere od navedenih anten na ta način NE moremo izmeriti?

(A) piramidni	(B) vijačnica z	(C) Yagi s palčkami	(D) GP
lijak TE01	osnim sevanjem	v eni ravnini	antena

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4th midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 20.12.2016

1. Measuring the polarization of an unknown antenna an axial ratio of R=6dB is obtained. Nothing is known about the actual positions of minima and/or maxima. What could be the ratio of circularly-polarized components Q=? of the unknown antenna?

(A) 0.600	(B) j0.333	(C) -1.400	(D) -j0.400

2. A round obstacle is placed on the straight line connecting the transmitter and receiver. The obstacle covers exactly the first and second Fresnel zones. What is the introduced phase shift compared to free space if there are no other obstacles?

(A) 90º	(B) 180º	(C) 270º	(D) 360º

3. What is the directivity D=? of a lossless antenna η=1, if the same amount of noise is received from the Sun (TS=106K, αS=0.5º) or from a pine-tree forest (TG=T0=290K)? The cold sky behind the Sun radiates at a temperature of TN≈10K. (kB=1.38•10-23J/K)

(A) 17.7dBi	(B) 20.7dBi	(C) 23.7dBi	(D) 26.7dBi

4. Searching for the focal distance f=? of a collimating mirror we lack space. The spacing of the two antennas r<2d2/λ is smaller than the Fraunhofer condition. How does the measured focal distance f'=? compare to the true focal distance f?

(A) f'<f	(B) f'=f	(C) f'>f	(D) f' nonsense

5. How does the received-field intensity from a diffractor ED compare to that from a flat mirror EM? The areas of both devices are the same AD=AM as well as the incidence angles ΘD=ΘM=45º. Both devices are installed in the same place on a mountain ridge.

(C) ED=EM/π	(B) EM=ED/√π	(C) EM=ED/π	(D) ED=EM/π2

6. A radio link is compromised by a transversal mountain ridge rising by h=1.4ρ1 above the straight line TX-RX, where ρ1 is the radius of the first Fresnel zone at the place of the obstacle. What is the additional link loss a=? [dB] due to this obstacle?

(A) 6dB	(B) 16dB	(C) 19dB	(D) 22dB

7. A collimated beam (plane wavefronts) from a HeNe laser hits at right angle an opaque screen with a circular aperture of 2r=1mm diameter. At what distance d=? behind the screen field-intensity doubling in the Arago spot is expected? (λ=633nm, c0=3•108m/s)

(A) 0.4mm	(B) 4mm	(C) 4cm	(D) 40cm

8. A f=15GHz point-to-point microwave link covers a distance of d=20km in free space (c0=3•108m/s). What is the largest area A1MAX=? achieved by the first Fresnel zone in the described point-to-point microwave link?

(A) 100m2	(B) 314m2	(C) 1km2	(D) 3.14ha

9. Both the satellite transmitter and the ground-station receiver use omnidirectional antennas GTX=GRX=1 at a distance of r=3000km. The receiver requires a signal power of PRX=-110dBm. What is the required transmitter power PTX=? at f=137MHz? (c0=3•108m/s)

(A) 3kW	(B) 300W	(C) 30W	(D) 3W

10. A military radar is able to detect an intruder aircraft at a distance of r=200km. In winter, ice and snow accumulate on the radar antenna reducing its gain by ΔG=-2dB. At what distance r'=? is the radar able to detect the same intruder in winter?

(A) 80km	(B) 126km	(C) 159km	(D) 178km

11. The radar cross-section of an aircraft is equal to σ=10m2 at f=3GHz. What is the required area of a flat mirror or retro-reflector that produces a false target of the same size on the screen of a military radar? (c0=3•108m/s)

(A) 0.089m2	(B) 0.796m2	(C) 1.26m2	(D) 10m2

12. The gain of an antenna can be measured using its mirror image in a large metal plate. The gain of which antenna can NOT be measured in this way?

(A) pyramidal	(B) axial-mode	(C) Yagi with rods	(D) GP
horn TE01	helix antenna	in a single plane	antenna

Name:	Email:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.1.2017

1. Domet med ročnima radijskima postajama h1=h2=1.5m z neusmerjenima antenama G1=G2=1 znaša komaj d=3km. Kolikšna je občutljivost sprejemnika PMIN=? če sumimo, da domet omejuje odboj od ravnih tal. Moč oddajnika znaša P=1W na frekvenci f=450MHz.

(A) -132dBm	(B) -102dBm	(C) -95dBm	(D) -65dBm

2. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=30m visokega stolpa nad ravno pokrajino? Upoštevamo, da zaradi loma v troposferi radijski valovi potujejo po loku s krivinskim polmerom R=25000km. Povprečni polmer Zemlje RZ=6378km.

(A) 9.8km	(B) 19.6km	(C) 22.7km	(D) 33.4km

3. Usmerjeno radijsko zvezo točka-točka vzpostavimo na razdalji r=10km. Prvi Fresnelov elipsoid ni oviran. Smo pa omejeni z velikostjo anten dTX=dRX=30cm in slabljenjem v zemeljskem ozračju. Katera od navedenih frekvenc je najbolj primerna?

(A) 30GHz	(B) 300GHz	(C) 0.3GHz	(D) 3GHz

4. Podnevi frekvenca plazme ionosfere doseže vrednost fP=10MHz. Pri kateri frekvenci f=? ima radijsko valovanje v ionosferi dvakratno valovno dolžino v primerjavi z istim valovanjem v praznem prostoru? (ε0=1/(4π•9•109)As/Vm, Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg)

(A) 7.1MHz	(B) 8.4MHz	(C) 13.3MHz	(D) 11.6MHz

5. Ponoči koncentracija elektronov Ne doseže maksimum na višini h=300km v sloju F ionosfere. Kolikšna je maksimum Ne=?, če smo izmerili MUF=12MHz? (ε0=1/(4π•9•109)As/Vm, Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, RZ=6378km)

(A) 1.7•1011m-3	(B) 1.8•1012m-3	(C) 1.9•1013m-3	(D) 1.6•1010m-3

6. Rezultate meritev presiha uredimo v histogram. Pri izbiri števila stolpcev histograma moramo paziti na naslednje (obkrožite NESMISELN odgovor):

(A) preveč stolpcev	(B) nimamo stolpcev	(C) premalo stolpcev	(D) prikažemo
povečuje šum	ničelne višine	znižuje ločljivost	vse rezultate

7. Za bočno skupino se zahteva delovanje le v ozkem frekvenčnem pasu okoli f0, kar dopušča preprosto zaporedno napajanje z virom na enem koncu. Pri malenkost višjih frekvencah f>f0 se maksimum smernega diagrama odkloni v naslednjo smer:

(A) k viru napajanja	(B) pravokotno na vir	(C) proč od vira	(D) ni odklona

8. Rezerva zveze, kjer se presih podreja Rayleigh-ovi porazdelitvi, je načrtovana za verjetnost izpada zveze P=1%. Kolikšno verjetnost izpada P'=? pričakujemo v primeru, ko zaradi delne okvare moč oddajnika upade za ΔPTX=-6dB?

(A) 0.7%	(B) 1.4%	(C) 2.0%	(D) 3.9%

9. WiFi zvezo z antenama na strehah dveh oddaljenih zgradb moti odboj od ravnih tal med zgradbama. Katera vrsta raznolikosti v je tem primeru najučinkovitejša, torej največ pripomore k znižanju pogostnosti izpada zveze?

(A) frekvenčna	(B) smerna	(C) prostorska	(D) časovna

10. Bazne postaje mobilnega omrežja naj bi imele uporaben domet dU=2km in zagotovljeno oddaljenost motilca (ponavljanje kanala) dM=12km. Kakšno najnižje razmerje signal/šum S/N=? pričakujemo pri pogostnosti izpada zveze P=1%?

(A) 7dB	(B) 11dB	(C) 15dB	(D) 22dB

11. Kolikšna moč oddajnika PTX=? frekvence f=7GHz sme enakomerno osvetliti parabolično zrcalo premera d=1.8m? Delavci se nahajajo v bližini antene v Fresnelovem področju (vzporedni žarki) in po zakonodaji tam električno polje ne sme preseči EMAX=6Veff/m.

(A) 24dBm	(B) 27dBm	(C) 30dBm	(D) 33dBm

12. Piramidni valovodni lijak je opremljen s pravokotno prirobnico, ki ima pravokotno odprtino z izmerami 15.8mm X 7.9mm. Opisani valovodni lijak je deluje kot odlična antena v celotnem frekvenčnem pasu:

(A) 4-6GHz	(B) 5-8GHz	(C) 8-13GHz	(D) 12-18GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5th midterm exam ANTENNAS AND PROPAGATION - 17.1.2017

1. The range of two handheld radios h1=h2=1.5m with omnidirectional antennas G1=G2=1 amounts to only d=3km. What is the receiver sensitivity PMIN=? if reflection from flat ground is suspected to be a limiting factor. The TX power amounts to P=1W at f=450MHz.

(A) -132dBm	(B) -102dBm	(C) -95dBm	(D) -65dBm

2. What is the radio range d=? from a h=30m tower above a flat country considering that due to refraction in the troposphere, the radio waves follow a curved line with a radius of R=25000km? The mean radius of the Earth is RZ=6378km.

(A) 9.8km	(B) 19.6km	(C) 22.7km	(D) 33.4km

3. A point-to-point radio link spans the distance r=10km. The first Fresnel ellipsoid is not obstructed. We are however limited with the antenna size dTX=dRX=30cm and atmospheric attenuation. Which frequency is the best choice for this link?

(A) 30GHz	(B) 300GHz	(C) 0.3GHz	(D) 3GHz

4. During daylight the plasma frequency of the ionosphere reaches fP=10MHz. At which frequency f=? the wavelength of radio waves in the ionosphere doubles when compared to the same wave in free space? (ε0=1/(4π•9•109)As/Vm, Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg)

(A) 7.1MHz	(B) 8.4MHz	(C) 13.3MHz	(D) 11.6MHz

5. At night the electron concentration Ne reaches its maximum at a height of h=300km in the ionospheric layer F. What is the maximum concentration Ne=?, if we measured MUF=12MHz? (ε0=1/(4π•9•109)As/Vm, Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, RZ=6378km)

(A) 1.7•1011m-3	(B) 1.8•1012m-3	(C) 1.9•1013m-3	(D) 1.6•1010m-3

6. Fading measurement results are to be presented as a histogram. Choosing the number of columns we have to keep care about the following (circle the NONSENSE answer):

(A) too many columns	(B) there are no	(C) too few columns	(D) all results
increase noise	zero-height columns	reduce resolution	are represented

7. A broadside array is only required to operate over a narrow frequency band around f0 allowing a simple serial feed of its elements from a source on one side. At slightly higher frequencies f>f0 the radiation-pattern maximum moves in the following direction:

(A) towards source	(B) orthogonal to feed	(C) away from source	(D) doesn't move

8. A link margin, where the fading obeys the Rayleigh distribution, is designed for a probability of link loss of P=1%. What probability of link loss P'=? is expected in the case of a partial failure of the transmitter, its output power decreased by ΔPTX=-6dB?

(A) 0.7%	(B) 1.4%	(C) 2.0%	(D) 3.9%

9. A WiFi link with the antennas on the roofs of two distant buildings is disturbed by the reflection from the flat ground between the buildings. What kind of diversity is the most efficient in this case maximally reducing the link loss rate?

(A) frequency	(B) direction	(C) space	(D) time

10. Base stations of a mobile network should provide a useful range dU=2km and guarantee a minimum distance to the interferer (channel reuse) dM=12km. What it the minimum available signal-to-noise ratio S/N=? at a probability of link loss P=1%?

(A) 7dB	(B) 11dB	(C) 15dB	(D) 22dB

11. What transmitter power PTX=? is allowed to uniformly illuminate a d=1.8m parabolic mirror? Workers are located close to the antenna in the Fresnel region (parallel rays) and by applicable laws the electric field should not exceed EMAX=6Veff/m.

(A) 24dBm	(B) 27dBm	(C) 30dBm	(D) 33dBm

12. A pyramidal waveguide horn is equipped with a rectangular flange that has a rectangular aperture with the dimensions 15.8mm X 7.9mm. The described waveguide horn is an excellent antenna covering the whole frequency range:

(A) 4-6GHz	(B) 5-8GHz	(C) 8-13GHz	(D) 12-18GHz

Name:	Email:
1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.10.2017

1. V krogelnem koordinatnem sistemu (r,Θ,Φ) zapišemo smerni vektor 1Θ s smerniki kartezičnega koordinatnega sistema (x,y,z) na naslednji način:

(A) 1xcosΘcosΦ+	(A) 1xsinΘcosΦ+	(C) 1xcosΘcosΦ+	(D) -1xcosΦ+
+1ycosΘsinΦ-1zsinΘ	+1ysinΘsinΦ-1zcosΘ	+1ycosΘsinΦ+1zsinΘ	+1ysinΦ

2. Za opazovanje ozonske luknje se znanstveniki odločijo napeljati krožno pot okoli južnega tečaja na Antarktiki v skupni dolžini l=3000km. Na kakšni zemljepisni širini φ=? naj poteka opisana pot, če znaša povprečni polmer Zemlje r=6378km?

(A) 76.3°S	(B) 87.9°S	(C) 81.4°S	(D) 85.7°S

3. Vir sevanja se nahaja v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,θ,Φ). Sevano električno polje E in sevano magnetno polje H imata na velikih razdaljah r>>λ naslednje komponente:

(A) Er, Eθ in HΦ	(B) Eθ, EΦ, Hθ, in HΦ	(C) Eθ, EΦ in Hr	(D) samo Er in Hr

4. Kolikšno sevalno upornost RS=? bi dosegel Teslov transformator višine h=30m, ko bi ga Nikola Tesla uspel uglasiti na frekvenco f=200kHz? Transformator je pri tleh ozemljen, na vrhu pa ima veliko kovinsko ploščo. (c0≈3•108m/s)

(A) 7.1mΩ	(B) 47mΩ	(C) 315mΩ	(D) 2.1Ω

5. Enačbo za zveznost toka in elektrine dobimo tako, da Amperov zakon rotH=J+jωεE odvajamo div() in uporabimo še Gaussov zakon. Enačba za zveznost toka in elektrine se v diferencialni obliki glasi:

(A) J+jωgradρ=0	(B) divJ+jωρ=0	(C) rotJ+jωgradρ=0	(D) |rotJ|+ρ=0

6. WiFi dostopna točka oddaja z močjo PTX=+10dBm na neusmerjeni anteni GTX=1 na frekvenci f=2.4GHz. Prenosni računalnik na oddaljenosti r=10m je prav tako opremljen z neusmerjeno anteno GRX=1. (c0≈3•108m/s) Jakost sprejema PRX=? znaša:

(A) -70dBm	(B) -60dBm	(C) -50dBm	(D) -40dBm

7. Telekomunikacijski satelit se nahaja v geostacionarni tirnici na oddaljenosti r=39000km od manjše države s površino ozemlja A=100000km2. Kolikšna naj bo smernost D=? antene na krovu satelita, če žarek satelita vpada pod kotom θ=60° na površino Zemlje?

(A) 47dBi	(B) 50dBi	(C) 53dBi	(D) 56dBi

8. CCD kamera v telefonu ima lečo premera d=2mm s fiksnim fokusom. Na kakšno razdaljo r=? naj v tovarni nastavijo fokus, da bo slika še vedno ostra do neskončnosti? Valovna dolžina vidne svetlobe znaša λ=0.5μm. V optiki dopuščamo fazno napako Δφ=π.

(A) 2m	(B) 4m	(C) 8m	(D) 16m

9. Izračun smernosti antene iz izmerjenega smernega diagrama daje za ΔD=0.6dB previsok rezultat. Sumimo ekscentričnost osi vrtenja. Kje se nahaja fazno središče antene glede na os vrtenja? Kot referenčno smer vzamemo smer glavnega snopa maxF=F(ΘMAX,ΦMAX).

(A) v smeri maxF	(B) proč od smeri maxF	(C) bočno na smer maxF	(D) poljubno

10. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost RS=1mΩ pri frekvenci f=1MHz. Kolikšna je sevalna upornost RS'=? iste žične zanke pri frekvenci f'=2MHz?

(A) 1.41mΩ	(B) 2mΩ	(C) 4mΩ	(D) 16mΩ

11. Za frekvenčni pas f=144MHz izdelamo J-anteno, ki hkrati vsebuje prilagoditev impedance in galvansko ozemljitev vseh kovinskih delov. Kolikšna je skupna višina takšne antene, če zanemarimo skrajšanja zaradi končne debeline žic? (c0≈3•108m/s)

(A) 52cm	(B) 1.04m	(C) 1.56m	(D) 2.08m

12. Indukcijska kuhalna plošča moti srednjevalovni radijski sprejemnik (λ=300m) z motilnim magnetnim poljem Hi. Najučinkovitejši protiukrep proti tovrstnim motnjam je:

(A) feritna	(B) električna	(C) obračanje	(D) nimamo
sprejemna antena	paličasta antena	sprejemne antene	protiukrepov

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 14.11.2017

1. V Friisovi enačbi slabljenja radijske zveze v praznem prostoru PRX=PTXGTXGRX(λ/4πr)2
nastopata valovna dolžina λ in oddaljenost r v merskih enotah metri [m]. V kakšnih merskih enotah nastopata dobitka oddajne antene GTX in sprejemne antene GRX?

(A) [dBi]	(B) [dBm]	(C) [dBd]	(D) neimenovano

2. Mejo dveh različnih snovi predstavlja ploskev z normalo 1n, ki je usmerjena v snov #2. Kako izračunamo skok tangencialne komponente vektorja električnega pretoka iz snovi #1 v snov #2, če imata snovi različne dielektričnosti in permeabilnosti?

(A) 1n∙(E2-E1)	(B) 1n×(E2-E1)	(A) 1n∙(D2-D1)	(B) 1n×(D2-D1)

3. Antena je načrtovana za mobilni telefon v frekvenčnem pasu f=900MHz. Določite valovno število k=? pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru
(ε=ε0, μ=μ0, Z0=377Ω, c0=3•108m/s)!

(A) 251rd/m	(B) 0.0175rd/º	(C) 18.85m/rd	(D) 1080º/m

4. V železnini dobimo votlo cev pravokotnega prereza iz aluminija z zunanjimi izmerami 30mmX20mm in debelino vseh sten 2mm. V katerem frekvenčnem pasu fMAX-fMIN se v votli notranjosti cevi lahko širi en sam rod valovanja? (c0=3•108m/s)

(A) 18.75-9.375GHz	(B) 11.54-5.769GHz	(C) 9.375-5.769GHz	(D) 5.769-0GHz

5. Kolikšna je smernost D=? zrcalne antene premera d=3m namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu f=12GHz? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine η=80%. (c0=3•108m/s)

(A) 41dBi	(B) 42dBi	(C) 50.6dBi	(D) 52.6dBi

6. Neznana ground-plane antena ima srajčko iz paličastih radialov dolžine l=0.3m. Pokončna palčka je nekoliko krajša in debelejša. Za katero frekvenco f=? je najverjetneje načrtovana omenjena antena?

(A) 100MHz	(B) 150MHz	(C) 300MHz	(D) 500MHz

7. Reverberančno komoro izdelamo v obliki kocke iz aluminijeve pločevine s stranico a=1m. Kocka vsebuje dva mešalnika rodov, da dobimo čimbolj naključno polje. Na kateri frekvenci f=? je opisana reverberančna komora popolnoma NEUPORABNA?

(A) 2.7GHz	(B) 90MHz	(C) 12.5GHz	(D) 850MHz

8. Osvetlitev pravokotne odprtine s stranicama a=5λ (v smeri x') in b=3λ (v smeri y') zapišemo z izrazom EO(x',y')=C.cos(πx/a)cos(πy/b). Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine η=?, če se odprtina nahaja v ravnini xy v koordinatnem izhodišču?

(A) 43%	(B) 66%	(C) 81%	(D) 100%

9. Odprtina je zadosti majhna, da jo lahko ponazorimo s Huygens-ovim izvorom, ki ima smerni diagram oblike F(Θ,Φ)=1+cosΘ. Pri katerem kotu Θ=? upade jakost sevanja za ΔG=-3dB glede na maksimum pri Θ=0?

(A) 25º	(B) 66º	(C) 90º	(D) 114º

10. Simetrični dipol potopimo v izolacijsko tekočino z relativno dielektričnostjo εr=5. Kolikšna je sevalna upornost dipola RS=?, ko njegova dolžina ustreza polovici valovne dolžine v izolacijski tekočini?

(A) 32.7Ω	(B) 2.93Ω	(C) 14.6Ω	(D) 73.1Ω

11. Dobitek G=? neznane antene skušamo meriti preko zrcaljenja iste antene v veliki kovinski plošči. Dobitka katere od navedenih anten na opisani način NE moremo izmeriti?

(A) vijačna antena	(B) piramidni lijak	(C) odprti konec	(D) polvalovni
z osnim sevanjem	z osnovnim rodom TE01	pravokotnega valovoda	dipol

12. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu h=2m. Premer zrcala znaša d=6m. Kolikšno je razmerje f/d=? (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

(A) 0.188	(B) 0.375	(C) 0.75	(D) 1.50

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 5.12.2017

1. Neznana bočna skupina skupina ima izmerjeni amplitudni smerni diagram F(θ,Φ)=cos2((π/2)∙cosθ)/sinθ. Za kakšno vrsto skupine gre in kako je orientirana?

(A) 2x λ/2 dipol	(B) 2x λ/2 dipol	(C) 2x λ/2 dipol	(D) 2x Hugensov
v osi z na λ/2	v osi y na λ	v osi x na λ/2	vir v osi z na λ

2. Enake antene skupine so postavljene na osi Z na medsebojnih razdaljah h=3λ. Posamezne antene napajamo s tokovi IN=I0.ejNφ, kjer zaporedno število antene N raste navzgor. Maksimum sevanja želimo v smeri α=15º (Θ=α+π/2, cosθ=sinα) pod ravnino XY. φ=?

(A) 140º	(B) 70º	(C) 280º	(D) 35º

3. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega razmerje krožnih komponent Q=j0.2. Kolikšna je velikost osnega razmerja R=? v linearnih merskih enotah (neimenovano razmerje)?

(A) -j1.5	(B) 1.5	(C) j0.667	(D) 0.667

4. Lijak osvetljuje rotacijsko-simetrično parabolično zrcalo premera d=1m in globine v temenu h=12.5cm. Najboljši smerni diagram dobimo z odprtino lijaka na razdalji l=45cm od temena zrcala. Koliko e=? je izmaknjeno fazno središče lijaka glede na odprtino?

(A) 2cm	(B) 5cm	(C) 10cm	(D) 25cm

5. Kraka Arhimedove spirale v ravnini xy zapišemo z enačbama ρ1=Cφ in ρ2=C(π+φ). Dvokrako spiralo napaja vir v koordinatnem izhodišču. Dvokraka spirala seva:

(A) RHCP v +z	(B) RHCP v +z	(C) LHCP v +z	(D) LHCP v +z
in LHCP v -z	in RHCP v -z	in LHCP v -z	in RHCP v -z

6. Stožčasti lijak vzbujamo z valovodom krožnega prereza z osnovnim rodom TE11. Kolikšna mora biti dolžina lijaka h=?, da napaka faze ne preseže vrednosti Δφ=π/2 na robu lijaka glede na središče krožne odprtine premera a=30cm? (f=4GHz, c0=3•108m/s)

(A) 30cm	(B) 60cm	(C) 1.2m	(D) 2.4m

7. UKV radijski sprejemnik je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu 100MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=710K, šumna temperatura tal pa TZ=290K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 125K	(B) 250K	(C) 500K	(D) 1000K

8. Polarizacijo valovanja opišemo z enotnim vektorjem 1L∙a+1D∙b, kjer sta 1L in 1D smerna vektorja leve in desne krožne polarizacije ter a in b kompleksni konstanti. Kateri od navedenih vektorjev je na ta vektor pravokoten?

(A) 1L∙b-1D∙a	(B) 1L∙a-1D∙b	(C) 1L∙b*-1D∙a*	(D) 1L∙a*-1D∙b*

9. Bočno skupino sestavljajo štirje polvalovni dipoli I1=I2=I3=I4 v smeri osi x na enakih medsebojnih razdaljah h=λ/2 eden nad drugim na osi z. Za koliko a=? [dB] upade jakost sevanja skupine v smeri α=15º pod ravnino XY v smeri Φ=π/2? (Θ=α+π/2, cosθ=sinα)

(A) -2.0dB	(B) -4.0dB	(C) -8.0dB	(D) -16dB

10. Dva polvalovna dipola v smeri osi x postavimo vzporedno enega nad drugega na os z. Pri kateri razdalji h=? med dipoloma doseže velikost medsebojne impedance |Z12| najmanjšo vrednost?

(A) 0<h<λ/2	(B) λ/2<h<λ	(C) λ<h<2λ	(D) h→∞

11. Antena satelitskega sprejemnika ima pri frekvenci f=12GHz šumno temperaturo TA=30K. Šumna temperatura sprejemnika znaša TS=66K. Kolikšna je minimalna moč signala PMIN=? za razmerje S/N=10dB v pasovni širini B=30MHz? (kB=1.38•10-23J/K)

(A) -94dBm	(B) -104dBm	(C) -84dBm	(D) -114dBm

12. Reverberančna komora vsebuje dva mešalnika rodov z dvema ločenima elektromotorjema. Kakšni hitrosti elektromotorjev izberemo za čimbolj naključno polje v komori?

(A) enaki kotni	(B) v razmerju	(C) v razmerju	(D) v razmerju
hitrosti	hitrosti 1:2	hitrosti 2:5	hitrosti 1:√2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 19.12.2017

1. Radijsko sevanje Sonca doseže S/Δf=150SFU=150•10-22W/m2/Hz glede na aktivnost Sonca na izbrani dan na frekvenci f=2.88GHz na obeh polarizacijah. Kolikšno temperaturo TA=? tedaj doseže brezizgiubna antena z Aeff=10m2, obrnjena v Sonce? (kB=1.38•10-23J/K)

(A) 109000K	(B) 109K	(C) 1090K	(D) 10900K

2. Zaporedno napajana skupina anten v osi z je načrtovana kot bočna skupina z maksimumom sevanja v ravnini xy pri frekvenci f=600MHz. Kam se odkloni glavni snop sevanja skupine pri frekvenci f'=630MHz? Oddajnik napaja skupino na spodnjem koncu.

(A) nedoločeno	(B) navzgor ΘMAX<π/2	(C) navzdol ΘMAX>π/2	(D) ni odklona

3. Radijska zveza premošča razdaljo d=2m na frekvenci f=10GHz. Točno sredi zveze postavimo krožno oviro na zveznico oddajnik-sprejemnik. Kolikšen mora biti polmer krožne ovire a=?, da ovira vnaša v zvezo zakasnitev faze za Δφ=-π/3? (c0=3•108m/s)

(A) 7cm	(B) 10cm	(C) 5cm	(D) 14cm

4. Zbiralno lečo izdelamo s senčenjem sodih Fresnelovih con. Kolikšen mora biti premer Fresnelove leče 2r=?, da izdelana antena doseže smernost D=30dBi pri frekvenci f=10GHz in izkoristku osvetlitve žarilca η=60%? (c0=3•108m/s)

(A) 12.5cm	(B) 39cm	(C) 123cm	(D) 386cm

5. Določite navidezno moč šuma PN=? na vhodu WiFi dostopne točke, ki je opremljena z neusmerjeno brezizgubno anteno v zaprtem okolju T0=290K. Šumna temperatura sprejemnika znaša TS=410K, pasovna širina WiFi kanala B=20MHz. (kB=1.38•10-23J/K)

(A) -117dBm	(B) -87dBm	(C) -97dBm	(D) -127dBm

6. Mikrovalovna usmerjena zveza premošča razdaljo d=10km v praznem prostoru (c0=3•108m/s). Največja površina prve Fresnel-ove cone doseže AMAX=100m2. Na kateri frekvenci f=? deluje opisana mikrovalovna zveza?

(A) 5.5GHz	(B) 23.6GHz	(C) 11.8GHz	(D) 2.36GHz

7. Luno privzamemo kot kroglo s polmerom a=1737km. Površina Lune v področju radijskih val dosega odbojnost |Γ|=0.26. Kolikšna je odmevna površina Lune σ=? v področju radijskih valov?

(A) 4.3•104km2	(B) 9.5•106km2	(C) 2.5•106km2	(D) 6.4•105km2

8. Kolikšen je domet r=? med ročnima radijskima postajama na višini hTX=hRX=1.5m nad ravnimi tlemi. Radijski postaji vsebujeta oddajnika moči PTX=1W, sprejemnika z občutljivostjo PRX=-110dBm in anteni z dobitkoma GTX=GRX=1 pri f=77MHz? (c0=3•108m/s)

(A) 4743m	(B) 15.92km	(C) 474.3km	(D) 1592km

9. Klinasta ovira vnaša dodatno slabljenje a=-20dB v radijsko zvezo. Zveza premošča razdaljo d=30km na frekvenci f=100MHz. Kolikšna je višina ovire h=? nad zveznico, če se ovira nahaja točno na sredini med oddajnikom in sprejemnikom? (c0=3•108m/s)

(A) 238m	(B) 141m	(C) 378m	(D) 283m

10. Dobitek piramidnega lijaka znižuje kvadratna napaka faze na odprtini. Kateri od navedenih ukrepov je popolnoma NEUČINKOVIT za odpravljanje opisane napake lijaka?

(A) zbiralno	(B) uporaba	(C) podaljšanje	(D) zbiralna
zrcalo	krožne polarizacije	lijaka	leča

11. Vojaški radar lahko zazna vsiljivca na razdalji r=200km, ko oddajnik deluje s polno močjo PTX=1MW. Kolikšen znaša domet radarja r'=?, ko moč oddajnika znižamo na PTX'=10kW, da s svojim signalom radar ne izdaja svojega položaja sovražniku?

(A) 20km	(B) 31km	(C) 63km	(D) 112km

12. Pojav Aragove točke povzroči velik vzvraten snop zrcalne antene. Kateri od navedenih ukrepov je popolnoma NEUČINKOVIT za dušenje tega vzvratnega snopa?

A) nesimetrični	(B) nazobčan	(C) absorber	(D) širši snop
izrez zrcala	rob zrcala	okoli zrcala	sevanja žarilca

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 16.1.2018

1. Anteno za f=2MHz usmerimo navpično v nebo. Kolikšna je koncentracija elektronov Ne=? v ionosferi na mestu, kjer se valovanje odbije pod pravimo kotom nazaj proti oddajniku?
(Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 2.95•109/m3	(B) 4.95•1010/m3	(C) 3.07•1011/m3	(D) 6.87•1012/m3

2. Lomni količnik troposfere opišemo z izrazom n(h)=1+Δn•exp(-h/H), kjer znaša konstanta Δn=0.0003. Kolikšna je konstanta H=?, če se krivinski polmer R radijskih žarkov podvoji pri dvigu za Δh=5.6km? Pozimi smemo zanemariti vpliv vodne pare.

(A) 8.1km	(B) 5.6km	(C) 3.6km	(D) 11.7km

3. Domet med ročnima radijskima postajama h1=h2=1.5m z neusmerjenima antenama G1=G2=1 znaša komaj d=3km na frekvenci f=450MHz. Na kolikšno višino h1'=? moramo dvigniti prvo radijsko postajo nad ravna tla, da dosežemo domet d'=10km?

(A) 185m	(B) 33.3m	(C) 5.0m	(D) 16.7m

4. Neusmerjeno brezizgubno anteno postavimo tik nad gladino jezera. Kolikšno šumno temperaturo TA=? doseže antena v opisanih razmerah? Šum neba dosega v povprečju TN=40K, voda v jezeru ima temperaturo TV=280K in zelo visoko relativno dielektričnost εr>>1.

(A) 40K	(B) 160K	(C) 280K	(D) 320K

5. Kako visoko h=? moramo postaviti radar na vojaški ladji, da njegov domet doseže d=25km za tarče na gladini? Povprečni polmer Zemlje je RZ=6378km. Privzamemo, da zaradi loma v troposferi radijski valovi potujejo po loku s krivinskim polmerom R=25000km.

(A) 36.5m	(B) 49.0m	(C) 64.2m	(D) 27.2m

6. Satelitski telefon je opremljen z neusmerjeno anteno. Antena na satelitu ima predpisan smerni diagram F(Θ,Φ). Prvi Fresnelov elipsoid ni oviran. Katera od navedenih frekvenc je najbolj primerna?

(A) 30GHz	(B) 300GHz	(C) 0.3GHz	(D) 3GHz

7. Rezultate meritev presiha uredimo v histogram. Kakšne posledice ima izbira prevelikega števila stolpcev histograma glede na število meritev?

(A) znižana	(B) ni stolpcev	(C) ne prikažemo	(D) velik šum
    ločljivost	višine nič	vseh meritev	histograma

8. Pogosti udari strele (kratkotrajen a širokopasoven signal) pokvarijo podatke v radijski zvezi. Katera vrsta raznolikosti v je tem primeru najučinkovitejša, torej največ pripomore k znižanju pogostnosti napak v podatkih?

(A) frekvenčna	(B) smerna	(C) prostorska	(D) časovna

9. Prereza E in H smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi korugiranega lijaka krožnega prereza so bolje vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali na grafu:

(A) močnostni	(B) obeh enako	(C) niso vidni	(D) logaritemski

10. Bazne postaje mobilnega omrežja naj bi imele uporaben domet dU=2km in zagotovljeno oddaljenost motilca (ponavljanje kanala) dM=12km. Kakšno najnižje razmerje signal/šum S/N=? pričakujemo pri pogostnosti izpada zveze P=2.5%?

(A) 7dB	(B) 11dB	(C) 15dB	(D) 22dB

11. Prostorsko raznolikost izvedemo s tremi enakimi antenami na zadostnih medsebojnih razdaljah, da je sprejem nekoreliran. Pri izbiri boljše antene doseže skupna verjetnost izpada zveze P=0.8%. Kolikšna je verjetnost izpada P'=? pri sprejemu z dvema antenama?

(A) 2%	(B) 4%	(C) 0.8%	(D) 20%

12. Trirobnik na jamborju jadrnice ima povprečni presek A=0.02m2.za različne smeri vpada valovanja. Kolikšna je njegova povprečna odmevna površina σ=? za pomorski radar, ki dela na frekvenci f=9.375GHz? (c0=3•108m/s, Гodbojnika=-1)

(A) 19.6m2	(B) 4.9m2	(C) 1.22m2	(D) 0.04m2

Priimek in ime:	Elektronski naslov: