1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 07.11.2011

1. Hitrost EM valovanja v koaksialnem kablu znaša v=2E+8m/s. Kolikšna je relativna dielektričnost εr=? izolacije? (μr=1)

(A) 1.23 (B) 1.50 (C) 2.25 (D) 3.00

2. Dvovod sestavljata bakrena trakova širine w=15mm v zraku. Kolikšen mora biti razmak d=? med njima za Zk=50Ω?

(A) 1mm (B) 2mm (C) 3mm (D) 4mm

3. Kabel ima Zk=50Ω in kapacitivnost C/l=1pF/cm. Kolikšna je hitrost valovanja v=? v takšnem kablu?

(A) 2E+10cm/s (B) 2E+10m/s (C) 3E+10cm/s (D) 3E+10m/s

4. Na pravilno zaključeni Ethernet parici (Zk=100Ω) izmerimo napetost U=2V. Kolikšen tok I=? teče po eni žici parice?

(A) 2mA (B) 5mA (C) 10mA (D) 20mA

5. Če namesto bremena R=100Ω vzporedno vežemo dva taka enaka upora, odbojnost menja predznak Γ'=-Γ. Koliko je Zk=?

(A) 50Ω (B) 60Ω (C) 70Ω (D) 80Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=12V?

(A) 12V (B) 16V (C) 20V (D) 24V

7. Voltmeter mostička za odbojnost kaže Uv=-3V za kratek stik. Koliko je napetost odprtih sponk vira Ug=?, ki napaja mostiček?

(A) 3V (B) 6V (C) 12V (D) 24V

8. Kolikšna je fazna konstanta β=? na zračnem dvovodu pri frekvenci f=15MHz? (izolator je prazen prostor, c=3E+8m/s)

(A) 18º/m (B) 0.314m (C) 3.14rd (D) 1.57rd/m

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=500MHz?

(A) 5cm (B) 10cm (C) 20cm (D) 40cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda na breme z odbojnostjo Γ=0.6. Valovitost ρ=? znaša:

(A) 0.60 (B) 1.60 (C) 4.00rd/m (D) 4.00

11. Antena povzroča valovitost ρ=2 na vodu. Kolikšna je izguba moči a=? (v dB) glede na brezhibno prilagojeno anteno?

(A) 0.5dB (B) 1dB (C) 2dB (D) 4dB

12. Breme z Γ=0.20 je povezano preko izgubnega voda (a=3dB) na izvor. Kako veliko odbojnost │Γ│=? občuti izvor?

(A) 0.05 (B) 0.07 (C) 0.10 (D) 0.14

Priimek in ime: Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.11.2011

1. Koaksialni kabel ima žilo premera 2RŽ=1mm in oklop z notranjim premerom 2RO=5mm. Dielektrik je polietilen z εr=2.3. Kolikšen je Zk=?

(A) 52Ω (B) 64Ω (C) 75Ω (D) 96Ω

2. Breme R=30Ω povežemo s kablom Zk=50Ω. Kolikšna mora biti (najkrajša) dolžina kabla, da bo preslikana impedanca bremena Z čisto realna?

(A) λ (B) λ/2 (C) λ/4 (D) λ/8

3. Kitajski zid poteka na zemljepisnih dolžinah od λ1=93º do λ1=120º in povprečni širini φ=40º. Kolikšna je dolžina zidu l=? brez ovinkov?

(A) 5500km (B) 3900km (C) 3000km (D) 2300km

4. Točka r=2m, θ=π/6 in Φ=π/2 v krogelnih koordinatah (r,θ,Φ) ima kartezične koordinate (x,y,z):

(A) (0m,1m,1.73m) (B) (1m,1.73m,0m) (C) (1.73m,0m,1m) (D) (1m,0m,1.73m)

5. Lame-jev koeficient hΘ v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) lahko ima naslednje merske enote (MKSA):

(A) m/rd (B) º (stopinje) (C) m2/rd (D) m/rd2

6. Vektorsko polje F=1φCρ2, kjer je C konstanta v valjnih koordinatah (ρ,φ,z), ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e) (B) vrtinec(e) (C) singularnost (D) nekaj drugega

7. Enosmerno električno polje E=1xCx, kjer je C=10V/m2 v kartezičnih koordinatah (x,y,z), poganja prostorska elektrina ρ=?

(A) 8.8pAs/m3 (B) 88pAs/m3 (C) 8.8nAs/m2 (D) 8.8pAs

8. Enosmerno magnetno poljsko jakost H=1φCρ, kjer je C=10A/m2 v valjnih koordinatah (ρ,φ,z), poganja prostorski tok J=?

(A) 1ρ5A/m2 (B) 1φ10A/m2 (C) 1z20A/m2 (D) 1ρ20A/m3

9. Vektorski potencial A (definicija B=rotA) ima merske enote (MKSA):

(A) Vs/m2 (B) A/m (C) Vs/m (D) As/m2

10. Gostota pretoka zemeljskega magnetnega polja znaša v naših krajih │B│=47μT. Kolikšno magnetno energijo Wm=? vsebuje kocka zraka v=1km3?

(A) 1.1MW (B) 1.76MWs (C) 2.21J (D) 0.88MJ

11. Zavaljen maček v obliki kosmate črne krogle (2R=30cm) se greje na zimskem Soncu s S=1r900W/m2. Kolikšno toplotno moč P=? prejema maček?

(A) 0.9kW (B) 9W (C) 20W (D) 64W

12. Za funkcijo G(r)=Ce-jkr/r izračunajte ΔG=?, kjer je C poljubna konstanta v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) in k=ω/c!

(A) -Ck2e-jkr/r (B) -Ce-jkr/r (C) Ck2e-jkr/r (D) Cke-jkr/r

Priimek in ime: Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 12.12.2011

1. Kolikšno moč P=? dobimo iz fotovoltaičnih panelov z izkoristkom η=18% na strehi z A=50m2, ko nanje sveti Sonce s S=1kW/m2 pod kotom θ=45º?

(A) 900W (B) 6.4kW (C) 9kW (D) 50kW

2. Kolikšno je valovno število k=? radijskega signala s frekvenco f=100MHz v vodi z dielektričnostjo εr=80? (c0=3•108m/s, μr=1)

(A) 2.094rd/m (B) 18.73rd/m (C) 167.5rd/m (D) 2.094m/rd

3. Elektroda je povezana z žico, po kateri teče sinusni tok z amplitudo I=5A in frekvenco f=1MHz. Kolikšna je max elektrina Qmax=? na elektrodi?

(A) 0.8nAs (B) 5nAs (C) 0.8μAs (D) 5μAs

4. Na kateri razdalji r=? od naprave je statično elektromagnetno polje približno enako veliko kot sevanje? (c0=3•108m/s, εr=1, μr=1)

(A) 2k (B) 6.3/k (C) λ/6.3 (D) 2λ

5. Kratka paličasta antena ima pri frekvenci f=4MHz sevalno upornost RS=100mΩ. Kolikšno sevalno upornost RS'=? ima ista antena pri f'=5MHz?

(A) 64mΩ (B) 80mΩ (C) 125mΩ (D) 156mΩ

6. V vesolju prejema Zemlja SZ=1.4kW/m2, Jupiter pa samo SJ=44W/m2 sončne svetlobe. Kako daleč je Jupiter rJ=? od Sonca? Zemlja-Sonce rZ=150•106km

(A) 270•106km (B) 356•106km (C) 475•106km (D) 850•106km

7. Daleč od oddajnika (kr>>1) izmerimo E=1mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je magnetna poljska jakost H=? na istem mestu?

(A) 2.7μAeff/m (B) 8.3μAeff/m (C) 159μAeff/m (D) 6.3mAeff/m

8. Na koncu nezaključenega trakastega dvovoda (širina trakov w, razmak d) se valovanje odbije nazaj sofazno, odbojnost Γ=1, ko velja:

(A) d<<λ (B) w=λ (C) d>>λ (D) vedno

9. Discone antena s stožcem (θS=150º) pod diskom (θD=90º) ima v praznem prostoru (εr=1, μr=1) sevalno upornost RS=? za visoke frekvence:

(A) 37Ω (B) 60Ω (C) 79Ω (D) 120Ω

10. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, ki ima v praznem prostoru (c0=3•108m/s) valovni vektor k=(1x+1y+1z)•50rd/m?

(A) 2.39GHz (B) 4.14GHz (C) 8.66GHz (D) 15GHz

11. Vektor električnega polja zapišemo z izrazom E=1x•5Veff/m•e-jkz. Določite pripadajoči Poynting-ov vektor S=? v praznem prostoru!

(A) 1z•66mW/m2 (B) 1y•33mW/m2 (C) 1x•66mW/m2 (D) 1x•33mW/m2

12. Mikrovalovni ferit ima dielektričnost εr=18 in permeabilnost μr=2.
Kolikšna je hitrost mikrovalov c=? v takšnem feritu?

(A) 8.33•106m/s (B) 2•107m/s (C) 2•108m/s (D) 5•107m/s

Priimek in ime: Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 19.12.2011

1. Hitrost EM valovanja frekvence f=1.7GHz v neznani snovi znaša v=2.4E+8m/s. Kolikšen je lomni količnik snovi n=? (c0=3E+8m/s)

(A) 1.25 (B) 1.56 (C) 2.40 (D) 3.00

2. Za odbojnost Γ pasivnega bremena, ki je priključeno na harmonski izvor z Zg=Zk=50Ω frekvence f=100MHz, velja:

(A) -1≤Γ≤1 (B) Re(Γ)≥0 (C) │Γ│≤1 (D) │Γ│≥1

3. Enosmerno električno polje E=1r•C/r2 proizvaja naslednja porazdelitev (vrsta) elektrine v prostoru (krogelne koordinate r,Θ,Φ):

(A) ρ(prostorska) (B) σ(ploskovna) (C) q(prema) (D) Q(točkasta)

4. Katere od navedenih diferencialnih operacij se NE de izračunati za vektorski potencial A?

(A) div(A) (B) grad(A) (C) rot(A) (D) ∆A

5. Radijski val f=1MHz ima na veliki razdalji od oddajnika (r>>λ) pretok moči S=1r•1μW/m2. Koliko znaša tam valovni vektor k=? (c0=3E+8m/s)

(A) 1r•1.2º/m (B) 1Θ•0.021rd/m (C) 1Φ•20.9m (D) 1r•20.9rd/m

6. Tuneliranje EM valovanja lahko dobimo na meji treh snovi z lomnimi količniki n1 (vstop in odboj), n2 (plast d) in n3 (izstop), kjer velja:

(A) n1>n2>n3 (B) n1<n2>n3 (C) n1<n2<n3 (D) n1>n2<n3

7. Votla kovinska (aluminijasta) cev pravokotnega prereza z notranjimi izmerami 10mm X 20mm se obnaša kot valovod z mejno frekvenco fm=?

(A) 1.875GHz (B) 3.75GHz (C) 7.5GHz (D) 15GHz

8. Kolikšna je fazna konstanta β=? v votlem kovinskem valovodu z mejno frekvenco fm=3GHz za električni signal frekvence f=4GHz?

(A) 31.4rd/m (B) 55.4rd/m (C) 62.8rd/m (D) 83.8rd/m

9. Kolikšna je najnižja resonanca f=? keramične ploščice (εr=10) z izmerami 10mm X 10mm X 3mm, če vso površino (šest stranic) posrebrimo?

(A) 2.12GHz (B) 6.7GHz (C) 9.5GHz (D) 21.2GHz

10. Odprti konec kovinskega valovoda izseva η=90% moči napredujočega vala. Preostala moč se odbije nazaj proti izvoru. Valovitost ρ=? znaša:

(A) 1.93 (B) 3.16 (C) 10dB (D) 0.316

11. Na katerem rodu TEM00m, m=? niha argonski laser, če ima zelen žarek λ=514nm? Lomni količnik razredčenega Ar n≈1, razdalja med zrcali l=30cm.

(A) 1 (B) 18 (C) 1167 (D) 1.17E+6

12. Kolikšna je velikost električne poljske jakosti │E│=? v rdečem laserskem žarku premera 2r=1mm in moči P=10mW v praznem prostoru?

(A) 309.8V/m (B) 1549Veff/m (C) 2191Veff/m (D) 2191V/m

Priimek in ime: Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.1.2012

1. Svetilo v koordinatnem izhodišču (r,Θ,Φ) seva moč P=100W enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor S=? na razdalji r=1m?

(A) 1r•12W/m2 (B) 1φ•12W/m2 (C) 1θ•8W/m2 (D) 1r•8W/m2

2. Pravokotni kovinski valovod ima mejno frekvenco fm=2.2GHz za osnovni rod. Pri kateri frekvenci f=? doseže skupinska hitrost vg=0.5c0?

(A) 1.10GHz (B) 1.69GHz (C) 2.54GHz (D) 4.40GHz

3. Če kompleksno valovno število zapišemo v obliki k=β-jα, za potujoči val v dobrem dielektriku z zanemarljivo majhnimi izgubami (γ→0) velja:

(A) α=0 (B) α<β (C) α=β (D) α>β

4. EM valovanje opišemo z valovnim številom k=(19-j1)rd/m. Kolikšno je upadanje jakosti električnega polja a/l=? (v dB/m) na meter dolžine?

(A) 4.3dB/m (B) 8.7dB/m (C) 19dB/m (D) 27dB/m

5. Izračunajte vdorno globino δ=? v kositer (Sn) pri frekvenci f=1GHz! Kositer ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=8.3•106S/m.

(A) 1μm (B) 2.2μm (C) 5.5μm (D) 13.9μm

6. Dvovod je načrtovan za Zk=100Ω in ima izgubno upornost R/l=3Ω/m pri frekvenci f=100MHz. Kolikšne izgube vnaša l=200m dvovoda?

(A) 3dB (B) 6.5dB (C) 13dB (D) 26dB

7. Koaksialni kabel z Ržile=2mm in Roklopa=7mm ter dielektrikom εr=2 je uporaben do najvišje frekvence (nastop TE11):

(A) 5.3GHz (B) 7.5GHz (C) 10.6GHz (D) 15GHz

8. Zaradi stresanega EM polja je karakt. impedanca Zk mikrotrakastega voda v primerjavi s preprostim približkom Zk' trakastega voda:

(A) Zk<Zk' (B) Zk=Zk' (C) Zk>Zk' (D) Zk=Zk'•√2

9. Za učinkovito proizvodnjo sinhrotronske svetlobe v področju rentgenskih žarkov moramo pospešiti elektrone na energijo:

(A) nekaj keV (B) nekaj MeV (C) nekaj GeV (D) nekaj TeV

10. V visokoenergetskem pospeševalniku pospešujemo naelektrene delce do najvišjih energij z naslednjo vrsto polja:

(A) enosmerni B (B) izmenični B (C) enosmerni E (D) izmenični E

11. 2D elektrostatsko nalogo rešujemo po metodi končnih razlik. Kolikšen je potencial točke V0=?, če ima sosede V1=1V, V2=2V, V3=3V in V4=4V?

(A) 0.00V (B) 2.50V (C) 2.82V (D) 10.00V

12. Pri reševanju 2D elektromagnetne naloge (s prečno izmero d) po metodi momentov narašča število enačb oziroma neznank sorazmerno z:

(A) d (B) d2 (C) d3 (D) √d

Priimek in ime: Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=100pF/m. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25 in nima feromagnetnih lastnosti (μr=1). Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla? (c0=3•108m/s)

(A) 40Ω	(B) 50Ω	(C) 60Ω	(D) 70Ω

2. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine w=80mm. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo εr=2. Kolikšna mora biti debelina folije d=? med bakrenima trakovoma za Zk=10Ω? (Z0=377Ω)

(A) 1mm	(B) 2mm	(C) 3mm	(D) 4mm

3. Sonda osciloskopa ima žilo premera dž=0.2mm in oklop z notranjim premerom do=2mm. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa R=?, da bo slika čimbolj verodostojna? (Z0=377Ω)

(A) 52Ω	(B) 60Ω	(C) 75Ω	(D) 92Ω

4. Ethernet parico (Zk=100Ω) dolžine l=100m priključimo na enosmerni vir U=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo Rg→0. Kolikšno napetost pokaže osciloskop (Ri→∞) na drugem koncu parice čez t=300ns po vklopu vira? (v=2•108m/s)

(A) 0V	(B) 12V	(C) 24V	(D) -12V

5. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=-0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=12V. Kolikšno napetost Uv=? kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo Γ=0.667?

(A) 1V	(B) 1.5V	(C) -1.5V	(D) -1V

8. Kolikšna je fazna konstanta β=? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco f=100MHz potuje s hitrostjo v=1.5•108m/s? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik εr>1, kar upočasnjuje hitrost širjenja valovanja.

(A) 2.1rd/m	(B) 4.2m/rd	(C) 4.2rd/m	(D) 2.1m/rd

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=1250MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=-j0.2. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1:1.8	(B) 1.5	(C) 1.2dB	(D) 1:0.8

11. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša PN=16W, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa PO=1W. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

(A) 0.25	(B) 16	(C) 1.667	(D) 16dB

12. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša α=0.05Np/m. Kolikšno velikost odbojnosti │Γ│=? izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine l=10m kratkosklenjen?

(A) 0.05	(B) 0.607	(C) -2.17dB	(D) 0.368

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 19.11.2012

1. Stojni val opazujemo s koaksialnim merilnim vodom z zračnim dielektrikom in premično sondo s primernim detektorjem. Visokofrekvenčni izvor nastavimo na frekvenco f=3GHz. Razdalja med dvema zaporednima minimumoma znaša:

(A) 20cm	(B) 10cm	(C) 5cm	(D) 2.5cm

2. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Video sito je izključeno. Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2μs	(B) 2ms	(C) 20ms	(D) 0.2s

3. Valjne koordinate (ρ,φ,z) točke znašajo ρ=3m, φ=π/2 in z=4m. Ista točka ima v kartezičnem koordinatnem sistemu naslednje koordinate (x,y,z), ko izhodišči obeh koordinatnih sistemov sovpadata:

(A) 0m,3m,4m	(B) 5m,3m,4m	(C) 4m,3m,4m	(D)3m,0m,4m

4. Koaksialni kabel ima polno bakreno žilo premera 2RŽ=0.5mm in pleten oklop iz tankih bakrenih žičk z notranjim premerom 2RO=5mm. Vmes je polietilenski dielektrik z εr=2.3. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla?

(A) 50Ω	(B) 60Ω	(C) 73Ω	(D) 91Ω

5. Čečenski uporniki ugrabijo letalo v Sankt Petersburgu (Leningradu, λ=31ºE, φ=60ºN) in ukažejo pilotu, da mora leteti na majhni višini na zahod. Tupoljev ima goriva za d=2000km. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? strmoglavi, ko zmanjka goriva?

(A) 5ºW	(B) 13ºE	(C) 41ºW	(D) 22ºE

6. Vektorsko polje F zapišemo z izrazom F=1φC/(r.sinΘ) v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e)	(B) vrtinc(e)	(C) singularnost(i)	(D) drugo

7. Matematični izraz grad(A•rotB-B•rotA) vsebuje dve poljubni, zvezni in odvedljivi vektorski funkciji A(r) in B(r). Z uporabo simboličnega operaterja ▼ lahko matematični izraz poenostavimo v:

(A) grad(div(BxA))	(B) vedno nič	(C) grad(div(AxB))	(D) ne obstaja

8. Vektorski potencial zapišemo v valjnih koordinatah (ρ,φ,z) z izrazom A=1zC.ln(ρ/ρ0), kjer je C dana konstanta s primernimi merskimi enotami in je ρ0 dana konstanta v metrih. Pripadajoči vektor gostote magnetnega pretoka B je:

(A) 1φC/ρ2	(B) 1φC/ρ	(C) -1φC/ρ2	(D) -1φC/ρ

9. Kroglast oblak prostorske elektrine ρ s polmerom r=1m se nahaja v praznem prostoru (ε0, μ0). Elektrostatični (ω=0) potencial na površini oblaka znaša V=360V. Kolikšno skupno elektrino Q=? vsebuje oblak?

(A) 360nAs	(B) 40nAs	(C) 10nAs	(D) 360pAs

10. Električno polje izračunamo iz potencialov E=-jωA-gradV, kjer je A vektorski potencial in V skalarni potencial (ω≠0 [rd/s]). Če ima skalarni potencial V merske enote [V], potem ima vektorski potencial A merske enote:

(A) Vs/m2	(B) A/m	(C) Vs/m	(D) As/m2

11. Statično električno polje pod nevihtnim oblakom znaša E=-1z100kV/m (ω=0). Kolikšno elektrostatično energijo We=? vsebuje kocka zraka s prostornino v=1km3? Dielektričnost zraka se bistveno ne razlikuje od praznega prostora.

(A) 88MW	(B) 44mJ	(C) 88GWs	(D) 44MJ

12. V neposredni bližini Zemlje znaša gostota moči sončne svetlobe S=1r1400W/m2. Kolikšna je pripadajoča efektivna vrednost električne poljske jakosti │Eeff│=? [Veff/m] v praznem prostoru (ε0, μ0)?

(A) 410Veff/m	(B) 727Veff/m	(C) 1027Veff/m	(D) 1400Veff/m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 3.12.2012

1. Kolikšna je moč radijskega oddajnika P=? na frekvenci f=100MHz, če na oddaljenosti d=1km izmerimo električno poljsko jakost E=1Θ300mVeff/m? Oddajnik se nahaja v praznem prostoru in privzamemo, da sveti v vse smeri enako močno. (Z0=377Ω)

(A) 750W	(B) 1.5kW	(C) 3kW	(D) 6kW

2. Kolikšna mora biti vhodna impedanca osciloskopa Z=?, da bo prikaz časovnega poteka merjene napetosti u(t) čimbolj verodostojen? Osciloskop povežemo na merjenec preko sonde, ki vsebuje koaksialni kabel in uporovni delilnik pri merjencu.

(A) Z=50Ω	(B) Z=Zk kabla sonde	(C) Z=Zk merjenca	(D) Z→∞

3. Vektorski analizator vezij vsebuje merilni sprejemnik z dvema vhodoma, ki meri naslednje fizikalne veličine kazalcev napetosti na obeh vhodih:

(A) razliko faze in	(B) obe fazi in	(C) razliko faze in	(D) obe fazi in
   razmerje amplitud	razmerje amplitud	obe amplitudi	obe amplitudi

4. Na kateri razdalji r=? od stikalnega napajalnika, ki deluje na frekvenci f=100kHz, je statično elektromagnetno polje približno enako veliko kot sevanje elektromagnetnih motenj? (c0=3•108m/s, εr=1, μr=1)

(A) 6.28m	(B) 6.28km	(C) 3km	(D) 477m

5. Kondenzator priključimo na izmenični izvor s frekvenco f=1MHz. Elektrina na kondenzatorju se spreminja po izrazu Q=5nAs•sin(ωt). Kolikšen električni tok I=? daje izmenični vir?

(A) 31.4mA•cos(ωt)	(B) 31.4mA•sin(ωt)	(C) 5mA•cos(ωt)	(D) 5mA

6. Po majhni krožni zanki s polmerom a (velja a«r in a«1/k) teče izmenični tok I=konst. Zanka se nahaja v ravnini XY v koordinatnem izhodišču. Kolikšen skalarni potencial V(r,Θ,Φ)=? ustvarja zanka na velikih razdaljah r? (k=ω√με, Z0=377Ω)

(A) Ia2Z0e-jkr/r2	(B) Ia2Z0e-jkr/r2•sinΘ	(C) IaZ0e-jkr/r•sinΘ	(D) 0

7. Radijski signal s frekvenco f=10MHz se širi v praznem prostoru (c0=3•108m/s, εr=1, μr=1). Kolikšno je pripadajoče valovno število k=? takšnega elektromagnetnega valovanja?

(A) 12rd/m	(B) 12º/m	(C) 4.77m/rd	(D) 4.77º/rd

8. Koaksialni kabel s polmerom žile RŽ=2mm, polmerom oklopa RO=5mm in dielektrikom εr=2 odrežemo pod pravim kotom tako, da ne naredimo kratkega stika. Kolikšna bo odbojnost Γ=? na odrezanem koncu kabla pri frekvenci f=100MHz?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

9. Bikonično anteno sestavljata dva enaka stožca, ki sta obrnjena eden proti drugemu (θSPODNJI=180º-θGORNJI). Med vrhova stožcev postavimo vir v koordinatnem izhodišču. Kolikšen naj bo kot odprtja stožcev θGORNJI=?, da vir občuti impedanco Z=50Ω za visoke frekvence?

(A) 33.4º	(B) 66.8º	(C) 0.833rd	(D) 16.7º

10. Vektor magnetne poljske jakosti zapišemo z izrazom H=1x•0.1Aeff/m•e-jkz. Poiščite smer in velikost pripadajočega Poynting-ovega vektorja S=? v praznem prostoru! (c0=3•108m/s, f=30MHz, Z0=377Ω)

(A) 1z•3.8W/m2	(B) 1y•1.9W/m2	(C) 1x•3.8W/m2	(D) 1z•1.9W/m2

11. Potujoči ravninski val opisuje valovni vektor k=(1x+1y+1z)•50rd/m. V katero smer (Θ=? in Φ=? v krogelnih koordinatah) se širi moč (Poynitng-ov vektor S) v praznem prostoru (c0=3•108m/s, εr=1, μr=1)?

(A) Θ=45º, Φ=54.7º	(B) Θ=54.7º, Φ=135º	(C) Θ=54.7º, Φ=45º	(D) Θ=Φ=45º

12. V neznani snovi izmerimo valovno dolžino λ=10cm za valovanje s frekvenco f=1GHz. Meritev dielektričnosti snovi da rezultat εr=6 pri isti frekvenci f=1GHz. Kolikšna je relativna permeabilnost μr=? neznane snovi na tej frekvenci?

(A) μr=1	(B) μr=15	(C) μr=2.25	(D) μr=1.5

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 17.12.2012

1. Koaksialni smerni sklopnik je izveden kot kabel dolžine λ/4 z oklopom in dvema osrednjima vodnikoma. Na prvega od osrednjih vodnikov priključimo izvor na eno stran in prilagojeno breme na drugo stran. Kam se sklaplja visokofrekvenčna moč v drugi vodnik?

(A) v isto smer	(B) v nasprotno smer	(C) v obe smeri	(D) ni sklopa

2. Cirkulator je gradnik z N koaksialnimi priključki, ki ga opišemo z matriko S parametrov velikosti NxN. Nerecipročnost gradnika opisujejo elementi matrike Sij, kjer sta i in j indeksa med 1 in N, na naslednji način:

(A) Sij=Sji	(B) Sii=Sjj	(C) Sij≠Sji	(D) Sii≠Sjj

3. Elektromagnetno valovanje s frekvenco f=3GHz potuje v dielektriku s hitrostjo v=1x1.5•108m/s. Pripadajoče električno polje je usmerjeno v os "y".Kolikšen je valovni vektor k=? tega valovanja?

(A) 1x125.7rd/m	(B) 1x62.8rd/m	(C) 1z125.7rd/m	(D) 1z62.8rd/m

4. Po pravokotnem kovinskem valovodu potuje osnovni rod TE01. Vzdolžna komponenta magnetne poljske jakosti H je največja:

(A) tik ob široki	(B) je povsod	(C) točno sredi	(D) tik ob ozki
   stranici	enaka nič	valovoda	stranici

5. Popolni odboj EM valovanja brez tuneliranja lahko dobimo na meji treh snovi z lomnimi količniki n1 (vstop in odboj), n2 (vmesna plast debeline d) in n3 (izstop lomljenega oziroma tuneliranega žarka), ko za lomne količnike velja:

(A) n1>n2>n3	(B) n3>n1>n2	(C) n1<n2<n3	(D) n1<n3<n2

6. Kateri od navedenih računskih izrazov velja izključno v statiki (ω=0)? Pri tem upoštevamo, da vse navedene veličine A, B, E, J, V in μ zadoščajo vsem Maxwell-ovim enačbam in Lorentz-ovi izbiri v poljubnem koordinatnem sistemu.

(A) rot(gradV)=0	(B) ΔA=-μJ	(C) div(rotE)=0	(D) B=rotA

7. Pri HeNe laserski cevi izmerimo frekvenčno oddaljenost posameznih rodov Δf=430MHz v frekvenčnem pasu okoli osrednje frekvence f=474THz. Kolikšna je razdalja med zrcali na obeh koncih laserske cevi, če je lomni količnik razredčenih plinov v cevi n≈1?

(A) 17.4cm	(B) 69.8cm	(C) 34.9cm	(D) 1.395m

8. Votlinski rezonator izdelamo kot votlo kocko iz bakrene pločevine s stranico a=1m. Kolikšna je najnižja rezonančna frekvenca takšne naprave? V notranjosti kocke je prazen prostor: c0=3•108m/s, εr=1, μr=1, tanke bakrene stene so odličen prevodnik.

(A) 260MHz	(B) 106MHz	(C) 150MHz	(D) 212MHz

9. Pravokotno aluminijevo cev z zunanjimi izmerami 20mmX40mm in debelino sten d=2mm uporabimo kot pravokotni kovinski valovod. Kolikšna je najnižja frekvenca valovanja f=?, ki lahko potuje po takšnem valovodu? (εr=1, μr=1 v notranjosti cevi)

(A) 3750MHz	(B) 4167MHz	(C) 7500MHz	(D) 9375MHz

10. V votlem pravokotnem kovinskem valovodu potuje valovanje s frekvenco višjo od mejne frekvence vzbujenega rodu valovanja. Med fazno hitrostjo vf, skupinsko hitrostjo vg in hitrostjo svetlobe c0 velja naslednja povezava:

(A) vf<c0<vg	(B) vf=c0=vg	(C) vf<c0>vg	(D) vf>c0>vg

11. Pri kateri frekvenci f=? upade fazna konstanta osnovnega rodu β=0 natančno na nič v standardiziranem pravokotnem valovodu WR90 za frekvenčni pas 8.2-12.4GHz, ki ima notranje izmere 22.86mmX10.16mm?

(A) 6.56GHz	(B) 8.20GHz	(C) 12.4GHz	(D) 26.5GHz

12. Do katere frekvence fmax=? lahko uporabljamo koaksialni kabel, ki ima žilo s polmerom Rž=2mm, oklop z notranjim polmerom Ro=10mm in vmes kot dielektrik teflon z εr=2, da se izognemo neželjenemu pojavu višjih valovodnih rodov?

(A) 11.3GHz	(B) 3.98GHz	(C) 5.63GHz	(D) 7.96GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 14.1.2013

1. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Osnovni rod v takšnem valovodu je:

(A) TEM	(B) TE	(C) TM	(D) hibridni

2. Izračunajte vdorno globino δ=? v gladino živega srebra (Hg) pri frekvenci f=100MHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 6.73μm	(B) 17.5μm	(C) 49.3μm	(D) 174.7μm

3. Ko so v kovinskem dvovodu izgube v dielektriku zanemarljive, prevladujejo izgube zaradi kožnega pojava v vodnikih. Slabljenja dvovoda a[dB] je v tem primeru odvisno od krožne frekvence ω in je sorazmerno z:

(A) 1/ω	(B) √ω	(C) ω	(D) ω2

4. Naslovno vodilo gre na pomnilnik po vezicah širine w=0.25mm po površini večslojnega tiskanega vezja. Sloj pod vezicami je masa na oddaljenosti h=0.5mm. Kolikšne dušilne upore R=? vežemo zaporedno z naslovnimi izhodi CPU, da omejimo zvonjenje? (εr=4.5)

(A) 91Ω	(B) 47Ω	(C) 22Ω	(D) 11Ω

5. Koaksialni kabel ima bakreno žilo premera 2a=1mm ter pleten bakreni oklop z notranjim premerom 2b=6mm in zunanjim premerom 2c=6.5mm. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? za visoke frekvence, če ima izolator dielektričnost εr=2?

(A) 38Ω	(B) 54Ω	(C) 76Ω	(D) 108Ω

6. V izgubni snovi je valovno število kompleksno in ga zapišemo v obliki k=β-jα. Za konstanti α in β. potujoči val v dobrem prevodniku z visoko prevodnostjo γ>>ωε pri nizkih frekvencah ω velja:

(A) α=0	(B) α<β	(C) α=β	(D) α>β

7. Odbojnost Г pri določeni frekvenci ω prikažemo na Smith-ovem diagramu. Če se premikamo vzdolž visokofrekvenčnega voda z izgubami α>0, odbojnost Г opisuje naslednjo krivuljo v Smith-ovem diagramu:

(A) krožnico	(B) spiralo	(C) premico	(D) točko

8. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.3	(B) 0.1	(C) 0	(D) 1

9. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=15mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je velikost pripadajoče magnetne poljske jakosti │H│=? na istem mestu?

(A) 40μAeff/m	(B) 125μAeff/m	(C) 15mAeff/m	(D) 5.66Aeff/m

10. Koaksialni kabel ima karakteristično impedanco Zk=50Ω. Izmerjeno slabljenje na enoto dolžine znaša a/l=150dB/km. Kolikšna je vsota upornosti žile in oklopa na enoto dolžine R/l=? navedenega kabla, če so izgube v dielektriku zanemarljive?

(A) 3.26Ω/m	(B) 0.15Ω/m	(C) 7.5Ω/m	(D) 1.73Ω/m

11. V visokoenergetskem pospeševalniku osnovnih delcev upravljamo z žarkom relativističnih elektronov tako, da žarek odklanjamo in fokusiramo z naslednjim fizikalnim poljem:

(A) električnim	(B) težnostnim	(C) jedrskim	(D) magnetnim

12. Žarek elektronov, ki ga zadržujemo sredi vakuumske cevi visokoenergetskega pospeševalnika osnovnih delcev, ima v smeri gibanja relativističnih elektronov naslednjo porazdelitev električnega naboja:

(A) zvezno	(B) kratke gruče	(C) sinusno	(D) eksponentno

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.10.2013

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=2nH/cm. Kolikšna je hitrost v=? TEM valovanja v takšnem koaksialnem kablu?

(A) 0.97•108m/s	(B) 1.65•108m/s	(C) 2.24•108m/s	(D) 3•108m/s

2. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? traku širine w=20mm iz dvostranskega vitroplasta, ki ima relativno dielektričnost εr=4.5. Vitroplast je debeline d=1.6mm in na vsaki strani ima bakreno folijo debeline d'=35μm. (Z0=377Ω)

(A) 6.1Ω	(B) 14.2Ω	(C) 30.2Ω	(D) 52Ω

3. Ethernet oddajnik skuša vzpostaviti zvezo tako, da oddaja kratke "link" impulze amplitude U=2V na parico s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšen največji tok IMAX=? se pojavi v parici, če je ta na koncu kratkosklenjena?

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 20mA	(D) 40mA

4. Če imata dva upora R1>R2>0 (pasivni bremeni) odbojnosti Γ1 in Γ2 različnih predznakov pri določeni karakteristični impedanci ZK, potem med R1, R2 in ZK velja naslednja povezava:

(A) R1>ZK>R2	(B) R2>ZK>R1	(C) ZK>R1>R2	(D) R1>R2>ZK

5. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostnim virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=50Ω, ki ga preko voda Zk=100Ω priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=10V. Voltmeter v srednji veji mostička kaže napetost Uv=1V. Kolikšna je odbojnost merjenca Γ=?, ki je priključen na mostiček?

(A) 0.4	(B) 0.6	(C) 0.8	(D) 1.2

8. Dvovod ima nezanemarljive izgube R/l zaradi končne upornosti bakrenih žic. Kakšne merske enote ima fazna konstanta β[?] in kakšne merske enote ima konstanta slabljenja α[?], če napredujoči val v dvovodu zapišemo uN(t,z)=Re[UN(0)•ej(ωt-βz)]•e-αz?

(A) β,α[rd/m]	(B) β[Np/m], α[rd/m]	(C) β[rd/m], α[Np/m]	(D) β,α[Np/m]

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za polni krog nazaj v isto točko pri f=2500MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=j0.9. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 3.8	(B) 1:15	(C) 12dB	(D) 19

11. Antena povzroča valovitost ρ=3 na prenosnem vodu. Kolikšna je izguba moči a[dB]=? glede na brezhibno prilagojeno anteno, če notranja impedanca izvora ostane v obeh primerih enaka karakteristični impedanci prenosnega voda Zg=ZK?

(A) 0.63dB	(B) 1.25dB	(C) 2.5dB	(D) 5dB

12. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom.
Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni
širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 20037km	(B) 40074km	(C) 15349km	(D) 30699km

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.11.2013

1. UTP kabel dolžine l=100m ima na drugem koncu nezaključeno vtičnico RJ45. Čez koliko časa t=? se vrne link impluz našega računalnika za vzpostavitev zveze? Povprečna dielektričnost UTP kabla (delno polietilen, delno zrak) je εr=2.25. (c0=3•108m/s)

(A) 667ns	(B) 1.0μs	(C) 1.5μs	(D) 2.25μs

2. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas 88MHz..108MHz z ločljivostjo B=100kHz (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Video sito nastavimo na BV=10kHz. Čas ene meritve spektra t=? znaša:

(A) 2μs	(B) 2ms	(C) 20ms	(D) 0.2s

3. Koaksialni kabel ZK=50Ω priključimo na kondenzator C z admitanco Y=jωC=j20mS. Kolikšna je najkrajša dolžina kabla l=?, da bo preslikana admitanca Y' na drugemu koncu kabla čisto realna? Izgube v kablu zanemarimo.

(A) λ/2	(B) 3λ/8	(C) λ/4	(D) λ/8

4. Valjne koordinate (ρ,φ,z) točke znašajo ρ=3m, φ=π/2 in z=4m. Ista točka ima v krogelnem koordinatnem sistemu naslednje koordinate (r,θ,Φ), ko izhodišči obeh koordinatnih sistemov sovpadata:

(A) 5m,0.64,1.57	(B) 5m,0.93,1.57	(C) 4m,1.57,0.64	(D) 5m,0.64,0.93

5. Ladja odpluje iz Lizbone (λ=9ºW, Φ=38ºN) na zahod po vzporedniku 38ºN proti otočju Azori. Čez 530km ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini λ'=? naj iščejo brodolomce? (RZ=6378km)

(A) 6ºW	(B) 12ºW	(C) 15ºW	(D) 21ºW

6. Vektorsko polje zapišemo z izrazom F=1rCr2 v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e)	(B) vrtinc(e)	(C) singularnost(i)	(D) drugo

7. V prostoru poznamo vektorski potencial A=1φ•0.0001Vs/m v valjnih koordinatah (ρ,φ,z). V prostoru ni nobene elektrine (točkovne, preme, ploskovne niti prostorske). Kolikšno je pripadajoče električno polje E=? pri frekvenci f=1MHz?

(A) -1φ•j628V/m	(B) 1z•j100V/m	(C) 1φ•j100V/m	(D) -1ρ•j628V/m

8. Matematični izraz div(FgradG-GgradF) vsebuje dve poljubni, zvezni in odvedljivi skalarni funkciji F(r) in G(r). Z uporabo simboličnega operaterja ▼ lahko matematični izraz poenostavimo v:

(A) GΔF-FΔG	(B) Δ(FG)	(C) FΔG-GΔF	(D) div(F•G)

9. Koliko magnetne energije Wm=? vsebuje zračna reža debeline d=1mm in preseka A=10cm2? Velikost gostote magnetnega pretoka v reži je |B|=1Tesla. Permeabilnost zraka je enaka praznemu prostoru μ0=4π•10-7Vs/Am. Magnetni pretok se s časom ne spreminja ω=0.

(A) 5•10-7Ws	(B) 0.4J	(C) 4•105W	(D) 0.63W/s

10. Lorentz-ova izbira jωμεV+divA=0 [?] poenostavlja valovni enačbi za vektorski potencial A in skalarni potencial V. Kakšne merske enote [?] ima enačba Lorentz-ove izbire v sistemu merskih enot MKSA?

(A) V/m2	(B) Tesla	(C) Vs/m	(D) A/m

11. Trakast dvovod sestavljata dva bakrena trakova širine w=50mm na medsebojni razdalji d=1mm. Z dvovodom napajamo električno breme z močjo P=1kW. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja |S|=? v praznem prostoru (ε0,μ0) med trakovoma?

(A) 1kW/m2	(B) 20kW/m2	(C) 1MW/m2	(D) 20MW/m2

12. Po žici teče sinusni izmenični tok amplitude |I|=10A in frekvence f=100kHz v sicer izolirano kovinsko elektrodo. Kolikšna je največja velikost elektrine |Q|=?, ki se nabere na elektrodi? V okolici elektrode je prazen prostor (ε0,μ0).

(A) 10mAs	(B) 16As	(C) 0.1mAs	(D) 16μAs

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 2.12.2013

1. Z Lecher-jevim vodom merimo frekvenco v vezju. Razdalja od sklopljenega konca do prvega minimuma znaša d1=95mm, razdalje med naslednjimi minimumi pa d2=d3=d4=105mm. Kolikšna je merjena frekvenca f=? (c0=3•108m/s)

(A) 1579MHz	(B) 1429MHz	(C) 2857MHz	(D) 3158MHz

2. Stikalni napajalnik proizvaja motnje s frekvenco f=500KHz. Na kateri razdalji d=? je statično elektromagnetno polje motenj istega velikostnega razreda kot izsevane motnje v praznem prostoru (ε0,μ0)? (c0=3•108m/s)

(A) 2900m	(B) 600m	(C) 95m	(D) 16m

3. Izmenični izvor s frekvenco f=100kHz je vstavljen v krožno žično zanko s polmerom r=1m, da po njej poganja izmenični tok I=4.4A•sin(ωt), ω=2π•f. Kolikšna elektrina Q=? se nabira na opisani žični zanki? (c0=3•108m/s)

(A) -7μAs•cos(ωt)	(B) 0μAs	(C) 7μAs•cos(ωt)	(D) 7μAs•sin(ωt)

4. Vektorski voltmeter ima dve sondi A in B s priključkoma BNC, ki delata v frekvenčnem razponu od f=1MHz do f=1000MHz. V čem se sondi A in B razlikujeta med sabo?

(A) B ima nižjo	(B) fazo meri	(C) merilnik se	(D) ni razlik
    impedanco	samo B	uklene na A	med A in B

5. Izmenično električno polje ravninskega vala opisuje izraz E=1y•e-jβx, kjer je β pripadajoča fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0) pri frekvenci f=100MHz. Kolikšen je pripadajoči valovni vektor k=?

(A) 1x•2.1rd/m	(B) 1z•2.1rd/m	(C) -1y•3.0m	(D) 1x•3.0m

6. Kolikšna je sevalna upornost RS=? bikonične antene v praznem prostoru (ε0,μ0). Anteno sestavljata dva enaka stožca, nasproti obrnjena na isti osi, vrhova se dotikata na izmeničnem izvoru. Vsak stožec ima kot odprtja θ=45º, višina stožca hSTOŽCA>>λ.

(A) 53Ω	(B) 79Ω	(C) 93Ω	(D) 106Ω

7. Z grid-dip metrom želimo izmeriti frekvenco vzporednega LC nihajnega kroga, ki sicer ni nikamor povezan. Tuljavo grid-dip metra približamo merjencu tako, da je dip:

(A) komaj	(B) najgloblji	(C) se sploh ne	(D) vseeno, kako
    zaznaven	možen	pojavi	globok je

8. Koaksialni kabel Cellflex 7/8“ (premer oklopa približno RO=23mm) je uporaben do frekvence fMAX=4GHz. Kabel odrežemo pod pravim kotom. Nezaključen odprti konec kabla ima odbojnost Γ=?

(A) Γ=1	(B) |Γ|<1	(C) Γ=0	(D) Γ=-1

9. V vesolju prejema Zemlja SZEMLJA=1.4kW/m2 sevanja Sonca, Mars pa samo SMARS=700W/m2. Zemlja se nahaja na razdalji RZEMLJA=150 miljonov kilometrov od Sonca. Kolikšna je oddaljenost Marsa od Sonca RMARS=?

(A) 212•106km	(B) 300•106km	(C) 600•106km	(D) 1200•106km

10. Električno polje E in magnetno polje H sta v praznem prostoru (ε0,μ0) v neposredni bližini r=50m Teslovega transformatorja s paličasto anteno višine h=10m, ki dela na frekvenci f=30kHz, v naslednjem medsebojnem razmerju:

(A) |E|<|H|•377Ω	(B) |E|=|H|•377Ω	(C) |E|>|H|•377Ω	(D) |E|=|H|/377Ω

11. Spektralni analizator uporabimo kot merilni sprejemnik za območje srednjih valov f=600kHz..1600kHz. Frekvenčni spekter opazujemo z ločljivostjo Δf=1kHz. Koliko časa traja en prelet merjenega območja? Video sito je izključeno!

(A) 1ms	(B) 10ms	(C) 100ms	(D) 1s

12. Impedanca Z=R+jX majhne krožne žične zanke (polmer a<<λ) je pretežno jalova (X>>R). Če zanemarimo upornost žice (RCu≈0), potem je delovni del impedance zanke R naslednja funkcija frekvence f, kjer je α sorazmernostna konstanta:

(A) R=α/f	(B) R=α•f2	(C) R=α/f2	(D) R=α•f4

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.12.2013

1. Gornja stran dvostranskega tiskanega vezja nosi dva vzporedna trakasta voda. Spodnja stran kot ravnina mase ni jedkana. Na prvi trak priključimo izvor na eno stran in prilagojeno breme na drugo stran. Kam se sklaplja visokofrekvenčna moč v drugi trak?

(A) v isto smer	(B) v nasprotno smer	(C) v obe smeri	(D) ni sklopa

2. Poskus tuneliranja izvedemo s primernim izvorom elektromagnetnega valovanja in pripadajočim detektorjem na takšni frekvenci, da premike lahko merimo v laboratoriju na smiselnih razdaljah na preprost način. Valovna dolžina izvora λ=? znaša:

(A) 2m	(B) 2cm	(C) 0.2mm	(D) 2μm

3. Elektromagnetno valovanje s frekvenco f=3GHz potuje v dielektriku brez feromagnetnih lastnosti (μr=1) s hitrostjo v=1x1.5•108m/s. Pripadajoče električno polje je usmerjeno v os "y".Kolikšna je relativna dielektričnost εr=? snovi? (c0=3•108m/s)

(A) 1.41	(B) 2	(C) 2.83	(D) 4

4. Po pravokotnem kovinskem valovodu potuje osnovni rod TE01. Vzdolžna komponenta električne poljske jakosti E je največja:

(A) je povsod	(B) točno sredi	(C) tik ob široki	(D) tik ob ozki
    enaka nič	valovoda	stranici	stranici

5. Radijski oddajnik proizvaja na mestu sprejema električno poljsko jakost E=1x3.4mV/m•e-jkz, k=ω/c0. Kolikšna je pripadajoča magnetna poljska jakost H=? v povsem praznem prostoru: c0=3•108m/s, εr=1, μr=1?

(A) 1x9μA/m•e+jkz	(B) 1y9μA/m•e+jkz	(C) 1z9μA/m•e-jkz	(D) 1y9μA/m•e-jkz

6. Kateri od navedenih računskih izrazov velja izključno v statiki (ω=0)? Pri tem upoštevamo, da vse navedene veličine A, B, H, J, V in ρ zadoščajo vsem Maxwell-ovim enačbam in Lorentz-ovi izbiri v poljubnem koordinatnem sistemu.

(A) ΔV=-ρ/ε	(B) ΔA+k2A=-μJ	(C) divH=0	(D) B=rotA

7. HeNe laser ima razdaljo med zrcali na obeh koncih laserske cevi l=35cm. Kolikšna je frekvenčna razdalja Δf=? med sosednjimi rodovi nianja v frekvenčnem pasu okoli osrednje frekvence f=474THz, če je lomni količnik razredčenih plinov v cevi n≈1? (c0=3•108m/s)

(A) 107.1MHz	(B) 214.3MHz	(C) 428.6MHz	(D) 857.2MHz

8. Kvadratno ploščico s stranico a=5cm dostranskega vitroplasta debeline d=1.6mm kratkosklenemo s tanko bakreno folijo na vseh štirih robovih. Kolikšna je najnižja rezonančna frekvenca f=? takšne naprave, če znaša dielektričnost vitroplasta εr=4.5?

(A) 1.41GHz	(B) 2.00GHz	(C) 3.00GHz	(D) 4.24GHz

9. Pravokotno aluminijevo cev z zunanjimi izmerami 20mmX40mm in debelino sten d=2mm uporabimo kot pravokotni kovinski valovod. Kolikšna je najvišja frekvenca valovanja fMAX=? za enorodovni način delovanja valovoda? (εr=1, μr=1 v notranjosti cevi)

(A) 4688MHz	(B) 4167MHz	(C) 9375MHz	(D) 8333MHz

10. Kolikšna je fazna konstanta β=? v pravokotnem kovinskem valovodu za signal frekvence f=10GHz? Mejna frekvenca osnovnega rodu je f01=8GHz, mejne frekvence vseh višjih rodov so previsoke. V notranjosti valovoda je prazen prostor: εr=1, μr=1.

(A) 125.7rd/m	(B) 167.6rd/m	(C) 209.4rd/m	(D) 268.2rd/m

11. V koaksialnem kablu potuje valovanje s frekvenco nižjo od mejne frekvence višjih rodov valovanja. Med fazno hitrostjo vf, skupinsko hitrostjo vg in hitrostjo svetlobe v dielektriku v=c0/n (n je lomni količnik dielektrika) velja naslednja povezava:

(A) vf<v<vg	(B) vf=v0=vg	(C) vf<v>vg	(D) vf>v>vg

12. Kolikšna je mejna frekvenca fMAX=? vtičnice SMA, ki ima žilo premera 2RŽ=1.27mm, oklop z notranjim premerom 2RO=4.13mm in vmes kot dielektrik teflon z εr=2, da se izognemo neželjenemu pojavu višjih valovodnih rodov?

(A) 12.5GHz	(B) 17.7GHz	(C) 25.0GHz	(D) 35.4GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 13.1.2014

1. V votlem kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je frekvenca valovanja f=?, če je fazna hitrost v valovodu dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti? (c0=3•108m/s)

(A) 7.5GHz	(B) 10.6GHz	(C) 15.0GHz	(D) 21.2GHz

2. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca votlega kovinskega valja z notranjim polmerom a=6cm in višino h=2cm? Stene valja so v notranjosti posrebrene in polirane do visokega sijaja. (εr=1, μr=1, c0=3•108m/s)

(A) 118.4MHz	(B) 478.5MHz	(C) 957MHz	(D) 1914MHz

3. Koaksialni kabel opišemo z njegovo pasovno širino B [MHz] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če dielektričnost εr sicer brezizgubne izolacije povečamo, se:

(A) B zmanjša in	(B) B poveča in	(C) B poveča in	(D) B zmanjša in
    a/l poveča	a/l poveča	a/l zmanjša	a/l zmanjša

4. Molekula kisika O2 ima najnižjo rezonanco pri frekvenci f=60GHz, kar vnaša v radijsko zvezo v zemeljskem ozračju na tej frekvenci dodatno slabljenje α=0.0016Np/m. Kolikšno je dodatno slabljenje ozračja a/l=? izraženo v [dB/km]?

(A) 1.6dB/km	(B) 7dB/km	(C) 14dB/km	(D) 32dB/km

5. Izračunajte plastno upornost RP=? gladine živega srebra (Hg) pri frekvenci f=1GHz! Živo srebro ni feromagnetik (μr=1) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Površinska napetost poskrbi, da je gladina živega srebra povsem gladka.

(A) 62mΩ	(B) 123mΩ	(C) 0.62Ω	(D) 1.23Ω

6. Če pri izračunu karakteristične impedance mikrotrakastega voda Zk ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo izračunana Zk:

(A) vedno	(B) vedno	(C) premajhna	(D) premajhna
    premajhna	prevelika	ali prevelika	ali pravilna

7. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 25Ω	(B) 45Ω	(C) 85Ω	(D) 125Ω

8. Mikrotrakasti vod na laminatu FR4 ima razmeroma visoko slabljenje na enoto dolžine a/l [dB/m] zaradi različnih pojavov, ki so spodaj navedeni. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) kožni pojav	(B) dielektrične	(C) izriv toka na	(D) hibridni
    v bakru	izgube smole	robova traku	rodovi

9. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=10dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkostaknjen?

(A) 0.010	(B) 0.100	(C) 0.316	(D) 0.707

10. Daleč proč od oddajnika (kr>>1) izmerimo električno poljsko jakost │E│=100mVeff/m v praznem prostoru (εr=1, μr=1). Kolikšna je gostota pretoka moči (velikost Poynting-ovega vektorja) |S|=? na istem mestu?

(A) 6.65μW/m2	(B) 13.3μW/m2	(C) 26.5μW/m2	(D) 53.1μW/m2

11. Odrezan pravokotni kovinski valovod, po katerem se lahko širi samo osnovni rod TE10, uporabimo kot lijakasto anteno. Velikost odbojnosti odprtega konca valovoda │Γ│=? tedaj znaša približno:

(A) 0.0	(B) 1.0	(C) 0.1	(D) 0.3

12. Elektromagnetno polje osnovnega rodu pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c zapišemo kot vsoto ravninskih valov (x,y,z):

(A) štirje potujoči	(B) dva potujoča	(C) potujoči val in	(D) 8 potujočih
    valovi	valova	usihajoči val	valov

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 27.10.2014

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=3.6nH/cm. Kolikšna je karakteristična impedanca ZK=? koaksialnega kabla z opisanimi lastnostmi?

(A) 40Ω	(B) 50Ω	(C) 60Ω	(D) 70Ω

2. Hibridno vezje je izdelano v večslojni tehniki LTCC, kjer sloje kovinskih vodnikov med sabo ločujejo sloji keramike z dielektričnostjo εr=10. Kolikšna je hitrost v=? elektromagnetnega valovanja v opisanem vezju? (µ=µ0, c0=3•108m/s)

(A) 3•107m/s	(B) 9.5•107m/s	(C) 9.5•108m/s	(D) 3•106m/s

3. Dvovod (ena parica) UTP kabla za Ethernet ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=52pF/m in induktivnost na enoto dolžine L/l=525nH/m. Dvovod zaključimo z uporom R=47Ω. Kolikšna je odbojnost opisanega bremena Γ=?

(A) -0.363	(B) 0.468	(C) -0.468	(D) 0.363

4. Napetost na začetku voda ZK=50Ω merimo z osciloskopom. Ko začetek voda priključimo na enosmerni tokovni vir z neskončno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaže U1=10V, ki se čez čas izniha v U2=33V. Na kakšno breme R=? je priključen konec voda?

(A) 15Ω	(B) 50Ω	(C) 95Ω	(D) 165Ω

5. Laboratorijski visokofrekvenčni merilnik povprečne moči (velikostni razred 1mW oziroma 0dBm) daje najtočnejši rezultat z merjenjem naslednjih veličin:

(A) toka in	(B) usmerjanja U s	(C) usmerjanja U	(D) toplote na
    napetosti	Schottky diodo	z mostičkom	bremenu

6. Tuljavo grid-dip metra sklopimo na zunanji pasiven LC nihajni krog, ki ni povezan nikamor drugam. Rezonanco slednjega opazimo na merilniku kot naslednji pojav:

(A) povečanje	(B) upadanje	(C) prehitevanje	(D) zaostajanje
    amplitude	amplitude	faze	faze

7. Zvonjenje vodila na osnovni plošči računalnika skušamo zadušiti z dušilnimi upori. Katera od navedenih vezav upora ponuja zanesljivo dušenje in nizko porabo moči?

(A) zaporedno	(B) vzporedno	(C) zaporedno	(D) vzporedno
    z vhodom	z vhodom	z izhodom	z izhodom

8. Mostiček za merjenje odbojnosti (ZK=50Ω) napajamo z napetostnim virom Ug=30V. Kot merjenec priključimo upor R=10Ω. Kolikšno napetost kaže voltmeter (ZK=50Ω) v srednji veji mostička?

(A) -2.5V	(B) 0.0V	(C) +5.0V	(D) -10.0V

9. Koaksialni kabel dolžine l=25m slabi signal frekvence f=1GHz za a=10dB (razmerje moči) kljub temu, da sta izvor in breme brezhibno prilagojena na karakteristično impedanco kabla. Kolikšna je konstanta slabljenja kabla α=?

(A) 0.046Np/m	(B) 0.046rd/m	(C) 1.151m/Np	(D) 1.151Np

10. Impedanca antene znaša Z=(40+j30)Ω na delovni frekvenci f=150MHz. Kolikšno je razmerje stojnega vala (valovitost) ρ=? na napajalnem vodu, če privzamemo, da ima koaksialni kabel s karakteristično impedanco ZK=50Ω zanemarljivo majhne izgube?

(A) 0.111	(B) 0.333	(C) 2.0	(D) 1:1.25

11. Moč napredujočega vala znaša PN(0)=20W ter moč odbitega vala PO(0)=1W na začetku prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Moč napredujočega vala na koncu voda, pri bremenu, upade na PN(l)=10W. Kolikšna moč se troši na bremenu PB=?

(A) 12W	(B) 10W	(C) 9W	(D) 8W

12. Odbojnost Γ(z) se vzdolž voda z izgubami giblje po spirali v Smith-ovem diagramu. Na razdalji l=1m naredi Γ(z) natančno N=4 polne obrate v Smith-u. Kolikšna je fazna konstanta voda β=?

(A) 0.080m/rd	(B) 12.56rd/m	(C) 25.13rd/m	(D) 0.040m/rd

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 17.11.2014

1. Digitalni števec uporabljamo kot merilnik frekvence s časom odprtja vrat Δt=100ms. Kolikšna je ločljivost števca (najmanjša zaznavna sprememba frekvence) Δf=?, če impulze vhodnega signala štejemo neposredno brez uporabe preddelilnika?

(A) 1MHz	(B) 10kHz	(C) 10Hz	(D) 0.1Hz

2. Če v mostičnem reflektometru (uporovni mostiček za merjenje odbojnosti Γ) uporabimo kot voltmeter toplotni merilnik visokofrekvenčne moči (bolometer), lahko s takšnim mostičkom merimo:

(A) samo fazo Γ	(B) samo amplitudo Γ	(C) celoten Γ	(D) |Γ|<1

3. Koaksialni kabel ZK=50Ω priključimo na kondenzator C z admitanco Y=jωC=j20mS. Kolikšna je najkrajša dolžina kabla l=?, da bo preslikana admitanca Y' na drugemu koncu kabla popolnoma enaka Y'=Y? Izgube v kablu zanemarimo.

(A) λ/2	(B) 3λ/8	(C) λ/4	(D) λ/8

4. Kartezične koordinate (x,y,z) točke znašajo x=3m, y=4m in z=5m. Ista točka ima v krogelnem koordinatnem sistemu naslednje koordinate (r,θ,Φ), ko izhodišči obeh koordinatnih sistemov sovpadata:

(A) 5m,0.79,0.93	(B) 7m,0.93,0.79	(C) 5m,0.93,0.79	(D) 7m,0.79,0.93

5. Mednarodna vesoljska postaja ISS kroži na višini h=350km nad površjem Zemlje. Kolikšno pot l=? opravi vesoljska postaja v enem celem obletu Zemlje, ko se vrne v isto točko na tirnici? Zemljo obravnavamo kot kroglo s polmerom R=6378km.

(A) 40074km	(B) 41174km	(C) 42273km	(D) 44472km

6. Vektorsko polje zapišemo z izrazom F=1zCρ2 v valjnih koordinatah (ρ,φ,z). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e)	(B) vrtinc(e)	(C) singularnost(i)	(D) drugo

7. Valovna enačba za vektorski potencial ΔA+ω2μεA=-μJ z uporabo Lorentz-ove izbire v homogeni izotropni snovi s konstantno skalarno dielektričnostjo ε in konstantno skalarno permeabilnostjo μ, ω≠0, ima naslednje merske enote:

(A) Vs/m3	(B) Tesla	(C) Vs/m	(D) Tesla/m2

8. Matematični izraz div(FgradG+GgradF) vsebuje dve poljubni, zvezni in odvedljivi skalarni funkciji F(r) in G(r). Z uporabo simboličnega operaterja ▼ lahko matematični izraz poenostavimo v:

(A) GΔF-FΔG	(B) div(F•G)	(C) FΔG-GΔF	(D) Δ(FG)

9. V sicer praznem prostoru se nahajata dve različni kovinski elektrodi. Prva elektroda na potencialu V1=+100V nosi elektrino Q1=10-9As. Druga elektroda na potencialu V2=-50V nosi elektrino Q2=-10-9As. Kolikšna je elektrostatična energija WE=? (ω=0).

(A) 50nJ	(B) 75nJ	(C) 100nJ	(D) 150nJ

10. Zavaljen maček v obliki kosmate krogle s premerom 2R=30cm se greje na zimskem Soncu z gostoto pretoka moči S=1r•700W/m2. Kolikšno toplotno moč P=? prejema maček, če se η=80% sončne svetlobe pretvori v toploto, ostala svetloba pa se od dlake odbija?

(A) 20W	(B) 30W	(C) 40W	(D) 50W

11. Pokončno paličasto anteno (monopol) napajamo s tokom amplitude |I|=1A in frekvence f=27MHz. Kolikšna je največja elektrina |Q|=?, ki se nabere na palici? V okolici antene je prazen prostor (ε0,μ0), drugi priključek vira je ozemljen.

(A) 60nAs	(B) 6nA/s	(C) 60nA	(D) 6nAs

12. Frekvenco neznanega vira merimo z Lecher-jevim vodom dolžine l=60cm, ki je na enem koncu stalno kratkosklenjen, dielektrik je prazen prostor. Katero najnižjo frekvenco f=? lahko s premikanjem drugega kratkostičnika na takšnem vodu res natančno izmerimo?

(A) 500MHz	(B) 1GHz	(C) 250MHz	(D) 750MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 1.12.2014

1. Razpolagamo s koaksialnim kablom z majhnimi izgubami, posrebrenimi vodniki in kakovostnim dielektrikom. Kolikšna je najmanjša dolžina kabla l=?, iz katere lahko izdelamo rezonator kot nadomestek LC nihajnega kroga?

(A) λ/8	(B) λ/4	(C) λ/2	(D) λ

2. Visokofrekvenčni oscilator vsebuje LC nihajni krog v povratni vezavi. Frekvenco nihanja pomerimo tako, da na vhod števca za merjenje frekvence priključimo:

(A) koaksialni kabel	(B) paličasto	(C) sondo osciloskopa	(D) sklopni
    z zanko na koncu	anteno λ/4	z delilnikom 1:10	kondenzator

3. Zaradi odbojev valovanja pride na Ethernet parici z Zk=100Ω do zvonjenja, kar moti prenos podatkov. Zvonjenje lahko preprečimo z enim od naslednjih ukrepov. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) Zg=100Ω	(B) Zg=Zb=100Ω	(C) Zb=100Ω	(D) Zg=ZK2/Zb

4. Sredi feritne palčke (l=10cm, A=1cm2, μr=100) navijemo tuljavo z N ovoji lakirane bakrene žice. Če takšno tuljavo uporabimo kot feritno anteno v področju srednjih valov f=1MHz, bo sevalna upornost RS povezana s številom ovojev N na naslednji način:

(A) RS=α•N	(B) RS=α•√N	(C) RS=α•N2	(D) RS=α/N

5. Fluorescentna svetilka moti srednjevalovni radijski sprejemnik na frekvenci f=1.42MHz. Do katere razdalje r=? med svetilko in anteno sprejemnika prevladujejo električne motnje, magnetno polje motenj pa je znatno šibkejše? (c0=3•108m/s)

(A) 211m	(B) 34m	(C) 1.33km	(D) 1.33m

6. Občutljiv merilnik lahko poškodujemo tako, da priključimo na vhod naelektren koaksialni kabel. Koliko energije W=? vsebuje koaksialni kabel dolžine l=100m z ZK=50Ω in dielektrikom εr=2, ki je naelektren na napetost U=1kV?

(A) 4.7mJ	(B) 4.7μJ	(C) 4.7Ws	(D) 4.7nJ

7. Pri reševanju naloge zadošča, da izračunamo sevani polji E in H na velikih razdaljah r>>1/k. Ko se sinusni vir nahaja v izhodišču krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ), pri računanju izvornosti in vrtinčenja zadošča odvajanje po:

(A) ∂/∂r in ∂/∂Θ	(B) ∂/∂Θ	(C) ∂/∂Θ in ∂/∂Φ	(D) ∂/∂r

8. Katere ploskve NE smemo okoviniti v bikonični anteni (os z je os obeh stožcev z vrhoma v izhodišču), da z njo ne motimo EM polja oziroma delovanja antene?

(A) plašč stožca z	(B) vodoravno	(C) plašč krogle s	(D) karkoli
vrhom v izhodišču	ravnino xy	središčem v izhodišču	na osi z

9. Izmenično magnetno polje ravninskega vala opisuje izraz H=1y•H0e-jβz, kjer je H0 konstanta z merskimi enotami in β je pripadajoča fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči valovni vektor k=?

(A) 1x•21rd/m	(B) 1z•21rd/m	(C) -1y•0.3m/rd	(D) 1z•30m

10. Električno polje ravninskega vala v prostoru brez izvorov zapišemo v obliki E=1E•E0e-jk•r, kjer je E0 konstanta z merskimi enotami in k valovni vektor. Izraz za izračun vrtinčenja E se tedaj poenostavi v:

(A) rotE=-jkxE	(B) rotE=-jk•E	(C) rotE=jkxE	(D) rotE=-kxE

11. Zemlja kroži okoli Sonca na povprečni razdalji r=150•106km, kjer dobi od Sonca svetlobni tok z gostoto moči S=1r•1.4kW/m2. Na kakšno razdaljo r'=? se Soncu približa jedro kometa, da ga Sonce močno segreje s S'=1r•33kW/m2 in sprosti kometov plinski rep?

(A) 150•106km	(B) 68•106km	(C) 31•106km	(D) 6.3•106km

12. V neznani snovi izmerimo valovno dolžino λ=6mm za valovanje s frekvenco f=10GHz. Meritev permeabilnosti snovi da rezultat μr=2 pri isti frekvenci f=10GHz. Kolikšna je relativna dielektričnost εr=? neznane snovi na tej frekvenci? (c0=3•108m/s)

(A) εr=1	(B) εr=4.5	(C) εr=7.5	(D) εr=12.5

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 22.12.2014

1. Mali radijski oddajnik za frekvenčni pas 88MHz do 108MHz uporablja naslednji aktivni gradnik, ki s primerno povratno vezavo niha v radiofrekvenčnem oscilatorju:

(A) Si NPN	(B) operacijski	(C) varikap	(D) Zener
    tranzistor	ojačevalnik	dioda	dioda

2. Po pravokotnem kovinskem valovodu potuje osnovni rod TE01. Prečna komponenta magnetne poljske jakosti H je največja:

(A) je povsod	(B) točno sredi	(C) tik ob široki	(D) tik ob ozki
    enaka nič	valovoda	stranici	stranici

3. Poskus tuneliranja izvedemo s primernim izvorom elektromagnetnega valovanja in pripadajočim detektorjem na takšni frekvenci, da premike lahko merimo v laboratoriju na smiselnih razdaljah na preprost način. Valovna dolžina izvora λ=? znaša:

(A) 0.2mm	(B) 2μm	(C) 2m	(D) 2cm

4. Pravokoten kovinski valovod izdelamo iz traku širine a=20mm laminata za tiskana vezja debeline d=1.6mm z εr=4.5. Metalizacijo na obeh straneh kratkosklenemo na robovih traku s tanko bakreno folijo. Kolikšna je mejna frekvenca osnovega rodu fTE01=?

(A) 7.5GHz	(B) 8.49GHz	(C) 3.54GHz	(D) 2.1GHz

5. Kolikšna je amplituda magnetne poljske jakosti |H|=? v rdečem žarku HeNe laserja, ki sveti z močjo P=1mW na valovni dolžini λ=633nm v povsem praznem prostoru? Privzamemo, da je jakost svetlobe konstantna znotraj premera žarka 2r=1mm. (Z0=377Ω)

(A) 2.6A/m	(B) 5.2A/m	(C) 1.84A/m	(D) 1.3A/m

6. Kateri od navedenih računskih izrazov velja izključno v statiki (ω=0)? Pri tem upoštevamo, da vse navedene veličine A, B, H, J, V in ρ zadoščajo vsem Maxwell-ovim enačbam in Lorentz-ovi izbiri v poljubnem koordinatnem sistemu.

(A) ΔV+k2V=-ρ/ε	(B) ΔA+k2A=-μJ	(C) rotH=J	(D) B=rotA

7. Argonski ionski laser Ar+/Ar ima razdaljo med zrcali na obeh koncih laserske cevi l=25cm. Kolikšna je frekvenčna razdalja Δf=? med sosednjimi rodovi nihanja pri osrednji valovni dolžini λ=514nm, če je lomni količnik plinov v cevi n≈1? (c0=3•108m/s)

(A) 1200MHz	(B) 300MHz	(C) 450MHz	(D) 600MHz

8. Po pravokotnem kovinskem valovodu s širšo stranico a in ožjo stranico a/2 potuje samo najnižji rod TE01. Na kateri razdalji x=? od sredine širše stranice a upade realni del gostote pretoka moči Re[S] na polovico glede na sredino valovoda?

(A) x=a/6	(B) x=a/4	(C) x=a/3	(D) x=a/2

9. Pravokotno aluminijevo cev z zunanjimi izmerami 20mmX40mm in debelino sten d=2mm uporabimo kot pravokotni kovinski valovod za napajanje WiFi antene na frekvenci f=5.5GHz. Kolikšna je valovna dolžina λg=? v notranjosti cevi: εr=1, μr=1, c0=3•108m/s?

(A) 54.5mm	(B) 128mm	(C) 35.6mm	(D) 83.6mm

10. Kolikšna je približno osnovna (TE) rezonančna frekvenca valja polmera a=10mm in višine b=8mm iz keramike TiO2 z relativno dielektričnostjo εr=100? Valj ni metaliziran, v njegovi neposredni bližini je samo prazen prostor: εr=1, μr=1. (c0=3•108m/s)

(A) 115MHz	(B) 1.15GHz	(C) 11.5GHz	(D) 11.5MHz

11. V koaksialnem kablu z dielektrikom εr=2.66 potuje valovanje s frekvenco nižjo od mejne frekvence višjih rodov valovanja. Med fazno hitrostjo vf, skupinsko hitrostjo vg in hitrostjo svetlobe c0 v praznem prostoru velja naslednja povezava:

(A) vf<c0=vg	(B) vf=vg>c0	(C) vf=vg<c0	(D) vf>c0>vg

12. Votlo kovinsko cev krožnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem rodu TE11. Kolikšno je relativno uporabno frekvenčno področje takšnega valovoda fTM01:fTE11=?, to je razmerje mejno frekvenco prvega višjega rodu TM01 proti osnovnemu rodu?

(A) 1.3062:1	(B) 1.8412:1	(C) 2.4049:1	(D) 3.0542:1

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 12.1.2015

1. Tuljava je izdelana iz bakrene žice s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava doseže pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Kolikšna je kvaliteta Q'=? pri frekvenci f'=20MHz?

(A) 21.2	(B) 30	(C) 42.4	(D) 60

2. Z vektorskim analizatorjem vezij (VNA) lahko merimo naslednjo lastnost prevajalne funkcije H(ω)=S21 dvovhodnega vezja (četveropola):

(A) amplitudo	(B) nelinearnost	(C) samo	(D) samo fazo
in fazo H(ω)	funkcije H(ω)	amplitudo H(ω)	funkcije H(ω)

3. V morski vodi (εr=80, μr=1, γ=5S/m) je pri frekvenci f=1GHz valovno število kompleksno in ga zapišemo v obliki k=β-jα, kjer sta β in α dve realni, od nič različni konstanti pri dani frekvenci ω. Za β in α tedaj velja:

(A) 0<β<α	(B) 0<α<β	(C) β<0<α	(D) α<0<β

4. Votlo (zrak εr=1, μr=1, c0=3•108m/s) bakreno cev krožnega prereza z notranjim polmerom rn=20mm in zunanjim polmerom rz=22mm uporabimo kot kovinski valovod krožnega prereza. Mejna frekvenca f=? osnovnega rodu TE11 opisanega valovoda znaša:

(A) 9.15GHz	(B) 7.29GHz	(C) 5.74GHz	(D) 4.40GHz

5. Molekula vodne pare H20 ima rezonanco pri frekvenci f=22GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=0.2dB/km v zemeljskem ozračju. Kolikšna je konstanta slabljenja α=? ozračja na omenjeni frekvenci? (kompleksni k=β-jα)

(A) 2.3•10-5Np/m	(B) 2.3•10-2Np/m	(C) 2.3•10-5m/Np	(D) 2.3•10-2m/Np

6. Kolikšna je osnovna (najnižja) rezonančna frekvenca f=? keramičnega valja (εr=80, μr=1) s polmerom a=5mm in višino h=2mm? Celotna površina valja je polirana do visokega sijaja in nato posrebrena. (c0=3•108m/s)

(A) 287MHz	(B) 2.57GHz	(C) 11.48GHz	(D) 22.96GHz

7. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če povečamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK zmanjša	(B) ZK poveča	(C) ZK poveča	(D) ZK zmanjša
in a/l poveča	in a/l poveča	in a/l zmanjša	in a/l zmanjša

8. Dolg koaksialni kabel ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=6dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla nepovezan (odprte sponke)?

(A) 1.00	(B) 0.71	(C) 0.50	(D) 0.25

9. Če pri določanju fazne konstante mikrotrakastega voda β ne upoštevamo stresanega električnega polja E niti stresanega magnetnega polja H, bo dobljena fazna konstanta β:

(A) vedno	(B) vedno	(C) premajhna	(D) premajhna
premajhna	prevelika	ali prevelika	ali pravilna

10. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=3mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 50Ω	(B) 120Ω	(C) 25Ω	(D) 70Ω

11. Sevanje elektromagnetnih valov dosežemo z določenimi vrstami gibanja točkaste elektrine Q [As]. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) pospešeno	(B) sinusno	(C) kroženje	(D) enakomerno
gibanje Q	nihanje Q	elektrine Q	gibanje Q

12. Osnovno (najnižjo) rezonančno frekvenco pravokotnega votlinskega rezonatorja z med sabo različnimi stranicami a>b>c želimo znižati. Najbolj učinkovit ukrep (najmanjša
sprememba ene od treh izmer votline) za znižanje frekvence je:

(A) večji a	(B) večji b	(C) večji c	(D) manjši a

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 19.10.2015

1. Bakreno folijo na obeh straneh tiskanega vezja uporabimo kot trakasti dvovod z vitroplastom kot vmesnim dielektrikom. Kolikšna je kapacitivnost voda na enoto dolžine C/l=?, če znašata induktivnost voda L/l=100nH/m in hitrost valovanja v=1.5•108m/s?

(A) 6.66pF/cm	(B) 444pF/m	(C) 296pF/m	(D) 1.98pF/cm

2. Po kablu potujeta dva pravokotna impulza trajanja tN=tO=10ns in amplitude UN=UO=+10V v nasprotnih smereh. Ko se impulza ob srečanju točno prekrijeta, je energija v kablu:

(A) samo	(B) samo	(C) električna	(D) enaka
    električna	magnetna	in magnetna	nič

3. UTP kabel za Ethernet vsebuje štiri prepletene parice, od katerih vsaka deluje kot dvovod s karakteristično upornostjo RK0=100Ω. Dva taka kabla pokrpamo med sabo tako, da parice razpletemo, žice razmaknemo in pripadajoče spojimo. Mesto krpanja ima:

(A) RK=0Ω	(B) RK<100Ω	(C) RK=100Ω	(D) RK>100Ω

4. Z vektorskim voltmetrom želimo čim bolj točno izmeriti samo amplitudo izmeničnega signala. Na merjenec tedaj povežemo sondi vektorskega voltmetra na naslednji način:

(A) obe sondi A	(B) samo sondo	(C) samo sondo	(D) obe sondi A
in B vzporedno	B (merilna)	A (referenčna)	in B zaporedno

5. Koaksialni kabel s karakteristično upornostjo RK=60Ω priključimo na enem koncu na breme Rb=50Ω in na drugem koncu na napetostni vir Ug=10V (Rg=0Ω). Odbojnost opisanega bremena na danem kablu znaša:

(A) 0.833	(B) 0.091	(C) -0.091	(D) -0.833

6. Napetost na začetku voda RK=50Ω merimo z osciloskopom. Ko začetek voda priključimo na enosmerni tokovni vir z neskončno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaže U1=10V, ki se čez čas izniha v U2=3V. Na kakšno breme R=? je priključen konec voda?

(A) 15Ω	(B) 50Ω	(C) 95Ω	(D) 165Ω

7. Tuljavo grid-dip metra sklopimo na zunanji vzporedni nihajni krog, ki vsebuje tuljav L iz bakrene žice in kondenzator C. Kot neposredni rezultat izmerimo:

(A) upornost	(B) kapacitivnost	(C) induktivnost	(D) frekvenco
izgub tuljave RCu	kondenzatorja C	tuljave L	f=1/2π√LC

8. Mostiček za merjenje odbojnosti (ZK=50Ω) napajamo z napetostnim virom Ug=30V. Kot merjenec priključimo upor R=100Ω. Kolikšno napetost kaže voltmeter (ZK=50Ω) v srednji veji mostička?

(A) -2.5V	(B) +1.25V	(C) +3.75V	(D) -5.0V

9. Ena meritev spektra s panoramskim sprejemnikom ločljivosti B=100kHz traja t=10ms brez dodatnega video sita. Če vključimo še video sito s pasovno širino BV=3kHz, bo meritev istega spektra z isto ločljivostjo trajala:

(A) 3000ms	(B) 33.3ms	(C) 0.3ms	(D) 333ms

10. Koaksialni kabel ima kot dielektrik polietilen z εr=2.25 (μ=μ0, c0=3•108m/s). Kabel priključimo na sinusni izvor s frekvenco f=220MHz. Izračunajte fazno konstanto β=? v opisanem primeru, če izgube v kablu smemo zanemariti!

(A) 0.909m	(B) 6.912rd/m	(C) 0.909rd/m	(D) 6.912m/rd

11. Koaksialni kabel s karakteristično impedanco ZK=50Ω ima zanemarljivo majhne izgube. Na konec kabla priključimo čisto delovno breme. Iz izmerjene valovitosti ρ najprej izračunamo R=150Ω, vendar rezultat žal ni pravi. Kolikšna je potem vrednost R=?

(A) 16.67Ω	(B) 50.00Ω	(C) 100.00Ω	(D) 33.33Ω

12. Neznan koaksialni kabel priključimo na sinusni izvor. Drugi konec kabla pustimo nezaključen (odprte sponke). Kolikšno je slabljenje kabla a[dB]=? na frekvenci izvora, če izvor občuti odbojnost Γ=-0.1?

(A) 20dB	(B) 40dB	(C) 10dB	(D) 5dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 9.11.2015

1. Visokofrekvenčni spektralni analizator običajno prikazuje jakost radijskih signalov na pokončni skali v naslednjem merilu [merskih enotah]:

(A) linearna za	(B) kvadratična	(C) logaritemska	(D) logaritemska
napetost [μV]	za moč [pW]	10dB/razd. [dBm]	1dB/razd. [dBW]

2. Digitalni števec uporabljamo kot merilnik frekvence s časom odprtja vrat Δt=1000ms. Kolikšna je ločljivost števca (najmanjša zaznavna sprememba frekvence) Δf=?, če impulze vhodnega signala štejemo neposredno brez uporabe preddelilnika?

(A) 1Hz	(B) 10kHz	(C) 10Hz	(D) 0.1Hz

3. V krogelnem koordinatnem sistemu (r,Θ,Φ) ima točka krogelne koordinate r=2m, Θ=π/6 in φ=π/4. Kakšne so koordinate iste točke v valjnem koordinatnem sistemu (ρ,φ,z), če izhodišči obeh koordinatnih sistemov sovpadata?

(A) (1.73m,π/6,1m)	(B) (1m,π/4,1.73m)	(C) (2m,π/6,1m)	(D) (1m,π/4,1m)

4. Kolikšen je Laméjev koeficient (faktor skale) hv=? v valjno-eliptičnem koordinatnem sistemu (u,v,z), ki ga opisujejo enačbe x=f.ch(u).cos(v), y=f.sh(u).sin(v) in z=z v točki s koordinatami u=0, v=π/6 in z=3, če je konstanta (goriščnica) f=5m?

(A) 5.00rd/m	(B) 10.00m/rd	(C) 4.33rd/m	(D) 2.50m/rd

5. Koaksialni kabel ZK=50Ω dolžine l=λ/4 priključimo na kondenzator C z admitanco Y=jωC=j20mS. Kolikšna je preslikana admitanca Y' na drugemu koncu kabla? Izgube v kablu zanemarimo.

(A) j20mS	(B) 20mS	(C) -j20mS	(D) -20mS

6. Vektorsko polje zapišemo z izrazom F=1ρCρ2 v valjnih koordinatah (ρ,φ,z). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e)	(B) singularnost(i)	(C) vrtinc(e)	(D) drugo

7. Valovna enačba za skalarni potencial ΔV+ω2μεV=-ρ/ε z uporabo Lorentz-ove izbire v homogeni izotropni snovi s konstantno skalarno dielektričnostjo ε in konstantno skalarno permeabilnostjo μ, ω≠0, ima naslednje merske enote:

(A) [Vs/m3]	(B) [Tesla]	(C) [V/m]	(D) [V/m2]

8. Električno polje opisuje izraz E=1z.Cx v kartezičnih koordinatah (x,y,z). Podatek naloge je tudi konstanta C=-10V/m2 v praznem prostoru. Kolikšna je napetost U=? med točko T=(1m,1m,1m) in koordinatnim izhodiščem?

(A) U=-10V	(B) U ne obstaja	(C) U=10V	(D) U=0V

9. Elektrina na kovinski elektrodi sinusno niha med vrednostma Q=-10nAs...+10nAs. Elektroda je povezana na vir z žico, po kateri teče izmenični tok I=1Aeff. Kolikšna je frekvenca izmeničnega vira f=? V okolici elektrode je prazen prostor (μ0,ε0).

(A) 22.5MHz	(B) 141MHz	(C) 15.9MHz	(D) 100MHz

10. Z Lecherjevim vodom določimo frekvenco vira f'=1GHz. Kolikšna je resnična frekvenca vira f=?, če smo računali kar s svetlobno hitrostjo v praznem prostoru c0=299792458m/s, v resnici pa je med vodnikoma zrak z relativno dielektričnostjo εr=1.0006?

(A) 1000.6MHz	(B) 1000.3MHz	(C) 999.4MHz	(D) 999.7MHz

11. Velikost gostota pretoka zemeljskega magnetnega polja znaša v naših krajih približno |B|=46μT. Kolikšno magnetno energijo Wm=? vsebuje krogla s polmerom r=1m, če v krogli in v njeni neposredni bližini velja μ=μ0, torej v odsotnosti feromagnetikov?

(A) 842μJ	(B) 10.6mJ	(C) 3.53mJ	(D) 1.68mJ

12. Zavaljen maček v obliki kosmate krogle s premerom 2R=30cm se greje na zimskem Soncu z gostoto pretoka moči S=1r•700W/m2. Kolikšno toplotno moč P=? prejema maček, če se η=60% sončne svetlobe pretvori v toploto, ostala svetloba pa se od dlake odbija?

(A) 20W	(B) 30W	(C) 40W	(D) 50W

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 30.11.2015

1. Razpolagamo s koaksialnim kablom dolžine l=90cm s kakovostnim teflonskim dielektrikom εr=2.2. Kolikšna je najnižja rezonančna frekvenca koaksialnega kabla, ki ima na obeh koncih nepovezane konektorje (odprte sponke)?

(A) 247.2MHz	(B) 83.3MHz	(C) 166.7MHz	(D) 112.4MHz

2. Koaksialni kabel s polmerom žile RŽ=2mm, polmerom oklopa RO=7mm in zračnim dielektrikom εr=1 odrežemo pod pravim kotom tako, da ne naredimo kratkega stika. Kolikšna bo odbojnost Γ=? na odrezanem koncu kabla pri frekvenci f=100GHz?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

3. Izmenično električno polje ravninskega vala opisuje izraz E=1y•E0e-jβx, kjer je E0 konstanta z merskimi enotami in β je pripadajoča fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči valovni vektor k=?

(A) 1x•21rd/m	(B) 1z•21rd/m	(C) -1y•0.3m/rd	(D) 1z•30°/m

4. Koaksialni kabel dolžine 100m merimo pri frekvenci f=1GHz, Pri vhodni moči vira Pg=+13dBm na začetku kabla z merilnikom moči odčitamo Pm=-12dBm na koncu kabla. Kolikšna je konstanta slabljenja opisanega kabla α=? v merskih enotah [Np/m]?

(A) 0.0576Np/m	(B) 2.17Np/m	(C) 0.0288Np/m	(D) 0.25Np/m

5. Model človeškega telesa predpostavlja kapacitivnost C=100pF glede na okolico. V suhem prostoru na dobro izolirani podlagi se z drgnjenjem lahko naelektrimo na U=4kV. Kolikšna energija se sprosti v vezje, ko se ga dotaknemo s prstom?

(A) 0.8mJs	(B) 1.6mW	(C) 0.8mJ	(D) 1.6mJ

6. Bikonično anteno sestavljata dva kovinska stožca s koti odprtja Θ1=30° in Θ2=150°, ki se dotikata z vrhovi v točki napajanja. Kolikšna je sevalna upornost takšne antene, če sta stožca potopljena v dielektrično tekočino z εr=4 in sta dosti večja od λ?

(A) 20Ω	(B) 158Ω	(C) 39.5Ω	(D) 79Ω

7. Fluorescentna svetilka moti dolgovalovno radijsko uro na frekvenci f=77.5kHz. Do katere razdalje r=? med svetilko in radijsko uro prevladujejo električne motnje, magnetno polje motenj pa je znatno šibkejše? (c0=3•108m/s)

(A) 3.87km	(B) 616m	(C) 3.87m	(D) 616km

8. Krožna žična zanka s polmerom a, po kateri teče izmenični tok I frekvence ω, se na razdalji r obnaša kot dinamični točkasti magnetni dipol v praznem prostoru (c0=3•108m/s, μr=1, εr=1, k=ω√με), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(A) a<<r in a<<1/k	(B) a<<r in a<<k	(C) k>>a>>r	(D) r<<a<<1/k

9. Električno polje ravninskega vala v prostoru brez izvorov (J=0 in ρ=0)zapišemo v obliki E=1E•E0e-jk•r, kjer je E0 kazalec z merskimi enotami in k=1kk valovni vektor. Izraz za izračun gostote pretoka moči S=? se tedaj poenostavi v:

(A) S=1k|E0|2/2Z0	(B) S=1E|E0|2/2Z0	(C) S=1Ex1k|E0|2	(D) S=1k|E0|2.2Z0

10. Osamljena elektroda je povezana na sinusni izvor frekvence f=7MHz z žico, po kateri teče tok I=3A. Kolikšna največja elektrina Q=? se nabere na elektrodi, če je v okolici elektrode prazne prostor c0=3•108m/s, μr=1, εr=1?

(A) 428nAs	(B) 428nA	(C) 68nAs	(D) 68nA

11. Zemlja kroži okoli Sonca na povprečni razdalji r=150•106km, kjer dobi od Sonca svetlobni tok z gostoto moči S=1r•1.4kW/m2. Na kakšni razdalji r'=? od Sonca se nahaja planet Jupiter, če tam znaša gostota pretoka moči Sonca samo še S'=1r•44W/m2?

(A) 150•106km	(B) 4.77•109km	(C) 356•106km	(D) 846•106km

12. Rdeči laser λ=633nm potopimo v akvarij. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik vode znaša za vidno svetlobo n1=1.33, lomni količnik zraka nad vodno gladino pa je enak enoti n2=1. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) 68.62°

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 21.12.2015

1. Mali radijski oddajnik za frekvenčni pas 88MHz do 108MHz (kot ste ga gradili na vajah) oddaja radijski signal z naslednjo vrsto modulacije:

(A) samo	(B) samo	(C) amplitudna	(D) nima
amplitudna	frekvenčna	in frekvenčna	modulacije

2. Po pravokotnem kovinskem valovodu potuje osnovni rod TE01. V katerih kovinskih stenah obstaja ploskovni tok K≠0 zaradi tangencialne komponente Ht≠0 tik ob steni?

(A) v obeh	(B) samo v	(C) samo v	(D) v stenah ni
stranicah	široki stranici	ozki stranici	ploskovnega toka

3. Monopol napajamo s sinusnim izvorom takšne frekvence, da dolžina monopola l=λ/2 ustreza polovici valovne dolžine. Tik ob točki napajanja znaša jakost toka |I| v žici monopola, izražen z največjo jakostjo toka IMAX nekje na monopolu:

(A) |I|=IMAX	(B) |I|<<IMAX	(C) |I|=IMAX//√2	(D) |I|=IMAX//2

4. Radijski oddajnik v telefonu seva moč P=1W izotropno v vse smeri. Na kateri razdalji r=? od telefona doseže električna poljska jakost |E|=6Veff/m zakonsko predpisano vrednost za neionizirajoča sevanja? V okolici telefona je prazen prostor εr=1, μr=1.

(A) 9.1m	(B) 9.1mm	(C) 9.1cm	(D) 91cm

5. Laserski žarek svetlobne moči PV=100mW vpada pravokotno (Θ=0) iz praznega prostora na zrcalno gladko površino stekla z lomnim količnikom n=1.5. Kolikšna moč PO=? se odbije od površine stekla nazaj v prazen prostor proti izvoru svetlobe?

(A) 4mW	(B) 20mW	(C) 80mW	(D) 96mW

6. Kateri od navedenih računskih izrazov velja izključno v statiki (ω=0)? Pri tem upoštevamo, da vse navedene veličine A, B, H, J, V in ρ zadoščajo vsem Maxwell-ovim enačbam in Lorentz-ovi izbiri v poljubnem koordinatnem sistemu.

(A) divD=ρ	(B) ΔA=-μJ	(C) rotE=-jωB	(D) H=μ-1rotA

7. Polprevodniški laser ima razdaljo med zrcali na obeh koncih čipa l=1mm. Kolikšna je frekvenčna razdalja Δf=? med sosednjimi rodovi nihanja pri osrednji valovni dolžini λ=1550nm, če je lomni količnik polprevodnika n=3.7? (c0=3•108m/s)

(A) 300GHz	(B) 150GHz	(C) 81GHz	(D) 40.5GHz

8. Votlinski rezonator izdelamo kot votlo kocko iz bakrene pločevine s stranico a=1m. Na koliko neodvisnih rodovih lahko niha opisana votlina na svoji najnižji rezonančni frekvenci? Votlina je prazna εr=1, μr=1, tanke bakrene stene so odličen prevodnik.

(A) 1 rod	(B) 2 rodova	(C) 3 rodovi	(D) 4 rodovi

9. Pravokotno aluminijevo cev z zunanjimi izmerami 20mmX30mm in debelino sten d=2mm uporabimo kot pravokotni kovinski valovod. Kolikšna je najnižja frekvenca valovanja f=?, ki lahko potuje po takšnem valovodu? (εr=1, μr=1 v notranjosti cevi)

(A) 2885MHz	(B) 4167MHz	(C) 5769MHz	(D) 9375MHz

10. Kolikšna je približno osnovna (TM) rezonančna frekvenca valja polmera a=10mm in višine b=8mm iz keramike TiO2 z relativno dielektričnostjo εr=100? Celotna površina valja je posrebrena (Ag) z izjemo dveh majhnih odprtin za sklop z drugimi vezji.

(A) 115MHz	(B) 1.15GHz	(C) 11.5GHz	(D) 11.5MHz

11. Kovinski valovod ima mejno frekvenco osnovnega rodu fc=3000MHz. Pri kateri frekvenci f=? bo valovna dolžina v valovodu λg=2λ0 dvakrat večja od valovne dolžine iste frekvence v praznem prostoru? Notranjost valovoda je prazen prostor εr=1, μr=1.

(A) 3464MHz	(B) 4000MHz	(C) 6000MHz	(D) 6928MHz

12. Votlo kovinsko cev krožnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem rodu TE11. Kolikšen naj bo notranji premer cevi 2a=?, da bo mejna frekvenca fc=? osnovnega rodu TE11 znašala f=9GHz? (c0=3•108m/s)

(A) 14mm	(B) 41mm	(C) 26mm	(D) 20mm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.1.2016

1. Tuljava je izdelana iz bakrene žice debeline 2r=1mm s prevodnostjo γ=56•106S/m. Izolacija med ovoji kot tudi jedro tuljave so kar zrak (εr=1, μr=1). Tuljava ima pri frekvenci f=10MHz kvaliteto Q=30. Pri kateri frekvenci f'=? kvaliteta doseže Q'=60?

(A) 14.2MHz	(B) 20.0MHz	(C) 28.3MHz	(D) 40.0MHz

2. Med dvema mikrotrakastima vodoma na razmeroma majhni medsebojni razdalji s<3h na skupni podlagi debeline h obstaja naslednja vrsta elektromagnetnega sklopa:

(A) samo	(B) samo	(C) protismerni	(D) ni EM
protismerni sklop	sosmerni sklop	in sosmerni sklop	sklopa

3. Kolikšna je vdorna globina elektromagnetnega valovanja δ=? frekvence f=30MHz v kositer (Sn) s specifično prevodnostjo γ=15•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ. Kositer ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am.

(A) 17μm	(B) 24μm	(C) 42μm	(D) 59μm

4. Kakšen merilnik nam zadošča, da v celoti samostojno izmeri kompleksno prevajalno funkcijo H(ω) (realni in imaginarni del oziroma velikost in fazo) frekvenčnega sita?

(A) vektorski	(B) SA in	(C) skalarni	(D) vektorski
analizator vezij	sledilni izvor	analizator vezij	voltmeter

5. Iz odslužene konzerve želimo izdelati preprosto anteno za WiFi v frekvenčnem pasu f=2.4-2.5GHz (coffee-can antenna). Kolikšen naj bo premer konzerve 2a=?, da se v krožnem valovodu širi samo osnovni rod TE11 in je naslednji višji rod TM01 že zadušen?

(A) 6cm	(B) 8cm	(C) 10cm	(D) 12cm

6. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Na kolikšni razdalji d=? dodatno slabljenje kisika razpolovi električno poljsko jakost |E'|=|E|/2?

(A) 215m	(B) 860m	(C) 2.33km	(D) 430m

7. Koaksialni kabel opišemo z njegovo karakteristično impedanco ZK [Ω] in slabljenjem na enoto dolžine a/l [dB/km]. Če zmanjšamo samo polmer oklopa, se brez drugih sprememb:

(A) ZK zmanjša	(B) ZK poveča	(C) ZK poveča	(D) ZK zmanjša
in a/l poveča	in a/l poveča	in a/l zmanjša	in a/l zmanjša

8. Naelektreni delci, pospešeni do relativističnih energij, sevajo UV svetlobo in rentgenske žarke med vijuganjem v magnetnem polju. Katera vrsta delcev je za takšno nalogo najprimernejša, torej seva najkrajše valovne dolžine?

(A) protoni	(B) nevtroni	(C) elektroni	(D) delci α

9. Kolikšna naj bo širina w=? mikrotrakastega voda na teflonskem laminatu, če želimo doseči karakteristično impedanco ZK=50Ω? Relativna dielektričnost teflona znaša εr=2.2, debelina dvostranskega tiskanega vezja h=0.5mm in druga stran ni jedkana.

(A) 1.0mm	(B) 1.5mm	(C) 2.2mm	(D) 3.0mm

10. V kablu UTP vrste CAT-5 s štirimi paricami znižujemo neželjeni presluh med različnimi paricami na naslednje načine. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) simetrično	(B) zaključitev	(C) prepletanje	(D) debelejšimi
napajanje paric	vseh paric na ZK	različnih period	Cu vodniki

11. Simetrični dvovod je načrtovan za ZK=100Ω. Vodnika vnašata upornost R/l=1.8Ω/m pri frekvenci f=63MHz. Kolikšno slabljenje a=? vnaša l=150m takšnega dvovoda, če so izgube v dielektriku zanemarljivo majhne?

(A) 2.70Np	(B) 5.9dB	(C) 1.35Np	(D) 23.5dB

12. V pospeševalniku upravljamo smer in hitrost gibanja gruč naelektrenih delcev relativističnih energij z naslednjimi oblikami elektromagnetnega polja:

(A) izmenični E	(B) enosmerni E	(C) izmenični E	(D) enosmerni E
in enosmerni B	in enosmerni B	in izmenični B	in izmenični B

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 17.10.2016

1. Kolikšna je karakteristična upornost koaksialnega kabla RK=?, ki ima žilo premera 2a=1mm ter oklop z notranjim premerom 2b=6mm? Prostor med žilo in klopom je zapolnjen s teflonom z relativno dielektričnostjo εr=2.1. Izgube zanemarimo. (μ=μ0, c0≈3•108m/s)

(A) 24.4Ω	(B) 51.2Ω	(C) 74.2Ω	(D) 107.5Ω

2. Rezultat meritve s frekvenčnim števcem opleta za 100Hz na zadnji, najnižji številki rezultata. Kolikšen je čas vrat t=? opisanega frekvenčnega števca, če ne uporabljamo preddelilnikov?

(A) 1ms	(B) 10ms	(C) 100ms	(D) 1s

3. Parica UTP kabla ima induktivnost na enoto dolžine L/l=520nH/m in kapacitivnost na enoto dolžine 52pF/m. Kolikšna je vskladiščena energija W=? v nepovezani parici dolžine l=25m, ki je naelektrena na napetost U=10V?

(A) 2.6nJ	(B) 130nJ	(C) 13nJ	(D) 65nJ

4. Dve dolgi (l>>w,d) bakreni plošči širine w=30mm na medsebojni razdalji d=2mm tvorita dvovod v praznem prostoru. Velikost električnega polja znaša |E|=1000V/m za napredujoči val. Kolikšna je velikost magnetnega polja |H|=? napredujočega vala? (μ=μ0, ε=ε0)

(A) 2.65A/m	(B) 377A/m	(C) 0.265T	(D) 0.377T

5. Koaksialni kabel dolžine l=20m uporablja kot dielektrik polietilen z εr=2.25 (μ=μ0, c0≈3•108m/s). Kabel priključimo na enosmerni napetostni vir Ug=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo. Kolikšna je napetost U=? na koncu kabla t=150ns po vklopu?

(A) 0V	(B) 6V	(C) 12V	(D) 24V

6. Ena meritev spektra s panoramskim sprejemnikom ločljivosti B=10kHz traja t=100ms brez dodatnega video sita. Če vključimo še video sito s pasovno širino BV=300kHz, bo meritev istega spektra z isto ločljivostjo trajala:

(A) 100ms	(B) 3.33ms	(C) 1.11s	(D) 3s

7. UTP kabel vsebuje štiri med sabo enake parice. Vsaka ima karakteristično upornost RK=100Ω. Kolikšno karakteristično upornost RK'=? ima dvovod, ki ga dobimo z vzporedno vezavo vseh štirih paric? Elektromagnetni sklop (presluh) med paricami je zanemarljiv.

(A) 12.5Ω	(B) 25Ω	(C) 50Ω	(D) 100Ω

8. Z merilnim mostičkom izmerimo odbojnosti dveh različnih uporov: R1=30Ω in R2=120Ω. Po meritvi ugotovimo, da sta odbojnosti obeh uporov enako veliki, ampak nasprotnih predznakov Γ1=-Γ2. Kolikšna je karakteristična upornost RK=? merilnega mostička?

(A) 40Ω	(B) 50Ω	(C) 60Ω	(D) 70Ω

9. Tuljavo grid-dip metra sklopimo na zunanji vzporedni LC nihajni krog. Meritev rezonančne frekvence slednjega f=1/2π√LC bo najbolj točna, ko:

(A) ni odvisna od	(B) močen sklop	(C) je dip komaj	(D) je dip na
globine dipa	daje najgloblji dip	viden (plitev)	sredini skale

10. V koaksialnem kablu s karakteristično impedanco ZK=50Ω pri frekvenci f=500MHz prevladujejo izgube zaradi upornosti vodnikov, ki znaša R/l=1Ω/m. Kolikšno je slabljenje kabla na enoto dolžine a/l=? pri navedeni frekvenci?

(A) 0.010dB/m	(B) 0.087dB/m	(C) 0.200dB/m	(D) 0.461dB/m

11. Moč napredujočega vala znaša PN(0)=32W ter moč odbitega vala PO(0)=1W na začetku prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Kolikšne so izgube prenosnega voda a=? [dB], če poznamo odbojnost bremena Γ=0.5+j0.5 na koncu prenosnega voda?

(A) 6dB	(B) 3dB	(C) 1.5dB	(D) 12dB

12. Merilni mostiček je priključen na brezizgubni prenosni vod s karakteristično impedanco ZK=50Ω, ki je na drugem koncu zaključen na breme R=15Ω. Po kakšni krivulji se giblje konica kazalca odbojnosti v Smithovem diagramu, ko spreminjamo frekvenco vira?

(A) premica	(B) spirala	(C) elipsa	(D) krožnica

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 14.11.2016

1. V krogelnem koordinatnem sistemu (r,Θ,Φ) merimo razdaljo r od izhodišča v metrih [m], polarno razdaljo Θ v radianih [rd] in zemljepisno dolžino Φ v radianih [rd]. Kateri Lame-jevi koeficienti imajo merske enote [m/rd]?

(A) hr in hΦ	(B) hr in hΦ	(C) hΘ in hΦ	(D) hr, hΘ in hΦ

2. Če pri meritvi visokofrekvenčnih signalov prekrmilimo vhod spektralnega analizatorja z enim ali več premočnimi signali, na zaslonu opazimo naslednji pojav:

(A) preveč	(B) zrcalno	(B) premalo	(D) toplotni
spektralnih črt	sliko spektra	spektralnih črt	šum izgine

3. UTP kabel vsebuje štiri parice. Vsaka parica ima eno polno obarvano in eno progasto žico. Parico kabla povežemo na Ethernet sprejemnik oziroma oddajnik na naslednji način:

(A) progasta	(B) preko simetrirnega	(C) polno obarvana	(D) obe žici
žica ozemljena	transformatorja	žica ozemljena	vežemo vzporedno

4. Valjni koordinatni sistem (ρ,φ,z) in krogleni koordinatni sistem (r,Θ,Φ) imata isto izhodišče. Smerni vektor 1ρ valjnega koordinatnega sistema (ρ,φ,z) zapišemo s smernimi vektorji krogelnega koordinatnega sistema (r,Θ,Φ) na naslednji način:

(A) 1ΦcosΘ-1ΘsinΘ	(B) 1rcosΦ+1ΦsinΦ	(C) 1rsinΦ-1ΘcosΦ	(D) 1rsinΘ+1ΘcosΘ

5. Koaksialni kabel ZK=50Ω dolžine l=λ/2 priključimo na kondenzator C z admitanco Y=jωC=j20mS. Kolikšna je preslikana admitanca Y' na drugemu koncu kabla? Izgube v kablu zanemarimo.

(A) j20mS	(B) 20mS	(C) -j20mS	(D) -20mS

6. Vektorsko polje zapišemo z izrazom F=1xCxyz v kartezičnih koordinatah (x,y,z). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednje lastnosti (obkrožite NAPAČEN odgovor):

(A) izvor(e)	(B) singularnost(i)	(C) vrtinc(e)	(D) ničlo(e)

7. V praznem prostoru izmerimo kazalec električne poljske jakosti E=1xj60V/m pri frekvenci f=3MHz. Kolikšna je pripadajoča gostota premikalnega (poljskega) toka Jpremikalni=? (ε0≈1/(4π∙9∙109)As/Vm)

(A) 1x1mA/m2	(B) 1y10mA/m2	(C) -1z1mA/m2	(D) -1x10mA/m2

8. Nekatere naloge magnetostatike ω=0 je možno reševati v področjih brez tokov J=0 z uporabo skalarnega magnetnega potenciala, ki je definiran z enačbo H=-grad(Vm) za magnetno poljsko jakost. Kakšne merske enote Vm[?] ima skalarni magnetni potencial?

(A) V	(B) A/m2	(C) A	(D) V/m2

9. Funkcijo električne poljske jakosti v prostoru opisuje izraz E(z)=1x30V/m∙sin(kz) v kartezičnih koordinatah (x,y,z), kjer je k=ω/c0, ω=6∙107rd/s in c0≈3∙108m/s. Kolikšna je pripadajoča gostota magnetnega pretoka B=?

(A) 1yj10-7T∙cos(kz)	(B) 1xj6∙10-7T∙cos(kz)	(C) 1z10-7T∙sin(kz)	(D) 1z6T∙sin(kz)

10. Kolikšna bi morala biti velikost električne poljske jakosti |E|=? v zraku (praznem prostoru), ko bi vso energijo zemeljskega magnetnega polja |B|=46μT pretvorili v elektrostatično energijo? (ε0≈1/(4π∙9∙109)As/Vm, μ0=4π∙10-7Vs/Am, c0≈3∙108m/s)

(A) 1380μV/m	(B) 138V/m	(C) 13.8kV/m	(D) 1.38MV/m

11. Optični internetni priključek uporablja svetlobno vlakno 9/125, kar pomeni premer jedra 2a=9μm in premer obloge 2b=125μm. Oddajnik uporablja laser, ki pošilja moč P=5mW v jedro vlakna. Kolikšna je gostota pretoka moči |S|=? v jedru vlakna?

(A) 79mW/m2	(B) 79W/m2	(C) 79kW/m2	(D) 79MW/m2

12. Mali FM oddajnik za frekvenčni pas f=88..108MHz vsebuje visokofrekvenčni oscilator male moči P=1mW, kjer kot aktivni gradnik uporabimo naslednjo vrsto polprevodnika:

(A) silicijevo	(B) bipolarni	(C) enospojni	(D) svetlečo
PIN diodo	NPN tranzistor	tranzistor UJT	diodo

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 5.12.2016

1. Teslov transformator za f=30kHz proizvaja v neposredni bližini zelo močno statično električno polje E , ki proži dolge iskre. Na kateri razdalji r=? postane sevano električno polje enako veliko kot statično električno polje? (c0=3•108m/s)

(A) 30m	(B) 240m	(C) 1.6km	(D) 10km

2. Kolikšna magneta energija Wm=? je shranjena v zračni reži debeline d=1mm in prereza A=10cm2? Zračno režo obravnavamo kot prazen prostor μr=1 in εr=1. V reži vzpostavimo enosmerno magnetno polje |B|=1.2T. Električnega polja v reži ni: E=0.

(A) 0.57J	(B) 5.7Ws	(C) 1.44Ws	(D) 144J

3. Parica UTP kabla ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=52pF/m in induktivnost na enoto dolžine L/l=520nH/m. Kolikšna je valovna dolžina λ=? v parici, ko jo priključimo na sinusni izvor s frekvenco f=100MHz?

(A) 0.3m	(B) 1.92m	(C) 3.0m	(D) 19.2m

4. Po kovinskem traku širine w=4cm in zanemarljive debeline δ<<w teče izmenični ploskovni tok |K|=10A/m frekvence f=30MHz. Konec traku je odrezan pod pravim kotom. Kolikšna prema elektrina q=? se nabere na koncu traku?

(A) 3.33nAs/m3	(B) 530nAs/m3	(C) 333nAs/m	(D) 53nAs/m

5. UTP kabel vsebuje štiri simetrične parice, ki so na obeh koncih opremljene z vtikači RJ-45. Kolikšno odbojnost Γ=? pokaže merilnik zveze zmogljivosti C=1Gbit/s, ko vtikač RJ-45 na drugem koncu kabla ni priključen nikamor?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

6. Koaksialni kabel dolžine 100m merimo pri frekvenci f=1GHz, Pri vhodni moči vira Pg=50mW na začetku kabla z merilnikom moči odčitamo Pm=100μW na koncu kabla. Kolikšno je slabljenja opisanega kabla na enoto dolžine a/l=?

(A) 270dB/km	(B) 0.17dB/m	(C) 23dB/km	(D) 1.3dB/m

7. Polje elektromagnetnega vala na velikih razdaljah opisuje izraz E≈1Φ•E0e-jβr, kjer je E0=60V/m in β je fazna konstanta v praznem prostoru (ε0,μ0,c0=3•108m/s) pri frekvenci f=1GHz. Kolikšen je pripadajoči Poyntingov vektor S=? v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ)?

(A) 1r•4.8W2/m	(B) 1Θ•4.8W/m2	(C) -1Φ•4.8A2/m	(D) 1r•4.8W/m2

8. Kolikšna je sevalna upornost RS=? žične zanke v obliki kroga s premerom 2r=1m pri frekvenci f=1MHz. V okolici zanke je prazen prostor (ε0,μ0,c0=3•108m/s). Zanka je majhna v primerjavi z valovno dolžino, tok v žici zanke je konstanten.

(A) 2.4nΩ	(B) 2.4μΩ	(C) 2.4mΩ	(D) 2.4Ω

9. Katera od navedenih trditev NE drži za potujoči ravninski val v praznem prostoru, ki ga opisujejo valovni vektor k, vektor električne poljske jakosti E, vektor magnetne poljske jakosti H in vektor gostote pretoka moči (Poyntingov vektor) S?

(A) E┴H	(B) H┴S	(C) S┴k	(D) k┴H

10. Kolikšno je razmerje med električno in magnetno poljsko jakostjo |E|/|H|=? ravninskega potujočega vala frekvence f=1GHz v keramiki, ki ima relativno dielektričnost εr=9.8 in ni feromagnetik μ=μ0=4π•10-7Vs/Am? (c0=3•108m/s)

(A) 377Ω	(B) 120Ω	(C) 38.5Ω	(D) 3695Ω

11. Žarnica priključne moči P=100W deluje kot neusmerjeno svetilo z izkoristkom η=10%. Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči |S|=?, ki doseže predmete na na mizi na razdalji r=1m pod žarnico? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljiva.

(A) 0.8W/m2	(B) 3.2W/m2	(C) 10W/m2	(D) 80W/m2

12. Rdeči laser λ=633nm vpada iz zraka na vodno gladino. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik zraka nad vodno gladino je enak enoti n1≈1, lomni količnik vode pa znaša za vidno svetlobo n2≈1.33. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) ne obstaja

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 19.12.2016

1. Poskus tuneliranja EM valovanja pripravimo z dvema prizmama. Prizmi izdelamo iz kocke dielektrika, ki jo prežagamo po diagonali. Kolikšna mora biti dielektrična konstanta prizem εr=? Izvor osvetli stranico nekdanje kocke pod pravim kotom.

(A) εr<1.41	(B) εr>2	(C) εr>4	(D) εr>1.41

2. Sklopnik vsebuje dva vzporedna mikrotraksta voda na dvostranskem vitroplastu. Druga stran tiskanega vezja ni jedkanja, je skupna masa. Za sklope med vodoma l<λ/4 velja:

(A) sosmerni	(B) neodvisni	(C) protismerni	(D) protismerni
sklop enak nič	od frekvence	enak sosmernemu	sklop močnejši

3. Elektromagnetni sklop med dvema majhnima zankicama (2r<<λ), ki sta postavljeni na majhni medsebojni razdalji d<<λ, je največji v primeru:

(A) zankici	(B) zankici med	(C) zankici v	(D) neodvisen
v isti osi	sabo pravokotni	isti ravnini	od lege zankic

4. Feritni cirkulator je brezizgubni, ampak nerecipročni gradnik električnih vezij. Če je v ohišje vgrajen en sam cirkulator brez bremen in je ohišje opremljeno izključno s koaksialnimi vtičnicami, ima cirkulator naslednje število koaksialnih priključkov:

(A) 1	(B) 2	(C) 3	(4) 4

5. Monopol napajamo s sinusnim izvorom frekvence f=225MHz. V okolici monopola je prazne prostor: c0=3•108m/s, εr=1, μr=1. Amplituda toka v napajalni točki monopola bo največja, ko priključimo monopol dolžine:

(A) 0.167m	(B) 0.33m	(C) 0.67m	(D) 1.33m

6. Z vektorskim analizatorjem vezij želimo izmeriti odbojnost neznane antene. Na vrata 1 analizatorja priključimo prilagojeno breme KZ=50Ω. Neznano anteno priključimo na vrata 2 analizatorja. Odbojnost merjenca Γ=? nam prikazuje naslednji S parameter:

(A) S11	(B) S12	(C) S21	(D) S22

7. Žarnica moči P=60W zagotavlja ustrezno osvetlitev delovne mize, ko se nahaja na višini h=0.75m nad mizo. Na kakšno višino nad mizo h'=? lahko postavimo močnejšo žarnico moči P'=100W? Privzamemo enaka izkoristka obeh žarnic.

(A) 0.45m	(B) 0.58m	(C) 0.97m	(D) 1.25m

8. Koaksialni kabel dolžine l=50cm z dielektrikom εr=2.25 priključimo na T-člen. Drugi konec koaksialnega kabla pustimo odprte sponke. Preostala priključka T-člena tvorita:

(A) zaporno	(B) zaporno	(C) prepustno	(D) prepustno
sito za 100MHz	sito za 150MHz	sito za 100MHz	sito za 150MHz

9. Pravokotni valovod z razmerjem stranic a/b=2 vzbujamo samo z osnovnim rodom TE01, ki ima najnižjo mejno frekvenco. Vzdolžna komponenta magnetnega polja HZ je največja:

(A) tik ob	(B) točno sredi	(C) tik ob	(D) je povsod
ožji stranici	valovoda	širši stranici	enaka nič

10. S frekvenčnim števcem merimo frekvenco f=? oscilatorja. Slednja se žal spreminja zaradi segrevanja gradnikov oscilatorja. Ločljivost števca nastavimo na 0.1Hz, kar pomeni čas meritve 10 sekund. Po izteku časa vrat števec pokaže naslednji rezultat:

(A) najvišjo f	(B) povprečno f	(C) najnižjo f	(D) nesmiselno f

11. Na vhod toplotnega merilnika moči pripeljemo sinusni signal z amplitudo US=1V in merilnik pokaže moč PS=10mW. Nato na vhod istega merilnika pripeljemo pravokotni signal 50/50 z enako amplitudo UP=1V. Kolikšna je moč pravokotnega signala PP=?

(A) 5mW	(B) 10mW	(C) 14mW	(D) 20mW

12. Za kolut koaksialnega kabla ZK=50Ω izmerimo slabljenje a1=5dB pri frekvenci f1=50MHz. Nato isti kolut koaksialnega kabla merimo še pri frekvenci f2=100MHz. Kolikšno slabljenje a2=? pričakujemo na višji frekvenci?

(A) 2.5dB	(B) 5dB	(C) 7dB	(D) 10dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 23.1.2017

1. Votlinski rezonator s stranicami a=50mm, b=50mm in c=20mm želimo nadomestiti z votlinskim rezonatorjem v obliki votlega valja višine h=15mm. Kolikšen mora biti polmer valja r=?, da bosta osnovni rezonančni frekvenci enaki?

(A) 21mm	(B) 42mm	(C) 27mm	(D) 54mm

2. Grebenasti (kovinski) valovod ima v primerjavi z običajnim kovinskim valovodom pravokotnega prereza naslednjo pomembno prednost:

(A) večja	(B) večja	(C) preprostejša	(D) nižje
prenašana moč	pasovna širina	izdelava	slabljenje

3. Kovinski valovod pravokotnega prereza ima mejno frekvenco osnovnega rodu fC=6.5GHz. Pri kateri frekvenci f=? je valovna dolžina v valovodu λg=2λ0 dvakrat večja od valovne dolžine istega valovanja v povsem praznem prostoru?

(A) 7.51GHz	(B) 8.67GHz	(C) 5.63GHz	(D) 6.50GHz

4. Iz valovoda krožnega prereza izčrpamo zrak, da je končna prevodnost sten edini izvor izgub. Pri dovolj visokih frekvencah valovod dopušča številne rodove, najnižje slabljenje pri tem dosega rod:

(A) TE11	(B) TM01	(C) TM11	(D) TE01

5. Izračunajte vdorno globino valovanja δ=? v živo srebro (Hg) pri frekvenci f=1MHz! Živo srebro ni feromagnetik (μ=μ0=4π•10-7Vs/Am) in ima prevodnost γ=1.04•106S/m. Premikalni tok smemo pri navedeni frekvenci zanemariti ωε<<γ.

(A) 0.494mm	(B) 0.698mm	(C) 0.349mm	(D) 0.175mm

6. Koaksialni kabel, ki ima zelo tanko žilo polmera a<b/10 v primerjavi s polmerom oklopa b ima naslednje električne lastnosti:

(A) nizek ZK	(B) visok ZK	(C) nizek ZK	(D) visok ZK
nizke izgube	nizke izgube	visoke izgube	visoke izgube

7. Simetrični dvovod je načrtovan za karakteristično impedanco ZK=100Ω. Skupna upornost obeh vodnikov znaša R/L=1.5Ω/m. Kolikšno je slabljenje opisanega kabla [v dB/m] na enoto dolžine?

(A) 0.008dB/m	(B) 0.015dB/m	(C) 0.065dB/m	(D) 0.13dB/m

8. Na vitroplastu εr=4.5 debeline h=1.6mm želimo izdelati mikrotrakasti vod s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšna naj bo širina traku w=?, če je debelina bakra zanemarljivo tanka in druga stran vitroplasta ni jedkana?

(A) 0.35mm	(B) 0.7mm	(C) 1.4mm	(D) 2.8mm

9. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom, ki ima notranje izmere 40.4mm X 20.2mm. Za delovanje v katerem frekvenčnem pasu je najverjetneje načrtovan opisani lijak?

(A) 2.60-3.95GHz	(B) 26.3-40.0GHz	(C) 11.9-18.0GHz	(D) 4.64-7.05GHz

10. Kateri naravni pojavi zelo povečajo izgube mikrotrakastega voda na podlagi iz vitroplasta v primerjavi s teflonskim koaksialnim kablom? Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) hrapavost	(B) pojav	(C) dielektrične	(D) izriv toka
bakrene folije	hibridnih rodov	izgube vitroplasta	na rob traku

11. Glavna prednost krožnega pospeševalnika relativističnih elektronov v primerjavi z linearnim pospeševalnikom je naslednja:

(A) ponovna uporaba	(B) preprostejša	(C) višja	(D) preprosta
istih delcev	izvedba magnetov	časovna ločljivost	zaščita sevanja

12.Visokoenergetski pospeševalnik osnovnih delcev uporablja številne elektromagnete s feromagnetnimi jedri različnih izvedb za naslednje naloge (obkrožite NAPAČEN odgovor):

(A) fokusiranje	(B) razvrščanje	(C) pospeševanje	(D) odklanjanje
  snopa delcev	delcev po energiji	delcev v smeri gibanja	snopa delcev

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.10.2017

1. Koaksialni kabel do antene z zračnim dielektrikom ε≈ε0 in karakteristično upornostjo RK=50Ω je zalila deževnica z razmeroma nizko prevodnostjo in relativno dielektričnostjo εr=80. Kolikšna je karakteristična impedanca RK'=? kabla z deževnico? (μ=μ0)

(A) 0.63Ω	(B) 5.6Ω	(C) 447Ω	(D) 4000Ω

2. Ploščati dvovod izdelamo iz dvostranskega vitroplasta za tiskana vezja v obliki traku širine w=28mm. Kolikšna je debelina vitropasta d=? z relativno dielektričnostjo εr=4.6, da ima dvovod karakteristično upornost RK=10Ω? (μ=μ0, c0≈3•108m/s, Z0≈377Ω)

(A) 0.35mm	(B) 0.75mm	(C) 1.2mm	(D) 1.6mm

3. Neznano breme RB priključimo na akumulator U=12V preko dvovoda s karakteristično upornostjo RK=100Ω in zanemarljivo majhnimi izgubami. Kolikšna je upornost bremena RB=?, če je električna energija v dvovodu dvakrat večja od magnetne energije?

(A) 70.7Ω	(B) 100Ω	(C) 141Ω	(D) 200Ω

4. Koaksialni kabel ima žilo premera 2a=2mm in oklop premera 2b=7mm. Vmes je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Tok napredujočega vala znaša IN=10mA. Kolikšna je največja električna poljska jakost |EMAX|=? napredujočega vala? (μ=μ0, Z0≈377Ω)

(A) 400V/m	(A) 600V/m	(A) 200V/m	(A) 800V/m

5. Merilni mostiček je priključen na brezizgubni vod s karakteristično impedanco ZK=50Ω, ki je na drugem koncu zaključen na potenciometer R=0Ω..300Ω. Po kakšni krivulji se giblje konica kazalca odbojnosti v Smithovem diagramu, ko vrtimo potenciometer?

(A) premica	(B) spirala	(C) elipsa	(D) krožnica

6. Kolikšna je fazna konstanta β=? v brezizgubnem TEM prenosnem vodu pri frekvenci f=100MHz. Hitrosti napredujočega oziroma odbitega vala znašata v=+/-2•108m/s. (ε≠ε0 μ=μ0, c0≈3•108m/s)

(A) 6.28rd/m	(B) 3.14rd/m	(C) 0.50m/rd	(D) 1.50m/rd

7. Radijski sprejemnik ima pokvarjeno frekvenčno skalo: radio sicer deluje, a ne vemo, na kateri frekvenci sprejema. S katerim merilnikom lahko ugotovimo frekvenco sprejema?

(A) spektralni	(B) frekvenčni	(C) toplotni	(D) grid-dip
analizator	števec	merilnik moči	meter

8. Da znižamo popačenje signalov, neželjene odboje na UTP kablu dušimo v omrežju Ethernet z naslednjo zaključitvijo karakteristične upornosti RK=100Ω:

(A) RG=100Ω	(B) RG→0Ω	(C) RG=100Ω	(D) RG→0Ω
in RB→∞Ω	in RB→∞Ω	in RB=100Ω	in RB=100Ω

9. Moč napredujočega vala znaša PN(0)=32W ter moč odbitega vala PO(0)=1W na začetku prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Koliko moči se skupno troši v vodu Pizgub=?, če poznamo odbojnost bremena Γ=0.5+j0.5 na koncu prenosnega voda?

(A) 27W	(B) 8W	(C) 24W	(D) 3W

10. Koaksialni kabel s karakteristično impedanco ZK=50Ω ima pri frekvenci f=500MHz slabljenje a/l=0.1dB/m. Kolikšna je upornost vodnikov (žila+oklop) na enoto dolžine R/l=? pri navedeni frekvenci, če smemo izgube v dielektriku kabla zanemariti?

(A) 10Ω/m	(B) 20Ω/m	(C) 1.15Ω/m	(D) 2.3Ω/m

11. Napetost na začetku voda RK=50Ω merimo z osciloskopom. Ko začetek voda priključimo na enosmerni tokovni vir z neskončno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaže U1=10V, ki se čez čas izniha v U2=33V. Na kakšno breme R=? je priključen konec voda?

(A) 15Ω	(B) 50Ω	(C) 95Ω	(D) 165Ω

12. Radijski spektralni analizator najpogosteje prikazuje na svojem zaslonu jakost spektra |F(f)| kot funkcija frekvence f v naslednjih merilih (skalah):

(A) X=linearno(f)	(B) X=linearno(f)	(C) X=log(f)	(D) X=log(f)
Y=linearno|F(f)|	Y=log|F(f)|	Y=linearno|F(f)|	Y=log|F(f)|

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 6.11.2017

1. Omejitev UTP kabla s štirimi paricami je presluh med katerakoli dvema paricama. Presluh med paricama omejujemo na naslednji način (obkrožite NAPAČEN odgovor!):

(A) ozemljitev	(B) simetrirni	(C) razmak med	(D) sukanje
progastih žic	transformatorji	paricami	paric

2. V krogelnem koordinatnem sistemu (r,Θ,Φ) merimo razdaljo r od izhodišča v metrih [m], polarno razdaljo Θ v radianih [rd] in zemljepisno dolžino Φ v radianih [rd]. Koliko Lamé-jevih koeficientov je različnih od nič v koordinatnem izhodišču?

(A) 1	(B) 2	(C) 3	(D) 0

3. Vektorski voltmeter ima dve sondi A in B s priključkoma BNC, ki delata v frekvenčnem razponu od f=1MHz do f=1000MHz. V čem se sondi A in B razlikujeta med sabo?

(A) merilnik se	(B) amplitudo	(C) ni razlik med	(D) fazo meri
ne uklene na B	meri samo kanal B	kanaloma A in B	samo kanal A

4. V celotnem prostoru deluje konstantna sila F=(3N,-4N,2N) zapisana v kartezičnih koordinatah (x,y,z). Kolikšno delo W=? moramo opraviti, da se premaknemo iz točke r1=(3m,15m,12m) v točko r2=(1m,1m,9m)?

(A) (-6J,56J,-6J)	(B) 44J	(C) (6J,-56J,-6J)	(D) -56J

5. Če v mostičnem reflektometru (uporovni mostiček za merjenje odbojnosti Γ s simetrirnim členom) uporabimo kot voltmeter radijski spektralni analizator (merilni sprejemnik), s takšnim mostičkom NE moremo meriti oziroma izračunati:

(A) valovitosti ρ	(B) faze Γ	(C) velikosti |Γ|	(D) |Γ|>1

6. Vektorsko polje zapišemo z izrazom F=1ФC/(r∙sinθ) v krogelnih koordinatah (r,θ,Ф). V izrazu je C dana konstanta, ki vsebuje tudi merske enote. Vektorsko polje F ima naslednjo lastnost:

(A) izvor(e)	(B) singularnost(i)	(C) vrtinc(e)	(D) ničlo(e)

7. Lecher-jev vod dolžine l=120cm je na enem koncu stalno kratkosklenjen. Dielektrik je prazen prostor (c0≈3•108m/s). Katero najnižjo frekvenco f=? lahko s premikanjem drugega kratkostičnika na takšnem vodu res natančno izmerimo?

(A) 500MHz	(B) 1GHz	(C) 250MHz	(D) 750MHz

8. Magnetno poljsko jakost v praznem prostoru (J=0) opisuje izraz H(z)=1y32mA/m∙sin(kz) v kartezičnih koordinatah (x,y,z), kjer je k=ω/c0, ω=6∙107rd/s, ε0≈1/(4π∙9∙109)As/Vm in c0≈3∙108m/s. Kateri izraz opisuje pripadajočo električna poljska jakost E=?

(A) 1zj12V/m∙cos(kz)	(B) 1xj12V/m∙sin(kz)	(C) 1xj12V/m∙cos(kz)	(D) 1yj12V/m

9. Z merilnim vodom izmerimo razmerje stojnega vala ρ=1.667. Kot breme uporabimo slabilec, ki je na obeh priključkih prilagojen na izbrano karakteristično impedanco ZK=50Ω. Kolikšno je slabljenje a=?, če je drugi priključek slabilca nepovezan?

(A) 20dB	(B) 10dB	(C) 6dB	(D) 3dB

10. Elektromagnetno polje poganjajo viri z znanima ploskovno gostoto toka J(r) in prostorsko gostoto elektrine ρ(r). Slednja povezuje enačba zveznosti (kontinuitete) toka in elektrine divJ+jωρ=0. V kakšnih merskih enotah deluje enačba?

(A) [A/m2]	(B) [As/m]	(C) [As/m2]	(D) [A/m3]

11. Koliko električne energije W=? vsebuje kubični kilometer V=1km3 ozračja pod nevihtnim oblakom tik pred udarom strele? Prebojna trdnost zraka znaša |EMAX|=2.1MV/m. Dielektričnost zraka je zelo blizu praznemu prostoru ε≈ε0≈1/(4π∙9∙109)As/Vm.

(A) 2∙1010kJ	(B) 10.8MWh	(C) 3.9∙1010J	(D) 5400kWh

12. Piščanca pečemo v mikrovalovni pečici moči P=800W na frekvenci f=2.45GHz. Piščanca ponazorimo s kroglo premera 2r=10cm v koordinatnem izhodišču krogelnih koordinat (r,Θ,Φ). Kolikšen je povprečen Poyntingov vektor gostote moči s=? na koži piščanca?

(A) 1θ∙25kW/m2	(B) 1r∙2.5kW/m2	(C) -1Ф∙2.5kW/m2	(D) -1r∙25kW/m2

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 27.11.2017

1. Mali UKV radijski oddajnik, ki ga gradimo na vajah, vsebuje nizkofrekvenčni ojačevalnik za mikrofon. Nizkofrekvenčni ojačevalnik uporablja kot aktivni gradnik:

(A) zener	(B) N-MOS	(C) Si NPN	(D) operacijski
diodo	tranzistor	tranzistor	ojačevalnik

2. Elektronsko vezje gradimo s SMD gradniki (brez žičnih priključkov) v obliki malih keramičnih kvadrov različnih velikosti. V vezju potrebujemo upor z upornostjo R=2200Ω. Primeren SMD gradnik velikosti 1206 nosi oznako:

(A) tri rdeče lise	(B) 2k2	(C) 222	(D) 2.2kΩ

3. Po kosu kovinske žice teče izmenični tok sinusne oblike z amplitudo I=100mA. Tok se zaključuje na elektrinah na konceh žice, ki dosežeta maksimalno vrednost |Q|=10-9As.
Kolikšna je frekvenca f=? izmeničnega toka?

(A) 1MHz	(B) 6.28MHz	(C) 15.9MHz	(D) 100MHz

4. UTP kabel vsebuje štiri simetrične parice, ki so na obeh koncih opremljene z vtikači RJ-45. Kolikšno odbojnost Γ=? pokaže merilnik zveze, ko vtikač RJ-45 na drugem koncu kabla vtaknjen v računalnik s C=1Gbit/s priključkom za Ethernet?

(A) Γ≈-1	(B) Γ≈0	(C) Γ≈1	(D) │Γ│→∞

5. Teslov transformator za f=30kHz proizvaja v ravnini xy na razdalji r=10m električno polje E=-1z•100V/m. Kolikšno električno polje E'=? pričakujemo na isti razdalji od Teslovega transformatorja na osi z? (c0=3•108m/s)

(A) 1y•100V/m	(B) 1z•200V/m	(C) -1x•50V/m	(D) -1z•800V/m

6. Žarnica priključne moči P=100W deluje kot neusmerjeno svetilo z izkoristkom η=10%. Kolikšna gostota pretoka svetlobne moči |S|=? doseže opazovalca na sosednjem kuclju na razdalji r=3km v jasni noči brez megle? (c0=3•108m/s)

(A) 88nW/m2	(B) 1.1μW/m2	(C) 88μW/m2	(D) 1.1mW/m2

7. Sončna svetloba doseže površino Zemlje z gostoto pretoka moči S=1r•1kW/m2 in frekvenco f=600THz, kar ustreza vidni svetlobi z valovno dolžino λ=0.5μm. Kolikšna je efektivna električna poljska jakost |Eeff|=? sončne svetlobe? (ε0, μ0, Z0=377Ω)

(A) 614Veff/m	(B) 61Veff/m	(C) 868Veff/m	(D) 87Veff/m

8. Smerni vektor 1Φ krogelnega koordinatnega sistema (r,θ,Φ) s tečajem v smeri kartezične osi +z zapišemo s smernimi vektorji kartezičnega koordinatnega sistema (x,y,z) na naslednji način:

(A) -1xsinΦ+1ycosΦ	(B) 1xsinθ-1ycosθ	(C) -1xcosΦ+1ysinΦ	(D) 1xcosθ+1ysinθ

9. Sredi feritne palčke (l=10cm, A=1cm2, μr=100) navijemo tuljavo z N=30 ovoji lakirane bakrene žice. Če takšno tuljavo uporabimo kot feritno anteno v področju srednjih valov, bo sevalna upornost RS povezana s frekvenco f na naslednji način:

(A) RS=α/f	(B) RS=α•√f	(C) RS=α•f2	(D) RS= α•f4

10. Bikonično anteno sestavljata dva kovinska stožca s koti odprtja Θ1=60° in Θ2=120°, ki se dotikata z vrhovi v točki napajanja. Kolikšna je sevalna upornost takšne antene, če sta stožca v praznem prostoru Z0=377Ω in sta dosti večja od λ?

(A) 20Ω	(B) 33Ω	(C) 39.5Ω	(D) 66Ω

11. Radijski oddajnik frekvence f=100MHz postavimo v koordinatno izhodišče krogelnega koordinatnega sistema (r,θ,Φ). Na velikih razdaljah r>>λ smemo poenostaviti operator odvajanja ▼ (vektor nabla) v praznem prostoru (c0=3•108m/s) na naslednji način:

(A) -1Θj2.1rd/m	(B) -1rj2.1rd/m	(C) 1Φj2.1rd/m	(D) 1rj2.1rd/m

12. Rdeči laser λ=633nm vpada iz zraka na vodno gladino. Pri katerem vpadnem kotu ΘV=? pride do popolnega odboja na vodni gladini? Lomni količnik zraka nad vodno gladino je enak enoti n1≈1, lomni količnik vode pa znaša za vidno svetlobo n2≈1.33. (c0=3•108m/s)

(A) 41.25°	(B) 48.75°	(C) 60.12°	(D) ne obstaja

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 18.12.2017

1. Kolikšna je hitrost v=? elektromagnetnega valovanja v dielektriku z relativno dielektrično konstanto εr=12? Snov je homogena in izotropna brez feromagnetnih lastnosti μr=1. Hitrost svetlobe v praznem prostoru je približno c0≈3•108m/s.

(A) c0=2.5•107m/s	(B) c0=8.7•107m/s	(C) c0=1.6•108m/s	(D) 3•108m/s

2. Ravninski elektromagnetni val frekvence f=3GHz v praznem prostoru ima električno polje E=1zf(r) in magnetno polje H=1yf(r)/Z0 (c0≈3•108m/s, Z0≈377Ω). Kolikšen je valovni vektor k=? opisanega valovanja?

(A) -1x62.8rd/m	(B) 1x6.28rd/m	(C) -1z6.28rd/m	(D) 1y62.8rd/m

3. Monopol napajamo s sinusnim izvorom frekvence f=225MHz. V okolici monopola je prazen prostor: c0=3•108m/s, εr=1, μr=1. Amplituda toka v napajalni točki monopola bo najmanjša, ko priključimo monopol dolžine:

(A) 0.167m	(B) 0.33m	(C) 0.67m	(D) 1.33m

4. Na delovni mizi zahtevamo osvetlitev S=3W/m2. Na kakšno višino h=? nad površino mize postavimo neusmerjeno LED svetilko priključne moči P=18W? Izkoristek sevanja LED svetilke znaša η=30%. Slabljenje vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo.

(A) 69cm	(B) 126cm	(C) 28cm	(D) 38cm

5. Anteno "discone" sestavljata disk in stožec višine h=10cm. Impedanco antene izmerimo v širokem frekvenčnem pasu pod in nad nazivnim delovnim območjem frekvenc. V katerem frekvenčnem pasu bo impedanca antene skoraj popolnoma jalova Z≈jX? (c0≈3•108m/s)

(A) f≤3GHz	(B) f≥100MHz	(C) f>3GHz	(D) f<100MHz

6. Polprevodniški laser za λ0≈1.3μm vsebuje Fabry-Perotov rezonator. Frekvenčni razmak med sosednjimi črtami spektra znaša Δf=150GHz. Polprevodnik ima lomni količnik n=3.7. Kolikšna je dolžina čipa d=? ki določa razdaljo med zrcaloma? (c0≈3•108m/s)

(A) 1.0mm	(B) 540μm	(C) 270μm	(D) 135μm

7. Sklopnik vsebuje dva vzporedna mikrotraksta voda na dvostranskem vitroplastu. Druga stran tiskanega vezja ni jedkanja, je skupna masa. Za sklope med vodoma l≈λ/2 velja:

(A) protismerni	(B) neodvisni	(C) protismerni	(D) protismerni
sklop šibkejši	od frekvence	enak sosmernemu	sklop močnejši

8. Diferencialni operator odvajanja v prostoru: vektor nabla, lahko poenostavimo z izrazom ▼≈-jk pri reševanju naslednje elektromagnetne naloge:

(A) pravokotni	(B) lomljeni žarek	(C) bližnje polje	(D) rezonator
kovinski valovod	v gostejši snovi	tokovne zanke	Fabry-Perot

9. Pravokotni kovinski valovod za frekvenčni pas X ima notranje izmere a=22.86mm in b=10.16mm. Pri kateri frekvenci f=? je fazna hitrost dvakrat večja vf=2vg od skupinske hitrosti za osnovni rod valovanja? V notranjosti cevi je prazen prostor c0≈3•108m/s.

(A) 6.56GHz	(B) 9.28GHz	(C) 13.12GHz	(D) 18.56GHz

10. Kovinska cev kvadratnega prereza z notranjo stranico a lahko deluje kot valovod za mikrovalove. Zakaj kvadratne cevi v praksi skoraj nikoli ne uporabljamo kot valovod?

(A) višje slabljenje	(B) fazna hitrost	(C) osnovni rod	(D) težavno
od pravokotne cevi	nižja od skupinske	dvakrat izrojen	spajanje cevi

11. Elektronsko vezje je vgrajeno v zaprto kovinsko ohišje z notranjimi izmerami širina w=200mm, globina d=300mm in višina h=60mm. Pri kateri najnižji frekvenci f=? pričakujemo notranjo rezonanco ohišja? (c0≈3•108m/s)

(A) 901MHz	(B) 2550MHz	(C) 2610MHz	(D) 2658MHz

12. Cev krožnega prereza iz medenine ima zunanji premer 2r=20mm in debelino stene d=1mm. Kolikšna je mejna frekvenca f0=? osnovnega valovodnega rodu v cevi, če je v njeni notranjosti prazen prostor c0≈3•108m/s.

(A) 5.31GHz	(B) 20.33GHz	(C) 12.76GHz	(D) 9.77GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 15.1.2018

1. V votlem (ε0,μ0) kovinskem valovodu z notranjimi izmerami a=20mm in b=10mm vzbujamo samo osnovni rod. Kolikšna je fazna hitrost valovanja vf=? pri frekvenci f=10GHz? (c0=3•108m/s)

(A) 1.31•108m/s	(B) 1.98•108m/s	(C) 6.86•108m/s	(D) 4.54•108m/s

2. Kovinski valovod krožnega prereza ima v primerjavi z običajnim kovinskim valovodom pravokotnega prereza z razmerjem stranic a:b=2:1 naslednjo SLABO lastnost:

(A) nižja	(B) dvakrat izrojen	(C) komplicirana	(D) višje
prenašana moč	osnovni rod	izdelava	slabljenje

3. Kolikšna je najnižja rezonančna frekvenca fTM100=? keramičnega valja iz Al2O3 z εr=9.8? Valj ima polmer a=10mm in višino b=5mm? Površina valja je posrebrena. Keramika Al2O3 ni feromagnetik. (c0=3•108m/s)

(A) 1.17GHz	(B) 35.95GHz	(C) 3.67GHz	(D) 11.84GHz

4. Koaksialni kabel, ki ima zelo tanek dielektrik debeline b-a<<a,b med debelo žilo s polmerom a in oklopom s polmerom b, ima naslednje električne lastnosti:

(A) nizek ZK	(B) visok ZK	(C) nizek ZK	(D) visok ZK
visoke izgube	nizke izgube	nizke izgube	visoke izgube

5. Molekula kisika O2 ima rezonanco v frekvenčnem pasu okoli f=60GHz, ki vnaša slabljenje radijskih valov a/l=14dB/km v nizkih plasteh ozračja. Kolikšno je pripadajoče valovno število k=β-jα=? pri frekvenci f=60GHz? (v≈c0=3•108m/s)

(A) 1257-j0.0016	(B) 200-j0.014	(C) 633-j0.12	(D) 314-j14

6. Dolg koaksialni kabel ZK=75Ω ima pri znani frekvenci merjenja vstavitveno slabljenje a=6dB. Kolikšno velikost odbojnosti |Γ|=? izmerimo na začetku kabla, če je drugi konec kabla kratkosklenjen?

(A) 1.00	(B) 0.71	(C) 0.50	(D) 0.25

7. Če pri določanju fazne konstante β in karakteristične impedance ZK mikrotrakastega voda na podlagi iz keramike z εr=9.8 ne upoštevamo stresanega polja, dobimo:

(A) premajhen β	(B) premajhen β	(C) prevelik β	(D) prevelik β
in prevelik ZK	in premajhen ZK	in prevelik ZK	in premajhen ZK

8. Koaksialni kabel z ZK=50Ω vnaša na frekvenci f=1GHz slabljenje a=10dB. Na kateri frekvenci f'=? upade slabljenje istega kabla na a'=2dB, če predpostavimo, da slabljenje kabla povzroča upornost vodnikov, ki jo povečuje kožni pojav?

(A) 2.24GHz	(B) 40MHz	(C) 200MHz	(D) 447MHz

9. Poskus tuneliranja naredimo z dvema prizmama iz penastega dielektrika z εr=1.333 brez feromagnetnih lastnosti. Vmesna snov je prazen prostor (ε0,μ0). V kakšnem razponu je lahko vpadni kot Θ=? v prvi prizmi, da pride do tuneliranja v vmesnem prostoru?

(A) 0°<Θ<30°	(B) 0°<Θ<60°	(C) 30°<Θ<90°	(D) 60°<Θ<90°

10. Pri kopiranju naprave Kitajci opazijo, da imajo mikrotrasti vodi karakteristične impedance najverjetneje ZK=50Ω širino w≈2.4mm. Iz kakšne snovi je izdelan dielektrik dvostranskega tiskanega vezja debeline h≈0.8mm?

(A) keramika εr≈10	(B) vitroplast εr≈4.5	(C) teflon εr≈2.5	(D) pena εr≈1.5

11. UV oziroma röntgenska svetloba, ki jo proizvaja pospeševalnik relativističnih elektronov, je modulirana na naslednji način:

(A) sinusna modulacija	(B) pulzna modulacija	(C) sinusna modulacija	(D) svetloba ni
frekvence votlin	gruč elektronov	periode magnetov	modulirana

12. Valovno dolžino röntgenske svetlobe, ki jo dobim iz pospeševalnika relativističnih elektronov, lahko izbiramo na več načinov. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) z dolžino	(B) z uklonsko	(C) s periodo	(D) z energijo
gruče elektronov	mrežico	magnetov undulatorja	elektronov

Priimek in ime:	Elektronski naslov: