     1. tiha vaja iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 17.11.2010
     =========================================================

1. Če dve majhni tuljavi razmaknemo na dvakratno razdaljo,
medsebojna induktivnost M=?' upade na vrednost:

(A) M/2 (B) M/4 (C) M/8 (D) M/16

2. Radijski oddajnik dela na frekvenci f=100MHz. Valovno
število k=? v praznem prostoru (c=3E+8m/s) znaša:

(A) 2.094 (B) 120stopinj/m (C) 2.094m/rd (D) 3.000m

3. Koaksialni kabel ima karakteristično impedanco Zk=60ohm in
kapacitivnost C/l=1pF/cm. Kolikšna je induktivnost L/l=?

(A) 3.6nH/cm (B) 278MH/cm (C) 3.6mH/cm (D) 2.78nH/cm

4. Upor R=25ohm priključimo na koaksialni kabel z Zk=50ohm.
Odbojnost Gama=? takšnega bremena znaša:

(A) 0.333 (B) 33.33ohm (C) 3.333 (D) -0.333

5. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega kabla
na breme z odbojnostjo Gama=0.6. Valovitost Ro=? znaša:

(A) 4.000 (B) 4.000rd/m (C) 0.250 (D) 1.600

6. Koaksialni kabel ima izgube a/l=25dB/100m pri f=800MHz.
Kolikšne so izgube l=20m kabla do antene na f'=200MHz?

(A) 25.000dB (B) 5.000dB (C) 2.500dB (D) 10.000dB

7. Radijski oddajnik dela na frekvenci f=918kHz. Na kateri
razdalji r=? bo sevano polje enako veliko kot bližnje polje:

(A) 52m (B) 520m (C) 5.2km (D) 52km

8. Žarnica seva moč P=20W v vse smeri enako. Kolikšna je
gostota sevane moči S=? na razdalji r=40cm:

(A) 9.95mW/cm2 (B) 0.995W/cm2 (C) 0.995mW/cm2 (D) 0.995W/m2

9. Toki-voki-ja imata neusmerjeni anteni, eta=1 na lambda=2m.
Kolikšno je slabljenje zveze Ps/Po=? (v dB) na r=1km brez ovir?

(A) -38dB (B) -76dB (C) -152dB (D) -19dB

10. Antena radioteleskopa premera d=66m sprejema na f=1421MHz.
Na kateri razdalji r=? dobimo daljnje polje antene?

(A) 4.13km (B) 413km (C) 41.3m (D) 41.3km

Priimek in ime: Elektronski naslov:

     2. tiha vaja iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 1.12.2010
     ========================================================

1. Matična plošča računalnika je vitroplast z dielektričnostjo
Er=4. Vez dolžine l=15cm vnaša med CPU in RAM zakasnitev t:

(A) 1ns (B) 10ns (C) 100ns (D) 100ps

2. Radijski oddajnik seva polje E=1mVeff/m na oddaljenosti
r=3km v praznem prostoru. Približevanje na r'=1km da polje E':

(A) 0.33mVeff/m (B) 1mVeff/m (C) 3mVeff/m (D) 9mVeff/m

3. Antena premera d=40cm deluje na frekvenci f=15GHz. Na
kateri razdalji r=? dobimo daljnje polje? (c=3E+8m/s)

(A) 1.6m (B) 16m (C) 160m (D) 1.6km

4. Simetrični tankožični dipol dolžine l=10m ima najnižjo
impedanco v napajalni točki sredi dipola na frekvenci:

(A) 45MHz (B) 30MHz (C) 20MHz (D) 15MHz

5. Čist smerni diagram GP antene brez tokov po nosilcu antene
dosežemo z radiali (poševne palčke srajčke) dolžine:

(A) 0.25lambda (B) 0.30lambda (C) 0.50lambda (D) 0.55lambda

6. Pravokotna Al cev z notranjim prerezom h=16mm X w=36mm je
uporabna kot votel kovinski valovod v frekvenčnem pasu:

(A) 2.1-4.2GHz (B) 2.1-9.3GHz (C) 4.2-9.3GHz (D) 4.2-8.3GHz

7. Umetni dielektrik z Er>1 naredimo iz kovinskih palčk, ki so:

(A) malo daljše (B) dolge točno (C) malo krajše (D) katerekoli
    od lambda/2 lambda/2 od lambda/2 dolžine

8. Krožnik premera d=0.5m za satelitsko TV na frekvenci f=12GHz
(c=3E+8m/s) z izkoristkom osvetlitve eta=70% ima dobitek G:

(A) 34.4dBi (B) 44.4dBi (C) 54.4dBi (D) 64.4dBi

9. Krožno-simetrično parabolično zrcalo s premerom d=1.2m
in globino h=18cm ima goriščnico f:

(A) 0.4m (B) 0.5m (C) 0.6m (D) 1.2m

10. Bočna skupina dveh polvalovnih dipolov doseže smernost
na optimalni razdalji do največ (približno):

(A) 2dBi (B) 4dBi (C) 6dBi (D) 8dBi

Priimek in ime: Elektronski naslov:

     3. tiha vaja iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 22.12.2010
     =========================================================

1. Kolikšno razdaljo d=? izberemo za bočno skupino dveh enakih
anten, če ima vsaka -3dB kot sevanja alfa=60stopinj pri f=1GHz?

(A) 30cm (B) 60cm (C) 1.2m (D) 2.4m

2. Kolikšna mora biti fazna razlika fi=? pri napajanju bočne
skupine (d=lambda/2) za odklon snopa -17stopinj pod obzorje?

(A) 53stopinj (B) 75stopnij (C) 105stopinj (D) 180stopinj

3. Antena ima razmerje krožnih komponent Q=j0.5. Kolikšno je
osno razmerje polarizacije antene R=? v decibelih?

(A) 2.15dB (B) 4.3dB (C) 9.5dB (D) 19.1dB

4. Kolikšen je faktor prenosa moči eta=? zaradi neskladnosti
polarizacije med oddajno anteno Qo=j0.2 in sprejemom Qs=j0.3?

(A) 16.7% (B) 41.5% (C) 66.7% (D) 82.9%

5. Radijska zveza premošča razdaljo d=25km na frekvenci f=2GHz.
Kolikšen je največji polmer 1. Fresnel-ove cone ro1=?

(A) 7.7m (B) 15.3m (C) 30.6m (D) 61.2m

6. Oddajnik f=1GHz se nahaja na stolpu ho=30m na oddaljenosti
d=1km. Na kateri višini hs=? nad tlemi je sprejem najmočnejši?

(A) 30cm (B) 50cm (C) 5m (D) 2.5m

7. Moč sprejema Ps mobilnega telefona upade na trikratni
razdalji v mestnem okolju brez vidljivosti na vrednost:

(A) Ps/3 (B) Ps/9 (C) Ps/81 (D) Ps/729

8. Kako visoko h=? mora biti vgrajena antena radarja na vojaški
ladji, da zazna protiladijsko raketo tik nad gladino na r=20km?

(A) 6m (B) 12m (C) 24m (D) 48m

9. Kolikšna je frekvenca plazme fp=?, če na kratkovalovnem
radijskem sprejemniku poslušamo Radio Teheran na 24MHz?

(A) 2.4MHz (B) 7MHz (C) 24MHz (D) 84MHz

10. Valovna dolžina signala f=100MHz je v ionosferi:

(A) malo večja (B) točno enaka (C) malo manjša (D) 30m
    od 3m co/f=3m od 3m

Priimek in ime: Elektronski naslov:

     4. tiha vaja iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 19.01.2011
     =========================================================

1. Kolikšna je valovna dolžina lambda=? EM vala frekvence
f=1GHz v vodi z dielektričnostjo Er=81? (c=3E+8m/s)

(A) 0.37cm (B) 3.3cm (C) 10cm (D) 30cm

2. Radijski signal ima električno poljsko jakost E=1mVeff.
Koliko je gostota moči S=? v praznem prostoru? (Zo=377ohm)

(A) 2.65nW/m2 (B) 2.65mW/m2 (C) 2.65W/m2 (D) 2.65pW/m2

3. Breme R=75ohm priključimo na koaksialni kabel Zk=60ohm.
Kolikšna je odbojnost Gama=? bremena?

(A) -1.250 (B) -0.111 (C) 1.250 (D) 0.111

4. Antena za SAT-TV premera d=1m dela na frekvenci f=12GHz.
Na kateri razdalji r=? dobimo daljnje polje antene?

(A) 80m (B) 800m (C) 8km (D) 80km

5. Svitek l=100m koaksialnega kabla vnese zakasnitev t=500ns.
Kolikšna je dielektričnost Er=? izolatorja v kablu?

(A) 2.75 (B) 2.25 (C) 1.75 (D) 1.50

6. Kot kovinski valovod na frekvenci f=4GHz uporabimo votlo
cev pravokotnega prereza, ki ima notranje izmere:

(A) 5x10mm (B) 10x20mm (C) 15x30mm (D) 25x50mm

7. Enakomerno osvetljena odprtina 5lambda X 7lambda brez
fazne napake ima smernost:

(A) 2.64dBi (B) 26.4dBi (C) 13.2dBi (D) 132dBi

8. TV sprejem moti sleme sosedove hiše, ki ravno pokrije prvo
Fresnel-ovo cono. Dodatno slabljenje ovire znaša:

(A) 6dB (B) 10dB (C) 16dB (D) 20dB

9. Zaradi loma v nižjih plasteh ozračja je radijski domet:

(A) večji od (B) enak (C) manjši od (D) nepovezan
    optičnega optičnemu optičnega z optičnim

10. Ko ima ionosfera frekvenco plazme fp=5MHz, slišimo daljnje
radijske postaje v tujih jezikih vse do najvišje frekvence:

(A) 16MHz (B) 11MHz (C) 5MHz (D) 1.5MHz

nadaljevanje na drugi strani...

...še druga stran tihe vaje

11. Ojačevalnik ima šumno število F=1.5dB. Kolikšna je njegova
šumna temperatura T=? (To=293K, kb=1.38E-23J/K)

(A) 15.0K (B) 41.4K (C) 121K (D) 414K

12. Ojačevalnik z G=10dB ima šumno temperaturo T=500K. Koliko
je šumna temperatura T'=? verige treh takih ojačevalnikov?

(A) 500K (B) 555K (C) 1293K (D) 1500K

13. Šumna glava ima Thladno=293K in Tvroče=1000K. Kolikšno
razmerje Y=? (v dB) da meritev sprejemnika, ki ima Ts=150K?

(A) 2.07dB (B) 2.60dB (C) 4.14dB (D) 5.19dB

14. Koliko bitov informacije I=? vsebuje beseda iz poljubnih
šestih (6) črk angleške abecede (A..Z ali nabor 26 različnih)?

(A) 4.7bitov (B) 28.2bitov (C) 5.0bitov (D) 30.0bitov

15. Antena premera d=30m sprejema vesoljsko ladjo s C=10kbit/s.
Kolikšno zmogljivost C'=? omogoča antena d'=50m? B je neomejen.

(A) 27.8kbit/s (B) 55.6kbit/s (D) 83.3kbit/s (D) 8.33kbit/s

16. Radijska zveza ima zmogljivost C=1Mbit/s pri S/N=24dB.
Pri katerem S/N'=? doseže ista zveza zmogljivost C'=1.5Mbit/s?

(A) 12dB (B) 18dB (C) 30dB (D) 36dB

17. WLAN 802.11b uporablja 11Mbit/s QPSK. Moč šuma Pn=-89dBm.
Kolikšna mora biti moč sprejetega signala Ps=? za BER<1.E-6?

(A) -71dBm (B) -78dBm (C) -84dBm (D) -89dBm

18. Kolikšna je lahko najvišja spektralna učinkovitost C/B=?
modulacije 128-QAM?

(A) 5bit/s/Hz (B) 6bit/s/Hz (C) 7bit/s/Hz (D) 8bit/s/Hz

19. Kolikšna je poraba (enosmerne) moči Pdc=? izhodne stopnje
oddajnika v razredu "A" z močjo zasičenja P1dB=+34.5dBm?

(A) 10W (B) 30W (C) 100W (D) 300W

20. Na kateri frekvenci f2=? se nahaja drugi oddajnik, če
slišimo en oddajnik na f1=95.4MHz in motnjo na fimd3=98.0MHz?

(A) 103.2MHz (B) 98.0MHz (C) 100.6MHz (D) 96.7MHz

Priimek in ime: Elektronski naslov:

     Pisni izpit iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 17.02.2011
     ========================================================

1. Voda ima lomni količnik n=1.33 za vidno svetlobo. Kolikšna
je dielektričnost vode Er=? za vidno svetlobo?

(A) 1.33 (B) 1.77 (C) 2.35 (D) 3.13

2. Trakova širine w=20mm na razdalji d=3mm sestavljata dvovod.
Med njima je E=1kV/m in H=15A/m. Kolikšno moč P=? prenašamo?

(A) 900mW (B) 9W (C) 90W (D) 900W

3. Koaksialni kabel ima karakteristično impedanco Zk=50ohm in
dielektrik Er=2. Kolikšno je razmerje Roklopa/Ržile=?

(A) 1.41 (B) 2.26 (C) 3.25 (D) 15.08

4. Kolikšna je upornost bremena R=?, ki na koaksialnem kablu
z Zk=50ohm daje odbojnost Gama=-0.4?

(A) 200.00ohm (B) 116.67ohm (C) 50.00ohm (D) 21.43ohm

5. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega kabla
na breme z odbojnostjo Gama=-0.9. Valovitost Ro=? znaša:

(A) 90.00 (B) 19.00 (C) 9.00 (D) -0.19

6. UMTS telefon dela na frekvenci f=2.1GHz. Na kateri razdalji
r=? bo sevano polje antene enako veliko kot statično polje?

(A) 2.27cm (B) 7.14cm (C) 14.29cm (D) 89.76cm

7. Kolikšna je moč neusmerjene žarnice P=?, da osvetli predmet
na razdalji r=3m s pretokom moči S=1W/m2?

(A) 1.13mW (B) 13W (C) 113W (D) 1.3kW

8. Zveza v praznem prostoru na razdalji d=10km uporablja anteni
Go=Gs=10dBi na frekvenci f=600MHz. Slabljenje zveze a=? (v dB)

(A) -22dB (B) -44dB (C) -66dB (D) -88dB

9. Kolikšna mora biti dolžina l=? simetričnega tankožičnega
dipola za najnižjo absolutno vrednost impedance pri f=70MHz?

(A) 0.54m (B) 1.07m (C) 2.14m (D) 4.29m

10. Kot valovod za frekvenčni pas f=11GHz...12GHz uporabimo
pravokotno kovinsko cev, ki ima notranji presek:

(A) 5mmX10mm (B) 10mmX20mm (C) 20mmX40mm (D) 40mmX80mm

nadaljevanje na drugi strani...

...še druga stran pisnega izpita

11. Pri katerem razmerju f/D=? se nahaja gorišče v ravnini roba
simetričnega paraboličnega zrcala?

(A) 0.25 (B) 0.50 (C) 2.00 (D) 4.00

12. Smerni diagram bočne skupine dveh izotropnih izvorov na
razdalji h=3lambda ima:

(A) 3 snope (B) 4 snope (C) 6 snopov (D) 7 snopov

13. Antena ima razmerje krožnih komponent Q=0.1. Kolikšno je
osno razmerje polarizacije antene R=? v decibelih?

(A) 0.87dB (B) 1.74dB (C) 3.49dB (D) 6.97dB

14. Jakost neoviranega sprejema je Ps=-75dBm. Kolikšen Ps'=?
dobimo za zaslonom, ki ima izrezano 1. Fresnelovo cono?

(A) -69dBm (B) -72dBm (C) -78dBm (D) -81dBm

15. Povprečna moč sprejema Ps mobilnega telefona upade na
dvakratni razdalji v mestnem okolju brez vidljivosti za:

(A) -6dB (B) -9dB (C) -12dB (D) -18dB

16. Kolikšen je efektivni polmer Zemlje Re=? za radijske
valove v dobro premešanem ozračju tik nad morjem?

(A) 6400km (B) 8500km (C) 25000km (D) 83333km

17. Ojačevalnik ima šumno temperaturo Ts=200K. Kolikšno je
njegovo šumno število F=? (To=293K, kb=1.38E-23J/K)

(A) 0.59dB (B) 1.13dB (C) 1.68dB (D) 2.26dB

18. Kolikšna je zmogljivost C=? radijske zveze, ki v pasovni
širini B=1MHz dosega razmerje signal/šum S/N=18dB?

(A) 1Mbit/s (B) 3Mbit/s (C) 6Mbit/s (D) 12Mbit/s

19. Izhodna stopnja s poljskim tranzistorjem (FET) ima
enosmerno porabo moči Pdc=10W. Kolikšen Pip3=? pričakujemo?

(A) 10W (B) 30W (C) 100W (D) 300W

20. Kolikšno je popačenje Pimd=? ojačevalnika s Pip3=+25dBm,
ki ojačuje dva sinusna signala na Plin=+10dBm?

(A) -30dBm (B) -20dBm (C) -10dBm (D) +0dBm

Priimek in ime: Elektronski naslov:

     Pisni izpit iz RADIJSKIH KOMUNIKACIJ (VSŠP) - 24.06.2011
     ========================================================

1. Čista voda ima dielektričnost Er=80 v področju radijskih
frekvenc. Kolikšen je lomni količnik vode za radijske valove?

(A) 1.33 (B) 2.99 (C) 8.94 (D) 80.00

2. Trakova širine w=30mm na razdalji d=2mm sestavljata dvovod.
Med njima je E=10kV/m in H=10A/m. Kolikšno moč P=? prenašamo?

(A) 600mW (B) 6W (C) 60W (D) 600W

3. Koaksialni vod ima Ržile=1mm in Roklopa=2.718mm. Vmes je
prazen prostor. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=?

(A) 60ohm (B) 50ohm (C) 40ohm (D) 30ohm

4. Breme R=60ohm napajamo po koaksialnem kablu z Zk=50ohm.
Kolikšna je odbojnost Gama?

(A) 1.20 (B) 0.91 (C) 0.12 (D) 0.09

5. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega kabla
na breme z odbojnostjo Gama=j0.5. Valovitost Ro=? znaša:

(A) 0.33 (B) 1.00 (C) 3.00 (D) 33.33

6. GSM telefon dela na frekvenci f=900MHz. Na kateri razdalji
r=? bo sevano polje antene enako veliko kot statično polje?

(A) 33.33m (B) 5.31m (C) 33.33cm (D) 53.05mm

7. Sonce osvetljuje Zemljo na razdalji r=150E+6km z gostoto
svetlobnega toka S=1.4kW/m2. Kolikšna je moč sevanja Sonca P=?

(A) 3.15E+25W (B) 3.96E+26W (C) 3.15E+25kW (D) 3.96E+26MW

8. Zveza v praznem prostoru na razdalji d=100m uporablja anteni
Go=Gs=2dBi na frekvenci f=2.4GHz. Slabljenje zveze a=? (v dB)

(A) -76dB (B) -68dB (C) -56dB (D) -48dB

9. Kolikšna mora biti dolžina l=? simetričnega tankožičnega
dipola za najvišjo absolutno vrednost impedance pri f=100MHz?

(A) 0.75m (B) 1.50m (C) 2.25m (D) 3.00m

10. Pravokotna cev iz aluminija z notranjimi izmerami 16mmx36mm
je uporabna kot valovod v frekvenčnem pasu:

(A) 1GHz...2GHz (B) 2GHz...4GHz (C) 5GHz...7GHz (D) 8GHz...9GHz

nadaljevanje na drugi strani...

...še druga stran pisnega izpita

11. Rotacijsko-simetrično parabolično zrcalo ima premer d=1.2m
in globino h=15cm. Kolikšna je njegova goriščnica f=?

(A) 50cm (B) 60cm (C) 70cm (D) 80cm

12. Koliko smemo razmakniti dva izotropna izvora v bočni
skupini za f=200MHz, da smerni diagram nima stranskih snopov?

(A) 50cm (B) 75cm (C) 1m (D) 1.5m

13. Oddajna antena ima razmerje Qo=1, sprejemna pa Qs=j.
Kolikšen je faktor prenosa moči zaradi neskladne polarizacije?

(A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 100%

14. Jakost neoviranega sprejema je Ps=-75dBm. Kolikšen Ps'=?
dobimo za oviro, ki natančno pokriva 1. Fresnel-ovo cono?

(A) -69dBm (B) -72dBm (C) -75dBm (D) -81dBm

15. Povečanje dobitka antene bazne postaje mobilne telefonije
za deltaG=+3dB povečuje njen domet v mestnem okolju za:

(A) 19% (B) 41% (C) 100% (D) 141%

16. Kolikšen je krivinski polmer loka, po katerem se širijo
radijski valovi v dobro premešanem ozračju tik nad morjem?

(A) 6400km (B) 8500km (C) 25000km (D) 83333km

17. Sprejemnik ima šumno število F=3dB. Kolikšna je njegova
šumna temperatura Ts=? (To=293K, kb=1.38E-23J/K)

(A) 3K (B) 29K (C) 100K (D) 293K

18. Kolikšna je zmogljivost C=? radijske zveze, ki v pasovni
širini B=1MHz dosega razmerje signal/šum S/N=6dB?

(A) 1.00Mbit/s (B) 1.22Mbit/s (C) 1.67Mbit/s (D) 2.32Mbit/s

19. Izhodna stopnja oddajnika z bipolarnim NPN tranzistorjem
ima enosmerno porabo moči Pdc=10W. Kolikšen Pip3=? pričakujemo?

(A) 10W (B) 30W (C) 100W (D) 300W

20. Na vhod sprejemnika s Piip3=-10dBm privedemo dva signala
jakosti P1=P2=-50dBm. Kolikšna bo jakost motnje Pimd3=?

(A) -130dBm (B) -90dBm (C) -50dBm (D) -10dBm

Priimek in ime: Elektronski naslov: