1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 25.10.2013

1. Modra svetleča dioda (LED) je izdelana kot usmerniški PN spoj, kjer rekombinacije manjšinskih nosilcev proizvajajo svetlobo. Modra LED je izdelana iz polprevodnika, ki ima prepovedan energijski pas širine:

(A) 0.37eV	(B) 1.11eV	(C) 2.26eV	(D) 3.4eV

2. Schottky dioda izkorišča usmerniški pojav na spoju silicij(N)-kovina. Drugi priključek diode je ohmski spoj silicij-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znaša padec napetosti na Schottky diodi:

(A) 0.25V	(B) 0.6V	(C) 1.1V	(D) 2.2V

3. Zelo občutljiv mikrovalovni detektor vsebuje back diodo. Za detekcijo mikrovalov back dioda izkorišča pojav:

(A) plazovnega	(B) tuneliranja	(C) rekombinacije	(D) spojne
    preboja	elektronov	vrzeli	kapacitivnosti

4. Hitrost delovanja bipolarnega NPN tranzistorja iz silicija omejuje naslednji tehnološki parameter izdelave tranzistorja:

(A) ločljivost	(B) dopiranje	(C) debelina	(D) toplotni
    fotolitografije	kolektorja	baze	pobeg

5. Bipolarni tranzistor ima mejno frekvenco fT=10GHz. Tokovno ojačanje znaša β=150 pri frekvenci f=1MHz. Kolikšno tokovno ojačanje β'=? pričakujemo pri frekvenci f'=2.25GHz pri isti enosmerni delovni točki?

(A) 1.9	(B) 4.4	(C) 12.2	(D) 33.3

6. Visokofrekvenčni bipolarni tranzistor iz silicija ima deljen emitor v prste za znižanje upornosti baze. Tehnološki protiukrep za toplotni pobeg tranzistorja je:

(A) izenačevalni	(B) izenačevalni	(C) dobro hlajenje	(D) dopiranje z
    upori v emitorjih	upori v bazah	ohišja	zlatom (Au)

7. Bipolarni tranzistor krmilimo z virom UBE, da pri sobni temperaturi T=25ºC dosežemo kolektorski tok IK=10mA. Kolikšen kolektorski tok IK'=? steče čez t=10min, ko se tranzistor v nortranjosti ogreje na T'=50ºC pri nespremenjenih UBE in UKE?

(A) 5mA	(B) 27mA	(C) 83mA	(D) 220mA

8. Kolikšno skupno kapacitivnost C=? doseže silicijeva dioda s PN spojem pri toku I=10mA v prevodni smeri? Čas rekombinacije manjšinskih nosilcev znaša τ=300ns. Privzamemo konstanto n.q/kB.T=26mV in kapacitivnost spoja Cs=30pF.

(A) 30pF	(B) 145pF	(C) 1.6nF	(D) 115nF

9. Hitrost delovanja poljskega tranzistorja (JFET, MOSFET, MESFET, HEMT) določa poleg mobilnosti nosilcev tudi naslednji tehnološki parameter izdelave:

(A) širina	(B) dolžina	(C) debelina	(D) dopiranje
    kanala	kanala	kanala	izvora

10. Silicijev N-kanalni MOSFET je vrste z induciranim kanalom (enhancement). Izvor S je v notranjosti vezan na podlago B. Oba izvor S in vrata G ozemljimo na maso. Kolikšne napetosti NE smemo pritisniti na ponor D, da ne uničimo polprevodnika?

(A) -3V	(B) -0.5V	(C) +2V	(D) +11V

11. Upor R=20Ω priključimo med žilo in oklop koaksialnega kabla z Zk=60Ω. Kabel ima pri delovni frekvenci dolžino l=λ/4. Kolikšno impedanco Z=? izmerimo med žilo in oklopom na drugem koncu kabla?

(A) j20Ω	(B) 20Ω	(C) -j60Ω	(D) 180Ω

12. Tranzistorski ojačevalnik ima S parametre S11=0.1+j0.04, S12=0.01-j0.01, S21=4+j3 in S22=0.1-j0.2. Kolikšno ojačanje G[dB]=? izmerimo, če ojačevalnik vstavimo med izvor in breme, ki sta oba prilagojena na ZK=50Ω?

(A) 5dB	(B) 7dB	(C) 14dB	(D) 28dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 15.11.2013

1. Visokofrekvenčni detektor vsebuje Schottky diodo z nizkim pragom U1mA=100mV. Pri vhodnem visokofrekvenčnem signalu moči P=-30dBm bo odziv detektorja naslednja funkcija U(P), kjer moč P vstavimo v [W] in je α sorazmernostna konstanta z merskimi enotami:

(A) U=α.P	(B) U=α.P2	(C) U=α.√P	(D) U=α.P3/2

2. Ojačevalnik v razredu B vsebuje močnostni silicijev NPN tranzistor. Napetost na kolektor pripeljemo preko dušilke, breme sklopimo preko kondenzatorja. Močnostni kolektorski izkoristek takšnega ojačevalnika lahko v teoriji doseže vrednost:

(A) 39%	(B) 55%	(C) 78%	(D) 92%

3. Lastnosti visokofrekvenčnega ojačevalnika opišemo z matriko parametrov S: S11, S12, S21 in S22. Katera od navedenih lastnosti matrike parametrov S bi bila v praktično uporabnem ojačevalniku skrajno nezaželjena?

(A) S11=0	(B) |S12|<<|S21|	(C) |S11|=|S22|	(D) S12=S21

4. Nizkošumni mikrovalovni ojačevalnik ima na vhodu GaAlAs/GaAs HEMT ki je pogojno nestabilen, Rollett-ov K<1. Glavni vzrok, da ojačevalnik ni brezpogojno stabilen, je naslednja lastnost uporabljenega polprevodnika:

(A) CGS>CDS	(B) CDG>0	(C) CDS=0	(D) CDS>>CGS

5. Močnostni GaAlN/GaN HEMT ima v primerjavi s silicijevim močnostnim LDMOS tranzistorjem naslednjo prednost pri gradnji radijskega oddajnika:

(A) višja delovna	(B) nižja izhodna	(C) ni toplotnega	(D) ponor D je
    napetost ponora	impedanca	pobega	podlaga čipa

6. Polprevodniški ojačevalnik ima šumno temperaturo T=500K in močnostno ojačanje G=15dB, vse merjeno v sistemu s karakteristično impedanco ZK=50Ω. Kolikšno je šumno število ojačevalnika F=? [dB] pri nazivni sobni temperaturi TO=293K? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 2.37dB	(B) 4.32dB	(C) 7.51dB	(D) 26.9dB

7. Posamična stopnja sprejemnika vsebuje MMIC ojačevalnik s šumnim številom Fe=5dB in ojačanjem Ge=10dB. Kolikšno šumno število doseže radijski sprejemnik, ki uporablja dolgo verigo takšnih ojačevalnikov vse do demodulatorja?

(A) 2.40dB	(B) 3.81dB	(C) 5.32dB	(D) 6.44dB

8. Antena je usmerjena v hladno nebo s šumno temperaturo TN=10K in ima sevalni izkoristek η=95%. Kolikšno šumno temperaturo antene zazna sprejemnik na svojem vhodu, če se antena nahaja temperaturi T=290K in so stranski snopi zanemarljivi?

(A) 99K	(B) 14.5K	(C) 9.5K	(D) 24K

9. Skozi silicijevo Zener diodo za UZ=18V spustimo v zaporni smeri tok IZ=5mA. Izmenično komponento napetosti na Zener diodi (temperatura spoja T=50ºC) peljemo na merilni sprejemnik, ki pokaže šumno temperaturo vira:

(A) 293K	(B) 323K	(C) 104K	(D) 106K

10. Pri meritvi šumnega števila ojačevalnika nam merilni sprejemnik pokaže razmerje vroče/hladno Y=1.035. Iz rezultata sklepamo na napako pri meritvi:

(A) premajhen ENR	(B) preveč	(C) premalo	(D) prevelik ENR
    šumne glave	povprečenja	povprečenja	šumne glave

11. Z brezizgubno povratno vezavo izdelamo brezpogojno stabilni ojačevalnik. Vhodno in izhodno impedanco nato prilagodimo za najnižje šumno število. Za močnostno ojačanje ojačevalnika G (neimenovano razmerje moči) tedaj velja:

(A) G>MSG	(B) G<|S21|2	(C) G<MAG	(D) G=MAG

12. Tiskano vezje jedkamo z zmesjo solne kisline HCl in vodikovega peroksida H2O2. Ko se začne kemijska reakcija ustavljati, ker se je izrabil ves H2O2, to opazimo kot:

(A) mehurčke in	(B) temačne sledi z	(C) belo svetlikajoče	(D) oster vonj
    penjenje jedkala	bakrenih površin	bakrene površine	po česnu

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 29.11.2013

1. Vezje uporablja SMD upore velikosti 0603 in točnosti +/-5% iz standardizirane lestvice E24. Pri pregledu načrta vezja sumimo napako v vrednostih gradnikov. Katera izmed naslednjih trištevilčni oznak uporov je NEVELJAVNA?

(A) 473	(B) 222	(C) 711	(D) 684

2. Šumna glava s polprevodniško plazovno diodo ima naveden ENR=15.5dB pri frekvenci meritve f=1GHz. Kolikšna je šumna temperatura vključene glave T2=?, če je šumna temperatura izključene glave enaka sobni temperaturi T1=293K? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 8.3K	(B) 293K	(C) 4500K	(D) 10400K

3. S katero od navedenih vrst silicijevih diod lahko nadomestimo varikap diodo v visokofrekvenčnem vezju, če nam kapacitivnost spoja vsaj približno ustreza?

(A) Schottky	(B) Zener	(C) hitra	(D) počasna
    dioda	dioda	PIN dioda	PIN dioda

4. Točnost merilnika šumnega števila bi radi izboljšali s povprečenjem, ker drugih pogojev meritve ne moremo spreminjati. Kolikšno povprečenje moramo izbrati na merilniku, da se opletanje rezultata meritve zmanjša za faktor 4-krat?

(A) 2-krat	(B) 4-krat	(C) 16-krat	(D) 64-krat

5. Visokofrekvenčni oscilator vsebuje LC nihajni krog v povratni vezavi. Frekvenco nihanja pomerimo tako, da na vhod števca za merjenje frekvence priključimo:

(A) koaksialni kabel	(B) paličasto	(C) sondo osciloskopa	(D) sklopni
    z zanko na koncu	anteno λ/4	z delilnikom 1:10	kondenzator

6. Zadnji člen verige radijskega sprejemnika z baterijskim napajanjem je polprevodniški nizkofrekvenčni ojačevalnik, ki krmili zvočnik z impedanco Z=8Ω. Izhodna stopnja nizkofrekvenčnega ojačevalnika deluje v razredu:

(A) dualni B	(B) C	(C) A	(D) B

7. Z merilnim sprejemnikom opazujemo pas 80..90MHz. V tem pasu opazimo samo dva signala na f1=82MHz in f2=88MHz. Ko na vhod sprejemnika vstavimo slabilec 10dB, signal na f1 upade za 30dB, signal na f2 pa za 10dB. Na kateri frekvenci f3=? je močen oddajnik?

(A) 94MHz	(B) 100MHz	(C) 70MHz	(D) 76MHz

8. Na vhodu sprejemnika za f=600MHz želimo nastavljivi slabilec s silicijevimi diodami kot spremenljivimi visokofrekvenčnimi upori. Za visok PIIP3 potrebujemo:

(A) počasne PIN	(B) hitre PIN	(C) varikap	(D) Schottky
    diode d(I)=0.1mm	diode d(I)=3μm	diode ωC≈1/ZK	diode

9. Kitajci so se odločili, da kopirajo naše vezje. V vezju so našli SMD keramični kondenzator velikosti 0805. Kondenzator je brez oznak, keramika je svetlo vijolične barve. Kakšno kapacitivnost lahko ima takšen kondenzator?

(A) 0.1pF	(B) 100pF	(C) 100nF	(D) 100μF

10. Izhodna stopnja oddajnika vsebuje LDMOS tranzistor v razredu A, ki lahko odvaja do P=100W toplote. Kolikšna je dopustna izhodna moč oddajnika PLIN=? po nosilcu, če naj bojo intermodulacijski produkti oslabljeni za vsaj a=-60dB glede na koristne signale?

(A) 1W	(B) 3W	(C) 10W	(D) 30W

11. Signal iz antene gre v sprejemniku najprej na ojačevalnik z ojačanjem G=15dB, sledi pasovno sito z vstavitvenim slabljenjem a=-2dB in nato mešalnik, ki ima PIIP3=+0dBm. Kolikšen je PIIP3'=? celotnega sprejemnika, če je za popačenje odgovoren samo mešalnik?

(A) -17dBm	(B) -2dBm	(C) -15dBm	(D) -13dBm

12. Močnostni visokofrekvenčni bipolarni/MOSFETi s kolektorjem/ponorom na čipu zahtevajo ohišje z nepriljubljenim izolatorjem z dobro toplotno prevodnostjo:

(A) izredno trdo	(B) varjenje SiO2	(C) strupeno BeO	(D) drag in trd
    Al2O3 keramiko	na prirobnico	keramiko	diamant

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 20.12.2013

1. Tuljava L=2.2μH in kondenzator C=100pF sestavljata vzporedni nihajni krog z neobremenjeno kvaliteto QU=100. Kvaliteta upade na QL=50, ko nihajnemu krogu vzporedno vežemo neznani upor R. Kolikšna je upornost R=?

(A) 1.5Ω	(B) 150Ω	(C) 15kΩ	(D) 1.5MΩ

2. Pasovno sito izdelamo tako, da med izvor in breme Zg=Zb=Zk=50Ω vežemo zaporedno še zaporedni nihajni krog s tuljavo L=100μH in kondenzatorjem C=47pF. Zaporedni nihajni krog ima neobremenjeni QU=70. Kolikšna je pasovna širina sita B=?

(A) 33kHz	(B) 66kHz	(C) 113kHz	(D) 192kHz

3. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z tuljave L1 in kot prečne gradnike Y zaporedne nihajne kroge L2+C. Za kakšno vrsto sita gre?

(A) pasovno	(B) nizko	(C) pasovno	(D) visoko
    zaporno	prepustno	prepustno	prepustno

4. Visokoprepustno lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z kondenzatorje C=1nF in kot prečne gradnike Y tuljave L=4.7μH. Kolikšna je mejna frekvenca sita f0=?, kjer karakteristična impedanca Zk postane realna?

(A) 3.65MHz	(B) 1.16MHz	(C) 2.32MHz	(D) 7.29MHz

5. Katera od navedenih mehanskih valovanj se lahko razširjajo v idealnem plinu (neskončno stisljiv plin pV/T=konstanta)?

(A) tlačno	(B) strižno	(C) površinsko	(D) vsa tri
    valovanje	valovanje	valovanje	valovanja

6. Rezina „AT“ kremena debeline d=200μm in premera 2r=8mm ima naparjene kovinske elektrode. Pri kateri frekvenci f3=? pričakujemo odziv tretjega overtona, če vpliv elektrod zanemarimo? (v=3320m/s)

(A) 8.3MHz	(B) 16.6MHz	(C) 24.9MHz	(D) 33.2MHz

7. Rezonator s kremenovim kristalom ima kapacitivnost elektrod C0=10pF. Osnovna zaporedna rezonanca se pojavi pri frekvenci f1=10MHz, kjer izmerimo upornost R1=20Ω.
Kolikokrat se pri frekvenci f1 zniža impedanca kristala Z zaradi zaporedne rezonance?

(A) 20-krat	(B) 80-krat	(C) 200-krat	(D) 800-krat

8. Na celotni površini rezine „AT“ kremena zamrzne vlaga pri nizkih temperaturah. Kako se pri tem spremenita osnovna rezonanca f1 in pripadajoča kvaliteta Q1?

(A) f1 naraste	(B) f1 naraste	(C) f1 upade	(D) f1 upade
    Q1 naraste	Q1 upade	Q1 naraste	Q1 upade

9. Električni oscilator vsebuje ojačevalnik in pasovno sito. Oscilator zaniha na tisti frekvenci f, kjer za celotno verigo velja naslednje:

(A) fazni zasuk je	(B) ojačanje je	(C) fazni zasuk je	(D) ojačanje je
    enak 0º	največje	enak 180º	enako 1

10. Oscilator za f=1GHz vsebuje nihajni krog z obremenjeno kvaliteto QL=30. Oscilator uporablja silicijev NPN tranzistor s šumnim številom F=3dB pri moči PO=1mW. Gostota faznega šuma pri Δf=100KHz od nosilca znaša L(Δf)=? [dBc/Hz] (kB=1.38E-23J/K, T0=290K)

(A) -120dBc/Hz	(B) -130dBc/Hz	(C) -140dBc/Hz	(D) -150dBc/Hz

11. Preprosta telekomanda v ISM pasu na f0=433MHz uporablja super-reakcijski sprejemnik z enim samim tranzistorjem v visokofrekvenčnem delu. Smiselna izbira frekvence gašenja fg=? oscilatorja v takšnem enostopenjskem sprejemniku je:

(A) 1kHz	(B) 15kHz	(C) 500kHz	(D) 15MHz

12. Obnašanje oscilatorja z različnimi bremeni opišemo v Rieke-jevem diagramu. Frekvenca oscilatorja je v Rieke-jevem diagramu najmanj stabilna tam, kjer:

(A) je izhodna moč	(B) je odbojnost	(C) je odbojnost	(D) oscilator
    največja	bremena |Γ|=1	bremena Γ=0	ugasne

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 17.1.2014

1. Neposredni številski sintetizator (DDS) frekvence uporablja 32-bitno računanje (seštevalnik in akumulator). Kolikšen je najmanjši frekvenčni korak takšnega sintetizatorja, ki dela s frekvenco takta fTAKT=200MHz?

(A) 0.047Hz	(B) 95Hz	(C) 3.052kHz	(D) 6.25MHz

2. Colpitts-ov oscilator z LC nihajnim krogom na frekvenci f=100MHz in obremenjenim QL=30 zamenjamo z overtonskim kristalnim oscilatorjem s QL=3000. Kolikšno izboljšanje faznega šuma L(Δf) [dBc] pričakujemo pri frekvenčnem odmiku Δf=100kHz?

(A) 0dB	(B) 20dB	(C) 40dB	(D) 80dB

3. V PLL frekvenčnem sintetizatorju bi radi uklenili LC VCO na ulomek dveh celih števil referenčnega takta kristalnega oscilatorja. V ta namen potrebujemo primerjalnik:

(A) samo	(B) frekvence	(C) samo	(D) amplitude
    frekvence	in faze	faze	in faze

4. PLL frekvenčni sintetizator uporablja gradnike VCO s KVCO=10MHz/V, delilnik z modulom N=5210 in primerjalnik s KΦ=1mA/cikel. Zančno sito izdelamo s kondenzatorjema C1=33nF in C2=330nF. Kolikšen naj bo upor R=? [Ω], da bo vnihanje zanke najhitrejše?

(A) 1.3kΩ	(B) 750Ω	(C) 4.3kΩ	(D) 2.4kΩ

5. Celoštevilski PLL sintetizator ima primerjalno frekvenco fREF=25kHz. V dobro načrtovanem vezju je na odmiku Δf=200kHz fazni šum izhodnega signala L(Δf) odvisen od:

(A) faznega šuma	(B) histereze	(C) faznega šuma	(D) faznega
    reference XO	primerjalnika	reference in VCO	šuma VCO

6. Heterodinski sprejemnik z medfrekvenco fMF=455kHz uporabljamo za sprejem srednjevalovne radijske postaje na frekvenci fRF=1134kHz. Na kateri frekvenci pričakujemo fZ=? zrcalni odziv sprejemnika?

(A) 1589kHz	(B) 679kHz	(C) 2044kHz	(D) 1134kHz

7. Ko natančno nastavimo fazni zasuk na 90º, kvadraturni mešalnik dosega slabljenje zrcalne frekvence a=40dB glede na željeni produkt mešanja. Kolikšna je relativna razlika med napetostnima ojačanjema I in Q mešalnikov?

(A) 2%	(B) 1%	(C) 0.02%	(D) 0.01%

8. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=0.8mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 22Ω	(B) 62Ω	(C) 92Ω	(D) 142Ω

9. Z mikrotrakastimi vodi izdelamo pasovna sita s sklopljenimi λ/4 rezonatorji. Katero sito ima ŠIRŠI prepustni pas pri enakih izmerah rezonatorjev in vmesnih razmikov?

(A) glavnikasto	(B) interdigitalno	(C) obe siti imata	(D) odvisno od
    sito je šriše	sito je širše	enak prepustni pas	εr podlage

10. Podlaga mikrotrakastega vezja debeline h=0.8mm ima dolžino l=100mm in širino w=40mm. Do katere frekvence fMAX=? lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez dodatnih vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom a=15mm nad vezjem?

(A) 16GHz	(B) 1GHz	(C) 2GHz	(D) 4GHz

11. Pri gradnji ojačevalne verige radijskega sprejemnika lahko pride do neželjenega sklopa iz izhoda nazaj na vhod tudi preko skupne impedance vira napajanja, kar zahteva razklop napajanja. V isti ojačevalni verigi smejo imeti skupno napajanje največ:

(A) štiri stopnje	(B) tri stopnje	(C) dve stopnji	(D) ena stopnja

12. Z UKV FM radijskim sprejemnikom slišimo povsem jasno navidezni oddajnik, ki vsebuje vsoto modulacije dveh radijskih postaj. Vzrok opisanega pojava v sprejemniku je:

(A) intermodulacijsko	(B) zrcalni odziv	(C) kvadratni odziv	(D) nezadostno
    popačenje	sprejemnika	mešalnika	pasovno sito

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 17.10.2014

1. Silicijeve tranzistorje delimo na bipolarne NPN oziroma PNP ter poljske s kanalom N oziroma P. Tranzistorji, ki uporabljajo elektrone, imajo boljše visokofrekvenčne lastnosti, ker je mobilnost elektronov μN v primerjavi z mobilnostjo vrzeli μP:

(A) μN≈3μP	(B) μN≈10μP	(C) μN≈μP	(D) 3μN≈μP

2 Zelena svetleča dioda (LED) je izdelana kot usmerniški PN spoj, kjer rekombinacije manjšinskih nosilcev proizvajajo svetlobo. Zelena LED je izdelana iz polprevodnika, ki ima prepovedan energijski pas širine:

(A) 0.37eV	(B) 1.11eV	(C) 2.26eV	(D) 3.4eV

3. Schottky dioda izkorišča usmerniški pojav na spoju GaAs(N)-kovina. Drugi priključek diode je ohmski spoj GaAs-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znaša padec napetosti na takšni Schottky diodi:

(A) 0.2V	(B) 0.7V	(C) 1.2V	(D) 1.7V

4. Veliko razmerje kapacitivnosti varikap diode dosežemo s "hyperabrupt" profilom dopiranja plasti N. Pri tem predstavlja ohmska upornost plasti N poglavitni izvor izgub kondenzatorja. Opisana varikap dioda doseže najvišjo kvaliteto Q pri zaporni napetosti:

(A) UMIN	(B) (UMIN+UMAX)/2	(C) UMIN+0.7V	(D) UMAX

5. Tunelsko diodo iz germanija uporabimo kot aktivni gradnik z negativno diferencialno upornostjo v mikrovalovnem oscilatorju. Izhodna moč takšnega oscilatorja doseže vrednost:

(A) 1μW	(B) 100μW	(C) 10mW	(D) 1W

6. Ne glede na polariteto PNP ali NPN, bipolarni tranzistor deluje kot učinkovit električni ojačevalnik, ko je polariteta napetosti na PN spojih:

(A) BE prevodna	(B) BE prevodna	(C) BE zaporna	(D) BE zaporna
 in BK zaporna	in BK prevodna	in BK prevodna	in BK zaporna

7. Toplotni pobeg polprevodniške diode oziroma bipolarnega tranzistorja povzroča temperaturna odvisnost napetost na PN spoju v prevodni smeri. Pri konstantnem toku skozi PN spoj znaša temperaturna odvisnost napetosti pri sobni temperaturi:

(A) +1.0mV/K	(B) +26mV/K	(C) -26mV/K	(D) -2.2mV/K

8. Silicijev bipolarni NPN tranzistor ima pri frekvenci f1=100kHz tokovno ojačanje β1=220. Pri frekvenci f2=100MHz tokovno ojačanje upade na β2=15. Kolikšna je mejna frekvenca fT=? tega tranzistorja?

(A) 22MHz	(B) 330MHz	(C) 1.5GHz	(D) 22GHz

9. Radijski oddajnik vsebuje bipolarni tranzistor v izhodni stopnji. Sekundarni preboj izhodnega tranzistorja v visokofrekvenčnem ojačevalniku je odvisen od razreda delovanja ojačevalnika. Na sekundarni preboj je najbolj odporen razred delovanja:

(A) A	(B) AB	(C) B	(D) C

10. MOS tranzistor ima v notranjosti povezano podlago B na izvor S. Zunaj povežemo skupaj še izvor S in vrata G. Med izvor S in ponor D priključimo enosmerni vir z negativno sponko na ponor D. Toka skozi tranzistor ni. MOS tranzistor ima kanal:

(A) inducirani N	(B) vgrajeni N	(C) inducirani P	(D) vgrajeni P

11. GaAlAs HEMT dosega višje ojačanje in boljše visokofrekvenčne lastnosti od podobnega GaAs MESFETa zaradi naslednje lastnosti:

(A) višje mobilnosti	(B) nižjih	(D) višje mobilnosti	(D) krajšega
    elektronov μN	kapacitivnosti	vrzeli μP	kanala

12. Visokofrekvenčni močnostni LDMOS tranzistor z induciranim kanalom N je odporen na sekundarni preboj zaradi naslednje tehnološke lastnosti:

(A) izenačevalnih	(B) pozitivnega TK	(C) visoke prebojne	(D) izolatorja
    uporov v izvorih	upornosti kanala	trdnosti SiO2	iz BeO

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 14.11.2014

1. Uglaševalna varikap dioda ima prebojno napetost UZ=35V v zaporni smeri. Pri kateri pritisnjeni zaporni napetosti U=? bo kvaliteta kondenzatorja Q najvišja? Kvaliteto merimo pri vseh zapornih napetostih na isti frekvenci f=300MHz.

(A) U=0.7V	(B) U=3.0V	(C) U=11.0V	(D) U=28V

2. Ojačevalnik v razredu A vsebuje močnostni LDMOS tranzistor. Napetost napajanja pripeljemo preko dušilke na ponor, breme sklopimo preko kondenzatorja. Močnostni izkoristek takšnega ojačevalnika lahko v teoriji doseže vrednost:

(A) 30%	(B) 50%	(C) 78%	(D) 100%

3. Izmerjena odbojnost bremena znaša Γ=+j0.5. Breme priključimo na izvor preko koaksialnega kabla z nazivno karakteristično impedanco ZK=50Ω. Kolikšna naj bo električna dolžina kabla l=?, da izvor vidi povsem realno (delovno) breme?

(A) λ/8	(B) λ/4	(C) λ/2	(D) λ

4. Neznan močnostni visokofrekvenčni tranzistor pomerimo z ohm-metrom. Med vhodom in izhodom ne opazimo prevajanja. Vhod in izhod tvorita ta proti skupni elektrodi (masa) usmerniški spoj z anodo na skupni elektrodi. Za kakšno vrsto tranzistorja gre?

(A) LDMOS	(B) GaN HEMT	(C) NPN skupna B	(D) NPN skupni E

5. Recipročno dvovhodno vezje (četveropol) opisuje naslednja lastnost matrike štirih parametrov S: S11, S12, S21 in S22, ki jih lahko izmerimo z mikrovalovnim analizatorjem vezij:

(A) S11=0 in S22=0	(B) S12=1/S21	(C) S11=S22	(D) S12=S21

6. Nizkošumni mikrovalovni ojačevalnik ima na vhodu GaAlAs/GaAs HEMT ki je pogojno nestabilen, Rollett-ov K<1. Katero od navedenih ojačanj za takšen ojačevalnik NI definirano oziroma je nesmiselno:

(A) MAG	(B) |S21|2	(C) MSG	(D) |S12|2

7. Polprevodniški ojačevalnik ima šumno število F=5dB in močnostno ojačanje G=15dB, vse merjeno v sistemu s karakteristično impedanco ZK=50Ω. Kolikšna je šumna temperatura ojačevalnika T=? [K] pri nazivni sobni temperaturi TO=290K? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 917K	(B) 627K	(C) 1450K	(D) 145K

8. Sprejemnik s šumno temperaturo TS=100K opremimo z dodatnim pasovnim sitom na vhodu, ki v prepustnem pasu vnaša slabljenje a=0.6dB. Kolikšna je skupna šumna temperatura TS'=?, če se sito nahaja na sobni temperaturi T0=290K?

(A) 100K	(B) 115K	(C) 158K	(D) 290K

9. Mikrovalovni sprejemnik moramo načrtovati tako, da vsota šuma vseh stopenj ne preseže šumnega števila Fs=2dB. Razpoložljivi tranzistorji dosegajo ojačanje komaj G=7dB. Kolikšno sme biti šumno število posameznega tranzistorja F=?

(A) 1.67dB	(B) 1.33dB	(C) 1.00dB	(D) 0.42dB

10. Merilni šumni izvor vsebuje plazovno diodo s šumno temperaturo TD=106K, ki krmili uporovni slabilec a=30dB. Kolikšen ENR=? dobimo na izhodu slabilca? (T0=290K, kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 0.7dB	(B) 5.4dB	(C) 35.4dB	(D) 60.0dB

11. Pri meritvi šumnega števila ojačevalnika izmerimo razmerje vroče/hladno, faktor Y=1.0034. Izmerjeno šumno število F zelo opleta, ker smo pri meritvi naredili napako:

(A) premajhno	(B) prevelika pasovna	(C) prevelik	(D) premajhen
    ojačanje merjenca	širina merilnika	ENR izvora	ENR izvora

12. Heterodinski radijski sprejemnik uporablja od nič različno medfrekvenco fMF≠0. V kakšni medsebojni zvezi sta lahko frekvenci sprejema fRF in lokalnega oscilatorja fLO? Označite NAPAČEN odgovor!

(A) fLO-fRF=fMF	(B) fLO+fRF=fMF	(C) fLO=fRF	(D) fRF-fLO=fMF

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 28.11.2014

1. Vezje uporablja SMD upore velikosti 0603 in točnosti +/-5% iz standardizirane lestvice E24. Pri pregledu načrta vezja sumimo napako v vrednostih gradnikov. Katera izmed naslednjih trištevilčni oznak uporov je NEVELJAVNA?

(A) 255	(B) 333	(C) 111	(D) 394

2. Vključena šumna glava s polprevodniško plazovno diodo proizvaja šum s temperaturo T2=5000K. Izključena glava šumi s sobno temperaturo T1=T0=290K. Kolikšen je ENR (v decibelih) omenjene šumne glave? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 17.2dB	(B) 12.4dB	(C) 8.6dB	(D) 24.7dB

3. S katero od navedenih vrst silicijevih diod lahko nadomestimo hitro PIN diodo v visokofrekvenčnem stikalu RX/TX, če je kapacitivnost spoja zadosti nizka

(A) Schottky	(B) Zener	(C) preklopna	(D) back
    dioda	dioda	PN dioda	dioda

4. Pri meritvi šumnega števila nam v merjenec vdrejo zunanje motnje neznanega izvora. Izmerjeno razmerje Y'=PVROČE/PHLADNO bo zaradi dodatnih signalov v primerjavi z Y nemotene meritve z enako šumno glavo in enakim ENR:

(A) Y'=0	(B) Y'>Y	(C) Y'=Y	(D) Y'<Y

5. Visokofrekvenčni oscilator vsebuje LC nihajni krog v povratni vezavi. Frekvenco nihanja pomerimo tako, da na vhod števca za merjenje frekvence priključimo:

(A) koaksialni kabel	(B) paličasto	(C) sondo osciloskopa	(D) sklopni
    z zanko na koncu	anteno λ/4	z delilnikom 1:10	kondenzator

6. Kitajci so se odločili, da kopirajo naše vezje. V vezju so našli SMD keramični kondenzator velikosti 0805. Kondenzator je brez oznak, keramika je okrasto/rjave barve. Kakšno kapacitivnost lahko ima takšen kondenzator?

(A) 0.1pF	(B) 100pF	(C) 100nF	(D) 100μF

7. Visokofrekvenčni ojačevalnik v razredu B dosega izhodno moč P1dB=50W pri porabi enosmerne moči PDC=100W. Kolikšna je enosmerna poraba ojačevalnika PDC'=?, ko ojačevalnik krmilimo za izhodno moč P=10W?

(A) 100W	(B) 20W	(C) 30W	(D) 45W

8. Močnostni visokofrekvenčni LDMOS tranzistorji z izvorom na čipu zahtevajo naslednjo vrsto vgradnje v ohišje:

(A) izredno trdo	(B) čip neposredno	(C) strupeno BeO	(D) drag in trd
    Al2O3 keramiko	na prirobnico	keramiko	diamant

9. Izhodno stopnjo oddajnika izdelamo kot vzporedno vezavo štirih enakih ojačevalnikov, od katerih ima vsak G=10dB ojačanja in PIP3=+50dBm. Kolikšen je PIP3'=? celotne stopnje, če izgube in popačenje v vezjih za prilagoditev impedanc zanemarimo?

(A) +50dBm	(B) +53dBm	(C) +56dBm	(D) +44dBm

10. Kolikšno je dinamično območje D=? [dB] sprejemnika, ki ima na vhodu mešalnik s šumnim številom F=20dB in PIIP3=+20dBm? Pasovno širino sita za mešalnikom je B=1MHz.
(kBT0=-174dBm/Hz)

(A) 38dB	(B) 76dB	(C) 114dB	(D) 152dB

11. Z merilnim sprejemnikom opazujemo pas 87..90MHz, kjer opazimo samo dva signala na f1=88MHz in f2=89.5MHz. Ko na vhod sprejemnika vstavimo slabilec 5dB, signal na f1 upade za 25dB, signal na f2 pa za 15dB. Na kateri frekvenci f3=? je močen oddajnik?

(A) 91MHz	(B) 85MHz	(C) 95MHz	(D) 98MHz

12. Signal iz antene gre v sprejemniku najprej na ojačevalnik z ojačanjem G=20dB, sledi pasovno sito z vstavitvenim slabljenjem a=-2dB in nato mešalnik, ki ima PIIP3=+10dBm. Kolikšen je PIIP3'=? celotnega sprejemnika, če je za popačenje odgovoren samo mešalnik?

(A) -2dBm	(B) -12dBm	(C) -10dBm	(D) -8dBm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 19.12.2014

1. Tuljava L=1μH in kondenzator C=100pF sestavljata vzporedni nihajni krog z neobremenjeno kvaliteto QU=100. Na kolikšno vrednost upade obremenjeni QL=?, ko nihajnemu krogu vzporedno vežemo upor R=5kΩ?

(A) 33	(B) 50	(C) 67	(D) 17

2. Pasovno sito za f0=100MHz izdelamo tako, da med izvor in breme Zg=Zb=Zk=50Ω vežemo zaporedno še zaporedni nihajni krog s tuljavo L in kondenzatorjem C. Nihajni krog ima obremenjeni QL=50. Kolikšno skupinsko zakasnitev tg=? vnaša sito na frekvenci f0?

(A) 1μs	(B) 159ns	(C) 25ns	(D) 6.28μs

3. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z tuljave L1 in kot prečne gradnike Y vzporedne nihajne kroge L2||C. Za kakšno vrsto sita gre?

(A) pasovno	(B) nizko	(C) pasovno	(D) visoko
    zaporno	prepustno	prepustno	prepustno

4. Nizkoprepustno lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z tuljave L=2.2μH in kot prečne gradnike Y kondenzatorje C=470pF. Kolikšna je karakteristična impedanca sita ZK=?na nizkih frekvencah f<<f0 daleč pod zaporno frekvenco f0?

(A) 33Ω	(B) 4.7kΩ	(C) 15mΩ	(D) 68Ω

5. Katera od navedenih mehanskih valovanj se lahko razširjajo v ploščici rezonatorja mehanskega sita z f=455kHz, ki je izdelana iz jekla?

(A) tlačno	(B) strižno	(C) površinsko	(D) vsa tri
    valovanje	valovanje	valovanje	valovanja

6. Rezina „AT“ kremena debeline d=200μm in premera 2r=8mm ima naparjene tanke kovinske elektrode. Pri kateri frekvenci f1=? pričakujemo osnovno rezonanco rezine, če vpliv elektrod zanemarimo? (v=3320m/s)

(A) 8.3MHz	(B) 16.6MHz	(C) 24.9MHz	(D) 33.2MHz

7. Frekvenčno pasovno sito uporablja površinsko zvočno valovanje (SAW) na podlagi iz LiTaO3, kjer znaša hitrost valovanja v=4km/s. Kolikšen je razmak d=? med sosednjima protifaznima prstoma elektrod pri frekvenci f=900MHz?

(A) 4.4μm	(B) 2.2μm	(C) 1.1μm	(D) 9μm

8. Na celotni površini rezine „AT“ kremena zamrzne vlaga pri nizkih temperaturah. Kako se pri tem spremenita osnovna rezonanca f1 in pripadajoča kvaliteta Q1?

(A) f1 naraste	(B) f1 naraste	(C) f1 upade	(D) f1 upade
    Q1 naraste	Q1 upade	Q1 upade	Q1 naraste

9. Električni oscilator vsebuje ojačevalnik in pasovno sito. Oscilator zaniha na tisti frekvenci f, kjer je fazni zasuk enak 0º in ojačanje večje od enote zaradi:

(A) prehodnega	(B) toplotnega	(C) nasičenja	(D) gašenja
    pojava	šuma	ojačevalnika	oscilatorja

10. Oscilator za f=100MHz vsebuje nihajni krog z obremenjeno kvaliteto QL=30. Oscilator uporablja silicijev NPN tranzistor s šumnim številom F=3dB pri moči PO=1mW. Gostota faznega šuma pri Δf=100KHz od nosilca znaša L(Δf)=? [dBc/Hz] (kB=1.38E-23J/K, T0=290K)

(A) -120dBc/Hz	(B) -130dBc/Hz	(C) -140dBc/Hz	(D) -150dBc/Hz

11. GaAlAs/GaAs HEMT kljub izredno nizkemu šumu na mikrovalovnih frekvencah ni najprimernejši gradnik za mikrovalovne oscilatorje iz naslednjega razloga:

(A) nizke prebojne	(B) temperaturne	(C) dodatnega	(D) dvojnega
    napetosti	odvisnosti	šuma 1/f	napajanja

12. Obnašanje oscilatorja z različnimi bremeni opišemo v Rieke-jevem diagramu. Izhodna moč oscilatorja je v Rieke-jevem diagramu najbolj stabilna tam, kjer:

(A) je izhodna moč	(B) je odbojnost	(C) je odbojnost	(D) oscilator
    največja	bremena |Γ|=1	bremena Γ=0	ugasne

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 23.1.2015

1. Frekvenčni sintetizator radijske postaje sešteva frekvenci dveh različnih kristalnih oscilatorjev. Najmanj koliko različnih kristalov NMIN=? potrebujemo za pokrivanje področja f=144.00MHz...145.975MHz s korakom Δf=25kHz?

(A) 12	(B) 18	(C) 24	(D) 80

2. Množilnik oziroma dvojno-balančni mešalnik lahko uporabimo kot primerjalnik faze. Glavna pomanjkljivost takega primerjalnika v PLL frekvenčnem sintetizatorju je:

(A) ne primerja	(B) območje Δφ je	(C) odziv Δφ	(D) proizvaja
frekvence signalov	manjše od +/-π/2	je nelinearen	motnje 2fREF

3. Fiksno frekvenco f=27.125MHz želimo dobiti iz frekvence kristalnega oscilatorja fXO=10.000MHz. Delinika R (referenca) in N (VCO) v PLL čipu je smiselno nastaviti na:

(A) R=10000	(B) R=400	(C) R=80	(D) R=2000
in N=27125	in N=1085	in N=217	in N=5425

4. PLL frekvenčni sintetizator uporablja gradnike VCO s KVCO=2MHz/V, delilnik z modulom N=13345 in primerjalnik s KΦ=100μA/cikel. Zančno sito izdelamo s kondenzatorjema C1=1μF in C2=2.2μF. Kolikšen naj bo upor R=? [Ω], da bo vnihanje zanke najhitrejše?

(A) 1.3kΩ	(B) 2.6kΩ	(C) 4.9kΩ	(D) 8.9kΩ

5. Celoštevilski PLL sintetizator ima primerjalno frekvenco fREF=25kHz. V dobro načrtovanem vezju je na odmiku Δf=100Hz fazni šum izhodnega signala L(Δf) odvisen od:

(A) faznega šuma	(B) histereze	(C) faznega šuma	(D) faznega
reference XO	primerjalnika	reference in VCO	šuma VCO

6. Heterodinski sprejemnik z medfrekvenco fMF=10.7MHz uporabljamo za sprejem UKV FM radijske postaje na frekvenci fRF=98.1MHz. Na kateri frekvenci pričakujemo fZ=? zrcalni odziv sprejemnika?

(A) 87.4MHz	(B) 98.1MHz	(C) 119.5MHz	(D) 108.8MHz

7. Govorna SSB oddaja ima pasovno širino B=3kHz. Lokalni oscilator sprejemnika Weaver uglasimo točno na sredino uporabljenega frekvenčnega pasu SSB oddaje. Nizkoprepustni siti v ničelni medfrekvenci sprejemnika Weaver izberemo za mejno frekvenco fm=?

(A) 750Hz	(B) 1.5kHz	(C) 3kHz	(D) 6kHz

8. Lokalni oscilator sprejemnika ima relativno gostoto faznega šuma L(Δf)=-120dBc/Hz pri frekvenčnem odmiku Δf=1MHz. Kolikšno dušenje motnje a=? na istem frekvenčnem odmiku pričakujemo v sprejemniku s pasovno širino medfrekvence B=32kHz?

(A) -120dB	(B) -45dB	(C) -165dB	(D) -75dB

9. Ena sama Gilbert-ova celica s šestimi tranzistorji deluje kot naslednja vrsta mešalnika v radijskem sprejemniku:

(A) mešalnik brez	(B) balančni	(C) dvojno-balančni	(D) kvadraturni
dušenja RF in LO	mešalnik	mešalnik	mešalnik

10. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega vitroplasta znaša εr=4.5, okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A) 62Ω	(B) 85Ω	(C) 110Ω	(D) 284Ω

11. Podlaga mikrotrakastega vezja na teflonu debeline h=0.5mm ima dolžino l=80mm in širino w=15mm. Do katere frekvence fMAX=? lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom a=8mm nad vezjem?

(A) 10GHz	(B) 5GHz	(C) 20GHz	(D) 2.5GHz

12. Podganji (rat-race) hibrid vsebuje krožni vod skupne dolžine l=3λ/2. Kolikšna mora biti karakteristična impedanca krožnega voda ZK=?, če naj bojo vsi štirje priključki hibrida prilagojeni na karakteristično impedanco ZK=50Ω?

(A) 25Ω	(B) 35Ω	(C) 50Ω	(D) 70Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 16.10.2015

1. Schottky dioda izkorišča usmerniški pojav na spoju GaN(N)-kovina. Drugi priključek diode je ohmski spoj GaN-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znaša padec napetosti na takšni Schottky diodi:

(A) 0.2V	(B) 0.7V	(C) 1.6V	(D) 4.2V

2. Varikap diodo izdelamo iz silicija, v katerem je mobilnost elektronov μN≈3μP približno trikrat večja od mobilnosti vrzeli. Kako mora biti dopirano področje zaporne plasti varikap diode, da bo kvaliteta Q najvišja in razmerje CMAX/CMIN visoko?

(A) dopirano P	(B) vseeno P ali N	(C) nedopirano I	(D) dopirano N

3. Počasna usmerniška dioda ima čas rekombinacije manjšinskih nosilcev τ=trr=10μs. Kolikšna je navidezna kapacitivnost diode Cm=?, ko skozi diodo teče v prevodni smeri tok I=1mA? Kapacitivnost zaporne plasti lahko zanemarimo. (kBT/q=26mV, n=1.6)

(A) 240μF	(B) 0.24μF	(C) 24nF	(D) 240pF

4. Z zero-bias silicijevo Schottky diodo izdelamo detektor visokofrekvenčnih signalov. Na vhod detektorja pripeljemo visokofrekvenčno napetost v velikostnem razredu UVF≈1mVeff.(kBT/q=26mV, n=1) Izhodna enosmerna napetost napetost UDC je tedaj sorazmerna:

(A) UDC=α∙UVF2	(B) UDC=α∙√UVF	(C) UDC=α∙exp(UVF/26mV)	(D) UDC=α∙UVF

5. Preboj v zaporni smeri silicijeve diode je močno nelinearen pojav. Iz česa ugotovimo, ali gre za tunelski pojav ali za plazovni preboj? Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) ostrina	(B) kapacitivnost	(C) šum pri	(D) prebojna
    kolena	spoja Cs	preboju	napetost

6. Bipolarni tranzistor uporabljamo v vezavi s skupno bazo, ki ojača napetost vhodnega signala. Tokovno ojačanje ojačevalnika s skupno bazo označuje parameter α. Parameter α vseh bipolarnih tranzistorjev se lahko giblje v mejah:

(A) 0<α<1	(B) 1<α<∞	(C) 0<α<∞	(D) 1<|α|

7. Bipolarni silicijev PNP tranzistor ima pri enosmerni in zelo nizkih frekvencah tokovno ojačanje β0=300. Tokovno ojačanje β upade za -3dB pri frekvenci fβ=800kHz. Kolikšna je mejna frekvenca fT=? tokovnega ojačanja tega tranzistorja?

(A) 2.67kHz	(B) 24MHz	(C) 240MHz	(D) 26.7GHz

8. Bipolarni tranzistor uporabimo v vezavi s skupnim emitorjem v ojačevalniku v razredu A. Kolektor tranzistorja je priključen na uporovno breme in baterijo UBAT. Delovno točko v razredu A nastavimo tako, da brez izmeničnega vhodnega signala znaša:

(A) UCE=UBAT	(B) UBAT=UCE/2	(C) UCE=0	(D) UCE=UBAT/2

9. Tranzistor za izhodno stopnjo oddajnika je izdelan kot vzporedna vezava velikega števila bipolarnih tranzistorjev na istem čipu. Sekundarni preboj zaradi toplotnega pobega posameznih tranzistorjev preprečujejo zaporedni izenačevalni upori v:

(A) emitorju E	(B) bazi B	(C) kolektorju C	(D) B in C

10. HEMT (High Electron Mobility Transistor) dosega višje ojačanje in boljše visokofrekvenčne lastnosti od podobnega poljskega tranzistorja iz enega samega polprevodnika. Iz katerega od navedenih polprevodnikov NE izdelujemo HEMTov?

(A) GaAs	(B) GaN	(C) SiGe	(D) InP

11. N-kanalni MOSFET z vgrajenim kanalom ima pragovno napetost UTH(ID=0)=-2V. Tok ponora doseže IDSS=40mA pri dovolj veliki napetosti UDS=10V, ko vrata G in izvor S kratko sklenemo. Pri kateri napetosti UGS=? tok ponora upade na ID=10mA?

(A) -2V	(B) -1V	(C) -0.5V	(D) -1.5V

12. Močnostni LDMOS tranzistor z induciranim kanalom N ima pri visokih frekvencah boljše električne lastnosti od ostalih močnostnih MOS tranzistorjev iz silicija zaradi:

(A) izenačevalnih	(B) negativnega TK	(C) visoke prebojne	(D) izvor S
uporov v izvorih S	upornosti kanala	trdnosti DS in DG	ozemljen na čipu

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 6.11.2015

1. Pasivno dvovhodno vezje (četveropol) opisuje naslednja lastnost matrike štirih parametrov Sij: S11, S12, S21 in S22, ki jih lahko izmerimo z mikrovalovnim analizatorjem vezij na izbrani frekvenci f:

(A) S11=0 in S22=0	(B) |Sij=|≤1	(C) S21=0 in S12=0	(D) |Sij=|≥1

2. Kaskado dveh MOS poljskih tranzistorjev z vgrajenim kanalom N (MOS tetrodo) uporabimo za regulacijo ojačanja (AGC) v sprejemniku. Nizko popačenje signala pri zniževanju ojačanja dosežemo takrat, ko je (sta) preščipnjen(a) kanala(a):

(A) samo prvi MOSFET	(B) oba MOSFETa	(C) samo drugi MOSFET	(D) noben kanal

3. Frekvenčno pasovno-prepustno sito je pasivno električno vezje, ki ga opisuje simetričen S11=S22 in recipročen S21=S12 četveropol. Če so izgube v gradnikih sita razmeroma majhne, za parametre Sij četveropola v zapornem pasu sita velja:

(A) S21=S12≈0	(B) S11=S22≈0	(C) |S21|=|S12|≈1	(D) S21≈S22

4. Prilagojen izhod Rg=ZK=50Ω ojačevalnika sklopimo preko kondenzatorja na prilagojeno breme Rb=ZK=50Ω, da izločimo enosmerno komponento. Pri kateri vrednosti C=? vnaša zaporedni kondenzator dodatno slabljenje adB=20log|S21|=-3dB pri frekvenci f=10MHz?

(A) 1pF	(B) 159nF	(C) 1nF	(D) 159pF

5. Delovno točko ojačevalnika z LDMOS tranzistorjem z induciranim kanalom N nastavimo s primerno enosmerno prednapetostjo na vratih UGS=? Katera napetost je v grobem primerna (glede na odstopanja pragovne napetosti tranzistorja) za delovno točko v razredu A?

(A) UGS=+3.2V	(B) UGS=-17.7V	(C) UGS=-0.2V	(A) UGS=+44.0V

6. Kateri od navedenih gradnikov bo pri krmiljenju s sinusno napetostjo tvoril najmočnejše harmonske frekvence fN=N.f visokih redov N≥10?

(A) Schottky	(B) step-recovery	(C) dual-gate	(D) varikap
    dioda	dioda	MOSFET	dioda

7. Radijski sprejemnik vsebuje verigo ojačevalnih stopenj in pasovnih sit s skupnim ojačanjem G=80dB, šumnim številom F=3dB in pasovno širino B=1MHz. Kolikšna je moč šuma PNizh=? na izhodu sprejemnika, ko je vhod zaključen na prilagojeno breme na TO=290K?

(A) -91dBm	(B) -114dBm	(C) -34dBm	(D) -31dBm

8. Sprejemnik s šumnim številom F=1dB žal občasno sprejema motnje. Motnje izločimo z dodatnim pasovnim sitom med anteno (TA=50K) in sprejemnikom. Sito vnaša slabljenje a=-0.7dB na sobni temperaturi TO=290K. Za koliko dB sito poslabša razmerje S/N na izhodu?

(A) -0.7dB	(B) -3.3dB	(C) -1.8dB	(D) -0.33dB

9. Pri močnostnih MOS poljskih tranzistorjih iz silicija obeh polaritet (kanal N ali kanal P) je podlaga (substrat) B (Bulk ali Base) običajno vezana na naslednji način:

(A) B in ponor D	(B) B ima neodvisen	(C) B in izvor S	(D) B in vrata G
vezana skupaj	priključek	vezana skupaj	vezana skupaj

10. V polprevodniških gradnikih (diodah in tranzistorjih različnih izvedb) proizvaja največji električni šum naslednji fizikalni pojav:

(A) tunelski	(B) plazovni	(C) manjšinski	(D) segrevanje
    pojav	preboj	nosilci	gradnika

11. Kolikšen faktor Y [dB] (razmerje moči vroče/hladno) dobimo pri merjencu s šumnim številom F=5dB in zadosti visokim ojačanjem G, da prekrije šum naslednjih stopenj (merilnega sprejemnika). Uporabljamo polprevodniško šumno glavo z ENR=15dB.

(A) 5.0dB	(B) 6.8dB	(C) 15.0dB	(D) 10.3dB

12. Rezultat meritve šumne temperature merjenca opleta zaradi meritve naključnih signalov. Kolikokrat moramo povečati čas meritve (povečati faktor povprečenja), da se opletanje rezultata zmanjša za faktor 10-krat?

(A) 100-krat	(B) 1000-krat	(C) 10-krat	(D) √10-krat

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 27.11.2015

1. Upor ohladimo na temperaturo tekočega dušika TN=77K. Pri tem se njegova upornost zniža na R=30Ω. Prilagoditev popravimo z brezizgubnim izolatorjem z bremenom ZK=50Ω na sobni temperaturi T0=290K. Kolikšno šumno temperaturo T=? dobimo na izhodu izolatorja?

(A) 77K	(B) 90K	(C) 184K	(D) 54K

2. Izhod radijskega oddajnika peljemo na slabilec as=-20dB in nato na nizkoprepustno sito, ki na osnovni frekvenci oddajnika vnaša slabljenje af=-0.5dB. Sledi toplotni merilnik moči, ki kaže P'=+13dBm. Kolikšna je izhodna moč oddajnika P=?

(A) 2.24W	(B) 1.78W	(C) +33dBm	(D) 200mW

3. Priključka 1 in 2 brezizgubnega cirkulatorja priključimo na vektorski analizator z ZK=50Ω, na priključek 3 pa povežemo upor R=100Ω. Katera od naslednjih meritev štirih S parametrov četveropola, ki ga sestavljata cirkulator in upor, je NAPAČNA?

(A) |s11|=0	(B) |s12|=0.33	(C) |s22|=0	(D) |s21|=0.66

4. Vključena šumna glava s polprevodniško plazovno diodo proizvaja šum s temperaturo T2=2100K. Izključena glava šumi s sobno temperaturo T1=T0=290K. Kolikšen je ENR (v decibelih) omenjene šumne glave? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 17.2dB	(B) 12.4dB	(C) 8.6dB	(D) 24.7dB

5. Ojačevalno verigo oddajnika sestavimo iz treh ojačevalnikov, kjer ima prvi ojačanje G1=10dB in PIP31=+40dBm, drugi ojačanje G2=8dB in PIP32=+45dBm in tretji ojačanje G3=6dB in PIP33=+50dBm. Kolikšen je PIP3 celotne ojačevalne verige?

(A) +42.7dBm	(B) +53.4dBm	(C) +46.6dBm	(D) +50.0dBm

6. Visokofrekvenčni oscilator vsebuje LC nihajni krog v povratni vezavi. Stabilnost frekvence zagotovimo z različnimi ukrepi. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) s sitom dušimo	(B) stabiliziramo	(C) ločilna stopnja	(D) vgradimo
višje harmonske f	napetost napajanja	na izhodu oscilatorja	vse v termostat

7. Glavna prednost visokofrekvenčnega LDMOS tranzistorja v izhodni stopnji oddajnika UMTS pred NPN bipolarnim tranzistorjem iz silicija je naslednja:

(A) večja odpornost	(B) višja PIP3 pri	(C) po prekoračitvi	(D) uporablja
na preobremenitev	isti porabi P=	P1dB moč upada	keramiko BeO

8. Radijski sprejemnik ima pasovno širino B=200kHz in šumno število F=10dB. Ko na vhod pripeljemo dva signala različnih frekvenc, a enake jakosti P1=P2=-45dBm, moč produktov IMD3 ravno doseže moč šuma. Koliko znaša PIIP3=? (TA=T0=290K, kBT0=-174dBm/Hz)

(A) -2dBm	(B) +8dBm	(C) -22dBm	(D) -12dBm

9. Želimo izdelati šumno glavo s polprevodniškim virom širokopasovnega šuma in čim višjim ENR. Nalogo otežuje slabilec a=-20dB, ki poskrbi za stabilno izhodno impedanco šumne glave. Kakšne vrste dioda je najprimernejša za takšno nalogo?

(A) Zener 3.9V	(B) Modra LED	(C) Hitra PIN	(D) Zener 18V

10. Z votlinskim rezonatorjem, ki ima neobremenjeni QU=1000, želimo izdelati pasovno-prepustno frekvenčno sito. Kolikšen mora biti obremenjeni QL=?, da bo vstavitveno slabljenje sita v prepustnem pasu čim manjše?

(A) QL>>QU	(B) QL=QU	(C) QL<<QU	(D) QL=∞

11. Upor valjaste oblike z žičnimi priključki v smeri osi telesa (aksialni) nosi oznako iz štirih barvnih obročkov: rumena-vijolična-zelena-zlata. Kaj lahko razberemo iz omenjene oznake na uporu?

(A) 4.7MΩ 5%	(B) 47kΩ 10%	(C) 4.7% 10W	(D) 4.7kΩ 5W

12.Visokofrekvenčni ojačevalnik v razredu B dosega izhodno moč P1dB=50W pri porabi enosmerne moči PDC=100W. Kolikšna je enosmerna poraba ojačevalnika PDC'=?, ko ojačevalnik krmilimo za izhodno moč P=2W?

(A) 100W	(B) 20W	(C) 30W	(D) 45W

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 18.12.2015

1. Tuljava L=1μH in kondenzator C=100pF sestavljata vzporedni nihajni krog z neobremenjeno kvaliteto QU=80. Kvaliteto tuljave omejuje ohmska upornost navitja na Qtuljave=100. Kolikšna je kvaliteta kondenzatorja Qkondenzatorja=? zaradi dielektričnih izgub?

(A) 200	(B) 400	(C) 800	(D) 100

2. Pri meritvi intermodulacijskega popačenja tretjega reda se zanašamo, da naslednji merilni pripomoček sam po sebi ne vnaša popačenja:

(A) uporovni	(B) spektralni	(C) merilni	(D) ojačevalnik
    slabilec	analizator	izvor	merjenec

3. Motnjo na frekvenci f=21MHz oslabimo tako, da vzporedno vhodu sprejemnika vežemo zaporedni LC nihajni krog. Kolikšno naj bo kapacitivnost kondenzatorja C=?, če ima tuljava induktivnost L=1μH in upornost navitja RCu=1.5Ω?

(A) 9pF	(B) 361pF	(C) 2.27nF	(D) 57pF

4. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z zaporedne nihajne kroge L+C1 in kot prečne gradnike Y kondenzatorje C2. Za kakšno vrsto sita gre?

(A) pasovno	(B) nizko	(C) pasovno	(D) visoko
    zaporno	prepustno	prepustno	prepustno

5. Kvarčni rezonator ima na ohišju označeno frekvenco f=40MHz, ki ustreza tretjemu overtonu strižnega nihanja "AT" rezine kremena. Kolikšna je debelina d=? rezine kremena, če vpliv naparjenih kovinskih elektrod zanemarimo? (v=3320m/s)

(A) 83μm	(B) 42μm	(C) 249μm	(D) 125μm

6. Pasovno-prepustno sito za f0=10.7MHz uporablja en sam kremenov kristal na osnovni rezonanci rezine "AT". Vezje sita je načrtovano tako, da obremenjena kvaliteta dosega QL=5000. Kolikšna je skupinska zakasnitev sita tg=? točno sredi prepustnega pasu?

(A) 74μs	(B) 149μs	(C) 467μs	(D) 744μs

7. Rezina "AT" kremena v obliki tankega diska ima poleg izrazitih 1D rezonanc (osnovna, tretji, peti, sedmi overton) še šibkejše odzive 2D in 3D višjih prečnih rodov:

(A) tik pod	(B) tik pod in nad	(C) tik nad	(D) vsepovsod v
frekvenco 1D rodu	frekvenco 1D rodu	frekvenco 1D rodu	frekv. spektru

8. Oscilator za f=3GHz vsebuje rezonator s QL=10 in silicijev NPN tranzistor s šumnim številom F=3dB pri moči PO=1mW. Na spektralnem analizatorju B=3kHz odčitamo razmerje nosilec proti faznemu šumu pri Δf=100kHz C/N=? (kB=1.38∙10-23J/K, T0=290K)

(A) 76dB	(B) 56dB	(C) 95dB	(D) 115dB

9. Šumni izvor s polprevodniško plazovno diodo ima naveden ENR=35dB. Kolikšno navidezno šumno moč PN=? [dBm] dovaja (vključen) šumni izvor na vhodne sponke UKV sprejemnika s pasovno širino B=200kHz? (kB=1.38∙10-23J/K, T0=290K)

(A) -116dBm	(B) -106dBm	(C) -96dBm	(D) -86dBm

10. VF oscilator z LC nihajnim krogom zahteva skrbno načrtovano vezje za določanje delovne točke tranzistorja in pripadajočih sklopnih kondenzatorjev, da preprečimo:

(A) ugašanje	(B) višje	(C) prehodni	(D) nasičenje
oscilatorja	harmonske frekvence	pojav ob vklopu	ojačevalnika

11. Oscilator s faznim šumom L(Δf)=-120dBc/Hz na oddaljenosti Δf=100kHz krmili verigo frekvenčnih množilnikov s skupnim faktorjem množenja N=16. Kakšno gostoto faznega šuma L'(Δf)=? ima izhodni mikrovalovni signal na isti Δf, če šum množilnika zanemarimo?

(A) -72dBc/Hz	(B) -96dBc/Hz	(C) -108dBc/Hz	(D) -120dBc/Hz

12. Frekvenčni množilnik za faktor množenja N=9 (v eni sami stopnji) in izhodno frekvenco f=1GHz izdelamo z naslednjim polprevodniškim gradnikom:

(A) GaAlAs/GaAs	(B) silicijev NPN	(C) step-recovery	(D) tunelska
    HEMT	tranzistor	dioda	dioda

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 22.1.2016

1. V PLL sintetizatorju zahtevano fazno varnost najmanj φm=30°. Motnje iz črpalke nabojev zahtevajo kondenzator C1=100nF. Kolikšna naj bo vrednost kondenzatorja C2=?, če zaporedni upor R izberemo tako, da dobimo najvišjo fazno varnost ravno pri |H(ω)|=1?

(A) 100nF	(B) 200nF	(C) 300nF	(D) 400nF

2. Dvojno-uravnoteženi mešalnik z venčkom štirih Schottky diod in transformatorjema krmilimo s sinusnima signaloma fRF in fLO. Signal LO je 10dB močnejši od signala RF. Poleg osnovnih produktov mešanja fLO±fRF je na izhodu takšnega mešalnika najmočnejši:

(A) 3fRF±fLO	(B) 2fLO±fRF	(C) 3fLO±fRF	(D) presluh fLO

3. Dvojno-uravnoteženi mešalnik uporablja šest tranzistorjev v Gilbertovi vezavi. Glede na omejitve monolitske integracije, Gilbertovih celic običajno NE gradimo iz:

(A) Si spojnih	(B) Si bipolarnih	(C) Si MOSFET	(D) GaAlAs
FET (Si-JFET)	tranzistorjev	inducirani kanal	HEMT

4. Frekvenčno/fazni detektor sestavljata dva D-flip-flopa, povratna vezava z in vrati in črpalka nabojev z dvema tokovnima viroma I=±250μA. Kolikšna je konstanta Kφ=? vezja, ko deluje kot primerjalnik faze?

(A) 40μA/cikel	(B) 250μA/rd	(C) 1.57mA/cikel	(D) 40μA/rd

5. Frekvenčni sintetizator radijske postaje sešteva frekvenci dveh različnih kristalnih oscilatorjev. Najmanj koliko različnih kristalov NMIN=? potrebujemo za pokrivanje področja f=118.00MHz...135.95MHz s korakom Δf=50kHz?

(A) 18	(B) 38	(C) 46	(D) 360

6. Spektralni analizator uporablja nastavljiv lokalni oscilator fLO=3GHz...5.5GHz in medfrekvenco fIF=3GHz. Nizkoprepustno sito na vhodu duši frekvence nad f>2.5GHz. V katerem frekvenčnem pasu pričakujemo neželjen zrcalni odziv, če vhodno sito zataji?

(A) 6GHz...8.5GHz	(B) 3GHz...5.5GHz	(C) 0.5GHz...3GHz	(D) 0...2.5GHz

7. Colpittsov oscilator z LC nihajnim krogom na frekvenci f=400MHz in obremenjenim QL=30 zamenjamo s koaksialnim keramičnim rezonatorjem s QL'=300. Kolikšno izboljšanje faznega šuma L(Δf) [dBc/Hz] pričakujemo pri frekvenčnem odmiku Δf=100kHz?

(A) 80dB	(B) 40dB	(C) 20dB	(D) 0dB

8. Super-regenerativni sprejemnik uporabljamo za sprejem amplitudno-moduliranega govora (frekvenčni pas modulacije fm=300Hz...3kHz) v področju letalskih frekvenc fRF=118MHz...136MHz. Kakšna je smiselna izbira frekvence gašenja fgašenja=?

(A) 100MHz	(B) 100GHz	(C) 100Hz	(D) 100kHz

9. Mikrovalovni teflonski laminat ima v primerjavi z običajnim vitroplastom izboljšane električne in druge lastnosti pri visokih frekvencah. Obkrožite NAPAČEN odgovor!

(A) manj hrapavo	(B) prenese višjo	(C) visoko	(D) nižje izgube
bakreno folijo	temperaturo	mehansko trdnost	v dielektriku

10. Mikrotrakasti vod je izdelan na podlagi debeline h=0.254mm iz keramike Al2O3 z dielektričnostjo εr=10. Kolikšna širina mikrotrakastega voda w=? daje karakteristično impedanco ZK=50Ω, če je druga stran podlage v celoti okovinjena?

(A) 0.24mm	(B) 0.48mm	(C) 0.73mm	(D) 1.23mm

11. Podlaga mikrotrakastega vezja na vitroplastu debeline h=0.8mm ima dolžino l=120mm in širino w=30mm. Do katere frekvence fMAX=? lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom a=15mm nad vezjem?

(A) 10GHz	(B) 5GHz	(C) 20GHz	(D) 2.5GHz

12. GPS sprejemnik na frekvenci L1=1.57542GHz uporablja kot anteno mikrotrakasto krpico kvadratne oblike na keramični podlagi z relativno dielektričnostjo εr=16. Kolikšna je stranica kvadrata krpice a=?, če stresanje polja zanemarimo?

(A) 6mm	(B) 48mm	(C) 12mm	(D) 24mm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 21.10.2016

1. Hitrost delovanja polprevodniških gradnikov je ključno odvisna od mobilnosti nosilcev naboja [cm2/Vs]. Mobilnost elektronov označimo z μn, mobilnost vrzeli pa z μp.
Sodobni tranzistorji za visoke frekvence so iz polprevodnika GaN, za katerega velja:

(A) μn<<μp	(B) μn=μp	(A) μn=0	(D) μn>>μp

2. Dioda 1N4007 je počasna usmerniška PN dioda, dioda 1N5818 pa guard-ring Schottky.
Obe sta v enakem ohišju in za obe velja enačba diode I=IS.(exp(U/nUT)-1). Diodi se razlikujeta v naslednjih električnih lastnostih (obkrožite NAPAČEN odgovor):

(A) IS_Schottky>>IS_PN	(B) trr_Schottky<<trr_PN	(C) UT_Schottky>UT_PN	(D) nSchottky<nPN

3. Barvo svetleče diode v glavnem določa širina prepovedanega energijskega pasu polprevodnika. Zeleno svetlečo diodo običajno izdelamo kot PN spoj iz naslednjega polprevodnika:

(A) GaP	(B) InP	(C) GaN	(D) GaAs

4. PIN dioda ima ob pritisnjeni zaporni napetosti kapacitivnost 0.3pF. Kolikokrat se poveča kapacitivnost PIN diode, ko skozi teče tok I=3mA v prevodni smeri? Življenjska doba nosilcev naboja je τ=100ns. V enačbi diode I=IS.(exp(U/nUT)-1) je n≈2 in UT≈26mV.

(A) 200-krat	(B) 20000-krat	(C) 20-krat	(D) 2000-krat

5. Gunn-ov element ali Transferred-Electron Device (ime dioda ni najbolj primerno) pogosto uporabljamo kot negativno upornost v mikrovalovnih oscilatorjih. Gunn-ov element lahko izdelamo iz naslednjega polprevodnika s primernimi energijskimi pasovi:

(A) GaAs	(B) Si	(C) PbS	(D) SiGe

6. Tokovno ojačanje bipolarnega tranzistorja v vezavi s skupno bazo zapišemo α=IK/IE. Tokovno ojačanje istega tranzistorja v vezavi s skupnim emitorjem zapišemo β=IK/IB. Parametra α in β sta med sabo povezana na naslednji način (IE=IB+IK):

(A) β=1-α	(B) β=α/(1-α)	(C) β=(1-α)/α	(D) β=α+1

7. Ojačevalnik z bipolarnimi tranzistorji ima izhodno stopnjo v razredu B v mirujočem stanju. Ko ojačevalnik krmilimo do nazivne izhodne moči, se povprečna poraba (povprečni tok) izhodne stopnje:

(A) zmanjša	(B) ostane enak	(C) poveča	(D) gre na nič

8. Silicijev NPN tranzistor ima mejno frekvenco fT=2GHz v vezavi s skupnim emitorjem. Isti tranzistor dosega tokovno ojačanje β0=150 pri zelo nizkih frekvencah. Kolikšno je tokovno ojačanje tranzistorja β=? pri frekvenci f=100MHz?

(A) 150	(B) 5	(C) 50	(D) 20

9. Sekundarni preboj je najbolj verjeten v silicijevem bipolarnem tranzistorju pod naslednjimi pogoji, v vseh primerih ob enaki moči na čipu P=konst.:

(A) visoka VF	(B) visoka DC	(C) velik RF	(D) velik DC
    napetost	napetost	tok	tok

10. MOSFET iz silicija ima štiri neodvisne elektrode: vrata G, izvor S, podlago B in ponor D. Silicijev MOSFET je običajno vgrajen v ohišje s tremi električni priključki. Pri tem sta običajno spojeni skupaj dve elektrodi na isti priključek:

(A) S+B	(B) G+B	(C) G+S	(D) D+B

11. N-kanalni MOSFET z induciranim kanalom ima pragovno napetost UTH=+3V. Pri napetosti vrat UGS=+4V doseže tok ponora ID=1A pri napetosti UDS=+10V. Kolikšen je pričakovani tok ponora ID'=? pri UGS'=5.5V in isti UDS?

(A) 1.25A	(B) 2.50A	(C) 6.25A	(D) 8.75A

12. GaAlAs/GaAs HEMT z vgrajenim kanalom je odličen visokofrekvenčni ojačevalnik. Pri uporabi moramo paziti, da skozi vrata ne steče prevelik tok in ne poškoduje kanala. Katere od navedenih napetosti UGS NE smemo priključiti na vrata HEMT?

(A) -1.5V	(B) -0.3V	(C) +0.3V	(D) +1.5V

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1st midterm exam HIGH-FREQUENCY TECHNOLOGY - 21.10.2016

1. The operating speed of semiconductor devices critically depends on the charge-carrier mobility [cm2/Vs]. Let μn denote the electron mobility and μp. denote the hole mobility. Modern high-frequency transistors are made of GaN, where the following holds:

(A) μn<<μp	(B) μn=μp	(A) μn=0	(D) μn>>μp

2. The diode 1N4007 is a slow PN rectifier while the 1N5818 is a guard-ring Schottky. Both come in the same package and the diode equation I=IS.(exp(U/nUT)-1) holds for both. The diodes differ in the following properties (circle the WRONG answer):

(A) IS_Schottky>>IS_PN	(B) trr_Schottky<<trr_PN	(C) UT_Schottky>UT_PN	(D) nSchottky<nPN

3. The color of a light-emitting diode is mainly defined by the energy bandgap of the semiconductor material. A green light-emitting diode is usually manufactured as a PN junction from the following material:

(A) GaP	(B) InP	(C) GaN	(D) GaAs

4. At reverse bias, a PIN diode has a capacitance of 0.3pF. How many times the capacitance increases at a forward current of I=3mA? The minority-carrier lifetime is τ=100ns. In the diode equation I=IS.(exp(U/nUT)-1) the constants are n≈2 and UT≈26mV.

(A) 200-times	(B) 20000-times	(C) 20-times	(D) 2000-times

5. A Gunn element or Transferred-Electron Device (the name diode is not appropriate) is frequently used as a negative resistance in microwave oscillators. A Gunn element can be manufactured from the following semiconductor with appropriate energy bands:

(A) GaAs	(B) Si	(C) PbS	(D) SiGe

6. The current gain of a bipolar transistor in a common-base configuration is α=IK/IE. The current gain of the same transistor in a common-emitter configuration is β=IK/IB. The parameters α and β are related in the following way (IE=IB+IK):

(A) β=1-α	(B) β=α/(1-α)	(C) β=(1-α)/α	(D) β=α+1

7. A bipolar-transistor amplifier has the output stage biased for class B operation in the quiescent state. When the amplifier is driven to produce its rated output power, the average current drain of its output stage:

(A) decreases	(B) stays the same	(C) increases	(D) goes to zero

8. A silicon NPN transistor has its common-emitter transition frequency fT=2GHz. At very low frequencies its current gain rises up to β0=150. What is the transistor current gain β=? at a frequency of f=100MHz?

(A) 150	(B) 5	(C) 50	(D) 20

9. A secondary breakdown is most likely to happen in a silicon bipolar transistor under the following conditions, all of them at the same dissipated power P=const.:

(A) high RF	(B) high DC	(C) high RF	(D) high DC
    voltage	voltage	current	current

10. A silicon MOSFET has four independent electrodes: gate G, source S, drain D and substrate B (Bulk). A silicon MOSFET is usually available in a package with three terminals only. The following two electrodes are connected to a single terminal:

(A) S+B	(B) G+B	(C) G+S	(D) D+B

11. A N-channel enhancement MOSFET has a gate threshold voltage UTH=+3V. At a gate voltage UGS=+4V, the drain current reaches ID=1A at an UDS=+10V. What is the expected drain current ID'=? at UGS'=5.5V and same UDS?

(A) 1.25A	(B) 2.50A	(C) 6.25A	(D) 8.75A

12. A depletion-mode GaAlAs/GaAs HEMT is an excellent high-frequency amplifier. The gate current should be limited to avoid damaging the channel. Which gate voltage UGS should NOT be applied to the gate of the HEMT?

(A) -1.5V	(B) -0.3V	(C) +0.3V	(D) +1.5V

Name:	Email:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 11.11.2016

1. Močnostni VF tranzistor ima skupno elektrodo na prirobnici za hladilno rebro. Ω-meter kaže, da ena od ostalih dveh elektrod tvori usmerniški spoj, druga pa ima proti skupni elektrodi nizko upornost R<1Ω. Tranzistor je:

(A) NPN skupna B	(B) močnostni GaAs FET	(C) močnostni LDMOS	(D) NPN skupni E

2. Visokofrekvenčni detektor vsebuje Schottky diodo z nizkim pragom U1mA=100mV. Pri vhodnem visokofrekvenčnem signalu moči P=+30dBm bo odziv detektorja naslednja funkcija U(P), kjer moč P vstavimo v [W] in je α sorazmernostna konstanta z merskimi enotami:

(A) U=α.P	(B) U=α.P2	(C) U=α.√P	(D) U=α.P3/2

3. Neznano dvovhodno vezje (četveropol) opisuje naslednja matrika S parametrov S11=0, S12=3j, S21=-3j in S22=0. Neznano vezje ima naslednje električne lastnosti (obkrožite NAPAČEN odgovor!):

(A) brezpogoj.stabilno	(B) nesimetrično	(C) nerecipročno	(D) aktivno

4. Koaksialni kabel s polietilenskim dielektrikom εr=2.25 ima karakteristično impedanco ZK=50Ω. Pri kateri najmanjši dolžini kabla l=? se breme Z=(20+j0)Ω preslika v popolnoma delovno impedanco Z'=R'+j0 pri frekvenci f=100MHz? (c0≈3∙108m/s)

(A) 33.3cm	(B) 25cm	(C) 75cm	(D) 50cm

5. Ojačevalnik z bipolarnim tranzistorjem je samo pogojno stabilen zaradi CBK=CMILLIER>0. Kateri od navedenih ukrepov za doseganje brezpogojne stabilnosti NE znižuje ojačanja?

(A) uporovna	(B) obremenitev	(C) nevtralizacija	(D) vezava s
povratna vezava	izhoda z uporom	v simetrični vezavi	skupno bazo

6. Veliko usmerjeno anteno zasukamo v Sonce, da njena šumna temperatura naraste na TA=20000K. Kolikšna šumna moč PN=? je na razpolago na antenskem priključku, če znaša pasovna širina antene B=100MHz? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) -115.5dBm	(B) -105.6dBm	(C) -85.6dBm	(D) -75.6dBm

7. Nizkošumni predojačevalnik z ojačanjem G=15dB doseže šumno število F=0.5dB. Kolikšno je dovoljeno šumno število sprejemnika FRX=?, ki sledi predojačevalniku, da šumno število celotne verige ne preseže F'=1dB? (T0=290K)

(A) 3.5dB	(B) 7.3dB	(C) 6.4dB	(D) 15.5dB

8. Satelitska sprejemna postaja ima anteno z dobitkom G=33dBi in šumno temperaturo antene TA=40K. Antena je priključena na sprejemnik s šumnim številom F=0.8dB. Kolikšno je razmerje G/T opisane sprejemne postaje? (T0=290K)

(A) 13dB/K	(B) 9dB/K	(C) 3dB/K	(D) 19dB/K

9. Neposredni sprejem satelitske TV doma v pasu f=12GHz je omogočila razpoložljivost nizkošumnih mikrovalovnih tranzistorjev. Kater vrsta polprevodnika omogoča najnižji šum v frekvenčnem področju f=12GHz?

(A) Si	(B) InP	(C) Ge	(D) GaAs

10. Anteno najprej zasukamo v hladno nebo s T1=10K in nato v črno telo (iglavci) na tleh na temperaturi T2=290K. Razmerje sprejetih moči znaša YdB=10log(P2/P1)=7dB. Kolikšna je celotna šumna temperatura sistema T=TA+TS=?, ko je antena obrnjena v nebo?

(A) 10K	(B) 70K	(C) 150K	(D) 280K

11. Rezultat meritve šumne temperature merjenca opleta za ΔT=±30K okoli osrednje vrednosti T≈400K zaradi naključne narave merjenih signalov. Kolikšno bo opletanje rezultata ΔT'=?, če izračunamo povprečje N=36 zaporednih meritev?

(A) ±5K	(B) ±11.11K	(C) ±0.833K	(D) ±30K

12. Pri merjenju šumnega števila sprejemnika z visokim ojačanjem lahko prekrmilimo v nasičenje določene stopnje v notranjosti sprejemnika zaradi naključne narave merjenih signalov. Rezultat takšne meritve šumnega števila bo:

(A) premajhen	(B) enak nič	(C) prevelik	(D) pravilen

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2nd midterm exam HIGH-FREQUENCY TECHNOLOGY - 11.11.2016

1. The common electrode of a power RF transistor is connected to the heat-sink flange. An Ω-meter shows a rectifying junction from one of the other two electrodes and a low resistance R<1Ω from the other electrode towards the flange. The transistor is a:

(A) NPN common B	(B) power GaAs FET	(C) power LDMOS	(D) NPN common E

2. A high-frequency detector with a low-barrier Schottky diode U1mA=100mV is used to measure a RF power in the range P=+30dBm. What is the response of the detector U(P) where the power P is in Watts [W] and α is a proportional constant (with units):

(A) U=α.P	(B) U=α.P2	(C) U=α.√P	(D) U=α.P3/2

3. An unknown two-port network is described by the following S-parameter matrix: S11=0, S12=j, S21=-j and S22=0. The above network has the following electrical properties (circle the WRONG answer!):

(A) uncond.stable	(B) nonsymmetric	(C) nonreciprocal	(D) active

4. A coaxial cable with a polyethylene dielectric εr=2.25 has a characteristic impedance ZK=50Ω. At which shortest cable length l=? the load Z=(20+j0)Ω is transformed into a completely real impedance Z'=R'+j0 at a frequency f=100MHz? (c0≈3∙108m/s)

(A) 33.3cm	(B) 25cm	(C) 75cm	(D) 50cm

5. A bipolar-transistor amplifier is only conditionally stable because of CBK=CMILLER>0. Which countermeasure to achieve unconditional stability does NOT decrease the gain?

(A) resistive	(B) resistive	(C) neutralization in	(D) common base
feedback	output loading	a symmetric circuit	configuration

6. A large directional antenna is pointed to the Sun to achieve an antenna noise temperature TA=20000K. What noise power PN=? is available at the antenna connector, if the bandwidth of the antenna amounts to B=100MHz? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) -115.6dBm	(B) -105.6dBm	(C) -85.6dBm	(D) -75.6dBm

7. A low-noise preamplifier with a gain of G=15dB achieves a noise figure of F=0.5dB. What is the allowed noise figure FRX=? of the following receiver so that the noise figure of the whole chain does not exceed F'=1dB? (T0=290K)

(A) 3.5dB	(B) 7.3dB	(C) 6.4dB	(D) 15.5dB

8. A satellite receiving station includes an antenna with a gain of G=33dBi and antenna noise temperature of TA=40K. The antenna is connected to a receiver with a noise figure of F=0.8dB. What is the G/T=? figure of merit of this station? (T0=290K)

(A) 13dB/K	(B) 9dB/K	(C) 3dB/K	(D) 19dB/K

9. Direct-to-home satellite TV in the f=12GHz band was made possible by the availability of low-noise transistors. What kind of semiconductor allows the lowest noise performance in the f=12GHz frequency range?

(A) Si	(B) InP	(C) Ge	(D) GaAs

10. An antenna is first pointed in the cold sky with T1=10K and later into a ground black-body target (pine trees) at T2=290K. The power ratio is YdB=10log(P2/P1)=7dB. What is the total system noise temperature T=TA+TS=? while pointed in the sky?

(A) 10K	(B) 70K	(C) 150K	(D) 280K

11. The result of a noise temperature measurement deviates by ΔT=±30K around a center value of T≈400K due to the random nature of the measured signals. What is the expected deviation ΔT'=? if an average of N=36 successive measurements is used?

(A) ±5K	(B) ±11.11K	(C) ±0.833K	(D) ±30K

12. While measuring the noise figure of a high-gain receiver, some amplifier stages of the latter may be driven into saturation due to the random nature of the measured signals. In this case the obtained noise figure will result:

(A) too small	(B) equal to zero	(C) too large	(D) correct

Name:	Email:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 2.12.2016

1. Toplotni merilnik visokofrekvenčne moči zahteva umerjanje ničle termočlena pred veljavno meritvijo moči. Merilnik pomotoma umerjamo, ko je prisotna VF moč Po=100μW. Kolikšno moč P'=? pokaže napačno umerjeni merilnik, ko na vhod pripeljemo P=300μW?

(A) 100μW	(B) 200μW	(C) 300μW	(D) 400μW

2. Kolikšno šumno temperaturo TS=? lahko doseže nizkošumni ojačevalnik z GaAlAs/GaAs HEMTom pri frekvenci f=3GHz? Celotno vezje ojačevalnika hladimo s tekočim dušikom na TLN2=77K in poskrbimo za prilagoditev impedanc za najnižji šum.

(A) 1000K	(B) 100K	(C) 10K	(D) 1K

3. Čip silicijeve diode je vgrajen v Mini-MELF SMD ohišje. Na ohišju je en sam barvni obroček. Pomen barvnega obročka je naslednji:

(A) anodni	(B) prebojna	(C) toleranca	(D) katodni
priključek	napetost	kapacitivnosti	priključek

4. Moč širokopasovnega toplotnega šuma PN merimo s spektralnim analizatorjem pri ločljivosti B=1MHz in video situ BV=1kHz. Katero video sito Bv'=? potrebujemo, da opletanje rezultata ΔPN zmanjšamo za faktor 10-krat?

(A) 10Hz	(B) 100Hz	(C) 300Hz	(D) 10kHz

5. Satelitski sprejemnik z visokim ojačanjem GS>>1 je priključen na šumno glavo z ENR=5dB in hladno temperaturo T1=T0=290K enako sobni temperaturi. Izmerjeno razmerje vroče hladno znaša Y=4dB. Kolikšna je šumna temperatura sprejemnika TS=?

(A) 75K	(B) 125K	(C) 189K	(D) 290K

6. DVB-T oddajnik uporablja QPSK-OFDM z N=1705 podnosilci. Kolikšna je teoretska vršna moč oddajnika PMAX=?, če od oddajnika zahtevamo, da proizvaja povprečno visokofrekvenčno izhodno moč <P>=400W?

(A) 235mW	(B) 400W	(C) 16.5kW	(D) 682kW

7. Naš oddajnik fTX=168MHz moti naš sprejemnik fRX=158MHz samo takrat, ko sta oba povezana preko frekvenčne kretnice na skupno anteno na stolpu. Kateri dodatni oddajniki so potrebni, če sumimo PIM (pasivno intermodulacijsko popačenje) na antenskem stolpu?

(A) 89MHz in 99MHz	(B) samo 99MHz	(C) 99MHz in 148MHz	(D) samo 148MHz

8. Izhodna stopnja WiFi OFDM oddajnika dosega izkoristek η=3% pri povprečni izhodni moči <P>=200mW. Kolikšna je pričakovana moč 1dB nasičenja P1dB=?, če močnostni ojačevalnik deluje v razredu A?

(A) +13dBm	(B) +23dBm	(C) +33dBm	(D) +43dBm

9. Dvostopenjski ojačevalnik vsebuje tri enake gradnike Ge=10dB in PIP3e=100W. V krmilni stopnji uporabimo en gradnik, v izhodni stopnji pa vzporedno vezavo dveh gradnikov. Kolikšna je PIP3=? verige, če prilagoditev impedanc ne vnaša izgub?

(A) 100W	(B) 167W	(C) 200W	(D) 333W

10. Močnostni ojačevalnik v vezavi Doherty vsebuje dva podobna ojačevalnika in dva četrt-valovna zakasnilna voda na vhodu in izhodu. Ojačevalnika se razlikujeta v nastavitvi delovnih točk, kjer vezava Doherty zahteva razreda:

(A) A in B	(A) B in dualni B	(C) B in C	(D) A in C

11. Mikrovalovni izolator vsebuje cirkulator, ki ima tretji priključek zaključen na prilagojeno breme. Idealni mikrovalovni izolator ima naslednje S parametre:

(A) |S12|=|S21|=1	(B) |S11|=|S22|=1	(B) |S11|=1 in	(B) |S21|=1 in
in S21=S22=0	in S12=S21=0	S12=S21=S22=0	S11=S12=S22=0

12. Frekvenčno pasovno-prepustno sito izdelamo z votlinskim rezonatorjem, ki v vezju sita doseže obremenjeni QL=300 pri frekvenci f=2GHz. Kolikšna je največja skupinska zakasnitev tg=? takšnega pasovnega sita?

(A) 48ns	(B) 24ns	(C) 12ns	(D) 6ns

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3rd midterm exam HIGH-FREQUENCY TECHNOLOGY - 2.12.2016

1. A thermal RF power meter requires zero calibration of its thermocouple for any measurement to be valid. Erroneously the power meter is zeroed to an input power of Po=100μW. What is the indicated power P'=? when we connect it to a source P=300μW?

(A) 100μW	(B) 200μW	(C) 300μW	(D) 400μW

2. What noise temperature TS=? can be achieved in a low-noise amplifier with a GaAlAs/GaAs HEMT at a frequency of f=3GHz? The whole amplifier is cooled with liquid nitrogen to TLN2=77K and impedance matching for optimum noise is used.

(A) 1000K	(B) 100K	(C) 10K	(D) 1K

3. A silicon-diode chip is installed in a Mini-MELF SMD package. The latter carries a single color ring. The meaning of this ring is the following:

(A) anode	(B) breakdown	(C) capacitance	(D) cathode
connection	voltage	tolerance	connection

4. A broadband thermal-noise power PN is measured with a spectrum analyzer at a resolution bandwidth B=1MHz and video filter BV=1kHz. What video filter BV'=? is required for a 10-fold decrease of the measurement uncertainty ΔPN?

(A) 10Hz	(B) 100Hz	(C) 300Hz	(D) 10kHz

5. A high-gain GS>>1 satellite receiver is connected to a noise source with an ENR=5dB and cold temperature T1=T0=290K equal to room temperature. The measured hot/cold ratio equals to Y=4dB. What is the noise temperature TS=? of the receiver?

(A) 75K	(B) 125K	(C) 189K	(D) 290K

6. A DVB-T transmitter uses QPSK-OFDM with N=1705 sub-carriers. What is the theoretical peak output power PMAX=? if the transmitter is required to produce an average RF output power <P>=400W?

(A) 235mW	(B) 400W	(C) 16.5kW	(D) 682kW

7. Our transmitter fTX=168MHz is causing interference to our receiver fRX=158MHz only if both are connected through a frequency duplexer to a common antenna on the tower.
What additional transmitters are suspected to cause PIM (passive IMD) on the tower?

(A) 89MHz & 99MHz	(B) 99MHz only	(C) 99MHz & 148MHz	(D) 148MHz only

8. The output stage of a WiFi OFDM transmitter achieves an efficiency of η=3% at an average output power of <P>=200mW. What 1dB compression point P1dB=? is expected if the power amplifier operates in class A?

(A) +13dBm	(B) +23dBm	(C) +33dBm	(D) +43dBm

9. A two-stage amplifier includes three identical building blocks with Ge=10dB and PPI3e=100W. The driver stage uses one building block while the final stage uses two blocks in parallel. What is the overall PIP3=? if the impedance matching is loss-less?

(A) 100W	(B) 167W	(C) 200W	(D) 333W

10. A Doherty power amplifier includes two similar power amplifiers and two quarter-wave delay lines on the input and output. The two power amplifiers differ in their bias, where the Doherty circuit requires operation in the following classes:

(A) A & B	(A) B & dual B	(C) B & C	(D) A & C

11. A microwave isolator includes a circulator with the third port terminated into a matched load. An ideal microwave isolator has the following S parameters:

(A) |S12|=|S21|=1	(B) |S11|=|S22|=1	(B) |S11|=1 &	(B) |S21|=1 &
& S21=S22=0	& S12=S21=0	S12=S21=S22=0	S11=S12=S22=0

12. A frequency band-pass filter includes a single cavity resonator with a loaded QL=300 at a central frequency of f=2GHz. What is the maximum group delay tg=? of such a band-pass filter?

(A) 48ns	(B) 24ns	(C) 12ns	(D) 6ns

Name:	Email:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 23.12.2016

1. LC nihajni krog niha na svoji rezonančni frekvenci f=10.7MHz. Kolikšna je kvaliteta Q=? nihajnega kroga, če je povprečna moč izgub v vezju P=10mW pri napetosti U=10Veff na kondenzatorju C=100pF?

(A) 135	(B) 17	(C) 33	(D) 67

2. Lestvičasto pasovno sito vsebuje zaporedne kroge L1+C1 v zaporednih vejah in vzporedne kroge L2║C2 v vzporednih vejah. V ozkopasovnem situ B<<f0 je težko izdelati:

(A) zaporedni	(B) vzporedni	(C) zaporedno	(D) vzporedno
kondenzator C1	kondenzator C2	tuljavo L1	tuljavo L2

3. Lastnosti oscilatorja so predstavljene v Riekejevem diagramu. Naslednje veličine so izrisane v Riekejevem diagramu kot funkcija prilagoditve bremena Γ:

(A) frekvenca in	(B) frekvenca in	(C) stabilnost in	(D) izkoristek
izhodna VF moč	fazni šum	izhodna VF moč	in fazni šum

4. Motnjo na frekvenci f=1GHz oslabimo tako, da vzporedno vhodu sprejemnika vežemo štrcelj iz koaksialnega kabla s pomočjo T-člena. Kolikšna naj bo dolžina štrclja in kako naj bo zaključen, če kabel vsebuje dielektrik εr=2.25? (c0=3•108m/s)

(A) 2.5cm kratek stik	(B) 5cm odprte sponke	(C) 10cm odprte sponke	(D) 15cm Γ=0

5. Rezine "AT" kremenovega kristala (v=3320m/s) običajno ne moremo brusiti tanjše od d<50μm, ker se tanjša rezina lahko prelomi. Če je na ohišju kristala napisana frekvenca f=108.15MHz, gre najverjetneje za naslednji mehanski rod nihanja rezine:

(A) 3. overton	(B) osnovni rod	(C) 7. overton	(D) 5. overton

6. Kateri rodovi nihanja kremenovega kristala ne sklapljajo mehanske energije v okoliški zrak in torej ne potrebujejo vakuumskega ohišja za najvišji Q?

(A) tlačni	(B) strižni	(C) katerikoli	(D) rodovi
rodovi	rodovi	notranji rodovi	glasbenih vilic

7. Rezina "AT" kremenovega kristala debeline d=100μm in premera 2r=8mm ima 2D in 3D rezonance tik nad frekvenco osnovnega 1D rodu. Neželjene 2D in 3D rezonance lahko zadušimo z naslednjo lastnostjo nanesenih elektrod:

(A) oblika	(B) debelina	(C) prevodnost	(D) hrapavost

8. Mehanski rezonator iz piezo keramike (peizoelektrični sklop) ima naslednje elektro-mehanske lastnosti v primerjavi s kremenovim kristalom:

(A) višji Q in	(B) višji Q in	(C) nižji Q in	(D) nižji Q in
šibkejši sklop	močnejši sklop	močnejši sklop	šibkejši sklop

9. Mikroprocesor uporablja kremenov kristal v oscilatorju ure na f=20MHz. V vezju oscilatorja kvaliteta rezonatorja dosega QL=5000. Kolikšno časovno konstanto τ=RC je smiselno vgraditi v zakasnitev vezja za RESET mikroprocesorja?

(A) 1μs	(B) 100μs	(C) 10ms	(D) 1s

10. V LC (QL=30) oscilatorju za f=100MHz uporabimo silicijev NPN tranzistor z VF šumnim številom F=3dB. Vezje za nastavitev delovne točke skrbno načrtujemo tako, da ne poslabšamo faznega šuma. Pri odmiku Δf=100kHz je potek faznega šuma naslednji:

(A) L(Δf)=α.f-3	(B) L(Δf)=α.f-2	(C) L(Δf)=α.f-1	(D) L(Δf)=konst.

11. Signala dveh podobnih oscilatorjev za f1=3.0GHz in f2=3.1GHz mešamo, da dobimo razliko f2-f1=100MHz. Kolikšen je fazni šum razlike L'(Δf)=? pri odmiku Δf=100kHz, če je fazni šum vsakega oscilatorja posebej L(Δf)=-90dBc/Hz pri istem odmiku?

(A) -87dBc/Hz	(B) -90dBc/Hz	(C) -93dBc/Hz	(D) -84dBc/Hz

12. Polprevodniški izvor šuma izdelamo s silicijevo diodo s PN spojem, v kateri izkoriščamo plazovni preboj. Pri kakšni zaporni napetosti plazovna dioda proizvaja najmočnejši šum v področju visokih frekvenc?

(A) 0.7V	(B) 2V	(C) 6V	(D) 18V

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4th midterm exam HIGH-FREQUENCY TECHNOLOGY - 23.12.2016

1. A LC circuit is oscillating at its resonant frequency f=10.7MHz. What is the Q=? of the circuit, if the average dissipated power equals to P=10mW corresponding to a voltage U=10Veff on the capacitor C=100pF?

(A) 135	(B) 17	(C) 33	(D) 67

2. A ladder band-pass includes series L1+C1 circuits in series branches and parallel circuits L2║C2 in parallel branches. In a narrow-band filter B<<f0 it is hard to make:

(A) series	(B) parallel	(C) series	(D) parallel
capacitor C1	capacitor C2	inductor L1	inductor L2

3. The performance of an oscillator is presented in a Rieke diagram. The following quantities are plotted in the Rieke diagram as a function of load matching Γ:

(A) frequency and	(B) frequency and	(C) stability and	(D) efficiency
output RF power	phase noise	output RF power	and phase noise

4. An interference at f=1GHz is attenuated by connecting a coaxial-cable stub in parallel to the receiver input using a T-adapter. What should be the stub length and how should the stub be terminated, if the cable uses a dielectric εr=2.25? (c0=3•108m/s)

(A) 2.5cm short	(B) 5cm open	(C) 10cm open	(B) 15cm Γ=0

5. An AT-cut quartz plate (v=3320m/s) is usually not made thinner than d<50μm, since even thinner plates break easily. If the crystal is marked f=108.15MHz on the package, this frequency most likely represents the following mechanical mode of oscillation:

(A) 3rd overtone	(B) fundamental mode	(C) 7th overtone	(D) 5th overtone

6. Which modes of oscillation of a quartz crystal do not couple mechanical energy in the surrounding air and therefore do not require a vacuum envelope for the highest Q?

(A) pressure	(B) shear	(C) any bulk	(D) tuning-fork
modes	modes	modes	modes

7. An AT-cut quartz plate with a thickness d=100μm and diameter 2r=8mm has 2D and 3D resonances just slightly above the 1D-fundamental-mode frequency. The unwanted 2D and 3D resonances can be suppressed by the following property of the plated electrodes:

(A) shape	(B) thickness	(C) conductivity	(D) roughness

8. A mechanical resonator made of piezoelectric ceramic (piezoelectric coupling) has the following electro-mechanical properties when compared to a quartz crystal:

(A) higher Q and	(B) higher Q and	(C) lower Q and	(D) lower Q and
weaker coupling	stronger coupling	stronger coupling	weaker coupling

9. A microprocessor uses a crystal oscillator at f=20MHz as its clock source. The resonator achieves a QL=5000 in the oscillator circuit. What is a sensible choice for the time constant τ=RC determining the microprocessor RESET delay?

(A) 1μs	(B) 100μs	(C) 10ms	(D) 1s

10. A LC (QL=30) oscillator for f=100MHz employs a silicon NPN transistor with a RF noise figure of F=3dB. The bias circuit is carefully design to avoid degrading the phase noise. At a frequency offset of Δf=100kHz the phase noise is proportional to:

(A) L(Δf)=α.f-3	(B) L(Δf)=α.f-2	(C) L(Δf)=α.f-1	(D) L(Δf)=konst.

11. The signals of two similar oscillators at f1=3.0GHz and f2=3.1GHz are mixed to obtain the difference f2-f1=100MHz. What is the difference phase noise L'(Δf)=? at an offset Δf=100kHz, if each oscillator alone has L(Δf)=-90dBc/Hz at the same offset?

(A) -87dBc/Hz	(B) -90dBc/Hz	(C) -93dBc/Hz	(D) -84dBc/Hz

12. A semiconductor noise source includes a PN-junction silicon diode using the avalanche breakdown. At what reverse voltage the avalanche diode produces the largest amount of radio-frequency noise?

(A) 0.7V	(B) 2V	(C) 6V	(D) 18V

Name:	Email:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 23.1.2017

1. Frekvenčni sintetizator za f=450MHz vsebuje VCO s kvaliteto QVCO=30. Kolikšno izboljšanje faznega šuma L(Δf) lahko pričakujemo pri frekvenčnem odmiku Δf=500kHz, ko VCO uklenemo s PLL s primerjalno frekvenco fREF=25kHz na referenco QXTAL=3000?

(A) 0dB	(B) 20dB	(C) 40dB	(D) 60dB

2. V fazno-sklenjeni zanki uporabimo sito z dvema kondenzatorjema C1=1μF, C2=3.3μF in uporom R=10kΩ. Kolikšno je razmerje med frekvenco pola in frekvenco ničle ωPOL/ωNIČLA=? prevajalne funkcije H(ω) povratne vezave?

(A) 3.30	(B) 4.30	(C) 10.9	(D) 18.5

3. Za neznani VCO izmerimo odziv: 0V=420MHz, 1V=425MHz, 2V=431MHz, 3V=436MHz, 4V=440MHz, 5V=444MHz, 6V=447MHz, 7V=450MHz in 8V=452MHz. Kolikšen je največji KVCOMAX=? merjenega vezja?

(A) 3MHz/V	(B) 4MHz/V	(C) 5MHz/V	(D) 6MHz/V

4. Letalska radijska postaja mora pokriti frekvenčni pas f=118.000-137.000MHz v kanalih s frekvenčnim razmakom Δf=8.333kHz. V kolikšnem območju se giblje faktor deljenja N=? sintetizatorja s fazno-sklenjeno zanko in skrbno izbrano primerjalno frekvenco?

(A) 118000-137000	(B) 23600-27400	(C) 14160-16440	(D) 4270-5480

5. PLL sintetizator smatramo uklenjen, ko se fazna napaka zmanjša pod |Δφ|≤10mrd. Kolikšna je tedaj širina impulzov Δt=? na izhodu frekvenčno/faznega primerjalnika, če sintetizator dela s primerjalno frekvenco fREF=25kHz?

(A) 64ns	(B) 400ns	(C) 6.4μs	(D) 40μs

6. V LC oscilatorju uporabimo varikap diodo z razponom kapacitivnosti CMIN=10pF do CMAX=50pF. Varikap diodi je vezana vzporedno kapacitivnost vezja C0=20pF. Kolikšen frekvenčni razpon Δf=? pokrije VCO s tuljavo L=1μH?

(A) 5MHz	(B) 7MHz	(C) 10MHz	(D) 14MHz

7. Pri uglaševanju radijskega sprejemnika najdemo isto radijsko postajo na frekvenci f1=15.55MHz ter na frekvenci f2=16.46MHz. Iz opažanj sklepamo, da radijski sprejemnik uporablja mešanje na medfrekvenco vrednosti:

(A) 16.005MHz	(B) 32.01MHz	(C) 910kHz	(D) 455kHz

8. V radijski sprejemnik vgradimo mešalnik, ki ima vhodno presečno točko tretjega reda PIIP3=+7dBm. Šumno število izboljšamo z linearnim LNA G=15dB. Zrcalni odziv zadušimo s sitom, ki ima vstavitveno slabljenje a=3dB. Kolikšen je PIIP3'=? celega sprejemnika?

(A) -8dBm	(B) -5dBm	(C) -2dBm	(D) -11dBm

9. Vitroplast FR4 ima v področju radijskih frekvenc tangens izgubnega kota tgδ=0.02. Če iz dvostranskega vitropasta izdelamo kondenzator tako, da pustimo bakreno folijo na obeh straneh, bo imel kondenzator najvišjo kvaliteto Q=?

(A) 25	(B) 50	(C) 100	(D) 200

10. V tehniki mikrotraktih vodov izdelamo glavnikasto pasovno sito za f0=1GHz. Četrtvalovni rezonatorji so na enem koncu ozemljeni preko via lukenj ter na drugem koncu odprti. Sito bo imelo prvi neželjen odziv pri frekvenci približno:

(A) 1.5GHz	(B) 2GHz	(C) 3GHz	(D) 4GHz

11. V super-regenerativnem sprejemniku dosežemo gašenje visokofrekvenčnega oscilatorja s primernim načrtovanjem vezja za nastavitev njegove delovne točke. Frekvenco gašenja v tem primeru izbiramo z:

(A) sklopom antene	(B) Q nihajnega kroga	(C) fT tranzistorja	(D) RC vezjem

12. Visokofrekvenčno vezje vgradimo v zaprto kovinsko ohišje v obliki kvadra z notranjimi izmerami a=20cm, b=15cm in c=10cm. Pri kateri najnižji frekvenci f=? pričakujemo prvo notranjo rezonanco ohišja? (c=3∙108m/s)

(A) 1.25GHz	(B) 1.68GHz	(C) 1.8GHz	(D) 1.95GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5th midterm exam HIGH-FREQUENCY TECHNOLOGY - 23.1.2017

1. A frequency synthesizer for f=450MHz includes a VCO with a QVCO=30. What improvement of the phase noise L(Δf) can be expected at an offset Δf=500kHz, when the VCO is locked with a PLL with a comparison frequency fREF=25kHz to a reference QXTAL=3000?

(A) 0dB	(B) 20dB	(C) 40dB	(D) 60dB

2. A PLL uses a lead-lag loop filter with two capacitors C1=1μF, C2=3.3μF and resistor R=10kΩ. What is the ratio between the pole and zero frequency ωPOLE/ωZERO=? of the feedback transfer function H(ω)?

(A) 3.30	(B) 4.30	(C) 10.9	(D) 18.5

3. The response of an unknown VCO is measured: 0V=420MHz, 1V=425MHz, 2V=431MHz, 3V=436MHz, 4V=440MHz, 5V=444MHz, 6V=447MHz, 7V=450MHz and 8V=452MHz. What is the maximum KVCOMAX=? of the measured circuit?

(A) 3MHz/V	(B) 4MHz/V	(C) 5MHz/V	(D) 6MHz/V

4. An aviation radio should cover the frequency range f=118.000-137.000MHz with a Δf=8.333kHz channel spacing. What is the range of the divider modulo N=? of a PLL synthesizer with a carefully chosen comparison frequency?

(A) 118000-137000	(B) 23600-27400	(C) 14160-16440	(D) 4270-5480

5. A PLL synthesizer is considered locked when the phase error is below |Δφ|≤10mrd. What is the corresponding pulse width Δt=? at the output of the frequency/phase comparator if the synthesizer uses a comparison frequency fREF=25kHz?

(A) 64ns	(B) 400ns	(C) 6.4μs	(D) 40μs

6. A LC oscillator is tuned with a varactor with a capacitance range from CMIN=10pF to CMAX=50pF. The circuit capacitance connected in parallel to the varactor is C0=20pF. What is the VCO frequency coverage Δf=? when using a coil L=1μH?

(A) 5MHz	(B) 7MHz	(C) 10MHz	(D) 14MHz

7. While tuning a radio receiver we find the same station at a frequency f1=15.55MHz and at a frequency f2=16.46MHz. From our observations we conclude that our receiver is using an intermediate frequency of:

(A) 16.005MHz	(B) 32.01MHz	(C) 910kHz	(D) 455kHz

8. A radio receiver includes a mixer with the input third-order intercept point of PIIP3=+7dBm. The noise figure is improved by a linear LNA G=15dB. The image response is attenuated with a filter with an insertion loss a=3dB. What is the receiver PIIP3'=?

(A) -8dBm	(B) -5dBm	(C) -2dBm	(D) -11dBm

9. The glass-fiber-epoxy laminate FR4 has a loss tangent of tanδ=0.02 in the radio-frequency range. If a capacitor is made from a double-sided piece of FR4 with the copper foil in place on both sides, the capacitor will achieve a maximum Q=?

(A) 25	(B) 50	(C) 100	(D) 200

10. A comb band-pass filter for f0=1GHz is built as a microstrip circuit. The quarter-wavelength resonators are grounded on one end through via holes and are left open at the other end. The filter has its first unwanted response at about the frequency:

(A) 1.5GHz	(B) 2GHz	(C) 3GHz	(D) 4GHz

11. In a super-regenerative receiver the radio-frequency oscillator quenching is achieved with an appropriate design of the bias circuit of its active component. The quenching frequency is selected by:

(A) antenna coupling	(B) resonator Q	(C) transistor fT	(D) RC network

12. A radio-frequency circuit is installed in a closed rectangular metal box with the internal dimensions a=20cm, b=15cm and c=10cm. At which lowest frequency f=? the first internal resonance of the metal box is expected? (c=3∙108m/s)

(A) 1.25GHz	(B) 1.68GHz	(C) 1.8GHz	(D) 1.95GHz

Name:	Email:
1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 20.10.2017

1. Visokonapetostni usmernik 1N4007 zdrži zaporno napetost UZ=1kV po podatkovnem listu. Praktična meritev daje faktor idealnosti diode n=1.7. Izmerjeni čas rekombinacije znaša trr=10μs. V kakšni nalogi je ta gradnik najbolj uporaben v visokofrekvenčni napravi?

(A) neuporaben za VF	(B) VF stikalo	(C) zaščita MOSFETa	(D) VF detektor

2. Z guard-ring silicijevo Schottky diodo izdelamo detektor visokofrekvenčnih signalov. Na vhod detektorja pripeljemo visokofrekvenčno napetost v velikostnem razredu UVF≈10Veff.(kBT/q=26mV, n=1) Izhodna enosmerna napetost napetost UDC je tedaj sorazmerna:

(A) UDC=α∙UVF2	(B) UDC=α∙√UVF	(C) UDC=α∙exp(UVF/26mV)	(D) UDC=α∙UVF

3. Mikrovalovni detektor malih signalov uporablja silicijevo back diodo. Kaj omogoča delovanje detektorja pri zelo visokih frekvencah?

(A) manjšinski	(B) Schottky	(D) večinski	(D) dopiranje
    nosilci	spoj	nosilci	z Au

4. Neznani polprevodniški gradnik ima tri električne priključke. Z analognim Ω-metrom ugotovimo, da vsebuje dva usmerniška spoja s skupno katodo. Kakšen parameter α ima gradnik z dvema ločenima diodama za razliko od bipolarnega PNP tranzistorja?

(A) α=0	(B) α≈1	(C) α→∞	(D) α≈-1

5. Odvisnost padca napetosti v prevodni smeri od temperature PN spoja lahko povzroči toplotni pobeg, če gradnik priključimo na napetostni vir z nizko notranjo upornostjo. Temperaturni koeficient PN spoja v siliciju znaša pri sobni temperaturi:

(A) 2.2mV/K	(B) 26mV/K	(C) -2.2mV/K	(D) -26mV/K

6. Silicijev bipolarni NPN tranzistor ima tokovno ojačanje za enosmerno in nizke frekvence β0≈300. Mejna frekvenca je v velikostnem razredu fT≈300MHz. Pri kateri frekvenci f=? je smiselno meriti fT navedenega tranzistorja?

(A) 2GHz	(B) 20MHz	(C) 200kHz	(D) 2kHz

7. NPN tranzistor z β0≈300 uporabimo v ojačevalniku s skupnim E. Kolektor povežemo na baterijo UBAT=+20V preko upora RK=1kΩ. Kolikšen upor RBK=? povežemo med bazo in kolektor za nastavitev delovne točke v razred A? Izmenične signale sklopimo s kondenzatorji.

(A) 3.33Ω	(B) 1kΩ	(C)33kΩ	(D) 300kΩ

8. Sekundarni preboj, ki ga povzroči neenakomerno segrevanje čipa, se lahko pojavi v močnostnih bipolarnih tranzistorjih vseh vrst. Sekundarni preboj se v večini bipolarnih tranzistorjev pojavi v naslednjih pogojih delovanja:

(A) UKE→UKEMAX	(B) IK→IKMAX	(C) IB→IBMAX	(D) UKE.IK→PMAX

9. Med vrata in izvor katerega od navedenih poljskih tranzistorjev smemo priključiti enosmerno napetost poljubne polaritete UGS=+/-10V brez poškodb?

(A) N-kanalni	(B) Si MOSFET	(C) Si MOSFET	(D) N-kanalni
Si spojni FET	z zaščitno diodo	brez zaščitne diode	GaAlN/GaN HEMT

10. GaAlAs/GaAs HEMT ima napetost preščipnjenja kanala (pinchoff) UP=-1.5V. Tok nasičenja istega polprevodnika znaša IDSS=45mA pri UGS=0V. Kolikšen je tok ponora ID=? v področju nasičenja pri dovolj visoki UDS in nastavljeni delovni točki UGS=-1V?

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 15mA	(D) 20mA

11. Ojačevalnik z bipolarnim tranzistorjem z ozemljeno bazo oziroma s poljskim tranzistorjem z ozemljenimi vrati ima pri visokih frekvencah naslednjo dobro lastnost:

(A) visoko	(B) ni kapacitivnega	(C) ni nevarnosti	(D) višje
vhodno impedanco	sklopa izhod-vhod	toplotnega pobega	ojačanje moči

12. S katerim od navedenih poljskih tranzistorjev NE moremo izdelati ojačevalnika v spoju z ozemljenim izvorom S, ki bi mu zadoščal vir napajanja ene same polaritete?

(A) Si NMOS z	(B) GaAlAs/GaAs	(c) Si PMOS z	(D) N-kanalni
induciranim kanalom	E-HEMT	induciranim kanalom	Si spojni FET

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 10.11.2017

1. Močnostni VF tranzistor ima skupno elektrodo na prirobnici za hladilno rebro. Ω-meter kaže, da vsaka od ostalih dveh elektrod tvori usmerniški spoj proti prirobnici, med vročima elektrodama pa ne prevaja v nobeno smer. Tranzistor je:

(A) NPN skupna B	(B) nezaščiten LDMOS	(C) močnostni GaAsFET	(D) NPN skupni E

2. Visokofrekvenčno stikalo izdelamo s PIN diodo. Katera od navedenih lastnosti je NEPOMEMBNA pri izbiti najprimernejšega gradnika:

(A) IS v enačbi	(B) kapacitivnost	(C) čas rekombinacije	(D) induktivnost
diode oziroma U1mA	zaporne plasti	manjšinskih trr	priključkov

3. Neznano dvovhodno vezje (četveropol) opisuje naslednja matrika S parametrov S11=0, S12=0.5, S21=0.5 in S22=0. Neznano vezje najverjetneje opravlja naslednjo električno nalogo:

(A) slabilec 6dB	(B) ojačevalnik 3dB	(C) brezizgubno sito	(D) slabilec 3dB

4. MOS tetroda ima priključke: izvor s podlago S, prva vrata G1, druga vrata G2 in ponor D. Za stabilno delovanje visokofrekvenčnega ojačevalnika z MOS tetrodo ter LC nihajnima krogoma na vhodu in izhodu je najpomembnejši podatek delna kapacitivnost:

(A) CDS	(B) CDG1	(C) CDG2	(D) CG1G2

5. Iz matrike [S] računamo Rollettov faktor stabilnosti ojačevalnika K. Žal ima ojačevalnik drugačne koaksialne vtičnice za ZK=50Ω od normal za umerjanje vektorskega analizatorja vezij. Ustrezni prehodi dodajo fazni zasuk brez izgub, kar daje:

(A) prevelik K	(B) pravilen K	(D) premajhen K	(D) nesmiselno

6. Izhod ojačevalnika s parametri S11=-0.20, S12=0.03, S21=10.0 in S22=0.69 priključimo na breme R=100Ω. Kolikšno odbojnost ГVH=? tedaj izmerimo na vhodu ojačevalnika, če pri meritvi pazimo, da ojačevalnika ne prekrmilimo v nasičenje?

(A) -0.2	(B) -0.07	(C) -0.1	(D) 0.13

7. Polprevodniški ojačevalnik ima šumno temperaturo T=1345K in močnostno ojačanje G=25dB, vse merjeno v sistemu s karakteristično impedanco ZK=50Ω. Kolikšno je šumno število ojačevalnika F=? [dB] pri nazivni sobni temperaturi TO=290K? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 2.37dB	(B) 4.32dB	(C) 7.51dB	(D) 26.9dB

8. LDMOS tranzistor uporabimo v močnostnem ojačevalniku v razredu A. Ojačevalnik krmilimo s sinusnim signalom uVH(t)=U∙sin(ωt). Poleg osnovne frekvence ω je na izhodu najmočnejša spektralna črta naslednje frekvence:

(A) 4ω	(B) 3ω	(C) 2ω	(D) 1.5ω

9. Veliko usmerjeno anteno zasukamo v Sonce, da njena šumna temperatura naraste na TA=20000K. Kolikšna šumna moč PN=? je na razpolago na antenskem priključku, če znaša pasovna širina antene B=10MHz? (kB=1.38∙10-23J/K)

(A) -115.5dBm	(B) -105.6dBm	(C) -85.6dBm	(D) -75.6dBm

10. Rezultat meritve šumne temperature merjenca opleta za ΔT=±30K okoli osrednje vrednosti T≈400K zaradi naključne narave merjenih signalov. Koliko meritev N=? moramo povprečiti, da se opletanje rezultata skrči na ΔT'=±1K?

(A) 6	(B) 180	(C) 30	(D) 900

11. Merilni šumni izvor vsebuje plazovno diodo s šumno temperaturo TD=2.9∙106K, ki krmili uporovni slabilec a=20dB. Kolikšen ENR=? dobimo na izhodu slabilca? (T0=290K, kB=1.38∙10-23J/K)

(A) 5dB	(B) 10dB	(C) 15dB	(D) 20dB

12. Satelitska sprejemna postaja ima anteno z dobitkom G=33dBi in šumno temperaturo antene TA=50K. Kolikšna sme biti šumna temperatura sprejemnika TS=?, da sprejemna postaja doseže razmerje G/T=10dB/K (T0=290K)

(A) 25K	(B) 50K	(C) 100K	(D) 150K

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
3. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 1.12.2017

1. Pri integriranih vezjih in drugih gradnikih v plastičnih ohišjih z N>4 priključki štejemo priključke od oznake priključka 1 na ohišju na naslednji način:

(A) nasproti urnemu	(B) nasproti urnemu	(C) smer urni	(D) različno
kazalcu od zgoraj	kazalcu od spodaj	kazalec od zgoraj	glede na ohišje

2. WiFi naprava, ki uporablja OFDM, naj bi vsebovala radijski oddajnik povprečne izhodne moči <P>=30mW. Kolikšna je smiselna izhodna moč P1dB=? ojačevalnika, ki ga lahko uporabimo v izhodni stopnji opisanega oddajnika?

(A) +5dBm	(B) +15dBm	(C) +25dBm	(D) +35dBm

3. Kot izvor toplotnega šuma uporabimo žarnico z nitko, ki je dobro prilagojena na ZK=50Ω v vročem stanju T2. V hladnem stanju T1=T0=290K za prilagoditev impedance poskrbi izolator z bremenom. Kolikšna je T2=?, če izmerimo Y=6dB s sprejemnikom TS=210K?

(A) 2000K	(B) 2490K	(C) 1290K	(D) 1710K

4. Kolikšno šumno temperaturo TS=? lahko doseže ojačevalnik z NPN SiGe bipolarnim tranzistorjem na sobni temperaturi T0=290K pri frekvenci f=3GHz? V vezju ojačevalnika poskrbimo za prilagoditev impedanc za najnižji šum na račun nižjega ojačanja.

(A) 1000K	(B) 100K	(C) 10K	(D) 1K

5. Elektronsko vezje gradimo s SMD gradniki (brez žičnih priključkov) v obliki malih keramičnih kvadrov različnih velikosti. V vezju potrebujemo upor z upornostjo R=33000Ω. Primeren SMD gradnik velikosti 1206 nosi oznako:

(A) tri oranžne lise	(B) 33000	(C) 333	(D) 33k

6. Moč širokopasovnega toplotnega šuma PN merimo s spektralnim analizatorjem pri ločljivosti B=BV=1MHz in enako širokem video situ. Katero video sito Bv'=? potrebujemo, da opletanje rezultata ΔPN zmanjšamo za faktor 10-krat?

(A) 10Hz	(B) 100Hz	(C) 300Hz	(D) 10kHz

7. S katerim od navedenih gradnikov NE moremo izdelati visokofrekvenčnega ali mikrovalovnega ojačevalnika oziroma oscilatorja?

(A) PIN	(B) Gunnov	(C) tunelska	(D) varikap
    dioda	element TED	dioda	dioda

8. V napravi potrebujemo frekvenčno pasovno-prepustno sito širine B=2MHz pri osrednji frekvenci f=2.4GHz. Kolikšna mora biti najnižja kvaliteta neobremenjenih votlinskih rezonatorjev QU=?, da je naloga izvedljiva s smiselnim vstavitvenim slabljenjem?

(A) 12000	(B) 3000	(C) 1200	(D) 300

9. Z radijskim sprejemnikom slišimo dve močni postaji na f1=90MHz moči P1=-45dBm ter na frekvenci f2=92MHz moči P2=-40dBm. Na fm=88MHz slišimo intermodulacijski produkt z močjo Pm=-80dBm. Kolikšna je moč PMAX=? najmočnejšega intermodulacijskega produkta?

(A) -80dBm	(B) -75dBm	(C) -70dBm	(D) -65dBm

10. V napravi potrebujemo frekvenčno nizko-prepustno sito z mejno frekvenco f0=10MHz,
ki je na vhodu in izhodu zaključeno na karakteristično impedanco ZK=50Ω pri f<<f0.
Kakšne gradnike C=? in L=? potrebujemo v situ, ki začne in konča z zaporedno L/2?

(A) 4nF/10μH	(B) 64pF/15.9μH	(C) 444pF/1.11μH	(D) 637pF/1.59μH

11. Ojačevalno verigo sestavimo iz večjega števila enakih MMIC ojačevalnikov. Vsaka stopnja ojačanje G=7dB in moč presečne točke tretjega reda PIP3=50mW. Kolikšna je moč presečne točke tretjega reda PIP3'=? dolge verige takšnih ojačevalnikov?

(A) 60mW	(B) 50mW	(C) 40mW	(D) 30mW

12. Pasivno frekvenčno pasovno-prepustno sito opišemo z matriko parametrov S. Za sito z zelo nizkimi izgubami veljajo pri katerikoli frekvenci naslednje povezave:

(A) |S11|2+|S21|2≈1	(B) |S11|2+|S22|2≈1	(C) |S12|=|S21|=1	(D) |S21|=1 in
in |S12|2+|S22|2≈1	in |S12|2+|S21|2≈1	in S11=S22=0	S11=S12=S22=0

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 22.12.2017

1. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike Z kondenzatorje C1 in kot prečne gradnike Y zaporedne nihajne kroge C2+L. Za kakšno vrsto sita gre?

(A) pasovno	(B) nizko	(C) pasovno	(D) visoko
    zaporno	prepustno	prepustno	prepustno

2. Pri rezini "AT" kremenovega kristala izberemo orientacijo reza glede na kristalne osi na tak način, da se frekvenca izbranega rodu nihanja najmanj spreminja s temperaturo. Temperaturno odvisnost frekvence tedaj ponazarja krivulja:

(A) polinom 4.stopnje	(B) kubna krivulja	(C) parabola	(D) premica

3. Kremenov kristal ima osnovno rezonanco na frekvenci f1=15MHz in pripadajočo zaporedno upornost R1=30Ω. Kolikšna je navidezna induktivnost L1=? nadomestnega zaporednega nihajnega kroga, če rezina dosega neobremenjeno kvaliteto QU=10000?

(A) 20mH	(B) 20μH	(C) 3.2mH	(D) 3.2μH

4. V vezju potrebujemo kristal za f=48MHz. Na kakšno debelino d=? je potrebno brusiti rezino kremena, da izbrana frekvenca ustreza nihanju rezine na tretjemu overtonu? Hitrost strižnega valovanja dosega v=3320m/s v rezini "AT".

(A) 69μm	(B) 35μm	(C) 208μm	(D) 104μm

5. Kakšen četveropol vstavimo med izhod oscilatorja in breme, da zmanjšamo odvisnost frekvence f(Γ) od odbojnosti bremena? Obkrožite NESMISELNI odgovor!

(A) frekvenčno	(B) ločilni	(C) cirkulator s	(D) uporovni
pasovno sito	ojačevalnik	prilagojenim bremenom	slabilec

6. Overtonski kremenov kristal za f3=71MHz ima kapacitivnost elektrod C0=5pF. Kolikšno induktivnost L=? vežemo vzporedno kristalu, da v vezju izničimo učinek kapacitivnosti elektrod kristala pri izbranem overtonu?

(A) 100nH	(B) 10μH	(C) 10nH	(D) 1μH

7. Površinsko zvočno valovanje v kristalu LiNbO3 dosega hitrost razširjanja 3488m/s. kakšen razmak d=? med sredinami sosednjih prstov elektrod mora zagotoviti fotolitografija za izdelavo SAW rezonatorja za frekvenco f=866MHz?

(A) 8μm	(B) 4μm	(C) 2μm	(D) 1μm

8. Kolikšno obremenjeno kvaliteto LC nihajnega kroga QL=? potrebujemo v oscilatorju za f=3GHz, da pri odmiku Δf=100kHz fazni šum ne preseže L(Δf)=-100dBc/Hz? Aktivni Si NPN gradnik dosega pri vhodni moči P0=100μW šumno število F=10dB. (kB=1.38∙10-23J/K, T0=290K)

(A) 14	(B) 21	(C) 33	(D) 52

9. V vezju za nastavitev enosmerne delovne točke aktivnega gradnika oscilatorja ne smemo uporabljati naslednjega gradnika, ki bi lahko ogrozil fazni šum oscilatorja:

(A) rdeča LED	(B) zener dioda	(C) Si PN dioda	(D) zener dioda
za padec 1.7V	za napetost 12V	za padec 0.7V	za napetost 3.3V

10. Mikroprocesorji in mikrokrmilniki najpogosteje uporabljajo kristalni oscilator kot izvor ure. Pravilno fazo povratne vezave za nihanje oscilatorja zagotavlja:

(A) kondenzatorja v	(B) fazo obrača	(C) tuljavi v	(D) obrat faze
vezavi Colptitts	transformator	vezavi Hartley	ni potreben

11. Kot aktivni gradnik v vrhunskem LC oscilatorju za 300MHz je smiselno izbrati naslednjo vrsto polprevodnika oziroma vezja:

(A) Si CMOS	(B) Si operacijski	(C) N-kanalni	(D) GaAlN
inverter	ojačevalnik	Si spojni JFET	HEMT

12. V oscilatorju (QL=30) za f=10GHz uporabimo GaAlAs HEMT z VF šumnim številom F=1dB. Vezje za nastavitev delovne točke skrbno načrtujemo tako, da ne poslabšamo faznega šuma. Pri odmiku Δf=100kHz je potek faznega šuma naslednji:

(A) L(Δf)=α.f-3	(B) L(Δf)=α.f-2	(C) L(Δf)=α.f-1	(D) L(Δf)=konst.

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 19.1.2018

1. Neposredni številski sintetizator (DDS) frekvence uporablja 48-bitno računanje (seštevalnik in akumulator). Kolikšen je najmanjši frekvenčni korak takšnega sintetizatorja, ki dela s frekvenco takta fTAKT=1GHz?

(A) 15.3kHz	(B) 59.6Hz	(C) 0.232Hz	(C) 3.55μHz

2. Za neznani VCO izmerimo odziv: 0V=420MHz, 1V=425MHz, 2V=431MHz, 3V=436MHz, 4V=440MHz, 5V=444MHz, 6V=447MHz, 7V=450MHz in 8V=452MHz. Kolikšno je razmerje med največjim in najmanjšim KVCOMAX/Kvcomin=? merjenega vezja, kar vpliva na izbiro m PLLja?

(A) 2.00	(B) 2.50	(C) 3.00	(D) 3.33

3. CB radijska postaja mora pokriti frekvenčni pas f=26.965MHz-27.405MHz v kanalih s frekvenčnim razmakom Δf=10kHz. V kolikšnem območju se giblje faktor deljenja N=? sintetizatorja s fazno-sklenjeno zanko in skrbno izbrano primerjalno frekvenco?

(A) 5393-5481	(B) 26965-27405	(C) 10786-10962	(D) 2696-2740

4. V vezju uporabljamo VCO z bipolarnim tranzistorjem (fCBJT=1kHz), ki pri odmiku Δf=100kHz dosega gostoto faznega šuma L(Δf)=-100dBc/Hz. Kakšno gostoto faznega šuma L'(Δf) doseže z istim rezonatorjem na istem odmiku CMOS integrirani VCO fCCMOS=1MHz?

(A) -100dBc/Hz	(B) -90dBc/Hz	(C) -80dBc/Hz	(D) -110dBc/Hz

5. Zančno sito fazno-sklenjene zanke s črpalko nabojev vsebuje kondenzator C1=100nF in kompenzacijo faze z zaporedno vezavo R=1kΩ in C2=2.2μF. Kolikšna je pasovna širina fazno-sklenjene zanke BZANKE≈ωm/2π=? v primeru, da je zančno sito dobro načrtovano?

(A) 72Hz	(B) 346Hz	(C) 1664Hz	(D) 120kHz

6. Mikrotrakasti vod širine w=5mm je izjedkan na eni strani dvostranskega tiskanega vezja iz teflonskega laminata z εr=2.4 debeline h=0.8mm. Druga stran ni jedkana, dadeluje kot ravnina mase. Pri kateri frekvenci fC=? pričakujemo nastop višjih rodov?

(A) 5.2GHz	(B) 12.5GHz	(C) 19.4GHz	(D) 30GHz

7. Neželjen sklop preko skupnega napajanja ojačevalne verige sprejemnika lahko zadušimo z različnimi gradniki oziroma vezji. Kateri od navedenih ukrepov je NEUČUNKOVIT?

(A) nizkoprepustno	(B) napetostni	(C) zaporedna	(D) zaporedna
    RC sito	regulator	dušilka L	Zener dioda

8. Visoko dušenje nekaterih neželjenih produktov mešanja v dvojno-balančnem mešalniku z vencem štirih diod in dvema transformatorjema dosežemo z naslednjim ukrepom:

(A) jedra iz ferita	(B) hitre diode	(C) navitja z	(D) izbrane
    z malo izgubami	z nizkim trr	malo ovoji	enake diode

9. Glavna prednost ulomkovne fazno-sklenjene zanke v primerjavi s sintetizatorjem z običajno celoštevilsko fazno-sklenjeno zanko je:

(A) večja pasovna	(B) nižja frekvenca	(C) večji razmak	(D) nižji fazni
    širina zanke	črpalke nabojev	med kanali	šum izvora

10. Preprost UKV FM radijski sprejemnik za frekvenčni pas F=88..108MHz, ki ga gradimo na vajah, ima v visokofrekvenčnem delu pred mešalnikom samo visokoprepustno sito f>50MHz. Zrcalni odziv sprejemnika pričakujemo na odmiku Δf=?

(A) +/-400kHz	(B) -50MHz	(C) +108MHz/-88MHz	(D) +/-21.4MHz

11. Mikrotrakasti vod je izdelan na dvostranskem laminatu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine w=1mm, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost h=1.6mm debelega laminata znaša εr=2.3, okolica je zrak. ZK=? takšnega voda je:

(A) 62Ω	(B) 85Ω	(C) 110Ω	(D) 284Ω

12. V tehniki mikrotraktih vodov izdelamo pasovno sito za f0=1GHz s polvalovnimi rezonatorji, ki so na obeh koncih odprti (brez via lukenj). Pasovno sito bo imelo prvi neželjen odziv pri frekvenci približno:

(A) 1.5GHz	(B) 2GHz	(C) 3GHz	(D) 4GHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov: