1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 07.11.2011

1. Hitrost EM valovanja v koaksialnem kablu znaša v=2E+8m/s. Kolikšna je relativna dielektričnost εr=? izolacije? (μr=1)

(A) 1.23 (B) 1.50 (C) 2.25 (D) 3.00

2. Dvovod sestavljata bakrena trakova širine w=15mm v zraku. Kolikšen mora biti razmak d=? med njima za Zk=50Ω?

(A) 1mm (B) 2mm (C) 3mm (D) 4mm

3. Kabel ima Zk=50Ω in kapacitivnost C/l=1pF/cm. Kolikšna je hitrost valovanja v=? v takšnem kablu?

(A) 2E+10cm/s (B) 2E+10m/s (C) 3E+10cm/s (D) 3E+10m/s

4. Na pravilno zaključeni Ethernet parici (Zk=100Ω) izmerimo napetost U=2V. Kolikšen tok I=? teče po eni žici parice?

(A) 2mA (B) 5mA (C) 10mA (D) 20mA

5. Če namesto bremena R=100Ω vzporedno vežemo dva taka enaka upora, odbojnost menja predznak Γ'=-Γ. Koliko je Zk=?

(A) 50Ω (B) 60Ω (C) 70Ω (D) 80Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=12V?

(A) 12V (B) 16V (C) 20V (D) 24V

7. Voltmeter mostička za odbojnost kaže Uv=-3V za kratek stik. Koliko je napetost odprtih sponk vira Ug=?, ki napaja mostiček?

(A) 3V (B) 6V (C) 12V (D) 24V

8. Kolikšna je fazna konstanta β=? na zračnem dvovodu pri frekvenci f=15MHz? (izolator je prazen prostor, c=3E+8m/s)

(A) 18º/m (B) 0.314m (C) 3.14rd (D) 1.57rd/m

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=500MHz?

(A) 5cm (B) 10cm (C) 20cm (D) 40cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda na breme z odbojnostjo Γ=0.6. Valovitost ρ=? znaša:

(A) 0.60 (B) 1.60 (C) 4.00rd/m (D) 4.00

11. Antena povzroča valovitost ρ=2 na vodu. Kolikšna je izguba moči a=? (v dB) glede na brezhibno prilagojeno anteno?

(A) 0.5dB (B) 1dB (C) 2dB (D) 4dB

12. Breme z Γ=0.20 je povezano preko izgubnega voda (a=3dB) na izvor. Kako veliko odbojnost │Γ│=? občuti izvor?

(A) 0.05 (B) 0.07 (C) 0.10 (D) 0.14

Priimek in ime: Elektronski naslov: