2. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.11.2011

1. Koaksialni kabel ima žilo premera 2RŽ=1mm in oklop z notranjim premerom 2RO=5mm. Dielektrik je polietilen z εr=2.3. Kolikšen je Zk=?

(A) 52Ω (B) 64Ω (C) 75Ω (D) 96Ω

2. Breme R=30Ω povežemo s kablom Zk=50Ω. Kolikšna mora biti (najkrajša) dolžina kabla, da bo preslikana impedanca bremena Z čisto realna?

(A) λ (B) λ/2 (C) λ/4 (D) λ/8

3. Kitajski zid poteka na zemljepisnih dolžinah od λ1=93º do λ1=120º in povprečni širini φ=40º. Kolikšna je dolžina zidu l=? brez ovinkov?

(A) 5500km (B) 3900km (C) 3000km (D) 2300km

4. Točka r=2m, θ=π/6 in Φ=π/2 v krogelnih koordinatah (r,θ,Φ) ima kartezične koordinate (x,y,z):

(A) (0m,1m,1.73m) (B) (1m,1.73m,0m) (C) (1.73m,0m,1m) (D) (1m,0m,1.73m)

5. Lame-jev koeficient hΘ v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) lahko ima naslednje merske enote (MKSA):

(A) m/rd (B) º (stopinje) (C) m2/rd (D) m/rd2

6. Vektorsko polje F=1φCρ2, kjer je C konstanta v valjnih koordinatah (ρ,φ,z), ima naslednje lastnosti:

(A) izvor(e) (B) vrtinec(e) (C) singularnost (D) nekaj drugega

7. Enosmerno električno polje E=1xCx, kjer je C=10V/m2 v kartezičnih koordinatah (x,y,z), poganja prostorska elektrina ρ=?

(A) 8.8pAs/m3 (B) 88pAs/m3 (C) 8.8nAs/m2 (D) 8.8pAs

8. Enosmerno magnetno poljsko jakost H=1φCρ, kjer je C=10A/m2 v valjnih koordinatah (ρ,φ,z), poganja prostorski tok J=?

(A) 1ρ5A/m2 (B) 1φ10A/m2 (C) 1z20A/m2 (D) 1ρ20A/m3

9. Vektorski potencial A (definicija B=rotA) ima merske enote (MKSA):

(A) Vs/m2 (B) A/m (C) Vs/m (D) As/m2

10. Gostota pretoka zemeljskega magnetnega polja znaša v naših krajih │B│=47μT. Kolikšno magnetno energijo Wm=? vsebuje kocka zraka v=1km3?

(A) 1.1MW (B) 1.76MWs (C) 2.21J (D) 0.88MJ

11. Zavaljen maček v obliki kosmate črne krogle (2R=30cm) se greje na zimskem Soncu s S=1r900W/m2. Kolikšno toplotno moč P=? prejema maček?

(A) 0.9kW (B) 9W (C) 20W (D) 64W

12. Za funkcijo G(r)=Ce-jkr/r izračunajte ΔG=?, kjer je C poljubna konstanta v krogelnih koordinatah (r,Θ,Φ) in k=ω/c!

(A) -Ck2e-jkr/r (B) -Ce-jkr/r (C) Ck2e-jkr/r (D) Cke-jkr/r

Priimek in ime: Elektronski naslov: