1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=100pF/m. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25 in nima feromagnetnih lastnosti (μr=1). Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla? (c0=3•108m/s)

(A) 40Ω	(B) 50Ω	(C) 60Ω	(D) 70Ω

2. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine w=80mm. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo εr=2. Kolikšna mora biti debelina folije d=? med bakrenima trakovoma za Zk=10Ω? (Z0=377Ω)

(A) 1mm	(B) 2mm	(C) 3mm	(D) 4mm

3. Sonda osciloskopa ima žilo premera dž=0.2mm in oklop z notranjim premerom do=2mm. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa R=?, da bo slika čimbolj verodostojna? (Z0=377Ω)

(A) 52Ω	(B) 60Ω	(C) 75Ω	(D) 92Ω

4. Ethernet parico (Zk=100Ω) dolžine l=100m priključimo na enosmerni vir U=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo Rg→0. Kolikšno napetost pokaže osciloskop (Ri→∞) na drugem koncu parice čez t=300ns po vklopu vira? (v=2•108m/s)

(A) 0V	(B) 12V	(C) 24V	(D) -12V

5. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=-0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=12V. Kolikšno napetost Uv=? kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo Γ=0.667?

(A) 1V	(B) 1.5V	(C) -1.5V	(D) -1V

8. Kolikšna je fazna konstanta β=? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco f=100MHz potuje s hitrostjo v=1.5•108m/s? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik εr>1, kar upočasnjuje hitrost širjenja valovanja.

(A) 2.1rd/m	(B) 4.2m/rd	(C) 4.2rd/m	(D) 2.1m/rd

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=1250MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=-j0.2. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1:1.8	(B) 1.5	(C) 1.2dB	(D) 1:0.8

11. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša PN=16W, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa PO=1W. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

(A) 0.25	(B) 16	(C) 1.667	(D) 16dB

12. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša α=0.05Np/m. Kolikšno velikost odbojnosti │Γ│=? izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine l=10m kratkosklenjen?

(A) 0.05	(B) 0.607	(C) -2.17dB	(D) 0.368

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Ethernet parico (Zk=100Ω) dolžine l=100m priključimo na enosmerni vir U=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo Rg→0. Kolikšno napetost pokaže osciloskop (Ri→∞) na drugem koncu parice čez t=300ns po vklopu vira? (v=2•108m/s)

(A) 24V	(B) -12V	(C) 0V	(D) 12V

2. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=-0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

(A) 150Ω	(B) 200Ω	(C) 50Ω	(D) 100Ω

3. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 40V	(B) 48V	(C) 24V	(D) 32V

4. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=100pF/m. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25 in nima feromagnetnih lastnosti (μr=1). Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla? (c0=3•108m/s)

(A) 60Ω	(B) 70Ω	(C) 40Ω	(D) 50Ω

5. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine w=80mm. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo εr=2. Kolikšna mora biti debelina folije d=? med bakrenima trakovoma za Zk=10Ω? (Z0=377Ω)

(A) 3mm	(B) 4mm	(C) 1mm	(D) 2mm

6. Sonda osciloskopa ima žilo premera dž=0.2mm in oklop z notranjim premerom do=2mm. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa R=?, da bo slika čimbolj verodostojna? (Z0=377Ω)

(A) 75Ω	(B) 92Ω	(C) 52Ω	(D) 60Ω

7. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=-j0.2. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1.2dB	(B) 1:0.8	(C) 1:1.8	(D) 1.5

8. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša PN=16W, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa PO=1W. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

(A) 1.667	(B) 16dB	(C) 0.25	(D) 16

9. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša α=0.05Np/m. Kolikšno velikost odbojnosti │Γ│=? izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine l=10m kratkosklenjen?

(A) -2.17dB	(B) 0.368	(C) 0.05	(D) 0.607

10. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=12V. Kolikšno napetost Uv=? kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo Γ=0.667?

(A) -1.5V	(B) -1V	(C) 1V	(D) 1.5V

11. Kolikšna je fazna konstanta β=? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco f=100MHz potuje s hitrostjo v=1.5•108m/s? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik εr>1, kar upočasnjuje hitrost širjenja valovanja.

(A) 4.2rd/m	(B) 2.1m/rd	(C) 2.1rd/m	(D) 4.2m/rd

12. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=1250MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 8cm	(B) 10cm	(C) 4cm	(D) 6cm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=12V. Kolikšno napetost Uv=? kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo Γ=0.667?

(A) 1V	(B) 1.5V	(C) -1.5V	(D) -1V

2. Kolikšna je fazna konstanta β=? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco f=100MHz potuje s hitrostjo v=1.5•108m/s? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik εr>1, kar upočasnjuje hitrost širjenja valovanja.

(A) 2.1rd/m	(B) 4.2m/rd	(C) 4.2rd/m	(D) 2.1m/rd

3. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=1250MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

4. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=-j0.2. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1:1.8	(B) 1.5	(C) 1.2dB	(D) 1:0.8

5. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša PN=16W, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa PO=1W. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

(A) 0.25	(B) 16	(C) 1.667	(D) 16dB

6. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša α=0.05Np/m. Kolikšno velikost odbojnosti │Γ│=? izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine l=10m kratkosklenjen?

(A) 0.05	(B) 0.607	(C) -2.17dB	(D) 0.368

7. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=100pF/m. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25 in nima feromagnetnih lastnosti (μr=1). Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla? (c0=3•108m/s)

(A) 40Ω	(B) 50Ω	(C) 60Ω	(D) 70Ω

8. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine w=80mm. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo εr=2. Kolikšna mora biti debelina folije d=? med bakrenima trakovoma za Zk=10Ω? (Z0=377Ω)

(A) 1mm	(B) 2mm	(C) 3mm	(D) 4mm

9. Sonda osciloskopa ima žilo premera dž=0.2mm in oklop z notranjim premerom do=2mm. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa R=?, da bo slika čimbolj verodostojna? (Z0=377Ω)

(A) 52Ω	(B) 60Ω	(C) 75Ω	(D) 92Ω

10. Ethernet parico (Zk=100Ω) dolžine l=100m priključimo na enosmerni vir U=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo Rg→0. Kolikšno napetost pokaže osciloskop (Ri→∞) na drugem koncu parice čez t=300ns po vklopu vira? (v=2•108m/s)

(A) 0V	(B) 12V	(C) 24V	(D) -12V

11. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=-0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

12. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine w=80mm. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo εr=2. Kolikšna mora biti debelina folije d=? med bakrenima trakovoma za Zk=10Ω? (Z0=377Ω)

(A) 3mm	(B) 4mm	(C) 1mm	(D) 2mm

2. Sonda osciloskopa ima žilo premera dž=0.2mm in oklop z notranjim premerom do=2mm. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa R=?, da bo slika čimbolj verodostojna? (Z0=377Ω)

(A) 75Ω	(B) 92Ω	(C) 52Ω	(D) 60Ω

3. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=-j0.2. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1.2dB	(B) 1:0.8	(C) 1:1.8	(D) 1.5

4. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša PN=16W, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa PO=1W. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

(A) 1.667	(B) 16dB	(C) 0.25	(D) 16

5. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša α=0.05Np/m. Kolikšno velikost odbojnosti │Γ│=? izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine l=10m kratkosklenjen?

(A) -2.17dB	(B) 0.368	(C) 0.05	(D) 0.607

6. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=12V. Kolikšno napetost Uv=? kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo Γ=0.667?

(A) -1.5V	(B) -1V	(C) 1V	(D) 1.5V

7. Kolikšna je fazna konstanta β=? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco f=100MHz potuje s hitrostjo v=1.5•108m/s? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik εr>1, kar upočasnjuje hitrost širjenja valovanja.

(A) 4.2rd/m	(B) 2.1m/rd	(C) 2.1rd/m	(D) 4.2m/rd

8. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za α=120º pri f=1250MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 8cm	(B) 10cm	(C) 4cm	(D) 6cm

9. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=100pF/m. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo εr=2.25 in nima feromagnetnih lastnosti (μr=1). Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? takšnega koaksialnega kabla? (c0=3•108m/s)

(A) 60Ω	(B) 70Ω	(C) 40Ω	(D) 50Ω

10. Ethernet parico (Zk=100Ω) dolžine l=100m priključimo na enosmerni vir U=12V z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo Rg→0. Kolikšno napetost pokaže osciloskop (Ri→∞) na drugem koncu parice čez t=300ns po vklopu vira? (v=2•108m/s)

(A) 24V	(B) -12V	(C) 0V	(D) 12V

11. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=-0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

(A) 150Ω	(B) 200Ω	(C) 50Ω	(D) 100Ω

12. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=200ohm, ki ga preko voda Zk=100ohm priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 40V	(B) 48V	(C) 24V	(D) 32V

Priimek in ime:	Elektronski naslov: