1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.10.2013

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=2nH/cm. Kolikšna je hitrost v=? TEM valovanja v takšnem koaksialnem kablu?

(A) 0.97•108m/s	(B) 1.65•108m/s	(C) 2.24•108m/s	(D) 3•108m/s

2. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? traku širine w=20mm iz dvostranskega vitroplasta, ki ima relativno dielektričnost εr=4.5. Vitroplast je debeline d=1.6mm in na vsaki strani ima bakreno folijo debeline d'=35μm. (Z0=377Ω)

(A) 6.1Ω	(B) 14.2Ω	(C) 30.2Ω	(D) 52Ω

3. Ethernet oddajnik skuša vzpostaviti zvezo tako, da oddaja kratke "link" impulze amplitude U=2V na parico s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšen največji tok IMAX=? se pojavi v parici, če je ta na koncu kratkosklenjena?

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 20mA	(D) 40mA

4. Če imata dva upora R1>R2>0 (pasivni bremeni) odbojnosti Γ1 in Γ2 različnih predznakov pri določeni karakteristični impedanci ZK, potem med R1, R2 in ZK velja naslednja povezava:

(A) R1>ZK>R2	(B) R2>ZK>R1	(C) ZK>R1>R2	(D) R1>R2>ZK

5. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostnim virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=50Ω, ki ga preko voda Zk=100Ω priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=10V. Voltmeter v srednji veji mostička kaže napetost Uv=1V. Kolikšna je odbojnost merjenca Γ=?, ki je priključen na mostiček?

(A) 0.4	(B) 0.6	(C) 0.8	(D) 1.2

8. Dvovod ima nezanemarljive izgube R/l zaradi končne upornosti bakrenih žic. Kakšne merske enote ima fazna konstanta β[?] in kakšne merske enote ima konstanta slabljenja α[?], če napredujoči val v dvovodu zapišemo uN(t,z)=Re[UN(0)•ej(ωt-βz)]•e-αz?

(A) β,α[rd/m]	(B) β[Np/m], α[rd/m]	(C) β[rd/m], α[Np/m]	(D) β,α[Np/m]

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za polni krog nazaj v isto točko pri f=2500MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=j0.9. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 3.8	(B) 1:15	(C) 12dB	(D) 19

11. Antena povzroča valovitost ρ=3 na prenosnem vodu. Kolikšna je izguba moči a[dB]=? glede na brezhibno prilagojeno anteno, če notranja impedanca izvora ostane v obeh primerih enaka karakteristični impedanci prenosnega voda Zg=ZK?

(A) 0.63dB	(B) 1.25dB	(C) 2.5dB	(D) 5dB

12. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom.
Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni
širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 20037km	(B) 40074km	(C) 15349km	(D) 30699km

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.10.2013

1. Če imata dva upora R1>R2>0 (pasivni bremeni) odbojnosti Γ1 in Γ2 različnih predznakov pri določeni karakteristični impedanci ZK, potem med R1, R2 in ZK velja naslednja povezava:

(A) R2>ZK>R1	(B) ZK>R1>R2	(C) R1>R2>ZK	(D) R1>ZK>R2

2. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostnim virom.

(A) 100Ω	(B) 150Ω	(C) 200Ω	(D) 50Ω

3. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=50Ω, ki ga preko voda Zk=100Ω priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 32V	(B) 40V	(C) 48V	(D) 24V

4. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=10V. Voltmeter v srednji veji mostička kaže napetost Uv=1V. Kolikšna je odbojnost merjenca Γ=?, ki je priključen na mostiček?

(A) 0.6	(B) 0.8	(C) 1.2	(D) 0.4

5. Dvovod ima nezanemarljive izgube R/l zaradi končne upornosti bakrenih žic. Kakšne merske enote ima fazna konstanta β[?] in kakšne merske enote ima konstanta slabljenja α[?], če napredujoči val v dvovodu zapišemo uN(t,z)=Re[UN(0)•ej(ωt-βz)]•e-αz?

(A) β[Np/m], α[rd/m]	(B) β[rd/m], α[Np/m]	(C) β,α[Np/m]	(D) β,α[rd/m]

6. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za polni krog nazaj v isto točko pri f=2500MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 6cm	(B) 8cm	(C) 10cm	(D) 4cm

7. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=j0.9. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1:15	(B) 12dB	(C) 19	(D) 3.8

8. Antena povzroča valovitost ρ=3 na prenosnem vodu. Kolikšna je izguba moči a[dB]=? glede na brezhibno prilagojeno anteno, če notranja impedanca izvora ostane v obeh primerih enaka karakteristični impedanci prenosnega voda Zg=ZK?

(A) 1.25dB	(B) 2.5dB	(C) 5dB	(D) 0.63dB

9. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom.
Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni
širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 40074km	(B) 15349km	(C) 30699km	(D) 20037km

10. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=2nH/cm. Kolikšna je hitrost v=? TEM valovanja v takšnem koaksialnem kablu?

(A) 1.65•108m/s	(B) 2.24•108m/s	(C) 3•108m/s	(D) 0.97•108m/s

11. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? traku širine w=20mm iz dvostranskega vitroplasta, ki ima relativno dielektričnost εr=4.5. Vitroplast je debeline d=1.6mm in na vsaki strani ima bakreno folijo debeline d'=35μm. (Z0=377Ω)

(A) 14.2Ω	(B) 30.2Ω	(C) 52Ω	(D) 6.1Ω

12. Ethernet oddajnik skuša vzpostaviti zvezo tako, da oddaja kratke "link" impulze amplitude U=2V na parico s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšen največji tok IMAX=? se pojavi v parici, če je ta na koncu kratkosklenjena?

(A) 10mA	(B) 20mA	(C) 40mA	(D) 5mA

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.10.2013

1. Ethernet oddajnik skuša vzpostaviti zvezo tako, da oddaja kratke "link" impulze amplitude U=2V na parico s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšen največji tok IMAX=? se pojavi v parici, če je ta na koncu kratkosklenjena?

(A) 5mA	(B) 10mA	(C) 20mA	(D) 40mA

2. Če imata dva upora R1>R2>0 (pasivni bremeni) odbojnosti Γ1 in Γ2 različnih predznakov pri določeni karakteristični impedanci ZK, potem med R1, R2 in ZK velja naslednja povezava:

(A) R1>ZK>R2	(B) R2>ZK>R1	(C) ZK>R1>R2	(D) R1>R2>ZK

3. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostnim virom.

(A) 50Ω	(B) 100Ω	(C) 150Ω	(D) 200Ω

4. Antena povzroča valovitost ρ=3 na prenosnem vodu. Kolikšna je izguba moči a[dB]=? glede na brezhibno prilagojeno anteno, če notranja impedanca izvora ostane v obeh primerih enaka karakteristični impedanci prenosnega voda Zg=ZK?

(A) 0.63dB	(B) 1.25dB	(C) 2.5dB	(D) 5dB

5. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom.
Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni
širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 20037km	(B) 40074km	(C) 15349km	(D) 30699km

6. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=50Ω, ki ga preko voda Zk=100Ω priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 24V	(B) 32V	(C) 40V	(D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=10V. Voltmeter v srednji veji mostička kaže napetost Uv=1V. Kolikšna je odbojnost merjenca Γ=?, ki je priključen na mostiček?

(A) 0.4	(B) 0.6	(C) 0.8	(D) 1.2

8. Dvovod ima nezanemarljive izgube R/l zaradi končne upornosti bakrenih žic. Kakšne merske enote ima fazna konstanta β[?] in kakšne merske enote ima konstanta slabljenja α[?], če napredujoči val v dvovodu zapišemo uN(t,z)=Re[UN(0)•ej(ωt-βz)]•e-αz?

(A) β,α[rd/m]	(B) β[Np/m], α[rd/m]	(C) β[rd/m], α[Np/m]	(D) β,α[Np/m]

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za polni krog nazaj v isto točko pri f=2500MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 4cm	(B) 6cm	(C) 8cm	(D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=j0.9. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 3.8	(B) 1:15	(C) 12dB	(D) 19

11. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=2nH/cm. Kolikšna je hitrost v=? TEM valovanja v takšnem koaksialnem kablu?

(A) 0.97•108m/s	(B) 1.65•108m/s	(C) 2.24•108m/s	(D) 3•108m/s

12. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? traku širine w=20mm iz dvostranskega vitroplasta, ki ima relativno dielektričnost εr=4.5. Vitroplast je debeline d=1.6mm in na vsaki strani ima bakreno folijo debeline d'=35μm. (Z0=377Ω)

(A) 6.1Ω	(B) 14.2Ω	(C) 30.2Ω	(D) 52Ω

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 28.10.2013

1. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda l=?, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za polni krog nazaj v isto točko pri f=2500MHz? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je c0=3•108m/s. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

(A) 6cm	(B) 8cm	(C) 10cm	(D) 4cm

2. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo Γ=j0.9. Valovitost (razmerje stojnega vala) ρ=? na koaksialnem kablu znaša:

(A) 1:15	(B) 12dB	(C) 19	(D) 3.8

3. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom Ug=10V. Voltmeter v srednji veji mostička kaže napetost Uv=1V. Kolikšna je odbojnost merjenca Γ=?, ki je priključen na mostiček?

(A) 0.6	(B) 0.8	(C) 1.2	(D) 0.4

4. Dvovod ima nezanemarljive izgube R/l zaradi končne upornosti bakrenih žic. Kakšne merske enote ima fazna konstanta β[?] in kakšne merske enote ima konstanta slabljenja α[?], če napredujoči val v dvovodu zapišemo uN(t,z)=Re[UN(0)•ej(ωt-βz)]•e-αz?

(A) β[Np/m], α[rd/m]	(B) β[rd/m], α[Np/m]	(C) β,α[Np/m]	(D) β,α[rd/m]

5. Antena povzroča valovitost ρ=3 na prenosnem vodu. Kolikšna je izguba moči a[dB]=? glede na brezhibno prilagojeno anteno, če notranja impedanca izvora ostane v obeh primerih enaka karakteristični impedanci prenosnega voda Zg=ZK?

(A) 1.25dB	(B) 2.5dB	(C) 5dB	(D) 0.63dB

6. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom.
Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni
širini 40ºN (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? (Rz=6378km)

(A) 40074km	(B) 15349km	(C) 30699km	(D) 20037km

7. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine C/l=1pF/cm in induktivnost na enoto dolžine L/l=2nH/cm. Kolikšna je hitrost v=? TEM valovanja v takšnem koaksialnem kablu?

(A) 1.65•108m/s	(B) 2.24•108m/s	(C) 3•108m/s	(D) 0.97•108m/s

8. Kolikšna je karakteristična impedanca Zk=? traku širine w=20mm iz dvostranskega vitroplasta, ki ima relativno dielektričnost εr=4.5. Vitroplast je debeline d=1.6mm in na vsaki strani ima bakreno folijo debeline d'=35μm. (Z0=377Ω)

(A) 14.2Ω	(B) 30.2Ω	(C) 52Ω	(D) 6.1Ω

9. Ethernet oddajnik skuša vzpostaviti zvezo tako, da oddaja kratke "link" impulze amplitude U=2V na parico s karakteristično impedanco ZK=100Ω. Kolikšen največji tok IMAX=? se pojavi v parici, če je ta na koncu kratkosklenjena?

(A) 10mA	(B) 20mA	(C) 40mA	(D) 5mA

10. Če imata dva upora R1>R2>0 (pasivni bremeni) odbojnosti Γ1 in Γ2 različnih predznakov pri določeni karakteristični impedanci ZK, potem med R1, R2 in ZK velja naslednja povezava:

(A) R2>ZK>R1	(B) ZK>R1>R2	(C) R1>R2>ZK	(D) R1>ZK>R2

11. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda Zk=?, če pri zaključitvi voda z bremenom R=100Ω izmerimo odbojnost Γ=0.333? Vod napajamo z enosmernim napetostnim virom.

(A) 100Ω	(B) 150Ω	(C) 200Ω	(D) 50Ω

12. Kolikšno najvišjo napetost Umax? mora zdržati breme R=50Ω, ki ga preko voda Zk=100Ω priključimo na napetostni vir U=24V? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

(A) 32V	(B) 40V	(C) 48V	(D) 24V

Priimek in ime:	Elektronski naslov: