1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 25.10.2013

1. Modra svetleča dioda (LED) je izdelana kot usmerniški PN spoj, kjer rekombinacije manjšinskih nosilcev proizvajajo svetlobo. Modra LED je izdelana iz polprevodnika, ki ima prepovedan energijski pas širine:

(A) 0.37eV	(B) 1.11eV	(C) 2.26eV	(D) 3.4eV

2. Schottky dioda izkorišča usmerniški pojav na spoju silicij(N)-kovina. Drugi priključek diode je ohmski spoj silicij-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znaša padec napetosti na Schottky diodi:

(A) 0.25V	(B) 0.6V	(C) 1.1V	(D) 2.2V

3. Zelo občutljiv mikrovalovni detektor vsebuje back diodo. Za detekcijo mikrovalov back dioda izkorišča pojav:

(A) plazovnega	(B) tuneliranja	(C) rekombinacije	(D) spojne
    preboja	elektronov	vrzeli	kapacitivnosti

4. Hitrost delovanja bipolarnega NPN tranzistorja iz silicija omejuje naslednji tehnološki parameter izdelave tranzistorja:

(A) ločljivost	(B) dopiranje	(C) debelina	(D) toplotni
    fotolitografije	kolektorja	baze	pobeg

5. Bipolarni tranzistor ima mejno frekvenco fT=10GHz. Tokovno ojačanje znaša β=150 pri frekvenci f=1MHz. Kolikšno tokovno ojačanje β'=? pričakujemo pri frekvenci f'=2.25GHz pri isti enosmerni delovni točki?

(A) 1.9	(B) 4.4	(C) 12.2	(D) 33.3

6. Visokofrekvenčni bipolarni tranzistor iz silicija ima deljen emitor v prste za znižanje upornosti baze. Tehnološki protiukrep za toplotni pobeg tranzistorja je:

(A) izenačevalni	(B) izenačevalni	(C) dobro hlajenje	(D) dopiranje z
    upori v emitorjih	upori v bazah	ohišja	zlatom (Au)

7. Bipolarni tranzistor krmilimo z virom UBE, da pri sobni temperaturi T=25ºC dosežemo kolektorski tok IK=10mA. Kolikšen kolektorski tok IK'=? steče čez t=10min, ko se tranzistor v nortranjosti ogreje na T'=50ºC pri nespremenjenih UBE in UKE?

(A) 5mA	(B) 27mA	(C) 83mA	(D) 220mA

8. Kolikšno skupno kapacitivnost C=? doseže silicijeva dioda s PN spojem pri toku I=10mA v prevodni smeri? Čas rekombinacije manjšinskih nosilcev znaša τ=300ns. Privzamemo konstanto n.q/kB.T=26mV in kapacitivnost spoja Cs=30pF.

(A) 30pF	(B) 145pF	(C) 1.6nF	(D) 115nF

9. Hitrost delovanja poljskega tranzistorja (JFET, MOSFET, MESFET, HEMT) določa poleg mobilnosti nosilcev tudi naslednji tehnološki parameter izdelave:

(A) širina	(B) dolžina	(C) debelina	(D) dopiranje
    kanala	kanala	kanala	izvora

10. Silicijev N-kanalni MOSFET je vrste z induciranim kanalom (enhancement). Izvor S je v notranjosti vezan na podlago B. Oba izvor S in vrata G ozemljimo na maso. Kolikšne napetosti NE smemo pritisniti na ponor D, da ne uničimo polprevodnika?

(A) -3V	(B) -0.5V	(C) +2V	(D) +11V

11. Upor R=20Ω priključimo med žilo in oklop koaksialnega kabla z Zk=60Ω. Kabel ima pri delovni frekvenci dolžino l=λ/4. Kolikšno impedanco Z=? izmerimo med žilo in oklopom na drugem koncu kabla?

(A) j20Ω	(B) 20Ω	(C) -j60Ω	(D) 180Ω

12. Tranzistorski ojačevalnik ima S parametre S11=0.1+j0.04, S12=0.01-j0.01, S21=4+j3 in S22=0.1-j0.2. Kolikšno ojačanje G[dB]=? izmerimo, če ojačevalnik vstavimo med izvor in breme, ki sta oba prilagojena na ZK=50Ω?

(A) 5dB	(B) 7dB	(C) 14dB	(D) 28dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov: