5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih con. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

(A) neporaščen	(B) zaobljen	(C) zaobljen	(D) vodoravna
oster greben	travnat kucelj	gozdnat kucelj	visoka planota

2. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnost Sonca frekvenca plazme ionosfere fp=? (meja εr=0) v slojih F1 oziroma F2 lahko doseže vrednost:

(A) 1MHz	(B) 10MHz	(C) 100MHz	(D) 1GHz

3. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra |F(f)| kot funkcijo frekvence f v naslednjih dveh skalah:

(A) 10log(f) in	(B) linearna f	(C) linearna f	(D) 10log(f)
10log|F(f)|	in moč |F(f)|2	in 10log|F(f)|	in |F(f)]|

4. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1017/m3 Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 28.2GHz	(B) 14.1GHz	(C) 28.2MHz	(D) 4.49GHz

5. WiFi zvezo na frekvenci f=2.4GHz vzpostavimo na razdalji d=50m nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni hO=hS=?, da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal Γ=-1? (c0=3•108m/s)

(A) 62.5cm	(B) 1.25m	(C) 2.5m	(D) 5m

6. Bazna postaja mobilne telefonije f=900MHz ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=2km?

(A) 80m	(B) 160m	(C) 40m	(D) 28.3m

7. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera 2r=30m, prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik A=? daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci f=3GHz kot kroglasti balon? (c0=3•108m/s)

(A) 707m2	(B) 6.3•108m2	(C) 4465m2	(D) 0.75m2

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=3km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 1.87km	(B) 33.7km	(C) 16.8km	(D) 5.6km

9. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost PMIN=-105dBm na frekvenci f=2.1GHz. Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema <P>=?, da bo verjetnost izpada zveze PIZPADA=2% pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

(A) -82dBm	(B) -75dBm	(C) -95dBm	(D) -88dBm

10. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=200m visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. (RZ=6378km)

(A) 58.3km	(B) 50.5km	(C) 43.7km	(D) 67.4km

11. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci f=1575.42MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 10K	(B) 270K	(C) 140K	(D) 560K

12. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

(A) čim večja	(B) raznoliki	(C) nizka TA+TS	(D) usmerjen
sprejemna antena	sprejem	zemeljske postaje	TX robota

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost PMIN=-105dBm na frekvenci f=2.1GHz. Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema <P>=?, da bo verjetnost izpada zveze PIZPADA=2% pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

(A) -95dBm	(B) -88dBm	(C) -82dBm	(D) -75dBm

2. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=200m visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. (RZ=6378km)

(A) 43.7km	(B) 67.4km	(C) 58.3km	(D) 50.5km

3. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1017/m3 Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 28.2MHz	(B) 4.49GHz	(C) 28.2GHz	(D) 14.1GHz

4. WiFi zvezo na frekvenci f=2.4GHz vzpostavimo na razdalji d=50m nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni hO=hS=?, da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal Γ=-1? (c0=3•108m/s)

(A) 2.5m	(B) 5m	(C) 62.5cm	(D) 1.25m

5. Bazna postaja mobilne telefonije f=900MHz ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=2km?

(A) 40m	(B) 28.3m	(C) 80m	(D) 160m

6. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra |F(f)| kot funkcijo frekvence f v naslednjih dveh skalah:

(A) linearna f	(B) 10log(f)	(C) 10log(f) in	(D) linearna f
in 10log|F(f)|	in |F(f)]|	10log|F(f)|	in moč |F(f)|2

7. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera 2r=30m, prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik A=? daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci f=3GHz kot kroglasti balon? (c0=3•108m/s)

(A) 4465m2	(B) 0.75m2	(C) 707m2	(D) 6.3•108m2

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=3km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 16.8km	(B) 5.6km	(C) 1.87km	(D) 33.7km

9. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci f=1575.42MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 140K	(B) 560K	(C) 10K	(D) 270K

10. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

(A) nizka TA+TS	(B) usmerjen	(C) čim večja	(D) raznoliki
zemeljske postaje	TX robota	sprejemna antena	sprejem

11. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih con. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

(A) zaobljen	(B) vodoravna	(C) neporaščen	(D) zaobljen
gozdnat kucelj	visoka planota	oster greben	travnat kucelj

12. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnost Sonca frekvenca plazme ionosfere fp=? (meja εr=0) v slojih F1 oziroma F2 lahko doseže vrednost:

(A) 100MHz	(B) 1GHz	(C) 1MHz	(D) 10MHz

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Bazna postaja mobilne telefonije f=900MHz ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=2km?

(A) 80m	(B) 160m	(C) 40m	(D) 28.3m

2. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera 2r=30m, prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik A=? daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci f=3GHz kot kroglasti balon? (c0=3•108m/s)

(A) 707m2	(B) 6.3•108m2	(C) 4465m2	(D) 0.75m2

3. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=3km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 1.87km	(B) 33.7km	(C) 16.8km	(D) 5.6km

4. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

(A) čim večja	(B) raznoliki	(C) nizka TA+TS	(D) usmerjen
sprejemna antena	sprejem	zemeljske postaje	TX robota

5. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih con. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

(A) neporaščen	(B) zaobljen	(C) zaobljen	(D) vodoravna
oster greben	travnat kucelj	gozdnat kucelj	visoka planota

6. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost PMIN=-105dBm na frekvenci f=2.1GHz. Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema <P>=?, da bo verjetnost izpada zveze PIZPADA=2% pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

(A) -82dBm	(B) -75dBm	(C) -95dBm	(D) -88dBm

7. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=200m visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. (RZ=6378km)

(A) 58.3km	(B) 50.5km	(C) 43.7km	(D) 67.4km

8. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci f=1575.42MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 10K	(B) 270K	(C) 140K	(D) 560K

9. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnost Sonca frekvenca plazme ionosfere fp=? (meja εr=0) v slojih F1 oziroma F2 lahko doseže vrednost:

(A) 1MHz	(B) 10MHz	(C) 100MHz	(D) 1GHz

10. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra |F(f)| kot funkcijo frekvence f v naslednjih dveh skalah:

(A) 10log(f) in	(B) linearna f	(C) linearna f	(D) 10log(f)
10log|F(f)|	in moč |F(f)|2	in 10log|F(f)|	in |F(f)]|

11. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1017/m3 Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 28.2GHz	(B) 14.1GHz	(C) 28.2MHz	(D) 4.49GHz

12. WiFi zvezo na frekvenci f=2.4GHz vzpostavimo na razdalji d=50m nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni hO=hS=?, da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal Γ=-1? (c0=3•108m/s)

(A) 62.5cm	(B) 1.25m	(C) 2.5m	(D) 5m

Priimek in ime:	Elektronski naslov:
5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov Ne=2.5•1017/m3 Do katere frekvence f=? se tedaj prekinejo radijske zveze? (Qe=-1.6•10-19As, me=9.1•10-31kg, ε0=1/(4π•9•109)As/Vm)

(A) 28.2MHz	(B) 4.49GHz	(C) 28.2GHz	(D) 14.1GHz

2. WiFi zvezo na frekvenci f=2.4GHz vzpostavimo na razdalji d=50m nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni hO=hS=?, da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal Γ=-1? (c0=3•108m/s)

(A) 2.5m	(B) 5m	(C) 62.5cm	(D) 1.25m

3. Bazna postaja mobilne telefonije f=900MHz ima anteno na višini h=20m nad tlemi in pokriva celico s polmerom r=1km. Na kakšno višino h'=? moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom r'=2km?

(A) 40m	(B) 28.3m	(C) 80m	(D) 160m

4. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

(A) nizka TA+TS	(B) usmerjen	(C) čim večja	(D) raznoliki
zemeljske postaje	TX robota	sprejemna antena	sprejem

5. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine h, ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih con. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

(A) zaobljen	(B) vodoravna	(C) neporaščen	(D) zaobljen
gozdnat kucelj	visoka planota	oster greben	travnat kucelj

6. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra |F(f)| kot funkcijo frekvence f v naslednjih dveh skalah:

(A) linearna f	(B) 10log(f)	(C) 10log(f) in	(D) linearna f
in 10log|F(f)|	in |F(f)]|	10log|F(f)|	in moč |F(f)|2

7. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci f=1575.42MHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša TN=10K, šumna temperatura tal pa TZ=270K. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene TA=?

(A) 140K	(B) 560K	(C) 10K	(D) 270K

8. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnost Sonca frekvenca plazme ionosfere fp=? (meja εr=0) v slojih F1 oziroma F2 lahko doseže vrednost:

(A) 100MHz	(B) 1GHz	(C) 1MHz	(D) 10MHz

9. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost PMIN=-105dBm na frekvenci f=2.1GHz. Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema <P>=?, da bo verjetnost izpada zveze PIZPADA=2% pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

(A) -95dBm	(B) -88dBm	(C) -82dBm	(D) -75dBm

10. Kolikšna je radijska vidljivost d=? iz h=200m visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje K=4/3? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. (RZ=6378km)

(A) 43.7km	(B) 67.4km	(C) 58.3km	(D) 50.5km

11. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera 2r=30m, prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik A=? daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci f=3GHz kot kroglasti balon? (c0=3•108m/s)

(A) 4465m2	(B) 0.75m2	(C) 707m2	(D) 6.3•108m2

12. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet du=3km, ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika dm=? smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja S/N=10dB in rezervo presiha <P>/PMIN=20dB?

(A) 16.8km	(B) 5.6km	(C) 1.87km	(D) 33.7km

Priimek in ime:	Elektronski naslov: