4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2014

1. Polprevodniški laser daje pri toku I1=20mA izhodno moč P1=1mW. Izhodna moč laserja se poveča na P2=3mW pri toku I2=30mA. Kolikšen je pragovni tok laserja ITH=?, če Peltier-ova toplotna črpalka zadržuje temperaturo čipa laserja na T=25ºC?

(A) 10mA	(B) 15mA	(C) 20mA	(D) 25mA

2. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=5mA v prevodni smeri in proizvaja vijolično svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=400nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 0.7V	(B) 1.4V	(C) 1.9V	(D) 3.1V

3. Črpalni polprevodniški laser za erbijevo vlakno z λ=980nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlAs:GaAs	(B) InGaAsP:InP	(C) GaAlN:GaN	(D) SiGe:C

4. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem dolžine l=450μm niha na N=22 rodovih okoli osrednje valovne dolžine λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=?, če znaša povprečni lomni količnik polprevodniške strukture n=3.7? (c0=3∙108m/s)

(A) 3nm	(B) 6nm	(C) 11nm	(D) 22nm

5. Svetlobo toplotnega vira (žarnice z nitko) peljemo skozi monokromator (frekvenčno pasovno-prepustno sito) s pasovno širino Δλ=0.1nm pri osrednji valovni dolžini λ=1480nm. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? takšnega svetlobnega izvora?

(A) 0.1nm	(B) 1.48μm	(C) 21.9mm	(D) ∞

6. Helij-neonski (HeNe) laser za valovno dolžino λ=632.8nm (rdeča svetloba) in razdaljo med zrcali l=650mm se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) visoka prečna	(B) ima visok	(C) možna hitra	(D) niha na
    koherenca	izkoristek	modulacija	enem rodu

7. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW ima naslednjo dobro lastnost:

(A) zelo visoko	(B) možna	(C) preprost sklop	(D) linearna
    ugasno razmerje	integracija	na vlakno G.652	modulacija

8. Disperzijsko-premaknjeno vlakno DSF G.653 ima efektivno površino jedra Aeff=30μm2 in prenaša svetlobno moč P=60mW. (Z0=377Ω) Gostota svetlobne moči |S| v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 146MW/m2	(B) 377MW/m2	(C) 1GW/m2	(D) 2GW/m2

9. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega občutljivost UπTE=5V in UπTM=14V. Pri kateri pritisnjeni napetosti U=? bo prepuščena moč najnižja, če uporabimo nepolariziran vir svetlobe?

(A) 5V	(B) 10V	(C) 14.5V	(D) 28V

10. Akusto-optični modulator izkorišča Raman-Nath-ov uklon svetlobe. Uklonjena žarka prvega reda se odklonita za kot α=+/-0.1º. Kolikšna je valovna dolžina zvočnega valovanja Λ=? za zeleno svetlobo argonskega laserja λ=514nm?

(A) 147μm	(B) 295μm	(C) 589μm	(D) 1.47mm

11. Enorodovno vlakno G.652 ima poleg primarne zaščite še sekundarno tesno zaščito (tight) premera 2r=0.9mm. Takšno vlakno ni primerno za medkrajevni kabel zaradi:

(A) izgub na	(B) visoke	(C) težavnega	(D) toplotne
    mikrokrivinah	PMD	spajanja	izolacije

12. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 64 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 3.5dB	(B) 7dB	(C) 14dB	(D) 21dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2014

1. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW ima naslednjo dobro lastnost:

(A) preprost sklop	(B) linearna	(C) zelo visoko	(D) možna
    na vlakno G.652	modulacija	ugasno razmerje	integracija

2. Disperzijsko-premaknjeno vlakno DSF G.653 ima efektivno površino jedra Aeff=30μm2 in prenaša svetlobno moč P=60mW. (Z0=377Ω) Gostota svetlobne moči |S| v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 1GW/m2	(B) 2GW/m2	(C) 146MW/m2	(D) 377MW/m2

3. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega občutljivost UπTE=5V in UπTM=14V. Pri kateri pritisnjeni napetosti U=? bo prepuščena moč najnižja, če uporabimo nepolariziran vir svetlobe?

(A) 14.5V	(B) 28V	(C) 5V	(D) 10V

4. Akusto-optični modulator izkorišča Raman-Nath-ov uklon svetlobe. Uklonjena žarka prvega reda se odklonita za kot α=+/-0.1º. Kolikšna je valovna dolžina zvočnega valovanja Λ=? za zeleno svetlobo argonskega laserja λ=514nm?

(A) 589μm	(B) 1.47mm	(C) 147μm	(D) 295μm

5. Enorodovno vlakno G.652 ima poleg primarne zaščite še sekundarno tesno zaščito (tight) premera 2r=0.9mm. Takšno vlakno ni primerno za medkrajevni kabel zaradi:

(A) težavnega	(B) toplotne	(C) izgub na	(D) visoke
    spajanja	izolacije	mikrokrivinah	PMD

6. Črpalni polprevodniški laser za erbijevo vlakno z λ=980nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlN:GaN	(B) SiGe:C	(C) GaAlAs:GaAs	(D) InGaAsP:InP

7. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem dolžine l=450μm niha na N=22 rodovih okoli osrednje valovne dolžine λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=?, če znaša povprečni lomni količnik polprevodniške strukture n=3.7? (c0=3∙108m/s)

(A) 11nm	(B) 22nm	(C) 3nm	(D) 6nm

8. Svetlobo toplotnega vira (žarnice z nitko) peljemo skozi monokromator (frekvenčno pasovno-prepustno sito) s pasovno širino Δλ=0.1nm pri osrednji valovni dolžini λ=1480nm. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? takšnega svetlobnega izvora?

(A) 21.9mm	(B) ∞	(C) 0.1nm	(D) 1.48μm

9. Helij-neonski (HeNe) laser za valovno dolžino λ=632.8nm (rdeča svetloba) in razdaljo med zrcali l=650mm se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) možna hitra	(B) niha na	(C) visoka prečna	(D) ima visok
    modulacija	enem rodu	koherenca	izkoristek

10. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 64 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 14dB	(B) 21dB	(C) 3.5dB	(D) 7dB

11. Polprevodniški laser daje pri toku I1=20mA izhodno moč P1=1mW. Izhodna moč laserja se poveča na P2=3mW pri toku I2=30mA. Kolikšen je pragovni tok laserja ITH=?, če Peltier-ova toplotna črpalka zadržuje temperaturo čipa laserja na T=25ºC?

(A) 20mA	(B) 25mA	(C) 10mA	(D) 15mA

12. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=5mA v prevodni smeri in proizvaja vijolično svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=400nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 1.9V	(B) 3.1V	(C) 0.7V	(D) 1.4V

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2014

1. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW ima naslednjo dobro lastnost:

(A) zelo visoko	(B) možna	(C) preprost sklop	(D) linearna
    ugasno razmerje	integracija	na vlakno G.652	modulacija

2. Disperzijsko-premaknjeno vlakno DSF G.653 ima efektivno površino jedra Aeff=30μm2 in prenaša svetlobno moč P=60mW. (Z0=377Ω) Gostota svetlobne moči |S| v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 146MW/m2	(B) 377MW/m2	(C) 1GW/m2	(D) 2GW/m2

3. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega občutljivost UπTE=5V in UπTM=14V. Pri kateri pritisnjeni napetosti U=? bo prepuščena moč najnižja, če uporabimo nepolariziran vir svetlobe?

(A) 5V	(B) 10V	(C) 14.5V	(D) 28V

4. Akusto-optični modulator izkorišča Raman-Nath-ov uklon svetlobe. Uklonjena žarka prvega reda se odklonita za kot α=+/-0.1º. Kolikšna je valovna dolžina zvočnega valovanja Λ=? za zeleno svetlobo argonskega laserja λ=514nm?

(A) 147μm	(B) 295μm	(C) 589μm	(D) 1.47mm

5. Svetlobo toplotnega vira (žarnice z nitko) peljemo skozi monokromator (frekvenčno pasovno-prepustno sito) s pasovno širino Δλ=0.1nm pri osrednji valovni dolžini λ=1480nm. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? takšnega svetlobnega izvora?

(A) 0.1nm	(B) 1.48μm	(C) 21.9mm	(D) ∞

6. Helij-neonski (HeNe) laser za valovno dolžino λ=632.8nm (rdeča svetloba) in razdaljo med zrcali l=650mm se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) visoka prečna	(B) ima visok	(C) možna hitra	(D) niha na
    koherenca	izkoristek	modulacija	enem rodu

7. Enorodovno vlakno G.652 ima poleg primarne zaščite še sekundarno tesno zaščito (tight) premera 2r=0.9mm. Takšno vlakno ni primerno za medkrajevni kabel zaradi:

(A) izgub na	(B) visoke	(C) težavnega	(D) toplotne
    mikrokrivinah	PMD	spajanja	izolacije

8. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 64 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 3.5dB	(B) 7dB	(C) 14dB	(D) 21dB

9. Polprevodniški laser daje pri toku I1=20mA izhodno moč P1=1mW. Izhodna moč laserja se poveča na P2=3mW pri toku I2=30mA. Kolikšen je pragovni tok laserja ITH=?, če Peltier-ova toplotna črpalka zadržuje temperaturo čipa laserja na T=25ºC?

(A) 10mA	(B) 15mA	(C) 20mA	(D) 25mA

10. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=5mA v prevodni smeri in proizvaja vijolično svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=400nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 0.7V	(B) 1.4V	(C) 1.9V	(D) 3.1V

11. Črpalni polprevodniški laser za erbijevo vlakno z λ=980nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlAs:GaAs	(B) InGaAsP:InP	(C) GaAlN:GaN	(D) SiGe:C

12. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem dolžine l=450μm niha na N=22 rodovih okoli osrednje valovne dolžine λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=?, če znaša povprečni lomni količnik polprevodniške strukture n=3.7? (c0=3∙108m/s)

(A) 3nm	(B) 6nm	(C) 11nm	(D) 22nm

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 15.05.2014

1. Svetlobo toplotnega vira (žarnice z nitko) peljemo skozi monokromator (frekvenčno pasovno-prepustno sito) s pasovno širino Δλ=0.1nm pri osrednji valovni dolžini λ=1480nm. Kolikšna je vzdolžna koherenčna dolžina d=? takšnega svetlobnega izvora?

(A) 21.9mm	(B) ∞	(C) 0.1nm	(D) 1.48μm

2. Helij-neonski (HeNe) laser za valovno dolžino λ=632.8nm (rdeča svetloba) in razdaljo med zrcali l=650mm se odlikuje z naslednjo lastnostjo:

(A) možna hitra	(B) niha na	(C) visoka prečna	(D) ima visok
    modulacija	enem rodu	koherenca	izkoristek

3. V pasivnem optičnem omrežju razdelimo signal centrale na 64 uporabnikov z drevesom sklopnikov 50/50. Poleg deljenja moči vsak sklopnik 50/50 vstavlja še lastne izgube a=0.5dB. Kolikšno je celotno slabljenje signala od centrale do posameznega uporabnika?

(A) 14dB	(B) 21dB	(C) 3.5dB	(D) 7dB

4. Svetlobni modulator je izdelan kot Mach-Zehnder-jev interferometer na podlagi LiNbO3. Če modulator dosega občutljivost UπTE=5V in UπTM=14V. Pri kateri pritisnjeni napetosti U=? bo prepuščena moč najnižja, če uporabimo nepolariziran vir svetlobe?

(A) 14.5V	(B) 28V	(C) 5V	(D) 10V

5. Akusto-optični modulator izkorišča Raman-Nath-ov uklon svetlobe. Uklonjena žarka prvega reda se odklonita za kot α=+/-0.1º. Kolikšna je valovna dolžina zvočnega valovanja Λ=? za zeleno svetlobo argonskega laserja λ=514nm?

(A) 589μm	(B) 1.47mm	(C) 147μm	(D) 295μm

6. Enorodovno vlakno G.652 ima poleg primarne zaščite še sekundarno tesno zaščito (tight) premera 2r=0.9mm. Takšno vlakno ni primerno za medkrajevni kabel zaradi:

(A) težavnega	(B) toplotne	(C) izgub na	(D) visoke
    spajanja	izolacije	mikrokrivinah	PMD

7. Črpalni polprevodniški laser za erbijevo vlakno z λ=980nm uporablja heterostrukturo za izboljšanje delovanja: vodenje valovanja v jedru valovoda in večji prepovedani energijski pas obloge. Heterostruktura je narejena iz polprevodnikov:

(A) GaAlN:GaN	(B) SiGe:C	(C) GaAlAs:GaAs	(D) InGaAsP:InP

8. Polprevodniški laser s Fabry-Perot-ovim rezonatorjem dolžine l=450μm niha na N=22 rodovih okoli osrednje valovne dolžine λ=1310nm. Kolikšna je širina spektra Δλ=?, če znaša povprečni lomni količnik polprevodniške strukture n=3.7? (c0=3∙108m/s)

(A) 11nm	(B) 22nm	(C) 3nm	(D) 6nm

9. Polprevodniški laser daje pri toku I1=20mA izhodno moč P1=1mW. Izhodna moč laserja se poveča na P2=3mW pri toku I2=30mA. Kolikšen je pragovni tok laserja ITH=?, če Peltier-ova toplotna črpalka zadržuje temperaturo čipa laserja na T=25ºC?

(A) 20mA	(B) 25mA	(C) 10mA	(D) 15mA

10. Ko svetleča dioda (LED) deluje z nazivnim delovnim tokom I=5mA v prevodni smeri in proizvaja vijolično svetlobo z osrednjo valovno dolžino λ=400nm (pri sobni temperaturi T=20ºC), na priključkih diode izmerimo naslednji padec napetosti U:

(A) 1.9V	(B) 3.1V	(C) 0.7V	(D) 1.4V

11. Polprevodniški elektro-absorpcijski modulator (EAM) za valovno dolžino λ=1550nm s heterostrukturo MQW ima naslednjo dobro lastnost:

(A) preprost sklop	(B) linearna	(C) zelo visoko	(D) možna
    na vlakno G.652	modulacija	ugasno razmerje	integracija

12. Disperzijsko-premaknjeno vlakno DSF G.653 ima efektivno površino jedra Aeff=30μm2 in prenaša svetlobno moč P=60mW. (Z0=377Ω) Gostota svetlobne moči |S| v jedru z lomnim količnikom n1=1.46 dosega vrednost:

(A) 1GW/m2	(B) 2GW/m2	(C) 146MW/m2	(D) 377MW/m2

Priimek in ime:	Elektronski naslov: