5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 11.06.2015

1. Silicijeva PIN fotodioda doseže kvantni izkoristek η=80% pri valovni dolžini λ=900nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 1.248A/W	(B) 0.998A/W	(C) 0.724A/W	(D) 0.580A/W

2. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo kvadraturno vezavo dveh enakih balančnih sprejemnikov z namenom, da v primerjavi z enim takšim balančnim sprejemnikom:

(A) znižamo	(B) ni odvisen	(C) popravimo	(D) znižamo ceno
vpliv šuma LO	od polarizacije	odstopanje λ	sprejemnika

3. Infrardeči daljinec vsebuje neusmerjeno svetlečo diodo moči PTX=10mW na valovni dolžini λ=900nm. Kolikšno moč prejme sprejemna PIN fotodioda s površino A=1mm2 na razdalji r=3m, če odboje od sten sobe in slabljenje ozračja zanemarimo?

(A) -70.5dBm	(B) -40.5dBm	(C) -100.5dBm	(D) 3.16pW

4. Faktor množenja M plazovne fotodiode z aktivno plastjo iz InGaAs omejuje navzgor naslednja fizikalna veličina oziroma pojav:

(A) kapacitivnost	(B) šum plazovnega	(C) zrnati šum	(D) kvantni
spoja APD	preboja APD	ojačevalnika	izkoristek APD

5. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je transimpedanca modula Rt=?, če vhodna nemodulirana svetloba moči PO=-20dBm nazivne valovne dolžine daje na izhodu modula napetost Uizh=100mV?

(A) 1kΩ	(B) 12.5kΩ	(C) 80kΩ	(D) 80Ω

6. Brillouinovo sipanje svetlobe opazimo v enorodovnem svetlobnem vlakno kot dodatno svetlobo, ki se siplje v naslednji smeri glede na signal, ki potuje po vlaknu:

(A) samo v	(B) naprej in	(C) bočno na	(D) samo v
smeri nazaj	nazaj po vlaknu	smer vlakna	smeri naprej

7. Erbijev laserski ojačevalnik za signal λs=1550nm lahko črpamo na različne načine. Kater je glavna prednost črpanja z λč=1480nm v primerjavi s črpanjem z λč=980nm?

(A) manjše jedro	(B) nižji šum	(C) višja izhodna	(D) večja
aktivnega vlakna	ojačevalnika	moč ojačevalnika	pasovna širina

8. Električni TEM vod z bakrenimi vodniki in majhne izgube dielektrika. Pri enaki količini bakra na enoto dolžine dosega najnižje slabljenje naslednji (skoraj) TEM vod:

(A) mikrostrip	(B) koaksialni	(C) ploščati	(D) sim.parica
ZK=50Ω na FR4	kabel ZK=75Ω	kabel 34 žic	UTP ZK=100Ω

9. Kolikšno je ojačanje G[dB]=? Er3+ vlakenskega ojačevalnika pri zelo majhnem vhodnem signalu? Skoraj vsa moč črpalke se pretvori v PASE=5mW šuma pasovne širine B=4THz na obeh polarizacijah na izhodu ojačevalnika? (f0=194THz, μ=1, h=6.626∙10-34Js)

(A) 36.9dB	(B) 46.9dB	(C) 25.3dB	(D) 17.5dB

10. 1Gbit/s Ethernet media converter ima dva priključka: RJ45 za UTP kabel ter SC/PC za WDM dupleks 1310nm/1550nm po enorodovnem vlaknu. Pred uporabo moramo nastaviti:

(A) Ethernet	(B) ničesar	(C) IPv4	(D) privzeti
MAC naslov	(nima naslova)	naslov naprave	prehod in masko

11. Pogostnost napak v optični zvezi najbolj verodostojno in ponovljivo izmerimo z naslednjo vrsto preizkusnega sporočila:

(A) veriga samih	(B) katerikoli	(C) izmenična veriga	(D) maksimalno
enic 11111111111	veljavni okvirji	01010101010101010101	zaporedje 2N-1

12. Ethernet okvir vsebuje na začetku MAC naslov prejemnika in nato še MAC naslov pošiljatelja. Ethernet MAC naslov poljubne naprave, kar običajno določi in vpiše proizvajalec, ima naslednjo dolžino:

(A) 32 bit	(B) 64 bit	(C) 48 bit	(D) 128 bit

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 11.06.2015

1. Električni TEM vod z bakrenimi vodniki in majhne izgube dielektrika. Pri enaki količini bakra na enoto dolžine dosega najnižje slabljenje naslednji (skoraj) TEM vod:

(A) koaksialni	(B) ploščati	(C) sim.parica	(D) mikrostrip
kabel ZK=75Ω	kabel 34 žic	UTP ZK=100Ω	ZK=50Ω na FR4

2. Kolikšno je ojačanje G[dB]=? Er3+ vlakenskega ojačevalnika pri zelo majhnem vhodnem signalu? Skoraj vsa moč črpalke se pretvori v PASE=5mW šuma pasovne širine B=4THz na obeh polarizacijah na izhodu ojačevalnika? (f0=194THz, μ=1, h=6.626∙10-34Js)

(A) 46.9dB	(B) 25.3dB	(C) 17.5dB	(D) 36.9dB

3. 1Gbit/s Ethernet media converter ima dva priključka: RJ45 za UTP kabel ter SC/PC za WDM dupleks 1310nm/1550nm po enorodovnem vlaknu. Pred uporabo moramo nastaviti:

(A) ničesar	(B) IPv4	(C) privzeti	(D) Ethernet
(nima naslova)	naslov naprave	prehod in masko	MAC naslov

4. Silicijeva PIN fotodioda doseže kvantni izkoristek η=80% pri valovni dolžini λ=900nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 0.998A/W	(B) 0.724A/W	(C) 0.580A/W	(D) 1.248A/W

5. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo kvadraturno vezavo dveh enakih balančnih sprejemnikov z namenom, da v primerjavi z enim takšim balančnim sprejemnikom:

(A) ni odvisen	(B) popravimo	(C) znižamo ceno	(D) znižamo
od polarizacije	odstopanje λ	sprejemnika	vpliv šuma LO

6. Erbijev laserski ojačevalnik za signal λs=1550nm lahko črpamo na različne načine. Kater je glavna prednost črpanja z λč=1480nm v primerjavi s črpanjem z λč=980nm?

(A) nižji šum	(B) višja izhodna	(C) večja	(D) manjše jedro
ojačevalnika	moč ojačevalnika	pasovna širina	aktivnega vlakna

7. Pogostnost napak v optični zvezi najbolj verodostojno in ponovljivo izmerimo z naslednjo vrsto preizkusnega sporočila:

(A) katerikoli	(B) izmenična veriga	(C) maksimalno	(D) veriga samih
veljavni okvirji	01010101010101010101	zaporedje 2N-1	enic 11111111111

8. Faktor množenja M plazovne fotodiode z aktivno plastjo iz InGaAs omejuje navzgor naslednja fizikalna veličina oziroma pojav:

(A) šum plazovnega	(B) zrnati šum	(C) kvantni	(D)kapacitivnost
preboja APD	ojačevalnika	izkoristek APD	spoja APD

9. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je transimpedanca modula Rt=?, če vhodna nemodulirana svetloba moči PO=-20dBm nazivne valovne dolžine daje na izhodu modula napetost Uizh=100mV?

(A) 12.5kΩ	(B) 80kΩ	(C) 80Ω	(D) 1kΩ

10. Ethernet okvir vsebuje na začetku MAC naslov prejemnika in nato še MAC naslov pošiljatelja. Ethernet MAC naslov poljubne naprave, kar običajno določi in vpiše proizvajalec, ima naslednjo dolžino:

(A) 64 bit	(B) 48 bit	(C) 128 bit	(D) 32 bit

11. Infrardeči daljinec vsebuje neusmerjeno svetlečo diodo moči PTX=10mW na valovni dolžini λ=900nm. Kolikšno moč prejme sprejemna PIN fotodioda s površino A=1mm2 na razdalji r=3m, če odboje od sten sobe in slabljenje ozračja zanemarimo?

(A) -40.5dBm	(B) -100.5dBm	(C) 3.16pW	(D) -70.5dBm

12. Brillouinovo sipanje svetlobe opazimo v enorodovnem svetlobnem vlakno kot dodatno svetlobo, ki se siplje v naslednji smeri glede na signal, ki potuje po vlaknu:

(A) naprej in	(B) bočno na	(C) samo v	(D) samo v
nazaj po vlaknu	smer vlakna	smeri naprej	smeri nazaj

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 11.06.2015

1. Faktor množenja M plazovne fotodiode z aktivno plastjo iz InGaAs omejuje navzgor naslednja fizikalna veličina oziroma pojav:

(A) kapacitivnost	(B) šum plazovnega	(C) zrnati šum	(D) kvantni
spoja APD	preboja APD	ojačevalnika	izkoristek APD

2. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je transimpedanca modula Rt=?, če vhodna nemodulirana svetloba moči PO=-20dBm nazivne valovne dolžine daje na izhodu modula napetost Uizh=100mV?

(A) 1kΩ	(B) 12.5kΩ	(C) 80kΩ	(D) 80Ω

3. Brillouinovo sipanje svetlobe opazimo v enorodovnem svetlobnem vlakno kot dodatno svetlobo, ki se siplje v naslednji smeri glede na signal, ki potuje po vlaknu:

(A) samo v	(B) naprej in	(C) bočno na	(D) samo v
smeri nazaj	nazaj po vlaknu	smer vlakna	smeri naprej

4. Erbijev laserski ojačevalnik za signal λs=1550nm lahko črpamo na različne načine. Kater je glavna prednost črpanja z λč=1480nm v primerjavi s črpanjem z λč=980nm?

(A) manjše jedro	(B) nižji šum	(C) višja izhodna	(D) večja
aktivnega vlakna	ojačevalnika	moč ojačevalnika	pasovna širina

5. Silicijeva PIN fotodioda doseže kvantni izkoristek η=80% pri valovni dolžini λ=900nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 1.248A/W	(B) 0.998A/W	(C) 0.724A/W	(D) 0.580A/W

6. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo kvadraturno vezavo dveh enakih balančnih sprejemnikov z namenom, da v primerjavi z enim takšim balančnim sprejemnikom:

(A) znižamo	(B) ni odvisen	(C) popravimo	(D) znižamo ceno
vpliv šuma LO	od polarizacije	odstopanje λ	sprejemnika

7. Infrardeči daljinec vsebuje neusmerjeno svetlečo diodo moči PTX=10mW na valovni dolžini λ=900nm. Kolikšno moč prejme sprejemna PIN fotodioda s površino A=1mm2 na razdalji r=3m, če odboje od sten sobe in slabljenje ozračja zanemarimo?

(A) -70.5dBm	(B) -40.5dBm	(C) -100.5dBm	(D) 3.16pW

8. 1Gbit/s Ethernet media converter ima dva priključka: RJ45 za UTP kabel ter SC/PC za WDM dupleks 1310nm/1550nm po enorodovnem vlaknu. Pred uporabo moramo nastaviti:

(A) Ethernet	(B) ničesar	(C) IPv4	(D) privzeti
MAC naslov	(nima naslova)	naslov naprave	prehod in masko

9. Pogostnost napak v optični zvezi najbolj verodostojno in ponovljivo izmerimo z naslednjo vrsto preizkusnega sporočila:

(A) veriga samih	(B) katerikoli	(C) izmenična veriga	(D) maksimalno
enic 11111111111	veljavni okvirji	01010101010101010101	zaporedje 2N-1

10. Ethernet okvir vsebuje na začetku MAC naslov prejemnika in nato še MAC naslov pošiljatelja. Ethernet MAC naslov poljubne naprave, kar običajno določi in vpiše proizvajalec, ima naslednjo dolžino:

(A) 32 bit	(B) 64 bit	(C) 48 bit	(D) 128 bit

11. Električni TEM vod z bakrenimi vodniki in majhne izgube dielektrika. Pri enaki količini bakra na enoto dolžine dosega najnižje slabljenje naslednji (skoraj) TEM vod:

(A) mikrostrip	(B) koaksialni	(C) ploščati	(D) sim.parica
ZK=50Ω na FR4	kabel ZK=75Ω	kabel 34 žic	UTP ZK=100Ω

12. Kolikšno je ojačanje G[dB]=? Er3+ vlakenskega ojačevalnika pri zelo majhnem vhodnem signalu? Skoraj vsa moč črpalke se pretvori v PASE=5mW šuma pasovne širine B=4THz na obeh polarizacijah na izhodu ojačevalnika? (f0=194THz, μ=1, h=6.626∙10-34Js)

(A) 36.9dB	(B) 46.9dB	(C) 25.3dB	(D) 17.5dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 11.06.2015

1. 1Gbit/s Ethernet media converter ima dva priključka: RJ45 za UTP kabel ter SC/PC za WDM dupleks 1310nm/1550nm po enorodovnem vlaknu. Pred uporabo moramo nastaviti:

(A) ničesar	(B) IPv4	(C) privzeti	(D) Ethernet
(nima naslova)	naslov naprave	prehod in masko	MAC naslov

2. Silicijeva PIN fotodioda doseže kvantni izkoristek η=80% pri valovni dolžini λ=900nm. Kolikšna je odzivnost I/P=? takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? (h=6.626∙10-34Js, c0=3∙108m/s, Qe=-1.6∙10-19As).

(A) 0.998A/W	(B) 0.724A/W	(C) 0.580A/W	(D) 1.248A/W

3. V koherentnem svetlobnem sprejemniku uporabimo kvadraturno vezavo dveh enakih balančnih sprejemnikov z namenom, da v primerjavi z enim takšim balančnim sprejemnikom:

(A) ni odvisen	(B) popravimo	(C) znižamo ceno	(D) znižamo
od polarizacije	odstopanje λ	sprejemnika	vpliv šuma LO

4. Erbijev laserski ojačevalnik za signal λs=1550nm lahko črpamo na različne načine. Kater je glavna prednost črpanja z λč=1480nm v primerjavi s črpanjem z λč=980nm?

(A) nižji šum	(B) višja izhodna	(C) večja	(D) manjše jedro
ojačevalnika	moč ojačevalnika	pasovna širina	aktivnega vlakna

5. Pogostnost napak v optični zvezi najbolj verodostojno in ponovljivo izmerimo z naslednjo vrsto preizkusnega sporočila:

(A) katerikoli	(B) izmenična veriga	(C) maksimalno	(D) veriga samih
veljavni okvirji	01010101010101010101	zaporedje 2N-1	enic 11111111111

6. Faktor množenja M plazovne fotodiode z aktivno plastjo iz InGaAs omejuje navzgor naslednja fizikalna veličina oziroma pojav:

(A) šum plazovnega	(B) zrnati šum	(C) kvantni	(D)kapacitivnost
preboja APD	ojačevalnika	izkoristek APD	spoja APD

7. Infrardeči daljinec vsebuje neusmerjeno svetlečo diodo moči PTX=10mW na valovni dolžini λ=900nm. Kolikšno moč prejme sprejemna PIN fotodioda s površino A=1mm2 na razdalji r=3m, če odboje od sten sobe in slabljenje ozračja zanemarimo?

(A) -40.5dBm	(B) -100.5dBm	(C) 3.16pW	(D) -70.5dBm

8. Brillouinovo sipanje svetlobe opazimo v enorodovnem svetlobnem vlakno kot dodatno svetlobo, ki se siplje v naslednji smeri glede na signal, ki potuje po vlaknu:

(A) naprej in	(B) bočno na	(C) samo v	(D) samo v
nazaj po vlaknu	smer vlakna	smeri naprej	smeri nazaj

9. Električni TEM vod z bakrenimi vodniki in majhne izgube dielektrika. Pri enaki količini bakra na enoto dolžine dosega najnižje slabljenje naslednji (skoraj) TEM vod:

(A) koaksialni	(B) ploščati	(C) sim.parica	(D) mikrostrip
kabel ZK=75Ω	kabel 34 žic	UTP ZK=100Ω	ZK=50Ω na FR4

10. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W pri valovni dolžini λ=1550nm. Kolikšna je transimpedanca modula Rt=?, če vhodna nemodulirana svetloba moči PO=-20dBm nazivne valovne dolžine daje na izhodu modula napetost Uizh=100mV?

(A) 12.5kΩ	(B) 80kΩ	(C) 80Ω	(D) 1kΩ

11. Ethernet okvir vsebuje na začetku MAC naslov prejemnika in nato še MAC naslov pošiljatelja. Ethernet MAC naslov poljubne naprave, kar običajno določi in vpiše proizvajalec, ima naslednjo dolžino:

(A) 64 bit	(B) 48 bit	(C) 128 bit	(D) 32 bit

12. Kolikšno je ojačanje G[dB]=? Er3+ vlakenskega ojačevalnika pri zelo majhnem vhodnem signalu? Skoraj vsa moč črpalke se pretvori v PASE=5mW šuma pasovne širine B=4THz na obeh polarizacijah na izhodu ojačevalnika? (f0=194THz, μ=1, h=6.626∙10-34Js)

(A) 46.9dB	(B) 25.3dB	(C) 17.5dB	(D) 36.9dB

Priimek in ime:	Elektronski naslov: