10 log_10(S/N)	BER	color black{ BER=1 over 2 func erfc sqrt{S over N} } / color black{ func erfc(x)=2 over sqrt%pi int from x to infinity func e^{-u^2} du } / color black{ BER=1 over 2 func erfc sqrt{W_BIT over{k_B T}} } / color black{ T approx 290K } / color black{ k_B T approx -174dBm/nitalic Hz } / color black{ P_N=B cdot k_B T } / color black{ B=10MHz=70dB cdot nitalic Hz } / color black{ P_N approx -104dBm } / color black{ P_S>P_N cdot left(S over N right)_min } / color black{ P_S>-93.5dBm }	BER	10 log_10(S/N)
-5dB	23.6%		30%	-8.6dB
-4dB	18.6%		10%	-0.8dB
-3dB	15.9%		3%	2.5dB
-2dB	13.1%		1%	4.3dB
-1dB	10.4%		0.3%	5.8dB
0dB	7.9%		10-3	6.8dB
1dB	5.7%		3•10-4	7.7dB
2dB	3.8%		10-4	8.4dB
3dB	2.3%		3•10-5	9.1dB
4dB	1.3%		10-5	9.6dB
5dB	0.6%		3•10-6	10.1dB
6dB	0.24%		10-6	10.5dB
7dB	7.7•10-4		3•10-7	11dB
8dB	1.9•10-4		10-7	11.3dB
9dB	3.4•10-5		3•10-8	11.7dB
10dB	3.9•10-6		10-8	12dB
11dB	2.6•10-7		3•10-9	12.3dB
12dB	9•10-9		10-9	12.6dB
13dB	1.3•10-10		10-10	13.1dB
14dB	6.8•10-13		10-11	13.5dB
15dB	9.2•10-16		10-12	13.9dB
16dB	2.3•10-19		10-13	14.3dB
17dB	6.8•10-24		10-14	14.7dB
18dB	1.4•10-29		10-15	15dB
19dB	10-36		10-16	15.3dB
20dB	10-45		10-17	15.6dB